## Slide 1: Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
Ενότητα #6: Πλαίσιο αξιολόγησης
Evaluation framework
Δρ. Ναθαναήλ Ευτυχία
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Διαδικασία λήψης απόφασης
Η επίδραση των ITS στις μεταφορές
Αποτίμηση επιπτώσεων
Συγκριτική ανάλυση
1
3
2
4
5

## Slide 3: Αξιολόγηση
Τι είναι αξιολόγηση
“σύνολο δραστηριοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας που απαιτείται για μια επιλογή, ούτως ώστε οι διάφοροι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να κάνουν την επιλογή αυτή όσο πιο ισορροπημένα γίνεται”
[πηγή: Nijkamp et al., 1990]
ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ

## Slide 4: Γιατί γίνεται αξιολόγηση;
Λήψη απόφασης
Σχεδιασμός
Μέτρηση (βαθμού) απόδοσης
Διαχρονικός έλεγχος ποιότητας

## Slide 5: Γιατί αξιολογούμε;
Για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο
λειτουργούν τα διάφορα συστήματα:
Συμβατότητα - Συνέπεια: κάνουμε αυτό που αρχικά προγραμματίστηκε, βάσει και των αντικειμενικών στόχων;
Αποδοτικότητα: κάνουμε σωστές ενέργειες από άποψη κόστους και ποιότητας;
Αποτελεσματικότητα: κάνουμε σωστές ενέργειες σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους που είχαμε θέσει και οι οποίες μας αποφέρουν καθαρά – ορατά οφέλη;

## Slide 6: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Διαδικασία λήψης απόφασης
Η επίδραση των ITS στις μεταφορές
Αποτίμηση επιπτώσεων
Συγκριτική ανάλυση
1
3
2
4
5

## Slide 7: Εξορθολογισμός
Επίγνωση
  Εναλλακτικές επιλογές
  Επιπτώσεις
Συνοχή
  Εσωτερικά
  Εξωτερικά
Συγκρισιμότητα
Ευελιξία
  Καινούριες επιλογές και επιδράσεις
  Αλλαγές περιεχομένου
Μήπως ξεχνάμε κάτι;

## Slide 8
Συναίνεση
Μετακινούμενος
Πάροχος συστήματος / Πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών
Δημοτική αρχή / Διαμόρφωση πολιτικών
Πολίτες
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Διοίκηση
Διοίκηση
Διοίκηση + Συνεργασία
Συνεργασία – Συνεργατικότητα
Διοίκηση – Ζητήματα διοικητικής φύσεως και κανονιστικού πλαισίου
Γενικευμένο κόστος χρήστη
Ικανοποίηση χρηστών
Ποιότητα ζωής
Ικανοποίηση χρηστών
Ανάπτυξη πολεοδομικών ενοτήτων
Ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης
Οικονομική άνθιση
Πολιτική μεταφορών
Ασφάλεια
Συμφόρηση
Κινητικότητα
Ποιότητα αέρα
Ασφάλεια
Ηχορύπανση
Συμφόρηση
Κινητικότητα
Ποιότητα αέρα
Ασφάλεια
Ηχορύπανση

## Slide 10: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Διαδικασία λήψης απόφασης
Η επίδραση των ITS στις μεταφορές
Αποτίμηση επιπτώσεων
Συγκριτική ανάλυση
1
3
2
4
5

## Slide 11: Ευφυή συστήματα – ITS (1 από 2)
      Προηγμένα συστήματα πληροφόρησης μετακινούμενων:
      Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων
      Πλοήγηση και καθοδήγηση στην εξεύρεση χώρου στάθμευσης
      Πληροφοριακά συστήματα ΔΣ κτλ.
      Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού:
      Προσαρμοσμένος σταθεροποιητής ταχύτητας
      Προειδοποίηση / Υποβοήθηση σύγκρουσης
      Σύστημα αποφυγής μπλοκαρίσματος τροχών κατά την πέδηση κτλ.
      Προηγμένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας:
      Δυναμικά επενεργούμενη σήμανση
      Δυναμικά επενεργούμενη σηματοδότηση (φωτεινή σηματοδοσία)
      Δυναμική ιεράρχηση προτεραιοτήτων, έλεγχος εισόδων κτλ.
      Προηγμένα συστήματα διαχείρισης της ζήτησης:
      - Συστήματα χρέωσης συναρτήσει των κυκλοφορικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και επιπτώσεων, π.χ. διόδια ανάλογα με τη συμφόρηση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με αντίστοιχη επιβράβευση / επιβάρυνση κτλ.

## Slide 12: Ευφυή συστήματα – ITS (2 από 2)
      Προηγμένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας:
      Δυναμικά επενεργούμενη σήμανση
      Δυναμικά επενεργούμενη σηματοδότηση (φωτεινή σηματοδοσία)
      Δυναμική ιεράρχηση προτεραιοτήτων, έλεγχος εισόδων κτλ.
      Προηγμένα συστήματα διαχείρισης της ζήτησης:
      - Συστήματα χρέωσης συναρτήσει των κυκλοφορικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και επιπτώσεων, π.χ. διόδια ανάλογα με τη συμφόρηση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με αντίστοιχη επιβράβευση / επιβάρυνση κτλ.

## Slide 13: Ευφυή συστήματα σχηματική αναπαράσταση (1 από 2)

## Slide 14: Ευφυή συστήματα σχηματική αναπαράσταση (2 από 2)
Συστήματα
διαχείρισης
σηματοδότησης
Customers
Συστήματα
ηλεκτρονικής
συλλογής διοδίων
Συστήματα
διαχείρισης
μετακινήσεων
Συστήματα
διαχείρισης
συμβάντων
Διαχείριση
ισόπεδων
σιδηροδρομικών
διαβάσεων
Συστήματα
διαχείρισης
ελεύθερων
λεωφόρων
Συστήματα
ηλεκτρονικής
πληρωμής
Συστήματα
πληροφόρησης
μετακινούμενων
Διαχείριση επειγόντων περιστατικών
Προηγμένα συστήματα διαχείρισης στόλου
Προηγμένα συστήματα ελέγχου οχήματος

## Slide 15: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Διαδικασία λήψης απόφασης
Η επίδραση των ITS στις μεταφορές
Αποτίμηση επιπτώσεων
Συγκριτική ανάλυση
1
3
2
4
5

## Slide 16: Εκτίμηση επιπτώσεων
[πηγή: Glenaffric Ltd, 2007]

## Slide 17: Εκτίμηση επιπτώσεων
Λύση ITS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πηγή: Cascetta 2009

## Slide 18: ITS: κατηγορία 1
Έλεγχος απόδοσης συστημάτων ΜΜΜ: Συστήματα αυτόματου Εντοπισμού Οχημάτων, Συστήματα αυτόματης μέτρησης επιβατών για πρακτορεία
Δείκτες: αριθμός μετακινήσεων οχημάτων, χρόνος εντός οχήματος, χρόνος παραμονής στο αμαξοστάσιο, χρόνοι αναχώρησης / άφιξης, διάρκεια ταξιδιού, μήκος διαδρομής εκτός προγραμματισμένης πορείας δρομολογίου, επιβιβάσεις / αποβιβάσεις επιβατών και συνδυασμοί τους
Ποιότητα υπηρεσιών:
  Προγραμματισμένος προς πραγματικό χρόνος = αξιοπιστία προγράμματος δρομολογίου και ακρίβεια υπηρεσίας
  Αριθμός λεωφορείων σε μια διαδρομή = προσβασιμότητα ζώνης στο σύστημα μεταφορικών υπηρεσιών ΜΜΜ

## Slide 19: ITS και διαχείριση συστήματος ΔΣ (υποδομή)
Καταμερισμός κυκλοφορίας
Δείκτες εξόδου
Αξιολόγηση
Μετρήσεις ITS
Διαχειριστής
Σύστημα ΔΣ
Έλεγχος
Αστυνόμευση
Βελτιστοποίηση
Τελικός χρήστης

## Slide 20: ITS: κατηγορία 2
Συστήματα πληροφόρησης επιβατών σε πραγματικό χρόνο (πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)
  Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης οχήματος στο σταθμό / στάση
  Θέση (τοποθεσία) οχήματος στο δίκτυο
  Αναμενόμενες καθυστερήσεις
  Συνθήκες πληρότητας εντός και εκτός (στάση / σταθμός) οχήματος
  Αριθμός συμβάντων στο δίκτυο, περιβαλλοντικές συνθήκες, κυκλοφοριακή συμφόρηση και άλλα.

## Slide 21: ITS και διαχείριση ζήτησης
Καταμερισμός κυκλοφορίας
Δείκτες εξόδου
Αξιολόγηση
ITS
Βελτιστοποίηση
Πληροφορία
Υλοποίηση πολιτικής
Διαχειριστής
Σύστημα ΔΣ
Έλεγχος
Αστυνόμευση
Βελτιστοποίηση
Τελικός χρήστης

## Slide 22: Ποιοτικά μέτρα
Chart: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ικανοποίηση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Σημαντικότητα | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Διαδρομή | 3.7863
Αριθμός στάσεων | 3.8205
Θέση των στάσεων στο οδικό δίκτυο | 3.8547
Συχνότητα άφιξης γραμμών σε στάση | 3.188
Πρόγραμμα αφίξεων | 3.0427
Αξιοπιστία γραμμών | 3.3162
Κόστος εισιτηρίου | 2.1966
Οδηγική συμπεριφορά οδηγού | 3.6923
Εγκληματικότητα εντός του οχήματος και στη στάση | 4.4957
Επίπεδα ηχορύπανσηςμέσα και έξω από το όχημα | 3.4786

## Slide 23: Κριτήρια επιλογής δεικτών
Συνάφεια – διαφορετική για συγκριτική βαθμολόγηση επιδόσεων (σχετικές τιμές) και αξιολόγηση (απόλυτες τιμές).
Αντιπροσωπευτικότητα – αντικειμενικοί στόχοι πολιτικών (εμπλεκόμενων) και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος.
Πληρότητα – όλοι οι σχετικοί αντικειμενικοί στόχοι, τα μέτρα, οι εξωγενείς παράγοντες και τα εμπλεκόμενα μέρη.
Επίπεδο και στάδιο (φάση) ανάλυσης – στρατηγικό, τακτικό & επιχειρησιακό. Επίσης σχεδιασμός, ανάπτυξη & υλοποίηση.
Σαφήνεια και πληρότητα.
Αξιοπιστία και συνοχή.
Διαθεσιμότητα και μέτρηση πληροφορίας.
Αλληλεξάρτηση.

## Slide 24: Δείκτες εξόδου

## Slide 25: Αποτίμηση επιπτώσεων (1 από 8)
Σχεδιασμός και αξιολόγηση (εκ των προτέρων): Δεδομένα εισόδου από μοντέλα / προσομοίωση.
Έλεγχος αποτελεσμάτων: Δεδομένα εισόδου από άμεσα μέτρα και μοντέλα / προσομοίωση.

## Slide 26: Αποτίμηση επιπτώσεων (2 από 8)
Λύση ITS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πηγή: Cascetta 2009

## Slide 27: Αποτίμηση επιπτώσεων (3 από 8)
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Μεταβολή της καθαρής αντιληπτής χρησιμότητας (πλεόνασμα) σε σχέση με τις μεταβολές στις επιλογές κινητικότητας μεταξύ καταστάσεων (εναλλακτικών σεναρίων) με ITS (P) και χωρίς ITS (NP).
Προσέγγιση συμπεριφοράς
Περιγραφική προσέγγιση
Πηγή: [Cascetta 2009]

## Slide 28: Αποτίμηση επιπτώσεων (4 από 8)
Πηγή: [Cascetta 2009]
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Προσέγγιση συμπεριφοράς
Η χρησιμότητα UiP που είναι αντιληπτή από την κλάση χρηστών i, για κάθε πιθανή μετακίνηση κάτω από το σενάριο P
π.χ. ακολουθία επιλογών (x, o, d, m, k), στην κατάσταση P του συστήματος που εκφράζεται μέσω της μαθηματικής σχέσης:
όπου j(i) αναφέρεται στην ακολουθία επιλογών (x, o, d, m, k) της κατηγορίας χρηστών i
XPj(i) είναι χαρακτηριστικά όπως αναμενόμενοι χρόνοι ταξιδίου, κόστη κτλ, σχετιζόμενα με το σενάριο ITS (P).

## Slide 29: Αποτίμηση επιπτώσεων (5 από 8)
Πηγή: Cascetta 2009
Προσέγγιση συμπεριφοράς
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Το μέτρο της αποτελεσματικότητας μπορεί να είναι:
Η αντιληπτή χρησιμότητα UiP αποτελεί τυχαία μεταβλητή και ο χρήστης επιλέγει την εναλλακτική που μεγιστοποιεί την τιμή της.
Expected value (mean) of the perceived net utility (surplus) Αναμενόμενη τιμή για την επιλογή o (που μεγιστοποιεί την αντιληπτή χρησιμότητα)  EMPU = SP(o, i)

## Slide 30: Αποτίμηση επιπτώσεων (6 από 8)
Προσέγγιση συμπεριφοράς
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Τα μοντέλα συμπεριφοράς επιτρέπουν να ληφθούν υπόψη διαφοροποιήσεις σε χαρακτηριστικά όπως χρόνος ταξιδίου, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα πληροφορίας κτλ εφόσον περιλαμβάνονται στις σχετικές “utility functions” π.χ. μοντέλα επιλογής διαδρομής:
Σημείωση: Η εξήγηση των συμβόλων και των μεταβλητών της συνάρτησης παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις (παρακάτω).
Πηγή: Cascetta, 2009 (βλ. «Transportation Systems Analysis: models and applications» by Cascetta, 2009).
Notes: όπου:
PTTM η μέση διάρκεια ταξιδίου (ΜΔΤ) της διαδρομής k στο πρωτεύον δίκτυο
PTTSTS είναι η τυπική απόκλιση της ΜΔΤ στο πρωτεύον δίκτυο
STTM και STTSTD σχετίζονται με διαδρομές στο δευτερεύον δίκτυο
L είναι το μήκος της διαδρομής
NSI είναι το πλήθος των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων κατά μήκος της διαδρομής k
NLT το πλήθος των αριστερών στροφών κατά μήκος της διαδρομής k
HDV αποτελεί “ψευδομεταβλητή” σχετιζόμενη με την επιλογή διαδρομής

## Slide 31: Αποτίμηση επιπτώσεων (7 από 8)
Πηγή: Cascetta 2009
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Περιγραφική προσέγγιση
Το μοντέλο ζήτησης ερμηνεύεται μέσω μιας “demand function” που συσχετίζει τον αριθμό των χρηστών που προβαίνει σε συγκεκριμένη επιλογή ταξιδίου με το γενικευμένο αντιληπτό κόστος ταξιδίου.
dod = dod(god)

## Slide 32: Αποτίμηση επιπτώσεων (8 από 8)
Πηγή: Cascetta 2009
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εσωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Περιγραφική προσέγγιση
gNPod: γενικευμένο αντιληπτό κόστος στο σενάριο no-ITS (NP)
dNPod: πλήθος χρηστών που ταξιδεύουν στο σενάριο no-ITS
Αν το god μειώνεται σε gPod (λόγω ITS), ο αριθμός των χρηστών που δέχονται να ταξιδέψουν αυξάνει σε dPod
Η συνολική διαφορά είναι η σκιαγραφημένη επιφάνεια

## Slide 33: Μελέτες πριν και μετά (1 από 3)
Διαφοροποίηση ποιότητας υπηρεσιών λόγω παροχής πληροφόρησης:
  μετρήσεις, οι οποίες παρατηρούν τη μεταβολή του αριθμού των επιβατών σε σειρά ή πλήθος σειρών (αβέβαιη αιτία μεταβολής).
  έρευνες, κατά τις οποίες οι επιβάτες καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών και το πώς αυτή επηρέασε τις επιλογές τους (αμφιβολία για την ακρίβεια των απαντήσεων).
Συσχετίζοντας στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τη χρήση ΔΣ δεδομένης της χρήσης ITS, με πραγματικές μεταβολές στην επιβατική κίνηση μπορεί να ερμηνευτούν οι επιπτώσεις των ITS στην επιβατική κίνηση.
(πηγή: Dziekan & Kottonhoff, 2007; Mishalani & McCord, 2006)

## Slide 34: Μελέτες πριν και μετά (2 από 3)
(πηγή: Ajzen & Fishbein, 1980)

## Slide 35: Μελέτες πριν και μετά (3 από 3)
Εναλλαγή ρόλων μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών:
Bi = f(Ai, GCi, Ii, Si, Ni) + eia
Ii = g(Ai, GCi, Bi, Si, Ni) + eib
Ai = h(GCi, Ii, Si, Bi, Ni) + eic
GCi = k(Ai, Ii, Bi, Si, Ni) + eid
όπου:
Μοντέλα: logistic regression (binomial); linear regression (continuous/generalized cost); Poisson (count/increase)

## Slide 36: Αποτίμηση επιπτώσεων
Λύση ITS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πηγή: Cascetta 2009

## Slide 37: Αποτίμηση επιπτώσεων
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Εξωτερικές επιδράσεις στους χρήστες μεταφορών
Λύση με ITS
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(Νέα κυκλοφοριακά πρότυπα)
Μεγαλύτερες/ μικρότερες ταχύτητες, διαφορετικός αριθμός συμβάντων
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(Νέα πρότυπα ζήτησης)
Μεταβολές σε: συχνότητα, τύπο, διαδρομή, πρόγραμμα μετακίνησης κτλ.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(Νέα πρότυπα χρήσης γης)
Επαναπροσδιορισμός τόπου κατοικίας και εργασίας
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ
Λύση χωρίς ITS
Υπάρχοντες ρυθμοί εκπομπής ρύπων
Υπάρχοντα πρότυπα και συχνότητες δρομολογίων
Υπάρχουσα συγκέντρωση ρύπων
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
[πηγή: V. Punzo, 2012]

## Slide 38: Αποτίμηση επιπτώσεων
Λύση ITS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πηγή: Cascetta 2009

## Slide 39: Αποτίμηση επιπτώσεων
Πηγή: Transportation Decision Making by Sinha and Labi (2007)
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στην οδική ασφάλεια
ADAS
ATIS. ATMS
ATMS, ATDM

## Slide 40: Αποτίμηση επιπτώσεων
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στην οδική ασφάλεια
[πηγή: Highway Safety Manual, 2011]

## Slide 41: Αποτίμηση επιπτώσεων
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στην οδική ασφάλεια
Μεθοδολογίες εκτίμησης της μεταβολής στον αριθμό των συγκρούσεων:
Δείκτης ατυχημάτων
ατυχήματα = CR*VMT
Εξίσωση εκτίμησης ατυχημάτων
ατυχήματα = f(VMT,X)
Συντελεστές μείωσης ατυχημάτων (Crash Reduction Factors (CRF)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
CR δείκτες ατυχημάτων
VMT οχηματοχιλιόμετρα
X μέτρο επιρροής οδικής ασφάλειας
[Cascetta 2009]

## Slide 42: Αποτίμηση επιπτώσεων
Λύση ITS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
Πηγή: Cascetta 2009

## Slide 43: Αποτίμηση επιπτώσεων
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στο σύστημα δραστηριοτήτων
Λόγος εργαζόμενων ανά κατοίκους στη ζώνη
Σύνολο θέσεων εργασίας
Σύνολο αριθμού θέσεων εργασίας στο εμπόριο
Μητρώα Π-Π κατά σκοπό και μέσο
Επίπεδο εξυπηρέτησης
ΜΟΝΤΕΛΟ ΖΗΤΗΣΗΣ
Χωρική κατανομή, επιλογή μεταφορικού μέσου
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ
Δίκτυα
Προσβασιμότητα
Μοντέλο
Δεδομένα
Αποτελέσματα
Αριθμός εργαζόμενων ανά ζώνη
Μοντέλο χωροθέτησης κατοίκων
Εργαζόμενοι ανά ζώνη
Τιμή κατοικίας
Χωροθέτηση υπηρεσιών
Χωροθέτηση εμπορίου
Εργαζόμενοι στο εμπόριο
Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες
Επιλογή μεταφορικού μέσου
Χρήσεις γης, χαρακτιρηστικά ζωνών, πληθυσμός
Εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες
Κάτοικοι ανά ζώνη
Μοντέλα αλληλεπίδρασης
μεταφορών/χρήσεων γης
[πηγή: Cascetta, 2012]

## Slide 44: Αποτίμηση επιπτώσεων
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στο σύστημα δραστηριοτήτων
Προσβασιμότητα:
Η ευκολία κάλυψης των αναγκών των μετακινουμένων.
Εξαρτάται από:
Ζώνη γένεσης
Χωροταξική κατανομή δραστηριοτήτων
Μεταφορικό σύστημα

## Slide 45: Αποτίμηση επιπτώσεων
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επιπτώσεις ΙTS στο σύστημα δραστηριοτήτων
Δείκτες προσβασιμότητας:
Μέτρα βασιζόμενα στη χρησιμότητα
  Κλασσικά μοντέλα: Μοντέλα βαρύτητας και επιπέδου εξυπηρέτησης
  Προσέγγιση συμπεριφοράς: Μοντέλα τυχαίας χρησιμότητας
Μέτρα βασιζόμενα στην ευκαιρία
  Κλασσικά μοντέλα: Ισοχρονικά μοντέλα
  Προσέγγιση συμπεριφοράς: Μοντέλα αντιληπτής χρησιμότητας
[Cascetta, 2012]

## Slide 46: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Διαδικασία λήψης απόφασης
Η επίδραση των ITS στις μεταφορές
Αποτίμηση επιπτώσεων
Συγκριτική ανάλυση
1
3
2
4
5

## Slide 47: Συνήθεις τρόποι σύγκρισης
Απολογιστική αξιολόγηση: κατά πόσο οι αντικειμενικοί στόχοι έχουν πραγματικά επιτευχθεί.
Πρόβλεψη και αξιολόγηση: πώς οι αντικειμενικοί στόχοι προβλέπεται να επιτευχθούν θεωρητικά βάσει :
Ευρημάτων / γνώσης από ειδικούς (ποιοτική αξιολόγηση)
Σύγκρισης με παρόμοια έργα σε άλλες χώρες ή πόλεις (π.χ. βέλτιστες πρακτικές)
Μοντελοποίησης: η προτεινόμενη λύση ερευνάται μέσω μικροσκοπικών / μακροσκοπικών μοντέλων προσομοίωσης.

## Slide 48: Επαγωγική στατιστική
Εξετάζοντας ανά δύο τις μεταβλητές, ελέγχουμε την υπόθεση ή διαπιστώνουμε τη συσχέτιση (Logan, 2006)
Ελεγχος υπόθεσης προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών ενδιαφέροντος.
Δύο εναλλακτικές (Μη συσχετιζόμενες μεταβλητές):
  Μηδενική υπόθεση Η0: y-x =0, ελπίζοντας να την απορρίψουμε και άρα να ισχύει:
  Εναλλακτική υπόθεση Η1: y-x ≠0

## Slide 50: Έλεγχος υπόθεσης
Όταν η παρατήρηση για κάθε άτομο μιας ομάδας γίνεται πριν και μετά, χρησιμοποιείται t-test για εξαρτημένους μέσους. Οταν οι μετρήσεις πριν και μετά είναι τυχαίες, χρησιμοποιείται t-test για ανεξάρτητους μέσους.
Σε περίπτωση σύγκρισης τιμών σε περισσότερες από δύο ομάδες χρησιμποιείται ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA).
Προκειμένου να μειωθεί το σφάλμα διακύμανσης και να αυξηθεί η στατιστική ισχύς του σχεδιασμού της έρευνας χρησιμοποιείται η ανάλυση της συνδιακύμανσης (ANCOVA).
Σε περίπτωση που οι τιμές των συγκρινόμενων μέτρων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, γίνεται μετασχηματισμός των δεδομένων. Συνήθως γίνεται χρήση μεθόδων όπως διαίρεση των τιμών με την τυπική απόκλιση ή ιεράρχηση δεδομένων.
Αν οι μεταβλητές είναι κατηγορίες, εφαρμόζεται το τεστ “chi-square”.

## Slide 53: Μοντέλα πρόβλεψης
Συσχέτιση εξαρτημένης μεταβλητής με διάφορες παραμέτρους.
Ελεγχοι γραμμικότητας, κανονικότητας κατανομής σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητας κλπ.
Οι μεταβλητές πρέπει να επιλεγούν μεταξύ εκείνων που επηρεάζουν σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή.
Συνδυασμός μεταβλητών με έλεγχο Cronbach Alpha (>0.6) και η μέση τιμή αυτών αποτελεί τη νέα τιμή.
Στατιστικοί και λογικοί έλεγχοι μοντέλων (R2, τυπικό σφάλμα κλπ.)

## Slide 54: Αναλύσεις που χρησιμοποιούνται
Ανάλυση κόστους - οφέλους
Πολυκριτήρια λήψη απόφασης

## Slide 55: Καθαρή παρούσα αξία
όπου:
Bt = οφέλη το χρόνο t
Ct = κόστη το χρόνο t
r = επιτόκιο
n = έτος στόχος

## Slide 56: Δείκτης εσωτερικής απόδοσης (IRR)
όπου:
Bt = οφέλη το χρόνο t
Ct = κόστη το χρόνο t
IRR = επιτόκιο που μηδενίζει την εξίσωση
n = έτος στόχος

## Slide 57: Λόγος κόστους - οφέλους
Σ(Bi/(1+r)i)/Σ (Ci/(1+r)i), for i = 0 to n
where:
Bt = οφέλη το χρόνο t
Ct = κόστος το χρόνο t
r = επιτόκιο
n = έτος στόχος

## Slide 58
Revenues - Costs |  |  | Passengers |  |  |  | Fuel prices |  |  | 
 | Line | basic | +10% | +20% | -10% | -20% | +10% | +20% | -10% | -20%
Scenario 0 | 2a | 165418.3 | 205470.2 | 245522.0 | 125366.5 | 85314.7 | 157424.0 | 149429.6 | 173412.7 | 181407.1
 | 2b | 11780.3 | 36835.5 | 61890.7 | -13274.9 | -38330.1 | 3649.9 | -4480.4 | 19910.7 | 28041.0
 | 9a | -20515.7 | -19083.5 | -17651.3 | -21947.9 | -23380.1 | -21093.0 | -21670.3 | -19938.4 | -19361.1
 | 9b | -22152.0 | -20891.2 | -19630.4 | -23412.8 | -24673.5 | -22726.4 | -23300.8 | -21577.6 | -21003.2
 | circular | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Difference | 134531.0 | 202331.0 | 270131.0 | 66731.0 | -1069.0 | 117254.6 | 99978.1 | 151807.4 | 169083.8
 |  |  | Passengers |  |  |  | Fuel prices |  |  | 
 | Line | Ως έχει | +10% | +20% | -10% | -20% | +10% | +20% | -10% | -20%
Scenario Α | 2a | 175758.9 | 216844.8 | 257930.7 | 134673.0 | 93587.1 | 167764.5 | 159770.2 | 183753.3 | 191747.7
 | 2b | 15927.6 | 41397.5 | 66867.5 | -9542.3 | -35012.3 | 7797.2 | -333.1 | 24058.0 | 32188.3
 | 9a | 24687.5 | 39385.5 | 54083.6 | 9989.5 | -4708.5 | 20871.2 | 17054.8 | 28503.9 | 32320.2
 | 9b | -9586.1 | 1207.9 | 12001.9 | -20380.2 | -31174.2 | -13225.9 | -16865.8 | -5946.3 | -2306.5
 | circular | -8956.9 | -2570.1 | 3816.8 | -15343.8 | -21730.6 | -10953.0 | -12949.0 | -6960.9 | -4964.8
 | Difference | 197831.0 | 296265.7 | 394700.4 | 99396.3 | 961.6 | 172254.1 | 146677.1 | 223408.0 | 248984.9
 |  |  | Passengers |  |  |  | Fuel prices |  |  | 
 | Line | basic | +10% | +20% | -10% | -20% | +10% | +20% | -10% | -20%
Scenario Β | 2a | 146408.7 | 181865.3 | 217321.9 | 110952.1 | 75495.4 | 139412.2 | 132415.7 | 153405.2 | 160401.7
 | 2b | 2486.3 | 23991.4 | 45496.5 | -19018.8 | -40524.0 | -4673.5 | -11833.2 | 9646.0 | 16805.8
 | 9a | 100647.4 | 127206.7 | 153766.0 | 74088.1 | 47528.8 | 95251.3 | 89855.2 | 106043.5 | 111439.5
 | 9b | 38481.1 | 58216.7 | 77952.3 | 18745.5 | -990.1 | 33309.9 | 28138.7 | 43652.4 | 48823.6
 | circular | -8956.9 | -2570.1 | 3816.8 | -15343.8 | -21730.6 | -10953.0 | -12949.0 | -6960.9 | -4964.8
 | Difference | 279066.5 | 388710.0 | 498353.5 | 169423.1 | 59779.6 | 252346.9 | 225627.3 | 305786.2 | 332505.8

## Slide 60
r
0
IRR(B)
Alternative B
Alternative A
NPV
IRR(A)
Κενά:
Θέματα ισοπολιτείας δεν αντιμετωπίζονται
Μόνο ποσοτικοποιημένες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη

## Slide 61: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ / ΣΕΝΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΜΕΤΡΗΣ / ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ,
π.χ. Συναρτήσεις χρησιμότητας
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ / ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΝΑΛΛΚΑΤΙΚΗ / ΣΕΝΑΡΙΟ
Μαθηματική συγχώνευση με χρήση συναρτήσεων Value/Utility
Σύγκριση εναλλακτικών / σεναρίων σε ζεύγη
…
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
Συνδυασμός
Απόφαση
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
[πηγή: Cascetta, 2012]

## Slide 62: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
 |  | Εναλλακτική |  |  |  |  | 
Στόχος | Κριτήριο | 1 | 2 | … | j | … | J
1 | 1 | X1,1,1 | X1,1,2 |  | X1,1,j |  | X1,1,J
 | 2 | X1,2,1 | X1,2,2 |  | X1,2,j |  | X1,2,J
i | 3 | Xi,3,1 | Xi,3,2 |  | Xi,3,j |  | Xi,3,J
 | … | … | … |  | … |  | …
N | … | … | … |  | … |  | …
 | m | XN,m,1 | XN,m,2 |  | XN,m,j |  | XN,m,J
 | … |  |  |  |  |  | 
 | M | XN,M,1 | XN,M,2 |  | XN,M,j |  | XN,M,J
Όπου:
Xi,m,j : επίπεδο επίπτωσης εναλλακτικής j = 1,…,J για το κριτήριο m = 1,…,M του στόχου i = 1,…,N

## Slide 63: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Καθορισμός κοινής μονάδας ή κλίμακας μέτρησης ώστε όλα τα κριτήρια απόδοσης να εκφράζονται σε αναλογικές (ισόμετρες) μονάδες για να καθίσταται δυνατή η σύγκριση ή ο συνδυασμός των κριτηρίων απόδοσης. Περιλαμβάνει τον καθορισμό αδιάστατων “επιθυμητών” μονάδων (π.χ. Συνάρτηση χρησιμότητας, συνάρτηση τιμής).
π.χ.
Συνάρτηση τιμής
[0,1]
Κανονικοποίηση:

## Slide 64: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Μεθοδολογία: Βάρη.
Απόδοση σχετικών βαρών (σημαντικότητας) σε κάθε κριτήριο απόδοσης ανάλογα με τη σημαντικότητά του εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα κριτήρια.
Ομοιόμορφα
Ανάθεση
Από παρατήρηση και παλινδρόμηση
Delphi μέθοδος
    Σύγκριση ανά ζεύγη – Pairwise comparison (Analytical Hierarchy Process - AHP, Saaty 1980 & 1985)

## Slide 65: AHP - Σύγκριση σε ζεύγη
Μετατροπή υποκειμενικού – συγκριτική αποτίμηση σε ιεράρχηση
Απόδοση βαρών βάσει σημαντικότητας
Σύγκριση σε ζεύγη
  Κατά πόσο υπερτερεί το κριτήριο i έναντι του j
  Κατά πόσο υπερτερεί η λύση m έναντι της αντίστοιχης n για το κριτήριο i
Συνοχή και συνέπεια συγκρίσεων

## Slide 66: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Επικρατέστερη λύση.
Μαθηματικός προγραμματισμός (εξίσωση χρησιμότητας, αποδοτικότητας κτλ).
Ποιοτικές μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης:
  Topsis,
  ELECTRE,
  AHP.
Μέθοδοι:

## Slide 67: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Δείκτης επιπτώσεων
όπου:
xj,m: κανονικοποιημένη τιμή επίπτωσης εναλλακτικής j ως προς το κριτήριο m, wm : βάρος κριτηρίου m
ekm : το k-στό δείγμα τυχαίου αριθμού επιλεγμένης κατανομής (προτείνεται κανονική κατανομή μεταξύ -0.5 και 0.5)
Συνδυασμός και απόφαση:

## Slide 68: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Εξέλιξη της πολυκριτήριας λήψης απόφασης
Multiple Agent Multi Criteria Decision Making (MAMCDM)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ 1
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ k
…
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΙΟ ΕΥΡΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ (ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ)
…
[Cascetta, 2012]

## Slide 69: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Multiple Agent Multi Criteria Decision Making (MAMCDM)
Επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη λήψη απόφασης η άποψη πολλών εμπλεκομένων, μέσω multiple weighting scheme και similar elimination/ranking criteria προς εξεύρεση μιας συναινετικής λύσης:
Ιεράρχηση ύστερα από συμφωνία (συναίνεση) μεταξύ των εμπλεκομένων
Ιεράρχηση βάσει ψηφοφορίας ή συμβιβασμού
Ιεράρχηση βάσει γεωμετρικού μέσου των επιλογών των εμπλεκομένων
Ιεράρχηση βάσει ξεχωριστών μοντέλων aggregation (π.χ. exchange rate model)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Εξέλιξη της πολυκριτήριας λήψης απόφασης

## Slide 70: Πολυκριτήρια λήψη απόφασης
Αβεβαιότητα στην αξιολόγηση και σύγκριση των λύσεων ITS
….
f2
f1
f3
fk
Examples: Agency costs, user costs, demand, interest rate, etc.
Probabilistic Multiple Criteria Evaluation (Πιθανολογική Πολυκριτήρια Αξιολόγηση)
Χρήση οποιασδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους
Μεταβλητές εισόδου και η κατανομή πιθανότητάς τους
Αποτελέσματα και η κατανομή πιθανότητάς τους ή διαστήματα εμπιστοσύνης τους
Ij
Joint probability distribution of combined output (Index) representing multiple performances
….
P
1
Alt.
2
j
J
Μεταβλητότητα αποτελεσμάτων τελικής αξιολόγησης και απόφαση
w1
wm
[Cascetta, 2012]

## Slide 71: Βιβλιογραφικές αναφορές (1 από 5)
Cascetta (2009). Transportation System Analysis: models and applications. 2nd edition. Springer.
CE Delft Report (2007). Handbook on estimation of external cost in the transport sector. EC DG Tren.
eIMPACT (2008). Deliverables 2-10. eIMPACT Consortium.
FESTA (2008). Handbook. EC DG ISM.
HEATCO (2005). Deliverables 1-7. EC DG TREN.
Sinha, K.C. and Labi, S. (2007). Transportation Decision Making. Principles of Project Evaluation and Programming. Wiley.
Dziekan K., and K. Kottonhoff. Dynamic At-Stop Real-Time Information Displays for Public Tranport: Effects on Customers. Transportation Research Part A, Vol. 41, No 6, 2007, pp 489-501.
Mishalani R., & M. McCord. Passenger Wait Time Perceptions at Bus Stops: Empirical Results and Impact on Evaluation Real-Time Bus Arrival Information. Journal of Public Transportation, Vol. 9, No 2, 2006, pp 89-106.
Ajzen I. and M. Fishbein. Understanding attitudes and predicting social behavior, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs NJ, 1980.

## Slide 72: Βιβλιογραφικές αναφορές (2 από 5)
NIJKAMP, P., RIETVELD, P. and VOOGD, H., (1990). Multi-criteria Evaluation in Physical Planning, Elsevier Science, Amsterdam.
Urban Transportation Planning. Michael D.Meyer, Eric J.Miller, 2001, New York, The McGraw-Hill Companies, Inc..
Glenaffric Ltd (2007) Six Steps to Effective Evaluation: A handbook for programme and project managers
CPB and NEI (2000). Evaluatie van infrastructuurprojecten: leidraad voor kosten-baten analyse (Evaluation of infrastructural projects: guide for cost-benefit analysis). CPB/NEI, The Hague/Rotterdam.
Paolo Beria , Ila Maltese and Ilaria Mariotti. Multicriteria versus Cost Benefit Analysis: a comparative perspective in the assessment of sustainable mobility.
HMT (2003) Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government. London: HMSO.

## Slide 73: Βιβλιογραφικές αναφορές (3 από 5)
OECD, ECMT (2005) National systems of transport infrastructures planning. ECMT Round Table 128, Paris, 26–27 February 2004.
PIARC (2004) Economic evaluation methods for road projects in PIARC member countries. PIARC.
EVA TREN (2008) Improved decision-aid methods and tools to support evaluation of investment for transport and energy networks in Europe. Deliverable 1. Evaluating the state-of-the-art in investment for transport and energy networks. www.eva-tren.org.
COM – The European Commission (2007) Greenbook 2007 – Towards a new culture for urban mobility. Commission of the European Communities, Brussels.
World bank (1996) Sustainable transport: priorities for policy reform. World Bank, Washington DC.
Litman, Todd. 1999. Evaluating Public Transit Beneﬁts and Cost. Victoria, B.C.: Victoria Transport Policy Institute. September 9.

## Slide 74: Βιβλιογραφικές αναφορές (4 από 5)
Mandelzys M. and B. Hellinga. Identifying Causes of Performance Issues in Bus Schedule Adherence with Automatic Vehicle Location and Passenger Count Data. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 2143, Transportation Research Board of the National Academies, Washington DC, 2010 pp 9-15.
Bertini R.I. and A. El-Geneidy. Generating Transit Performance Measures with Archived Data. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 1841, Transportation Research Board of the National Academies, Washington DC, 2003 pp 109-119.
Surprenant-Legault J. and A. El-Geneidy. Introduction of Reserved Bus Lane: Impact on Bus Running Time and On-Time Performance. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 2218, Transportation Research Board of the National Academies, Washington DC, 2011 pp 10-18.
Hensher, D. A., Button, K. J.: Handbook of Transport Modelling, Pergamon, 2000.

## Slide 75: Βιβλιογραφικές αναφορές (5 από 5)
Lehtonen M., and R. Kulmala. Benefits of Pilot Implementation of Public Transporti Signal Priorities and Real-Time Passenger Information. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 1799, Transportation Research Board of the National Academies, Washington DC, 2002 pp 18-25.
Ortuzar, J. de Dios, Willemsen, Luis G: Modelling Transport, 3rd edition, John Wiley and Sons Ltd., 2001.
HEATCO (2005) Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment. Deliverable 1: current practice in project appraisal in Europe.
Estimating the Beneﬁts and Costs of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners. 2002. Washington, D.C.: Transportation Research Board, National Research Council. TCRP Report 78.

## Slide 76: Παράρτημα: Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος – Analytic Hierarchy Process (AHP)

## Slide 77: Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος [Saaty, 1980 & 1985]

## Slide 78: Βήματα AHP
Προσδιορισμός κριτηρίων
Καθορισμός δεικτών για κάθε κριτήριο
Απόδοση συγκριτικής / σχετικής σημαντικότητας ανά ζεύγη
Επιλογή εναλλακτικών
Εκτίμηση συνεπειών = ποσοτικοποίηση μέτρων
Σύγκριση απόδοσης εναλλακτικών για κάθε κριτήριο

## Slide 79: AHP - σύγκριση
Πόσο σημαντικότερο είναι το κριτήριο i έναντι του κριτηρίου j | Δείκτης σύγκρισης
ίδια | 1
μέτρια | 3
πολύ | 5
πάρα πολύ | 7
εξαιρετικά περισσότερο | 9
Επιτρέπεται η χρήση και ενδιάμεσων τιμών

## Slide 80: Πλήθος συγκρίσεων
Πλήθος στοιχείων | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | n
Πλήθος συγκρίσεων | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 

## Slide 81: Πίνακας συγκρίσεων
 | A | B | C
A | 1 | 1/3 | 5
B |  | 1 | 7
C |  |  | 1
Για τη συμπλήρωση του πίνακα χρησιμοποιούνται
αντίστροφες τιμές σε σχέση με τη διαγώνιο:

## Slide 82: Πίνακας συγκρίσεων
 | A | B | C
A | 1 | 1/3 | 5
B | 3 | 1 | 7
C | 1/5 | 1/7 | 1

## Slide 83: Άνυσμα προτεραιότητας
 | A | B | C
A | 1 | 1/3 | 5
B | 3 | 1 | 7
C | 1/5 | 1/7 | 1
SUM | 21/5 | 31/21 | 13
Άθροισμα όλων των κελιών ανά στήλη στον πίνακα συγκρίσεων:

## Slide 84: Άνυσμα προτεραιότητας
 | A | B | C | Normalized principal Eigen vector
A | 5/21 | 7/31 | 5/13 | 0.2828
B | 15/21 | 21/31 | 7/13 | 0.6434
C | 1/21 | 3/31 | 1/13 | 0.0738
Διαίρεση κάθε στοιχείου με το άθροισμα της στήλης του (weight normalization):
Καλείται και άνυσμα προτεραιότητας, αθροίζεται πάντα στη μονάδα (1).
Είναι κάτι παραπάνω από ιεράρχηση.
ΓΙΑΤΙ;

## Slide 85: Άνυσμα προτεραιότητας
 | A | B | C | Normalized principal Eigen vector
A | 5/21 | 7/31 | 5/13 | 0.2828
B | 15/21 | 21/31 | 7/13 | 0.6434
C | 1/21 | 3/31 | 1/13 | 0.0738
Διαίρεση κάθε στοιχείου με το άθροισμα της στήλης του (weight normalization):
Το B υπερτερεί του A 2.27 (=64.34/28.28) φορές

## Slide 86: Συνοχή
Είναι ο πίνακας σύγκρισης συνεκτικός;
Εκτίμηση “Principal Eigen Value” αθροίζοντας το γινόμενο κάθε “Eigen vector” με το άθροισμα της στήλης του αντίστροφου πίνακα

## Slide 87: Δείκτης και λόγος συνεκτικότητας
Αν B > A και A > C
Τότε αναμένεται ότι B > C (transitive property)
Αποδεικνύεται ότι για n = μέγεθος πίνακα
Δείκτης συνεκτικότητας:

## Slide 88: Σύγκριση CI
Το CI συγκρίνεται με το μέσο δείκτη συνεκτικότητας 500 πινάκων, τυχαία, ο τυχαίος δείκτης συνεκτικότητας “Random Consistency Index” (RI) είναι:
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.49

## Slide 89: Σύγκριση CI
Ο λόγος Consistency Ration CR αποτελεί τη σύγκριση μεταξύ του δείκτη συνεκτικότητας και του τυχαίου δείκτη συνεκτικότητας και εκφράζεται μέσω της σχέσης:
Αν CR <10%, η συνεκτικότητα είναι αποδεκτή (10% απόκλιση)

## Slide 90: Παράδειγμα
Είναι δυνατό να προστεθούν ένα ή περισσότερα επίπεδα..
Το πρώτο επίπεδο απαιτεί ?? πίνακες σύγκρισης διαστάσεων ??
Το δεύτερο επίπεδο απαιτεί ?? πίνακες σύγκρισης διαστάσεων ??

## Slide 91: Παράδειγμα
Συνολικός δείκτης συνεκτικότητας