## Slide 1: Κινητές Επικοινωνίες
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα #10: Διαχείριση ραδιοδιαύλων - Διαπομπή
Γεώργιος Καρέτσος
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  κατανοεί τους τρόπους διαχείρισης των ραδιοδιαύλων στα συστήματα κινητών επικοινωνιών,
  αναγνωρίζει τα κριτήρια για την έναρξη της διαδικασίας διαπομπής,
  βελτιώνει την επίδοση των αλγορίθμων διαπομπής,
  σχεδιάζει αποδοτικά πρωτόκολλα ελέγχου διαπομπής ανάλογα με τις απαιτήσεις.

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων
1.1 Διαχείριση διάταξης
1.2 Λειτουργίες αναζήτησης
1.3 Διαχείριση εκχώρησης
2) Διαδικασία διαπομπής
2.1 Παράμετροι επίδοσης
2.2 Προετοιμασία - εκτέλεση
2.3 Πρωτόκολλα

## Slide 5: Διαχείριση ραδιοδιαύλων (1 από 3)
    Αφορά λειτουργίες και διαδικασίες που έχουν σχέση με την:
Εγκατάσταση και απελευθέρωση συνδέσεων μεταξύ κινητών τερματικών και MSC.
Διατήρηση αυτών των συνδέσεων ανεξάρτητα από τις κινήσεις των κινητών τερματικών.
    Χορηγείται δίαυλος για όσον χρόνο διαρκεί η κλήση και υπό τον διαρκή έλεγχο του συστήματος.
    Επιπρόσθετες λειτουργίες που δεν υπάρχουν στα σταθερά δίκτυα.
    Σηματοδοσία.

## Slide 6: Διαχείριση ραδιοδιαύλων (2 από 3)
    Διαπομπή:
Μετρήσεις.
Απόφαση.
Εκτέλεση.
    Ο κύριος ρόλος για τις λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων πέφτει στο σύστημα πρόσβασης (BSC και BTSs).
    Μικρή εμπλοκή και του MSC.

## Slide 7: Διαχείριση ραδιοδιαύλων (3 από 3)
    Η διαρκής παρακολούθηση των παρεχόμενων διαύλων απαιτεί σηματοδοσία:
Μεταξύ των ΜΤ και του δικτύου.
Μεταξύ των διαφόρων διατάξεων του δικτύου.

## Slide 8: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (1 από 6)
    Για κάθε MT που επικοινωνεί υπάρχει μια διαδρομή μετάδοσης πληροφορίας χρήστη και μία σηματοδοσίας μέχρι το MSC πρόσδεσης.
    Από πλευράς MT:
Εγκατάσταση μιας τέτοιας διαδρομής όταν το ΜΤ εγκαταλείπει την κατάσταση ηρεμίας, και απελευθέρωσή της όταν επανέρχεται στην κατάσταση ηρεμίας
    Από πλευράς δικτύου:
Εκχώρηση μιας τέτοιας διαδρομής κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του ΜΤ, και ενεργοποίηση των μηχανισμών για την διατήρησή της καθώς και για την τροποποίησή της, όποτε χρειάζεται.

## Slide 9: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (2 από 6)
Ονομάζουμε τη διαδρομή επικοινωνίας μεταξύ MT και MSC πρόσδεσης, σύνοδο ΜΤ (MT session).

## Slide 10: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (3 από 6)
    Μία σύνοδος ΜΤ παρέχει κατ’ ελάχιστον:
Τα μέσα για τη σηματοδοσία ΜΤ – MSC πρόσδεσης.
Αναφορές για το ραδιοδίαυλο στα interface BTS - BSC και BSC – MSC.
Τα μέσα στο BSS να παρακολουθεί την ασύρματη σύνδεση και να λαμβάνει αποφάσεις για τη διαπομπή.
    Όταν μεταδίδονται δεδομένα χρήστη απαιτείται πλήρης σύνδεση μεταξύ ΜΤ – MSC πρόσδεσης.
    Μία σύνοδος ΜΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετές διαδοχικές ή παράλληλες κλήσεις.

## Slide 11: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (4 από 6)

## Slide 12: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (5 από 6)
    Οι σύνοδοι ΜΤ είναι ανεξάρτητες αλλά μοιράζονται το ίδιο σύνολο ραδιοδιαύλων.
    Η διαχείριση των διαύλων που θα χρησιμοποιηθούν σε μία κυψέλη περιλαμβάνει δύο κύρια θέματα:
Διαχείριση διάταξης διαύλων: καθορισμός των διαύλων και διάρθρωση των μηχανημάτων.
Διαχείριση εκχώρησης διαύλων: συμμετοχή των διαύλων σε κύκλους εκχώρησης – απελευθέρωσης.

## Slide 13: Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων (6 από 6)
    Η διαχείριση διάταξης και η διαχείριση εκχώρησης διαύλων είναι αρμοδιότητα του BSC.
    Το MSC παρεμβαίνει για να καθορίσει τον τύπο του διαύλου.
    Ο BTS εκτελεί τις εργασίες υπό τον έλεγχο του BSC.

## Slide 14: Λειτουργίες διαχείρισης διάταξης (1 από 2)
    Η διάταξη διαύλων μιας κυψέλης είναι η λίστα διαύλων που ορίστηκε να χρησιμοποιούνται στην κυψέλη.
    Περιλαμβάνει διαύλους κίνησης και ελέγχου.
    Η διάταξη διαύλων μιας κυψέλης μπορεί να μεταβάλλεται χρονικά.
    Οι μεταβολές μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης στη διαχείριση της κίνησης.

## Slide 15: Λειτουργίες διαχείρισης διάταξης (2 από 2)
    Αναδιάταξη των διαύλων πρόσβασης.
    Αναδιοργάνωση του διαύλου αναζήτησης και παροχής πρόσβασης (ελέγχεται από BSC).
    Αναδιάταξη διαύλων κίνησης (HO, new call).
    Αλλαγές στη διάταξη συχνοτήτων (FH):
Για το ΜΤ, αλλαγές συχνοτήτων.
Για το BSS, συγχρονισμός μεταξύ ΜΤs και BTS με σηματοδοσία που από τη φύση της είναι ασύγχρονη.

## Slide 16: Λειτουργίες εκχώρησης διαύλων
    Αφορούν τον τρόπο που επιλέγονται οι δίαυλοι συγκεκριμένης χρήσης.
    Από πλευράς MT:
Απλές εντολές για έναρξη εκπομπής και λήψης σε προκαθορισμένους διαύλους.
    Από πλευράς δικτύου:
Επιλογή διαύλου και έναρξη χρησιμοποίησής του.
Η επιλογή διαύλου πρέπει να λάβει υπόψη τη βελτιστοποίηση της επίδοσης μετάδοσης.
Εκ των προτέρων γνώση της επίδοσης κάθε δίαυλου.

## Slide 17: Λειτουργίες έναρξης δραστηριότητας ΜΤ
    Ενεργοποιημένο (switched-on) ΜΤ:
Κατάσταση ηρεμίας (idle state).
Κατάσταση δραστηριότητας (active state).
    Λειτουργίες πρόσβασης:
Αφορούν τη μετάβαση του ΜΤ από κατάσταση ηρεμίας σε κατάσταση δραστηριότητας.
Πρόσβαση μπορεί να ζητηθεί:
    Από το ΜΤ (έναρξη κλήσης, ενημέρωση θέσης).
    Από το δίκτυο (εισερχόμενη κλήση).
    Λειτουργίες αναζήτησης.

## Slide 18: Λειτουργίες πρόσβασης
    Η διαδικασία της πρόσβασης αποτελεί έναρξη μιας συνόδου.
    Δραστηριοποιεί όλες τις οντότητες που συμμετέχουν και όλες τις επαναλαμβανόμενες λειτουργίες.

## Slide 19: Λειτουργίες αναζήτησης
    Χρησιμοποιούνται από το δίκτυο για να ειδοποιήσουν το ΜΤ να ζητήσει εγκατάσταση συνόδου.
    Η διαδικασία της αναζήτησης είναι πλησιέστερη προς τη Διαχείριση Κινητικότητας.
    Κατατάσσεται και στη διαχείριση ραδιοδιαύλων, λόγω της σχέσης της με λειτουργίες που είναι αμιγείς λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων:
Κοινός δίαυλος αναζήτησης και αρχικής πρόσβασης που τον διαχειρίζεται ο BSC:
    Ομαδοποίηση των μηνυμάτων αναζήτησης.
    Ομαδοποίηση των μηνυμάτων αρχικής πρόσβασης.
Ο BSC κάνει το κυρίως έργο της αναζήτησης.
Ασυνεχής λήψη.

## Slide 20: Λειτουργίες διαχείρισης μετάδοσης
    Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών μιας συνόδου ΜΤ.
    Τα χαρακτηριστικά της συνόδου εξαρτώνται από την υπηρεσία και αποφασίζονται από το MSC πρόσδεσης.
    Ο BSC επιλέγει τον δίαυλο του απαιτούμενου τύπου και ελέγχει τις διάφορες οντότητες, συμπεριλαμβανομένου και του ΜΤ.
    Το κύκλωμα μεταξύ MSC - BSC ελέγχεται από το MSC.
    Η κρυπτογράφηση αποφασίζεται από το MSC και ο BSC συντονίζει την αλλαγή.

## Slide 21: Διαδικασία πρόσβασης και αρχικής εκχώρησης

## Slide 22: Διαδικασία αναζήτησης

## Slide 23: Διαδικασία διαπομπής
Βασικές απαιτήσεις:
    Να μην γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη:
Ταχύτητα εκτέλεσης.
Αξιοπιστία και διαφάνεια ως προς τον χρήστη.
Να λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία.
    Να μην αυξάνει το φορτίο σηματοδοσίας.
Περιορισμένη κατανομή της λειτουργικότητας της διαπομπής.

## Slide 24: Διαπομπή

## Slide 25: Προετοιμασία διαπομπής (1 από 2)
    Η διαπομπή μπορεί να αρχίσει κάτω από τρεις συνθήκες:
Όταν υποβιβάζεται η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος.
Όταν ο χρήστης (τερματικό) διασχίζει τα όρια της κυψέλης.
Όταν γίνεται αναδιάταξη των διαύλων από το σύστημα.
    Υπάρχουν δύο τύποι διαπομπής:
Ενδοκυψελική (intra-cell).
Διακυψελική (inter-cell).

## Slide 26: Προετοιμασία διαπομπής (2 από 2)

## Slide 27: Κριτήρια έναρξης διαπομπής (1 από 4)
    Στην πράξη χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια έναρξης της διαπομπής:
Ισχύς του λαμβανόμενου σήματος (Received Signal strength, RSS).
Λόγος σήματος προς παρεμβολή (SIR).
Απόσταση μεταξύ ΜΤ και BTS.
Κριτήρια σχετικά με το δίκτυο.

## Slide 28: Κριτήρια έναρξης διαπομπής (2 από 4)
    Το κριτήριο του RSS χρησιμοποιείται περισσότερο από τα άλλα.
    Για την αποφυγή πρόωρων διαπομπών χρησιμοποιούνται:
Το παράθυρο μέσης τιμής.
Το περιθώριο υστέρησης.

## Slide 29: Κριτήρια έναρξης διαπομπής (3 από 4)

## Slide 30: Κριτήρια έναρξης διαπομπής (4 από 4)

## Slide 31: Παράδειγμα Α
    R = 5km, Pt = 25W, n = 4.
Αν Τ ≤ Τ1 dBm  ΗΟ σε BTS με στάθμη ≥ Τ2 dBm.
Αν Τ ≤ Τ3  ΗΟ σε BTS με στάθμη ≥ Τ dBm.
Τ1 = -98 dBm, Τ2 = -90 dBm, Τ3 = -101 dBm, TA(2km) = -80 dBm: x = ;
Γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί ακριβώς το x;
Γιατί είναι καλύτερα όταν Τ2 >Τ1 ; Τ1 =Τ2 =-94 dBm;

## Slide 32: Προετοιμασία διαπομπής
    Μετρήσεις:
Ποιες μετρήσεις.
Πώς γίνονται από το ΜΤ.
Πώς μεταφέρονται στο δίκτυο.
    Έλεγχος ισχύος: δυνατότητα τροποποίησης της ισχύος εκπομπής τόσο από στο ΜΤ όσο και στον BTS.
Αποστολή μετρήσεων.
Αποστολή εντολών.

## Slide 33: Εκτέλεση διαπομπής (1 από 2)
    Η απόφαση για να επιχειρηθεί διαπομπή για δοθέν ΜΤ λαμβάνεται από τον BSC.
    Με κριτήριο το ασύρματο interface MT-BSC:
Σύγχρονη διαπομπή (συγχρονισμένοι BTS).
Ασύγχρονη διαπομπή.
    Με κριτήριο τη θέση του κόμβου μεταγωγής:
Εσωτερική διαπομπή.
Εξωτερική διαπομπή:
    Intra-MSC.
    Inter-MSC.

## Slide 34: Εκτέλεση διαπομπής (2 από 2)

## Slide 35: Εξωτερική διαπομπή intra-MSC (1 από 2)

## Slide 36: Εξωτερική διαπομπή intra-MSC (2 από 2)

## Slide 37: Αδιάλειπτη διαπομπή

## Slide 38: Εκτέλεση διαπομπής
    Προτεραιότητες για την εκτέλεση της διαπομπής:
Κράτηση διαύλων.
Ν-πλή προσπάθεια.
Ουρά αναμονής:
    FIFO.
    Ρυθμός υποβάθμισης στον ραδιοδίαυλο.
    Υποβιβασμός ρυθμού μετάδοσης.

## Slide 39: Πρωτόκολλα διαπομπής
    Ανάλογα με το ποιος αρχίζει και εκτελεί τη διαπομπή:
Διαπομπή ελεγχόμενη από το δίκτυο (Network controlled HO, NCHO).
Διαπομπή υποβοηθούμενη από το ΜΤ (Mobile Assisted HO, MAHO).
Διαπομπή ελεγχόμενη από το ΜΤ (Mobile Controlled HO, MCHO).
Ήπια διαπομπή (Soft HO, SHO).

## Slide 40: Τύποι ήπιας διαπομπής

## Slide 41: ΗΟ μεταξύ συστημάτων (1 από 2)

## Slide 42: ΗΟ μεταξύ συστημάτων (2 από 2)

## Slide 43: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

## Slide 44: Σημειώματα

## Slide 45: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 46: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Γεώργιος Καρέτσος 2015. Γεώργιος Καρέτσος. «Κινητές Επικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA113/, 20/11/2015.

## Slide 47: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 48: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχουν).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 49: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Τα κείμενα και οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έργο, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα, προέρχονται από: Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, 2η έκδοση, Μ.Ε. Θεολόγου, ISBN: 978-960-418-278-7, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., 2010, Θεσ/νίκη.