## Slide 1: Αρδευτική Μηχανική
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα 1: Εισαγωγή Μέθοδοι και Συστήματα Άρδευσης
Καθηγητής Παναγιώτης Βύρλας
Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τμήμα Τεχνολόγων Γεοπόνων

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
    Ορίσει την έννοια της άρδευσης
    Περιγράφει τις μεθόδους άρδευσης
    Καταγράψει μεθόδους και συστήματα άρδευσης
    Κατανοήσεις μειονεκτήματα – πλεονεκτήματα αυτών
    Καταγράφει διαφορές από παραδείγματα άρδευσης μέσα από εικόνες

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Μέθοδοι άρδευσης
Επιφανειακή άρδευση
Καταιονισμός
Συστήματα Μικροάρδευσης
Υποεπιφανειακή στάγδην
Μικροκαταιονισμός 1
Άρδευση με έκχυση 1
Βιβλιογραφία

## Slide 5: Εισαγωγή 1
Η αρδευόμενη γεωργία βρίσκεται και καλείται να λειτουργήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες πραγματικότητες.
Η μία πραγματικότητα είναι το γεγονός, ότι πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες διατροφής και τις αυξανόμενες προσδοκίες για πιο άνετη ζωή όλο και περισσότερων ατόμων.
Η άλλη, είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και στη δυνατότητα απορρόφησης των περιβαλλοντικών στρεβλώσεων που δημιουργούνται από την εκμετάλλευσή τους.
Το γεγονός αυτό επιβάλλει την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού και δημιουργεί τη συνεχή ανάγκη για βελτίωση ή ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης.

## Slide 6: Εισαγωγή 2
Για να αυξηθεί η συμβολή της άρδευσης στην παραγωγή τροφίμων, ο FAO (2002) δηλώνει ότι «αυτό που απαιτείται είναι βελτιωμένη αποδοτικότητα στη χρήση του νερού άρδευσης. Δεδομένου ότι η δυνατότητα διάθεσης περισσότερου νερού για την άρδευση είναι ένα απίθανο σενάριο, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η άρδευση και η αποδοτικότητα χρήσης νερού των συμβατικών πρακτικών άρδευσης προκειμένου να στηριχτούν η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων».

## Slide 7: Εισαγωγή 3
Με γνώμονα την αρχή της βελτιστοποίησης της παραγωγής ανά μονάδα διαθέσιμου νερού, αντί αυτής της μεγιστοποίησης της παραγωγής ανά μονάδα επιφανείας γης, που επικρατούσε, κυρίαρχο ζητούμενο στον τομέα των αρδεύσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων με υψηλή αποτελεσματικότητα και μεγάλες δυνατότητες για μείωση των απωλειών κατά την εφαρμογή του νερού.
Σημαντικότατη πρόοδος έχει γίνει στην ανάπτυξη της αρδευτικής τεχνολογίας από τη δεκαετία του '70. Το βασικό κίνητρο για έρευνα στην άρδευση αποτέλεσε η απαίτηση των καλλιεργητών για τεχνολογίες άρδευσης που μειώνουν τις εισροές νερού και εργασίας. Η μετάβαση από τις επιφανειακές μεθόδους στην άρδευση με σωλήνες, που ακολουθήθηκε από μια μετάβαση από τη χρήση των εκτοξευτών στην στάγδην άρδευση, έχει πραγματοποιηθεί μετά από εντατική έρευνα στους τομείς της γεωργίας και της μηχανικής των τεχνολογιών άρδευσης.

## Slide 8: Εισαγωγή 4
Η αρδευόμενη γεωργία συμβάλλει κατά 40% στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Οι επιφανειακές μέθοδοι κατά κύριο λόγο και ο καταιονισμός είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι άρδευσης ανά τον κόσμο. Εντούτοις, η αποδοτικότητα αυτών των μεθόδων είναι φτωχή.
Το αυξανόμενο κόστος του νερού, η δημόσια πίεση για μεγαλύτερο έλεγχο των περιβαλλοντικών στρεβλώσεων, η αυξανόμενη αστική χρήση και η μειωμένη διαθεσιμότητα υπόγειου νερού, έχουν οδηγήσει σε μια τάση για μειωμένη παροχέτευση προς τη γεωργία, που αναγκάζει τους καλλιεργητές να ψάξουν τις εναλλακτικές λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της χρήσης νερού.

## Slide 9: Εισαγωγή 5
Με δεδομένη την αυξανόμενη τάση περιορισμού του νερού άρδευσης, συστήματα με φτωχή αποδοτικότητα δεν θα είναι σε θέση να παραγάγουν επαρκής ποσότητες τροφίμων για τον πληθυσμό των εννέα δισεκατομμυρίων όπως αναμένεται να φθάσει στα μέσα αυτού του αιώνα. Ως εκ τούτου, η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης νερού είναι επιτακτικός. Η προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας κατά την εφαρμογή του νερού, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων τύπων συστημάτων άρδευσης.

## Slide 10: Μέθοδοι άρδευσης 1
Άρδευση είναι η παροχή πρόσθετου νερού στις καλλιέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε νερό και να πραγματοποιηθεί κανονική ανάπτυξη αυτών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής ή της αισθητικής αξίας τους.
Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το νερό στο χωράφι ονομάζεται μέθοδος άρδευσης.
Το αρδευτικό σύστημα είναι το σύνολο των μηχανισμών, αγωγών, εξαρτημάτων και συσκευών εφαρμογής που πρέπει να εγκατασταθούν ώστε το νερό ξεκινώντας από την πηγή να φτάνει στην υπό άρδευση περιοχή με την απαιτούμενη παροχή, στο χρόνο που χρειάζεται.

## Slide 11: Μέθοδοι άρδευσης 2
Η επιλογή μιας μεθόδου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Αυτοί είναι τι κλίμα, το έδαφος, το είδος του φυτού και ο τρόπος καλλιέργειας, η διαθέσιμη ποσότητα και ποιότητα νερού, το διαθέσιμο εργατικό προσωπικό και τεχνικό δυναμικό, το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτών και το κόστος των διάφορων μεθόδων άρδευσης.
Ανάλογα με το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη οι μέθοδοι άρδευσης διακρίνεται ως προς:
α) την έκταση διαβροχής: ολική ή τοπική
β) το σημείο εφαρμογής: επιφανειακό, υποεπιφανειακό ή υπόγειο
γ) την πίεση: ελεύθερα ή υπό πίεση.

## Slide 12: Μέθοδοι άρδευσης 3
Οι μέθοδοι με τις οποίες εφαρμόζεται το νερό στο έδαφος είναι:
Επιφανειακή άρδευση
Καταιονισμός
Μικροάρδευση
Υπάρδευση

## Slide 13: Επιφανειακή άρδευση
Εφαρμόζεται στην επιφάνεια του εδάφους κατά δύο τρόπους:
Διήθηση του νερού με ροή (κεκλιμένη άρδευση)
Αυλάκια
Λωρίδες ή περιορισμένη διάχυση
Διήθηση του νερού με παραμονή (οριζόντια άρδευση)
Λεκάνες
Κατάκλιση

## Slide 14: Επιφανειακή άρδευση 1

## Slide 15: Επιφανειακή άρδευση 2

## Slide 16: Επιφανειακή άρδευση 3

## Slide 17: Επιφανειακή άρδευση 4

## Slide 18: Καταιονισμός
Στις νεότερες μεθόδους άρδευσης αναφέρεται ο καταιονισμός ή τεχνητή βροχή, όπου το νερό εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του εδάφους υπό μορφή βροχής και διηθείται στο έδαφος.
Στον καταιονισμό, το νερό εκτοξεύεται μέσω του αέρα και διασκορπίζεται στο έδαφος. Αυτό εμπεριέχει μια αβεβαιότητα στην άρδευση με καταιονισμό, από την στιγμή που ο άνεμος και οι άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν την αποδοτικότητα της άρδευσης. Ο συνήθης στόχος στον καταιονισμό είναι η ομοιόμορφη διαβροχή σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο.

## Slide 19: Καταιονισμός 1

## Slide 20: Καταιονισμός 2

## Slide 21: Καταιονισμός 3

## Slide 22: Καταιονισμός 4

## Slide 23: Συστήματα Μικροάρδευσης
Με τον όρο μικροάρδευση (microirrigation) εννοείται η συχνή και με αργούς ρυθμούς εφαρμογή του αρδευτικού νερού απευθείας στην επιφάνεια του εδάφους ή στο ριζόστρωμα των φυτών.
Η μικροάρδευση βασίζεται στις θεμελιώδεις έννοιες της άρδευσης μόνον του ριζικού συστήματος των φυτών παρά της συνολικής εδαφικής επιφάνειας (και όγκου) και της διατήρησης της περιεχόμενης υγρασίας στο ριζόστρωμα σε ιδανικά επίπεδα (τοπική άρδευση).
Στάγδην άρδευση (drip ή trickle irrigation) είναι η αργή, σχεδόν συνεχής εφαρμογή του αρδευτικού νερού υπό μορφή σταγόνων. Οι σταλάκτες και οι πλευρικοί αγωγοί κείτονται στην επιφάνεια του εδάφους. Γενικά, οι ρυθμοί παροχής είναι μικρότεροι από 12 L/h για σταλακτηφόρους σημειακής εκροής και μικρότεροι από 12 L/h/m για σταλακτηφόρους γραμμικής εκροής.

## Slide 24: Συστήματα Μικροάρδευσης 1

## Slide 25: Συστήματα Μικροάρδευσης 2

## Slide 26: Συστήματα Μικροάρδευσης 3

## Slide 27: Συστήματα Μικροάρδευσης 4

## Slide 28: Υποεπιφανειακή στάγδην
Στην υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση, το νερό εφαρμόζεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους διαμέσω σταλακτών με ρυθμούς παροχής στο ίδιο εύρος σαν αυτούς για ένα επιφανειακό σύστημα.

## Slide 29: Υποεπιφανειακή στάγδην

## Slide 30: Μικροκαταιονισμός 1
Στον μικροκαταιονισμό (microsprinkle) μικροεκτοξευτές και μικροψεκαστές εκτοξεύουν ή ψεκάζουν νερό στην επιφάνεια του εδάφους. Οι παροχές των μικροεκτοξευτών φθάνουν τα 120 L/h. Ο άνεμος επιδρά στην κατανομή του νερού ενόσω στις άλλες μεθόδους μικροάρδευσης το έδαφος είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που επηρεάζει την κατανομή του νερού.

## Slide 31: Μικροκαταιονισμός 2

## Slide 32: Άρδευση με έκχυση 1
Με την μέθοδο αυτή (bubbler irrigation),το νερό εφαρμόζεται στην επιφάνεια του εδάφους με την μορφή μικρού πίδακα ή ρυακιού από σωληνίσκους με ρυθμούς παροχής μεγαλύτερους από ότι στην στάγδην αλλά συνήθως μικρότερους από 200 L/h. Επειδή η παροχή των διανεμητών συνήθως υπερβαίνει την διηθητικότητα του εδάφους κατασκευάζονται μικρών διαστάσεων λεκάνες για τον έλεγχο της διανομής του νερού.

## Slide 33: Άρδευση με έκχυση 2

## Slide 34: Άρδευση με έκχυση 3

## Slide 35: Βιβλιογραφία
James, L.G., 1988. Principles of Farm Irrigation System Design. New York : Wiley.
Kay, M., 1988. Sprinkler Irrigation : equipment and practice. Batsford : London.
Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle and Trickle Irrigation. New York : Van Nostrand Reinhold.
Κωνσταντινίδης, Κ. Α. 1975. Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονίσεως. Αφοι Σάκκουλα: Θεσσαλονίκη.
Λουιζάκης, Α. 1986. Συγκρότημα τεχνητής βροχής με αυτοπροωθούμενο εκτοξευτήρα. Ι.Ε.Β. (Νο.54), Σίνδος.
Mιχελάκις Ν., 1988. Συστήματα Αυτόματης Άρδευσης: Άρδευση με Σταγόνες. Αθήνα : Εκδοτική Αγροτεχνική.
Pair, C. H., W. H. Hing, K. R. Frost, R. E. Sneed, and T. J. Schilty (Eds.) 1983. Irrigation, (formerly Sprinkler Irrigation), 5th ed. Arlington, Virginia : The Irrigation Association.
Solomon, K. 1988. Irrigation system selection. Irrigation Notes, Center for Irrigation Technology, CATI Publication No. 880105.

## Slide 36: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: Μέγας Χρήστος

## Slide 37: Σημειώματα

## Slide 38: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
  Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).

## Slide 39: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Παναγιώτης Βύρλας 2015. Παναγιώτης Βύρλας «Αρδευτική Μηχανική» Έκδοση 1.0 Λάρισα 01/09/2015 . Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/AGR100/index.php.

## Slide 40: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 41: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 4: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 5: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 42: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.