## Slide 1: Αρδευτική Μηχανική
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα 7: Καταιονισμός: Καταλληλότητα και τύποι συστημάτων
Καθηγητής Παναγιώτης Βύρλας
Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
    Κατανοήσει την καταλληλόλητα καταιονισμού
    Κατανοήσει τα πλεονεκτήματα καταιονισμού
    Κατανοήσει τους τύπους των συστημάτων

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Πλεονεκτήματα καταιονισμού
Μειονεκτήματα καταιονισμού
Αποδοτικότητα καταιονισμού
Τύποι συστημάτων
Στατικά συστήματα
Κινούμενα συστήματα
Βιβλιογραφία

## Slide 5: Πλεονεκτήματα καταιονισμού
Απλότητα στην εφαρμογή (γρήγορη εκμάθηση)
Ελάττωση απωλειών απορροής και βαθειάς διήθησης
Οικονομία εδάφους (υπόγειοι αγωγοί – ενώ οι διώρυγες καταλαμβάνουν 10% της αρδεύσιμης επιφάνειας)
Δεν εμποδίζεται ο αναδασμός και η αναδιοργάνωση
Συντήρηση σωλήνων λιγότερο δαπανηρή από διώρυγες
Δεν απαιτείται ισοπέδωση του αγρού για την εφαρμογή της,
Οι απώλειες μεταφοράς νερού είναι ελάχιστες,
Οι απαιτήσεις σε εργατικά χέρια είναι μειωμένες,
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της για παγοπροστασία

## Slide 6: Μειονεκτήματα καταιονισμού
η δυσκολία στην μετατόπιση των πλευρικών σωλήνων,
οι αυξημένες δαπάνες λειτουργίας,
η αδυναμία εξασφάλισης αποδεκτής ομοιομορφίας άρδευσης όταν πνέουν άνεμοι,
ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών λόγω της διαβροχής του φυλλώματος,
η μεγάλη ανάπτυξη ζιζανίων,
ο κίνδυνος καταστροφής της επιφανειακής δομής του εδάφους από την πτώση των σταγόνων

## Slide 7: Αποδοτικότητα καταιονισμού
Αποδοτικότητα από 65 έως 85%

## Slide 8: Τύποι συστημάτων 1
Υπάρχουν περίπου δέκα διαφορετικοί τύποι συστημάτων άρδευσης με καταιονισμό και αρκετές παραλλαγές κάθε τύπου. Τα συστήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές ομάδες: τα στατικά συστήματα στα οποία οι εκτοξευτές λειτουργούν από σταθερή θέση και τα μετακινούμενα συστήματα όπου οι εκτοξευτές λειτουργούν ενώ κινούνται στο πεδίο.

## Slide 9: Τύποι συστημάτων 2
Στατικά συστήματα
Σε αυτά ανήκουν τα μόνιμα ή ημιμόνιμα καθώς και τα φορητά συστήματα
Μετακινούμενα αρδευτικά συστήματα
Η ομάδα περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών όπου ταυτόχρονα με την άρδευση γίνεται μετακίνηση των γραμμών ή των οργάνων (εκτοξευτών κ.λπ.) άρδευσης.

## Slide 10: Τύποι συστημάτων 3
ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οι αγωγοί άρδευσης, οι κύριες γραμμές και οι θέσεις των εκτοξευτήρων είναι μόνιμα.
  Για καλλιέργειες μεγάλης αξίας και χορτοτάπητες.
  Μεγάλες δαπάνες εγκατάστασης
ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κύριες γραμμές μόνιμες και συνήθως υπόγειες. Γραμμές άρδευσης κινητές
  Άρδευση οπωρώνων
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Όλα τα τμήματα είναι μεταφερ’ομενα
  Άρδευση ετήσιων καλλιεργειών και μηδικής

## Slide 11: Στατικά συστήματα 1

## Slide 12: Στατικά συστήματα 2

## Slide 13: Στατικά συστήματα 3

## Slide 14: Στατικά συστήματα 4

## Slide 15: Στατικά συστήματα 5

## Slide 16: Κινούμενα συστήματα 1

## Slide 17: Κινούμενα συστήματα 2

## Slide 18: Κινούμενα συστήματα 3

## Slide 19: Κινούμενα συστήματα 4

## Slide 20: Βιβλιογραφία
James, L.G., 1988. Principles of Farm Irrigation System Design. New York : Wiley.
Kay, M., 1988. Sprinkler Irrigation : equipment and practice. Batsford : London.
Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle and Trickle Irrigation. New York : Van Nostrand Reinhold.
Κωνσταντινίδης, Κ. Α. 1975. Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονίσεως. Αφοι Σάκκουλα: Θεσσαλονίκη.
Λουιζάκης, Α. 1986. Συγκρότημα τεχνητής βροχής με αυτοπροωθούμενο εκτοξευτήρα. Ι.Ε.Β. (Νο.54), Σίνδος.
Pair, C. H., W. H. Hing, K. R. Frost, R. E. Sneed, and T. J. Schilty (Eds.) 1983. Irrigation, (formerly Sprinkler Irrigation), 5th ed. Arlington, Virginia : The Irrigation Association.
Solomon, K. 1988. Irrigation systems and water application efficiencies. Irrigation Notes, Center for Irrigation Technology, CATI Publication No. 880104.

## Slide 21: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: Μέγας Χρήστος

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
  Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).

## Slide 24: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Παναγιώτης Βύρλας 2015. Παναγιώτης Βύρλας «Αρδευτική Μηχανική» Έκδοση 1.0 Λάρισα 01/09/2015 . Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/AGR100/index.php.

## Slide 25: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 26: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 4: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 5: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 27: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 28: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.