## Slide 1: Αρδευτική Μηχανική
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα 8: Καταιονισμός: Υδραυλικά εκτοξευτών
Καθηγητής Παναγιώτης Βύρλας
Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
    Κατανοήσει την καταλληλόλητα καταιονισμού
    Κατανοήσει τα πλεονεκτήματα καταιονισμού
    Κατανοήσει τους τύπους των συστημάτων

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Εκλογή εκτοξευτών
Προτερήματα καλού εκτοξευτή
Παροχή εκτοξευτή
Ακτίνα εκτόξευσης
Βροχομετρική καμπύλη
Ένταση βροχής
Μέγεθος σταγονιδίων
Βιβλιογραφία

## Slide 5: Εκλογή εκτοξευτών 1
Για την εκλογή συνήθως δίδονται:
    Η διάμετρος του ακροφυσίου (mm)
    Η πίεση λειτουργίας (bar)
    Η παροχή (m3/h)
    Η ακτίνα (ή διάμετρος) διαβροχής (m)
    Το ύψος βροχής (mm/h)
    Η διάταξή τους

## Slide 6: Εκλογή εκτοξευτών 2

## Slide 7: Προτερήματα καλού εκτοξευτή
Συντελεστής ομοιομορφίας Cristiansen > 70%
Ταχύτητα περιστροφής κανονική
Απλός και γερός
Λεπτή βροχή (διήθηση)
Υδάτινη δέσμη ανεπηρέαστη από τον άνεμο
Φθηνός αλλά να συνδυάζει και τα παραπάνω

## Slide 8: Παροχή εκτοξευτή

## Slide 9: Ακτίνα εκτόξευσης
Η οριζόντια απόσταση από την βάση του εκτοξευτή έως τα τελευταία συγκεντρωμένα σταγονίδια στην περιφέρεια του διαβρεχόμενου κύκλου
Η ακτίνα εκτόξευσης εξαρτάται από:
την πίεση λειτουργίας
τη διάμετρο του ακροφυσίου
την παροχή του εκτοξευτή και
την κλίση του σωλήνα εκτόξευσης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.

## Slide 10: Βροχομετρική καμπύλη 1
Οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την διάμετρο διαβροχής και την μορφή της κατανομής ενός εκτοξευτή είναι:
η πίεση στο ακροφύσιο
το μέγεθος του ακροφυσίου
η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου
το ύψος και η γωνία ορθοστατών (απόσταση από το έδαφος και απόκλιση από την κατακόρυφο)
στροβιλώδης ροή του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται από το ακροφύσιο

## Slide 11: Βροχομετρική καμπύλη 2

## Slide 12: Βροχομετρική καμπύλη 3
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Θεωρητικές βροχομετρικές καμπύλες εκτοξευτών

## Slide 13: Ένταση βροχής 1
Η ένταση βροχής δηλώνει το ύψος βροχής ή την παροχή του εκτοξευτή στην διαβρεχόμενη επιφάνεια και έχει διαστάσεις μήκους στην μονάδα χρόνου. Η ένταση βροχής ενός εκτοξευτή μπορεί να υπολογισθεί από την ακόλουθη σχέση:

## Slide 14: Ένταση βροχής 2
Όταν όμοιοι εκτοξευτές είναι τοποθετημένοι σε ορθογωνική διάταξη, η ακόλουθη σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της έντασης βροχής:

## Slide 15: Ένταση βροχής 3
Η μέση ένταση βροχής ενός πλευρικού μήκους L εξοπλισμένου με εκτοξευτές που ισαπέχουν κατά Ss, υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

## Slide 16: Μέγεθος σταγονιδίων 1
Διαστρέβλωση της κατανομής εκτοξευτή λόγω του ανέμου
Ο άνεμος διαστρεβλώνει την κατανομή ενός εκτοξευτή. Η διαστρέβλωση αυτή επιδρά σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τόσο στην ομοιομορφία όσο και στην αποδοτικότητα της άρδευσης. Η έκταση της επίδρασης αυτής εξαρτάται από την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου και από το μέγεθος των σταγονιδίων.

## Slide 17: Μέγεθος σταγονιδίων 2
Απώλειες λόγω εξάτμισης και λόγω παρεκτροπής από τον άνεμο
Η ποσότητα του νερού που εξατμίζεται από ένα σταγονίδιο εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του σταγονιδίου και από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό ίπταται. Αμφότεροι οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το μέγεθος των σταγονιδίων. Για αρκετά μικρά σταγονίδια έχει παρατηρηθεί πως έστω και ένας ελαφρύς άνεμος μπορεί να κρατήσει το σταγονίδιο αιωρούμενο για μεγάλη διάρκεια τόση ώστε αυτό μπορεί να εξατμισθεί πριν φθάσει στο έδαφος.

## Slide 18: Μέγεθος σταγονιδίων 3
Συμπίεση του εδάφους και μείωση της διηθητικότητας
Συγκεκριμένα εδάφη υπόκεινται σε συμπίεση κατά την άρδευση με καταιονισμό. Αυτό τείνει να σφραγίζει την επιφάνεια του εδάφους μειώνοντας την διηθητικότητα. Για ένα συγκεκριμένο έδαφος, η έκταση της μείωσης της διήθησης εξαρτάται από την ενέργεια κρούσης των σταγονιδίων. Η ενέργεια κρούσης ενός σταγονιδίου προσδιορίζεται από την μάζα του και την ταχύτητα κρούσης. Τα μεγαλύτερα σταγονίδια προσκρούουν στο έδαφος με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από ότι τα μικρότερα.

## Slide 19: Μέγεθος σταγονιδίων 4
Διαπερατότητα φυλλικής επιφάνειας
Τα λεπτά σταγονίδια διαπερνούν ευκολότερα την φυλλική επιφάνεια των φυτών, βελτιώνοντας την κατανομή του νερού.

## Slide 20: Μέγεθος σταγονιδίων 5
Κατανομή μεγέθους σταγονιδίων
Οι εκτοξευτές παροχετεύουν σταγονίδια διαφόρων μεγεθών που η κατανομή τους μεταβάλλεται με την απόσταση από τον εκτοξευτή. Γνωρίζοντας την κατανομή των μεγεθών των σταγονιδίων και την ποσότητα του νερού που εφαρμόζεται σε κάθε απόσταση από τον εκτοξευτή, μπορεί να υπολογισθεί το μέρος του εφαρμοζόμενου όγκου νερού που εμπίπτει μέσα σε διάφορα εύρη μεγεθών.

## Slide 21: Μέγεθος σταγονιδίων 6
Το μέγεθος των σταγονιδίων εκφράζεται από το βαθμό διάσπασης της υδάτινης δέσμης και δίνεται από τη σχέση:
Εάν ο βαθμός διάσπασης είναι μικρότερος της μονάδας τότε σχηματίζονται λεπτά σταγονίδια. Εάν κυμαίνεται μεταξύ 1,0 – 1,25 σχηματίζονται κανονικά σταγονίδια και εάν υπερβαίνει το 1,30 σχηματίζονται χονδρά σταγονίδια.

## Slide 22: Βιβλιογραφία
Benami, A., and A. Ofen. 1984. Irrigation Engineering. Irrigation Engineering Scientific Publications (IESP), Haifa, Israel.
James, L.G., 1988. Principles of Farm Irrigation System Design. New York : Wiley.
Kay, M., 1988. Sprinkler Irrigation : equipment and practice. Batsford : London.
Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle and Trickle Irrigation. New York : Van Nostrand Reinhold.
Κωνσταντινίδης, Κ. Α. 1975. Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονίσεως. Αφοι Σάκκουλα: Θεσσαλονίκη.
Λουιζάκης, Α. 1986. Συγκρότημα τεχνητής βροχής με αυτοπροωθούμενο εκτοξευτήρα. Ι.Ε.Β. (Νο.54), Σίνδος.
Pair, C. H., W. H. Hing, K. R. Frost, R. E. Sneed, and T. J. Schilty (Eds.) 1983. Irrigation, (formerly Sprinkler Irrigation), 5th ed. Arlington, Virginia : The Irrigation Association.

## Slide 23: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: Μέγας Χρήστος

## Slide 24: Σημειώματα

## Slide 25: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
  Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).

## Slide 26: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Παναγιώτης Βύρλας 2015. Παναγιώτης Βύρλας «Αρδευτική Μηχανική» Έκδοση 1.0 Λάρισα 01/09/2015 . Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/AGR100/index.php.

## Slide 27: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 28: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 4: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 5: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 29: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 30: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.