## Slide 1: Αρδευτική Μηχανική
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Εργαστήριο Ε2: Έδαφος και Νερό
Το έδαφος
Καθηγητής Παναγιώτης Βύρλας
Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Μονάδα ελέγχου
Φίλτρα δίσκων
Συστοιχία δίσκων
Υδροκυκλώνες
Φίλτρα μάζας

## Slide 4: Έδαφος
Έδαφος από γεωργική άποψη είναι:
μία αποθήκη θρεπτικών στοιχείων,
ένα μέσο ανάπτυξης μικροοργανισμών,
ένα μέσο στερέωσης των φυτών,
ένα μέσο διακίνησης του νερού και
μία αποθήκη νερού.

## Slide 5: Σύσταση του εδάφους
Το έδαφος στην φυσική του κατάσταση αποτελείται από τέσσερα κύρια συστατικά:
  τα ανόργανα υλικά
  τα οργανικά υλικά
  το νερό
  τον αέρα

## Slide 6: Σύσταση του εδάφους
Ανόργανα υλικά
45%
Αέρας
20-30%
Νερό
20-30%
Οργανικά υλικά
5%
ΣΤΕΡΕΑ
ΠΟΡΩΔΕΣ

## Slide 7: Πορώδες του εδάφους
Έδαφος
«Συμπίεση»
Στερεά
Πορώδες

## Slide 8: Πορώδες του εδάφους
Πορώδες του εδάφους
Κάθε έδαφος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ένα φυτό πρέπει:
να είναι αρκετά χαλαρό, ώστε να επιτρέπεται η διείσδυση του νερού της βροχής ή του ποτίσματος μέσα σε αυτό
να συγκρατεί επαρκή υγρασία, ώστε να βρίσκεται στη διάθεση των ριζών όσο νερό χρειάζονται τα φυτά, χωρίς όμως να ξεπερνά τα κανονικά όρια, διότι η υπερβολική υγρασία δυσκολεύει την ανάπτυξη των φυτών
να αερίζεται κανονικά ώστε να επιτρέπει στις ρίζες να προμηθεύονται το οξυγόνο που χρειάζεται το φυτό
Στο έδαφος έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η ύπαρξη νερού αλλά και του αέρα και μάλιστα η σωστή τους αναλογία.

## Slide 9: Έδαφος
Φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους είναι
η Υφή και η Δομή του.
ΥΦΗ: είναι η ποσοστιαία αναλογία των διαφόρου μεγέθους ορυκτών σωματιδίων που απαρτίζουν το έδαφος.
ΔΟΜΗ: είναι ο τρόπος διάταξης των σωματιδίων αυτών, για τον σχηματισμό ομάδων ή συσσωματωμάτων.

## Slide 10: Σχηματισμός δομής
Τεμαχίδιο εδάφους
Πολλά τεμαχίδια =
Συσσωμάτωμα
Πολλά συσσωματώματα=
ΔΟΜΗ του εδάφους

## Slide 11: Κοκκομετρική σύσταση 1
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ
Χονδρή Άμμος | 2 ~ 0,2 mm
Λεπτή Άμμος | 0,2 ~ 0,05 mm
Ιλύς | 0,05 ~ 0,002 mm
Άργιλος | < 0,002 mm

## Slide 12: Κοκκομετρική σύσταση 2
Άμμος
2,0 – 0,05 mm
Ιλύς
0,05 – 0,002 mm
Άργιλος
< 0,002 mm

## Slide 13: Υφή του εδάφους 1
Μηχανική σύσταση του εδάφους είναι η επί τοις % αναλογία των προηγούμενων στοιχείων του εδάφους η οποία καθορίζει και τον τύπο του σε λεπτόκοκκα ή βαριά εδάφη, σε μέσης σύστασης και σε χονδρόκοκκα ή ελαφριά εδάφη.
Μηχανική ανάλυση είναι η μέθοδος με την οποία προσδιορίζουμε την μηχανική σύσταση του εδάφους.

## Slide 14: Υφή του εδάφους 2

## Slide 15: Υφή του εδάφους 3

## Slide 16: Υφή του εδάφους 4

## Slide 17: Υφή του εδάφους 5
Ανάλογα με τα ποσοστά των κλασμάτων αυτών έχουμε 12 κατηγορίες υφής (μηχανικής σύστασης), οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε τρεις γενικότερες κατηγορίες:
  τα αμμώδη εδάφη (ονομάζονται εδάφη ελαφράς σύστασης ή ελαφρά εδάφη, διότι είναι εύκολη η κατεργασία τους με τα γεωργικά μηχανήματα).
  τα πηλώδη εδάφη (ονομάζονται εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης ή μέσα εδάφη).
  τα αργιλώδη εδάφη (ονομάζονται βαριά εδάφη, διότι είναι δύσκολη η κατεργασία τους με τα γεωργικά μηχανήματα).

## Slide 18: Τρίγωνο μηχανικής σύστασης

## Slide 19: Εφαρμογή
Άμμος = 30%
Άργιλος = 32%
Ιλύς = 38%
CL
Αργιλοπηλώδες

## Slide 20: Έδαφος
Αργιλώδες
50-100% Άργιλλος
0-45% Ιλύς
0-45% Άμμος
Πηλώδες
10-30% Άργιλλος
30-50% Ιλύς
25-50% Άμμος
Αμμώδες
0-10% Άργιλλος
0-10% Ιλύς
80-100% Άμμος

## Slide 21: Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα και προβλήματα (από γεωργική άποψη π.χ. κατεργασία, σπορά συγκομιδή, παραγωγικότητα) των εδαφών με τη μηχανική σύσταση συνοψίζονται ως εξής:

## Slide 22: Εδάφη με χονδρόκκοκη άμμο 1

Πλεονεκτήματα
Εύκολη στράγγιση.
Εύκολη κατεργασία του εδάφους.
Το έδαφος θερμαίνεται εύκολα και πιο γρήγορα την άνοιξη, διευκολύνοντας την πρώιμη σπορά.

## Slide 23: Εδάφη με χονδρόκκοκη άμμο 2

Προβλήματα
Μικρή ικανότητα συγκράτησης του νερού, άρα δεν εφοδιάζουν τα φυτά με επαρκές νερό.
Μικρή ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων για τη θρέψη των φυτών.
Τα θρεπτικά στοιχεία εύκολα εκπλύνονται και μετακινούνται στους βαθύτερους ορίζοντες της εδαφικής κατανομής.

## Slide 24: Εδάφη με λεπτόκκοκη άμμο και ιλυώδη εδάφη

Πλεονεκτήματα
Εύκολη κατεργασία του εδάφους

Προβλήματα
Εύκολη διάβρωση
Τα εδάφη αυτά υφίστανται συμπίεση με τις σταγόνες τις βροχής και σχηματίζεται μια επιφανειακή κρούστα από ιλύ. Στα εδάφη αυτά παρεμποδίζεται το φύτρωμα των σπόρων πολλών φυτών.

## Slide 25: Πηλώδη εδάφη

Πλεονεκτήματα
Εύκολη στράγγιση του πλεονάζοντος νερού
Καλή συγκράτηση του νερού από το έδαφος για χρήση των φυτών.
Εύκολη κατεργασία του εδάφους.
Καλός εφοδιασμός των φυτών με θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.
Όχι σοβαρά

Προβλήματα

## Slide 26: Αργιλώδη εδάφη 1
Καλός εφοδιασμός των φυτών με θρεπτικά στοιχεία.
Καλή συγκράτηση των θρεπτικών στοιχειών από την άργιλο. Τα θρεπτικά στοιχεία δεν εκπλύνονται εύκολα.
καλή συγκράτηση του νερού και καλός εφοδιασμός των φυτών με νερό.

Πλεονεκτήματα

## Slide 27: Αργιλώδη εδάφη 2

Προβλήματα
Κακή στράγγιση του πλεονάζοντος νερού, άρα εύκολη κατάκλιση.
Για την κατεργασία του εδάφους χρειάζονται μηχανήματα μεγάλης ισχύος.
Στα εδάφη αυτά όταν είναι υγρά βουλιάζουν τα μηχανήματα ή τα ζώα.
Τα εδάφη αυτά όταν είναι ξηρά είναι πολύ δύσκολο να υποστούν κατεργασία.
Μπορούν να οργωθούν μόνο όταν το ποσοστό εδαφικής υγρασίας βρίσκεται σε πολύ στενό εύρος.
Τα εδάφη αυτά θερμαίνονται πολύ αργά την άνοιξη, άρα η σπορά καθυστερεί.

## Slide 28: Κατηγορίες 1
Υφή
Άμμος
Ιλύς
Άργιλλος
Μακροπόροι
Μέσοι πόροι
Μικροπόροι
Στράγγιση
+++
++
++
(+)
++
+++
++
++
(+)

## Slide 29: Κατηγορίες 2

## Slide 30: Βιβλιογραφία
Allen R.G., Pereira L.S., Raes D. and Smith M. ,1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome.
Doorenbos, J. and Pruitt, W. O., 1977. Crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 24, (rev.) FAO, Rome, Italy.
Hilel D., 1980. Fundamentals of soil physics. Academic Press.
Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle and Trickle Irrigation. New York: Van Nostrand Reinhold.
Μιχελάκης, Ν.Γ., 1992. Συστήματα αυτόματου άρδευσης, άρδευση με σταγόνες. Εκδόσεις: Εκδοτική Αγροτεχνική.
Παπαζαφειρίου, Γ.Ζ. 1984. Αρχές και πρακτική των αρδεύσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

## Slide 31: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: Μέγας Χρήστος

## Slide 32: Σημειώματα

## Slide 33: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
  Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
  Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).

## Slide 34: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Παναγιώτης Βύρλας 2015. Παναγιώτης Βύρλας «Αρδευτική Μηχανική» Έκδοση 1.0 Λάρισα 01/09/2015 . Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/AGR100/index.php.

## Slide 35: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 36: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 4: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 5: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 37: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.