## Slide 1: Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί Γεωργικών Προϊόντων
Ενότητα 7: Ψήξη - Ψυκτικοί Θάλαμοι.
Διδάσκων: Παπαιωάννου Χρυσούλα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4
Ψύξη οπωροκηπευτικών

## Slide 5
Τα οπωροκηπευτικά προϊόντα αμέσως μετά τη συγκομιδή τους πρέπει να ψυχθούν για να διατηρηθεί η ποιότητα τους σε ικανοποιητικά επίπεδα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με την ψύξη επιβραδύνονται οι ενζυματικές αντιδράσεις και κυρίως η αναπνοή και η ωρίμανση, περιορίζονται οι απώλειες υγρασίας από τη διαπνοή και μειώνεται η ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών.
.
Γενικά για την ψύξη των προϊόντων

## Slide 6
Η ωρίμανση η οποία συνεχίζεται και μετά τη συγκομιδή είναι απαραίτητη για ορισμένα προϊόντα για να αποκτήσουν καλή ποιότητα και κατανάλωση. Η ψύξη όμως χρειάζεται για να αποφευχθεί η υπερωρίμανση και στη συνέχεια η κατάρρευση φρούτων και λαχανικών πριν το προϊόν φθάσει στα χέρια του καταναλωτή.
Η έγκαιρη ψύξη είναι σπουδαία για τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά γιατί αν καθυστερήσει η πρόψυξη έστω και για λίγες ώρες, η φθορά των προϊόντων θα είναι μεγάλη. Η φθορά φρούτων για διατήρηση μιας ώρας στους 30 °C είναι η ίδια με τη διατήρηση μιας ημέρας σε 10 °C ή με τη διατήρηση μιας εβδομάδας στους 0 °C.
Γενικά για την ψύξη των προϊόντων

## Slide 7
Η φθορά φρούτων για διατήρηση μιας ώρας στους 30 °C είναι η ίδια με τη διατήρηση μιας ημέρας σε 10 °C ή με τη διατήρηση μιας εβδομάδας στους 0 °C.
1 ώρα 30 °C =1 ημέρα 10 °C = 1 εβδομάδα 0 °C
(1 ώρα 30 °C = 24 ώρες 10 °C = 168 ώρες 0 °C)

## Slide 8
Ο ρόλος της θερμοκρασίας στη μείωση των μεταβολικών δραστηριοτήτων
Όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά είναι φυτικοί ιστοί οι οποίοι παρουσιάζουν μεταβολικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν στη ζωή τα κύτταρα τους. Η ενέργεια που χρειάζονται οι ιστοί αυτοί για τις μεταβολικές τους δραστηριότητες εξασφαλίζεται με την αναπνοή, την καύση δηλαδή διαφόρων υποστρωμάτων (άμυλο, σάκχαρο) τα οποία έχουν συσσωρευτεί ως αποθέματα τροφών.

## Slide 9
Ο ρόλος της θερμοκρασίας στη μείωση των μεταβολικών δραστηριοτήτων
Ένα μέρος από την ενέργεια που παράγεται με την αναπνοή χρειάζεται για τις μεταβολικές αντιδράσεις (για να διατηρηθούν τα κύτταρα σε ζωή), ενώ το υπόλοιπο της ενέργειας, απελευθερώνεται στο περιβάλλον υπό μορφή θερμότητας (θερμότητα αναπνοής). Το μέγεθος της θερμότητας αναπνοής, εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, την ποικιλία, το στάδιο συλλεκτικής ωριμότητας, την ύπαρξη τυχόν τραυματισμένων ιστών, τη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες. Από τους παραπάνω παράγοντες, η θερμοκρασία είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει την αναπνοή .

## Slide 10
Ο ρόλος της θερμοκρασίας στη μείωση των μεταβολικών δραστηριοτήτων
Η θερμότητα αναπνοής συνήθως αποβάλλεται στον ελεύθερο χώρο και σε κλειστούς χώρους και αν δεν ληφθεί μέριμνα για την απομάκρυνση της συντελεί στην ανύψωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, με κίνδυνο την καταστροφή του προϊόντος από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
Τα ριζώδη και κονδυλώδη λαχανικά, όπως τα κρεμμύδια και οι πατάτες παρουσιάζουν αυξημένες μεταβολικές δραστηριότητες σε υψηλές θερμοκρασίες και για τον λόγο αυτό υφίστανται σοβαρές απώλειες. Αντίθετα, τα προϊόντα αυτά σε χαμηλές θερμοκρασίες αναστέλλουν τη βλάστηση και τον σχηματισμό ριζών και παρατείνεται η αποθήκευση τους σε ψυχρές αποθήκες.

## Slide 11: Ψύξη οπωροκηπευτικών
ΟΜΑΔΑ Ι ΕΙΔΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -2 oC– 0 oC | 
Ακτινίδια Αχλάδια Βερίκοκα Δαμάσκηνα Κεράσια Λωτοί Μήλα Νεκταρίνια Ροδάκινα Σταφύλια Σύκα | Αγκινάρες Αντίδια Καρότα Κουνουπίδια Κρεμμύδια Λάχανα Μανιτάρια Μαρούλια Μπιζέλια Μπρόκολα Ραπανάκια Σέλινο Σκόρδα Σπανάκια Σπαράγγια Φράουλες

## Slide 12: Ψύξη οπωροκηπευτικών
ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΕΙΔΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 8oC– 14 oC | 
Αβοκάντο Ανανάς Ελιά Εσπεριδοειδή Μάνγκο Μπανάνα Παπάγια Ρόδι | Αγγούρι Γλυκοπατάτα Καρπούζι Κολοκύθι Μελιτζάνα Μπάμια Πατάτα Πιπεριά Τομάτα

## Slide 13
Επίδραση της θερμοκρασίας στις μεταβολικές δραστηριότητες κονδυλωδών λαχανικών
αναστέλλουν τη βλάστηση και τον σχηματισμό ριζών σε χαμηλή θερμοκρασία

## Slide 14
Επίδραση της θερμοκρασίας στις μεταβολικές δραστηριότητες αχλαδιού

## Slide 15
Μονάδες θερμότητας και μηχανική ενέργεια
Μονάδα έκφρασης της θερμότητας αναπνοής
Θερμίδες (cal)
1 cal = 4.187 J
1 cal
Θερμότητα
=
1 g Η2Ο
1 °C
1 Btu
Θερμότητα
=
1 lb Η2Ο
1 F
Αγγλοσαξωνικό σύστημα
1 F = 0.56 °C
1 kcal = 3.998 Btu
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O +673 kcal
Για κάθε mg CO2 που παράγεται από την αναπνοή υπολογίζεται ότι απελευθερώνονται στον χώρο 2.55 cal θερμότητας

## Slide 16
Επίδραση της θερμοκρασία στην αναπνοή
Η θερμοκρασία παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στην αναπνευστική δραστηριότητα των ιστών. Με τη μείωση της θερμοκρασίας, επιδιώκεται να περιορισθεί στο ελάχιστο η αναπνοή χωρίς όμως να διαταραχθεί ο βασικό μεταβολισμός και να καταρρεύσει το προϊόν. Για μείωση θερμοκρασίας κατά 10 °C η αναπνευστική δραστηριότητα μειώνεται από 2 έως 4 φορές.

## Slide 17
Επίδραση της θερμοκρασία στην αναπνοή
Με τη μείωση της θερμοκρασίας μειώνεται και η θερμοκρασία αναπνοής. Το ελάχιστο της θερμοκρασίας αναπνοής παρατηρείται στη θερμοκρασία συντήρησης (0-10 °C). Αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 20 °C επιφέρει ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας αναπνοής
0° 10° 20° 30°
Θερμοκρασία συντήρησης

## Slide 18
Επίδραση της θερμοκρασία στην αναπνοή
Ορισμένα προϊόντα έχουν υψηλό βαθμό αναπνοής και για τον λόγο αυτό απαιτούν μεγαλύτερο ψυκτικό φορτίο από ότι τα προϊόντα που έχουν χαμηλό βαθμό
αναπνοής.
Τα σπαράγγια π.χ αναπνέουν 10 φορές πιο έντονα από ότι τα πορτοκάλια. Αυξημένη αναπνοή παρουσιάζουν και οι αγκινάρες καθώς και οι φράουλες.

## Slide 19
Βαθμός αναπνοής τριών ειδών φρούτων και λαχανικών κατά τη συντήρηση σε διάφορες θερμοκρασίες

## Slide 20
Υψηλές θερμοκρασίες
Η δραστικότητα των ενζύμων στα φρούτα και λαχανικά μειώνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες και πάνω από 30 °C. Ορισμένα ένζυμα λειτουργούν ακόμα και στους 35° C αλλά τα περισσότερα αδρανοποιούνται τελείως στους 40° C. Συνεχής διατήρηση ορισμένων φρούτων (μπανάνα, τομάτα) στη θερμοκρασία των 30°C προκαλεί μαλάκωμα της σάρκας.
Όταν οι καρποί εκτίθενται σε θερμοκρασίες πάνω από 35°C, ο μεταβολισμός των κυττάρων διαταράσσεται, με συνέπεια την αποδιοργάνωση των κυτταρικών μεμβρανών και τη γρήγορη φθορά του προϊόντος. Στις μπανάνες τέτοιες διαταραχές του μεταβολισμού εκδηλώνονται με απώλεια των χρωστικών και μια υδαρή εμφάνιση του "καμένου καρπού".

## Slide 21
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες

## Slide 22
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες
Θερμοπληξία μήλων

## Slide 23
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες

## Slide 24
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες

## Slide 25
Χαμηλές θερμοκρασίες
Το χαμηλότερο σημείο θερμοκρασίας του κανονικού μεταβολισμού βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το σημείο πήξεως, το οποίο είναι μεταξύ Ο°C και -2°C. Αν το προϊόν παγώσει, διαταράσσεται σοβαρά ο μεταβολισμός και η επικοινωνία των διαφόρων οργανιδίων του κυττάρου. Με το ξεπάγωμα, ο ιστός δεν αναλαμβάνει κανονική δραστηριότητα και χάνεται η συνεκτικότητα της σάρκας.
Προϊόντα τροπικής-υποτροπικής προέλευσης (π.χ. τομάτες, μπανάνες, εσπεριδοειδή κ.λπ.), πρέπει να συντηρούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες (>8°-14°<C), ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Έκθεση των προϊόντων αυτών σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προκαλεί ζημιές στην ποιότητα που εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα όπως π.χ. επιφανειακή στιγμάτωση, εσωτερικό καφέτιασμα, αδυναμία των καρπών να ωριμάσουν, μείωση της ανθεκτικότητας των ιστών σε προσβολές από μικροοργανισμούς και ανάπτυξη εσωτερικής κατάρρευσης των ιστών

## Slide 26
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 27
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 28
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 29
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 30
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 31
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες σε καρπούς τομάτας

## Slide 32
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες σε καρπούς ελιάς

## Slide 33
Άριστες θερμοκρασίες συντήρησης και ωρίμανσης
Για τα περισσότερα είδη φρούτων και λαχανικών το άριστο θερμοκρασίας για συντήρηση βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το σημείο παγώματος, σημείο που αντιστοιχεί σε 0° έως -2°C. Απόκλιση από το σημείο αυτό, έστω και 1 έως 2 βαθμούς προς τα κάτω μπορεί να προκαλέσει πάγωμα, ενώ απόκλιση της θερμοκρασίας προς τα επάνω μειώνει τη συντηρισιμότητα. Για τα προϊόντα τροπικής - υποτροπικής προέλευσης, η άριστη θερμοκρασία συντήρησης βρίσκεται μεταξύ 8° και 14°C, ανάλογα με το είδος του προϊόντος.
Η άριστη θερμοκρασία ωρίμανσης βρίσκεται μεταξύ 18-25 °C.

## Slide 34
°C
35
30
25
20
15
10
5
0
Άριστη θερμοκρασία για ωρίμανση
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες
Προϊόντα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες
Ιδανική θερμοκρασία συντήρησης - μεταφοράς
Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες

## Slide 35
°C
35
30
25
20
15
10
5
0
Άριστη θερμοκρασία για ωρίμανση
Ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες
Προϊόντα ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες
Ιδανική θερμοκρασία συντήρησης - μεταφοράς

## Slide 36
Επίδραση της θερμοκρασίας, στη διατήρηση της ποιότητας προϊόντων ειδών ανθεκτικών στο ψύχος (Α) και ειδών που είναι ευαίσθητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (Β)

## Slide 37
Ρόλος της θερμοκρασίας στην παραγωγή και δράση του αιθυλενίου
Το αιθυλένιο, το οποίο θεωρείται η ορμόνη ωρίμανσης των φρούτων και ο παράγοντας γηρασμού των οπωροκηπευτικών, ασκεί μεγάλη επίδραση στη συντηρισιμότητα των οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Διατήρηση σε υψηλές θερμοκρασίες αφενός μεν αυξάνει την παραγωγή αιθυλενίου αφετέρου δε διευκολύνει τη δράση του στους φυτικούς ιστούς.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες μειώνεται δραστικά η παραγωγή του αιθυλενίου, αλλά και οι ιστοί γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι στο αιθυλένιο, με συνέπεια οι καρποί να ωριμάζουν με βραδύ ρυθμό και να επιβραδύνεται ο γηρασμός των ιστών.

## Slide 38
Ρόλος της θερμοκρασίας στην παραγωγή και δράση του αιθυλενίου

## Slide 39
Ρόλος της θερμοκρασίας στις απώλειες υγρασίας
Τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα όταν με τη συγκομιδή απομακρύνονται από το μητρικό φυτό, εξακολουθούν να διαπνέουν και χάνουν νερό υπό μορφή υδρατμών. Η διαπνοή είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας ελλείμματος τάσεως υδρατμών μεταξύ των μεσοκυττάριων χώρων των ιστών του προϊόντος και του περιβάλλοντος αέρα.
Σε αέρα με θερμοκρασία 25° C και 30% σχετική υγρασία το προϊόν χάνει 36 φορές περισσότερη υγρασία απ' ότι σε περιβάλλον με 0° C και 90% σχετική υγρασία. Έτσι η διατήρηση του προϊόντος σε χαμηλή θερμοκρασία περιορίζει δραστικά τις απώλειες υγρασίας και αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας από συρρίκνωση και απώλεια της σπαργής των κυττάρων

## Slide 40
Ρόλος της θερμοκρασίας στις απώλειες υγρασίας
Διαπνοή: Διατήρηση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί αυξημένη διαπνοή με ξήρανση και συρρίκνωση του φλοιού

## Slide 41
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών
Καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και των παθογόνων μικροοργανισμών είναι η θερμοκρασία που επηρεάζει το μεταβολισμό τους με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζει και τα φυτικά προϊόντα. Μερικοί από τους παθογόνους οργανισμούς που μπορούν να προξενήσουν σοβαρές ζημιές σε υψηλές θερμοκρασίες δεν αναπτύσσονται καθόλου σε χαμηλές θερμοκρασία. Άλλοι μικροοργανισμοί εξακολουθούν την αύξηση τους και σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά με περιορισμένη δραστηριότητα ακόμα και σε θερμοκρασία κοντά στους 0° C

## Slide 42
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, (ανάπτυξη βοτρύτη σε κρεμμύδι)

## Slide 43
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, (ανάπτυξη βοτρύτη σε φράουλες)

## Slide 44
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, (ανάπτυξη βοτρύτη σε σταφύλια)

## Slide 45
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, (ανάπτυξη βοτρύτη σε σταφύλια)

## Slide 46
Ρόλος της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, (σήψη σε μήλα)

## Slide 47
Ρόλος της θερμοκρασίας στην αντιμετώπιση ζημιών από μηχανικές βλάβες
Μηχανικές ζημιές και τραυματισμοί από απρόσεκτους χειρισμούς μπορούν να συμβούν στα διάφορα στάδια της διακίνησης του προϊόντος και σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Το μέγεθος όμως της ζημιάς, εξαρτάται από τη θερμοκρασία του προϊόντος. Με τους τραυματισμούς συνήθως παράγεται αιθυλένιο που μπορεί να επιταχύνει την αναπνοή, την ωρίμανση και το γηρασμό του προϊόντος. Η γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας και η διατήρηση της στο σωστό επίπεδο ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιδράσεις του τραυματισμού.

## Slide 48
Ταχύτητα ψύξης
Τα περισσότερα οπωροκηπευτικά προϊόντα διατηρούνται καλύτερα αν αμέσως μετά τη συγκομιδή τους ψύχονται χωρίς καθυστέρηση. Τα πιο ευπαθή προϊόντα, όπως η φράουλα και τα σύκα, υποβαθμίζονται ταχύτατα αν δεν ψυχθούν αμέσως μετά τη συγκομιδή τους. Η υποβάθμιση που σχετίζεται με τη θερμοκρασία είναι συνάρτηση του συνολικού χρόνου που εκτίθεται το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ορισμένα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στους μωλωπισμούς (μήλα) ή παρουσιάζουν ευαισθησία σε προσβολές από μύκητες, που εισέρχονται από τα σημεία αποκοπής του καρπού, συνιστάται να παραμείνουν για ένα ή δυο 24ωρα σε θερμοκρασία περιβάλ­λοντος (18°- 20° ϋ) σε αεριζόμενο χώρο για να σχηματισθεί αφοριστικός ιστός που βοηθά την επούλωση των πληγών

## Slide 49
Πρόψυξη και συντήρηση με ψύξη
Η πρόψυξη και η συντήρηση με ψύξη είναι δυο διαφορετικές εργασίες κατά τη μεταχείριση των νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε ψυκτικό φορτίο. Για τα αχλάδια π.χ. το ψυκτικό φορτίο που χρειάζεται για την πρόψυξη σε 24 ώρες είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερο απ' ότι το φορτίο που χρειάζεται για διατήρηση της θερμοκρασίας για τη συντήρηση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της πρόψυξης μεγάλες ταχύτητες αέρα στον χώρο δεν αυξάνουν τις απώλειες υγρασίας καθώς μειώνεται η θερμοκρασία του προϊόντος. Αν όμως κατά τη συντήρηση παρατηρηθούν μεγάλες ταχύτητες αέρα, οι απώλειες υγρασίας είναι μεγάλες και η διατήρηση της σχετικής υγρασίας κατά τη συντήρηση σε υψηλά επίπεδα είναι αναγκαία, για αποφυγή των απωλειών υγρασίας.

## Slide 50
Πρόψυξη
Η θερμοκρασία των καρπών κατά τη συγκομιδή δεν διαφέρει πολύ από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μπορεί να είναι υψηλή και μέχρι 40° C. Στη θερμοκρασία αυτή η αναπνευστική δραστηριότητα του καρπού είναι πολύ υψηλή και ο χρόνος διατήρησης πολύ σύντομος. Για το λόγο αυτό καλά είναι η συγκομιδή να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες, ώστε το προϊόν να διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία αμέσως μετά τη συγκομιδή. Όσο πιο γρήγορη είναι η μείωση της θερμοκρασίας του καρπού στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας συντήρησης, τόσο καλύτερα εξασφαλίζεται η μακρά συντηρησιμότητά του στα ψυγεία. Η γρήγορη αφαίρεση της θερμότητας αγρού μετά τη συγκομιδή ονομάζεται πρόψυξη και είναι μεγάλης σημασίας στην καλή συντήρηση των νωπών καρπών.

## Slide 51
Πρόψυξη
Η πρόψυξη των νωπών καρπών γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, γιατί οι ψυκτικές εγκαταστάσεις των κοινών ψυγείων και των μέσων μεταφοράς (πλοία, αυτοκίνητα ψυγεία και βαγόνια ψυγεία) έχουν σχεδιασθεί μόνο για την αφαίρεση της θερμότητας αναπνοής. Η πρόψυξη είναι απαραίτητη για τη μεταφορά νωπών καρπών σε μακρινές αποστάσεις, π.χ. από την Ελλάδα στις αγορές του εξωτερικού, και είναι απαραίτητο το προϊόν να έχει αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία πριν την φόρτωση του στο μεταφορικό μέσο

## Slide 52
Τεχνική της ψύξης
Κατά την ψύξη η μεταφορά θερμότητας από το προϊόν στο μέσο ψύξης (ψυχρός αέρας, νερό, πάγος), είναι δυνατόν να γίνεται με διάφορους τρόπους όπως:
με θερμική αγωγιμότητα,
μεταφορά θερμότητας,
θερμική ακτινοβολία και
εξάτμιση

## Slide 53
Μέθοδοι πρόψυξης
Για την πρόψυξη του προϊόντος εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, όπως η πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση αέρα, υδρόψυξη, πρόψυξη με πάγο, πρόψυξη σε κενό. Από τους τρόπους αυτούς ο πιο διαδεδομένος είναι η πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση αέρα αλλά για κάθε προϊόν ένας από τους τρόπους αυτούς προσφέρεται και προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις του προϊόντος.

## Slide 54
Μέθοδοι πρόψυξης

## Slide 55
Κριτήρια επιλογής της μεθόδου ψύξης
Προκειμένου να αποφασίσουμε ποια μέθοδο θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε για πρόψυξη λαμβάνουμε υπ’ όψη μας τους ακόλουθους παράγοντες:
το είδος του προϊόντος που πρόκειται να προψύξουμε,
το κατά πόσο συμβιβάζεται η μέθοδος με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,
το αρχικό κεφάλαιο που διαθέτουμε για επένδυση,
το λειτουργικό κόστος,
τα απαιτούμενα εργατικά και
το κόστος συντήρησης και το ενεργειακό κόστος

## Slide 56
Πρόψυξη σε θαλάμους κοινής συντήρησης
Η μέθοδος αξιοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις συντήρησης και το προϊόν το­ποθετείται μετά τη συγκομιδή για πρόψυξη στους θαλάμους συντήρησης. Σε τέτοιους θαλάμους συντήρησης ο αέρας αφού περάσει από το ψυκτικό στοιχείο διανέμεται στο χώρο με τα προϊόντα. Η μέθοδος αυτή πρόψυξης είναι ο πιο αργός τρόπος και χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να φθάσει το προϊόν στην επιθυμητή χαμηλή θερμοκρασία.

## Slide 57
Πρόψυξη σε θαλάμους κοινής συντήρησης
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνουμε όταν η στοιβασία του προϊόντος γίνεται έτσι ώστε ο ψυχρός αέρας να έρχεται σε επαφή και με τις 4 πλευρές κάθε παλέτας. Ρεύμα αέρα τουλάχιστον με ταχύτητα 60-120 m/min χρειάζεται για να εξασφαλίζει την απορρόφηση της θερμότητας αγρού από το προϊόν. Τα κιβώτια πρέπει να έχουν μεγάλα ανοίγματα ώστε να επιτρέπουν εύκολο αερισμό και τις απαραίτητες εναλλαγές αέρα από το εσωτερικό κάθε κιβωτίου για να προψύχεται το προϊόν ικανοποιητικά.

## Slide 58
Πορεία ψυχρού αέρα δια μέσου παλετοκιβωτιών. Η ψύξη γίνεται κυρίως με αγωγιμότητα από την επιφάνεια προς το εσωτερικό

## Slide 59
Πρόψυξη σε θαλάμους κοινής συντήρησης
Μειονεκτήματα
Η μέθοδος είναι σχετικά αργή, ιδιαίτερα με κιβώτια που έχουν μικρά ανοίγματα
Λόγω του ότι τα προϊόντα ψύχονται αργά, μπορεί να συμβεί να γίνει η φόρτωση με προϊόν που δεν έχει προψυχθεί ικανοποιητικά
Τα πιο ευαίσθητα προϊόντα μπορεί να υποβαθμισθούν ποιοτικά κατά το χρόνο της πρόψυξης
Η μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερη επιφάνεια για μια αποδοτική πρόψυξη από ότι άλλοι μέθοδοι

## Slide 60
Πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση ψυχρού αέρα
Το προϊόν προψύχεται με τη δημιουργία διαφοράς πιέσεως στις δυο αντίθετες πλευρές του κιβωτίου ή της παλέτας. Η διαφορά αυτή της πίεσης δημιουργεί ένα ισχυρό ρεύμα αέρα που κυκλοφορεί όχι μόνο γύρω από τις παλέτες αλλά και μέσα στη μάζα του προϊόντος, γύρω από κάθε φρούτο ή λαχανικό και απομακρύνει τη θερμότητα. Η ταχύτητα πρόψυξης του προϊόντος με ψυχρό αέρα αυξάνεται όσο αυξάνεται και η επιφάνεια του προϊόντος, που έρχεται σε επαφή με τον ψυχρό αέρα. Με τη βεβιασμένη κίνηση του ψυχρού αέρα δια μέσου των υλικών συσκευασίας και γύρω από κάθε καρπό είναι δυνατόν να προψυχθεί το προϊόν στο 1/4 ως το 1/10 του χρόνου που θα χρειάζεται το προϊόν να φθάσει στο ίδιο επίπεδο θερμοκρασίας σε ένα κοινό ψυγείο.

## Slide 61
Κίνηση του αέρα σε εγκατάσταση πρόψυξης με βεβιασμένη κίνηση αέρα. Οι παλέτες διατάσσονται σε δύο σειρές και σκεπάζονται με μουσαμά ώστε να σχηματίζουν αεραγωγό.

## Slide 62
Πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση ψυχρού αέρα
Η πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση ψυχρού αέρα γίνεται σε ειδικές σήραγγες ψύξεως στις οποίες ο ψυχρός αέρας κινείται με ταχύτητα 200 ως 400 m/min στην επιφάνεια των καρπών, όσο χρόνο τα κιβώτια συσκευασίας κινούνται κατά μήκος της σήραγγας πάνω σε μεταφορικές ταινίες. Η ταχύτητα πρόψυξης σε τέτοιες σήραγγες είναι δυνατό να ρυθμιστεί με τη ροή του ψυχρού ρεύματος και το 1/2 του χρόνου πρόψυξης διαρκεί 20 ως 60 λεπτά.
Μόλις το προϊόν αποκτήσει με την πρόψυξη την επιθυμητή θερμοκρασία απομακρύνεται από τη σήραγγα πρόψυξης για να αποφύγουμε τις επί πλέον απώλειες υγρασίας ψυγείο.

## Slide 63
Υδρόψυξη
Η θερμότητα αγρού είναι δυνατόν να αφαιρεθεί γρήγορα από τους νωπούς καρπούς αν έλθουν σε επαφή με τον κινούμενο ψυχρό νερό. Η υδρόψυξη είναι η πιο ταχεία μέθοδος πρόψυξης γιατί το νερό έχει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης θερμότητας. Με την υδρόψυξη δεν έχουμε απώλειες νερού. Επίσης οι καρποί που έχουν αφυδατωθεί ελαφρά αναλαμβάνουν και αποκτούν βάρος με την υδρόψυξη.
Η υδρόψυξη είναι αποδοτική όταν:
το νερό κινείται και έρχεται σε επαφή με όλη την επιφάνεια των καρπών.
η θερμοκρασία του νερού είναι όσο γίνεται πιο χαμηλή.

## Slide 64
Υδρόψυξη
Οι πιο συνηθισμένες εγκαταστάσεις υδρόψυξης είναι του τύπου μεταφορικής ταινίας, όπου το προϊόν ελεύθερο ή σε κιβώτια μεταφέρεται κάτω από πύργους καταιονισμού ψυχρού νερού. Η κίνηση του νερού στο σύστημα αυτό είναι συνεχής.
Σε έναν άλλο τύπο υδρόψυξης τα προϊόντα τοποθετούνται σε χώρο όπου το ψυχρό νερό κυκλοφορεί από πάνω προς τα κάτω, χωρίς τη χρήση μεταφορικής ταινίας ( γίνεται πιο χαμηλή.

## Slide 65
Πλευρική όψη υδροψυκτήρα

## Slide 66
Υδρόψυξη
Η υδρόψυξη εφαρμόζεται για εκείνα τα προϊόντα που ανέχονται τη διαβροχή με νερό και τυχόν χημικές ουσίες που προστίθενται στο υδατόλουτρο για να αποφεύγεται η ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.
Τα μέτρα φυτοϋγείας είναι απαραίτητα στη μέθοδο της υδρόψυξης και συνίστανται:
α) στο περιοδικό καθάρισμα των μηχανημάτων και
β) στην προσθήκη μικρών ποσοτήτων χλωρίου στο νερό της υδρόψυξης.
Μετά την υδρόψυξη τα προϊόντα τοποθετούνται σε θαλάμους συντήρησης με την επιθυμητή θερμοκρασία, ώστε για να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που συντελούν στη θέρμανση του προϊόντος

## Slide 67
Πρόψυξη με εξάτμιση σε κενό
Οι μικροί καρποί (κεράσια, βερίκοκα κ.λ.π.) που έχουν μεγάλη σχέση επιφάνεια/όγκο είναι δυνατόν να προψυχθούν με εξάτμιση του νερού σε κενό. Η τεχνική είναι γνωστή ως "πρόψυξη σε κενό" και είναι γρήγορη όσο και η υδρόψυξη. Το προϊόν σε παλέτες τοποθετείται σε στεγανούς θαλάμους και η πίεση μειώνεται σε 0,5 ως 1 kPa. Στην πίεση αυτή το νερό εξατμίζεται σε 1° C και το προϊόν ψύχεται με την αφαίρεση της λανθάνουσας θερμότητας, που προκαλεί η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των καρπών. Για πτώση της θερμοκρασίας 5° C δημιουργούνται απώλειες βάρους 1% από εξάτμιση νερού.

## Slide 68
Απώλειες βάρους από εξάτμιση νερού σε σχέση με την πτώση της θερμοκρασίας

## Slide 69
Πρόψυξη με πάγο
Ορισμένα προϊόντα ψύχονται γεμίζοντας τα κιβώτια, όπου είναι συσκευασμένο το προϊόν, με πάγο. Ο πάγος προστίθεται τεμαχισμένος σε μικρά κομμάτια για να έρχεται σε επαφή με το προϊόν. Η άμεση επαφή του προϊόντος με τον πάγο έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη αφαίρεση θερμότητας. Με το λιώσιμο όμως του πάγου δημιουργούνται κενά γύρω από το προϊόν και επιβραδύνεται η ψύξη.
Η μέθοδος της συσκευασίας με πάγο εξασφαλίζει υψηλή σχετική υγρασία, απαιτεί όμως συσκευασία σε ειδικά κιβώτια που αντέχουν την ύγρανση και αν χρησιμοποιούνται χαρτοκιβώτια απαιτείται αδιαβροχοποίηση του υλικού με εμποτισμό σε ειδικές κηρωτικές ουσίες

## Slide 70
Συμπερασματικά για την ψύξη
Η γρήγορη πρόψυξη και ο καλός έλεγχος της θερμοκρασίας είναι παράγοντες μεγάλης σημασίας στην εμπορία των προϊόντων
Η ψύξη είναι από τους κυριότερους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και οποιαδήποτε άλλη μεταχείριση δεν αντικαθιστά τα ευεργετικά της οφέλη
Η πρόψυξη και η συντήρηση με ψύξη είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν διαφορετικά μέσα και γίνονται σε διαφορετικό χρόνο

## Slide 71
Ο Ψυκτικός Θάλαμος
Ψυκτικός θάλαμος είναι κάθε περιορισμένος χώρος του οποίου προσπαθούμε να διατηρήσομε τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα προκειμένου να συντηρήσουμε γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα
Ψυκτικοί θάλαμοι
Οικιακό ψυγείο
Επαγγελματικό ψυγείο (π.χ super-market)
Όχημα – ψυγείο για τη μεταφορά οπωροκηπευτικών
Βιομηχανικό ψυγείο συντηρήσεως μεγάλων ποσοτήτων φρούτων

## Slide 72
Ένας ψυκτικός θάλαμος αποτελείται:
κατασκευαστικό σκελετό
εξωτερική περιένδυση
ψυκτική εγκατάσταση
μόνωση των τοιχωμάτων
Μια καλά μελετημένη και με επιμέλεια τοποθετημένη μόνωση έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του θαλάμου με μικρότερης ισχύος ψυκτικά μηχανήματα, άρα τη μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας του ψυκτικού θαλάμου

## Slide 73
Μόνωση και μονωτικά υλικά
Ως συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ ενός υλικού ορίζεται το ποσό της θερμότητας που περνάει από τη μονάδα της επιφάνειας, για πάχος μιας μονάδας μήκους σε μια ώρα, όταν η διαφοράς θερμοκρασίας είναι ένας βαθμός.
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας εξαρτάται:
από τη φύση και την πυκνότητας του υλικού
Από την υγρασία του
Από τη μέση θερμοκρασία χρήσης του

## Slide 74
Για να είναι κατάλληλο ένα υλικό για θερμομόνωση πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Να έχει μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα
Να μην απορροφά υγρασία και να προβάλλει μεγάλη αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών
Να παρουσιάζει μεγάλη μηχανική αντοχή
Να είναι ελαφρύ και ευκολόχρηστο
Να συνδυάζει ορισμένους όρους ασφαλείας (να μην εύφλεκτο, να μην προσβάλλεται από έντομα)
Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής

## Slide 75
Μονωτικά υλικά
Αρχικά ως μονωτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ο φελλός, ο οποίο όμως ως εισαγόμενο υλικό παρουσίαζε υψηλό κόστος. Ύστερα χρησιμοποιήθηκε η διογκωμένη πολυστερίνη (Felizol), ο υαλοβάμβακας (Monyal), η αφρώδης πολυστερίνη (Styrofom) και η διογκωμένη πολυουρεθάνη.
Σήμερα από τα υλικά αυτά την πιο ευρεία χρήση έχει η διογκωμένη πολυστερίνη λόγω χαμηλού κόστους προμήθειας.
Σε ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούνται συνδυασμένες μονώσεις από δύο ή περισσότερα υλικά.

## Slide 78
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ
Kcal / m * h * °C
ή
Kcal * m/ m2 * h * °C
ή
W / m * °C
BTU * in / sq * ft *h * °C
Αγγλοσαξονικό σύστημα
Kcal / m * h * °C X 8.06364 = BTU * in / sq * ft * h * °F
BTU * in / sq * ft * h * °F X 0.1240 = Kcal / m * h * °C

## Slide 79
Ως θερμική αντίσταση R ενός υλικού ορίζεται ο λόγος:
Όπου:
e το πάχος του υλικού και
λ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
Ο λόγος αυτός ονομάζεται θερμική αντίσταση γιατί προβάλει την αντίσταση που προβάλει το υλικό στη ροή θερμότητας και είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής λ

## Slide 80
Η θερμική αντίσταση R ενός τοιχώματος από πολλά υλικά θα είναι:
Όπου:
hi και he είναι οι συντελεστές θερμικής μετάδοσης λόγω επιφανειακής επαγωγής μεταξύ των παρειών (εσωτερικής και εξωτερικής) και του αέρα

## Slide 81
Η ποσότητα 1/Rtot δηλαδή η θερμική ισχύς που διέρχεται από το τοίχωμα ανά μονάδα επιφανείας και βαθμό, ονομάζεται συντελεστής ολικής θερμοπερατότητας, Κ
(Kcal/m2 h °C, ή W/m2 °C ή BTU/ft2 h °F)
Σε περίπτωση τοιχώματος κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά, η τιμή του συντελεστή Κ υπολογίζεται εάν είναι γνωστό το λ των υλικών.

## Slide 82
Αριθμητική εφαρμογή
Να υπολογιστεί η θερμική αντίσταση και ο συντελεστής ολικής θερμοπερατότητας κάθετου τοιχώματος αποτελούμενου από τα υλικά:
Σκυρόδεμα πάχους e1 = 0.1 m με λ1 = 1.5 Kcal/m h °C
Ασβεστοκονίαμα πάχους e2 = 0.03 m με λ2 = 1.5 Kcal/m h °C
Μαρμαροκονίαμα πάχους e3 = 0.02 m με λ3 = 0.4 Kcal/m h °C
Πως θα μεταβληθούν οι τιμές των δύο ανωτέρω συντελεστών εάν προσθέσουμε ένα ακόμη στρώμα μονωτικού από φελλό πάχους 0,05 m ? (λ φελλού =0.035 Kcal/m h °C)

## Slide 83
Επίλυση
Εάν προστεθεί και το στρώμα του φελλού τότε θα έχουμε μια νέα θερμική αντίσταση:
και νέο συντελεστή θερμοπερατότητας
Υπολογισμός θερμικής αντίστασης
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας

## Slide 84
Τα υλικά κατασκευών κατατάσσονται ανάλογα με το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ σε:
Μονωτικά με λ < 0.1 Kcal/m h °C
Ημιπερατά 0,1< λ < 0.3 Kcal/m h °C
Ελαφρώς περατά 0.3 < λ < 1.0 Kcal/m h °C
Περατά 1.0 < λ < 3.0 Kcal/m h °C
Πολύ περατά 3.0 < λ < 8.0 Kcal/m h °C
Ημιαγωγά 8.0 < λ < 20 Kcal/m h °C
Αγωγά 20 < λ < Kcal/m h °C

## Slide 85
Χαρακτηριστικά ενός καλού μονωτικού υλικού
Κακός αγωγός της θερμότητας
Αρκετά ανθεκτικό
Ελαφρύ
Να αντέχει στην υγρασία
Να αντέχει στην επίδραση θερμότητας
Να είναι άοσμο
Να μην αναφλέγεται
Να μην προσβάλλεται από έντομα, ποντικούς κ.λ.π
Να μην προσβάλλει τα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία
Να μη αποσυντίθεται ή μεταβάλλεται εύκολα με την πάροδο του χρόνου

## Slide 86
Υπολογισμός ψυκτικού φορτίου
Όταν μιλούμε για ψυκτικό φορτίο εννοούμε τη θερμότητα που πρέπει να απορροφήσει το ψυκτικό ρευστό στον εξατμιστή, η οποία είναι δυνατόν να προέρχεται από:
Εισροή θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα του θαλάμου
Έκλυση θερμότητας από τα ψυχόμενα προϊόντα
Την είσοδο του εξωτερικού αέρα (αερισμός – άνοιγμα θυρών)
Τη θερμότητα που παράγεται από τη στερεοποίηση των τροφίμων (μόνο όταν μετά την ψύξη ακολουθεί κατάψυξη)
Την αναπνοή των συντηρούμενων φυτικών προϊόντων
Του ανθρώπους που εργάζονται στο θάλαμο
Τους λαμπτήρες που φωτίζουν το θάλαμο
Άλλες πηγές θερμότητας (κινητήρες, ανεμιστήρες κ.λ.π)

## Slide 87
1. Εισροή θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα του θαλάμου
Όπου:
Qa = το ποσό θερμότητας σε Kcal που διέρχεται σε χρόνο 24 ωρών δια μέσου των τοιχωμάτων του θαλάμου
Ki = ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Kcal/m2 h °C)
Si = το εμβαδό των τοιχωμάτων (m2)
T1 – T2 = η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού αέρα και εσωτερικού αέρα του θαλάμου

## Slide 88
2. Έκλυση θερμότητας από τα ψυχόμενα προϊόντα
Όπου:
Qa = το ποσό θερμότητας που εκλύεται από τα τρόφιμα (Kcal/24h)
M = η μάζα των τροφίμων που αποθηκεύονται στο θάλαμο ανά 24ωρο (Kg)
ΔT = η πτώση θερμοκρασίας των τροφίμων
C = η ειδική θερμότητα των τροφίμων (από πίνακα)

## Slide 89
3. Θερμότητα που εισάγεται στο θάλαμο λόγω ανανέωσης του αέρα
Όπου:
Qc = το ποσό θερμότητας (Kcal/24h)
V = ο όγκος του θαλάμου (m3)
q = η αποδιδόμενη θερμότητα από κάθε m3 αέρα (από πίνακα)
Nvent = ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά 24ωρο (από πίνακα)

## Slide 90
4 (a). Θερμότητα παράγεται λόγω στερεοποίησης (κατάψυξη)
Όπου:
Qd1 = το ποσό θερμότητας (Kcal/24h)
M = η μάζα του καταψυχόμενου προϊόντος ανά 24ωρο (kg)
Cst = η λανθάνουσα θερμότητα στερεοποίησης (κατάψυξης) (kcal/kg) από πίνακα
Το προϊόν όμως μετά τη στερεοποίηση του υφίσταται περεταίρω ψύξη που συνεπάγεται μια ακόμη αύξηση του ψυκτικού φορτίου που υπολογίζεται από τον τύπο:

## Slide 91
4 (b). Θερμότητα παράγεται λόγω στερεοποίησης (κατάψυξη)
Όπου:
Qd2 = η θερμότητα καταψύξεως (Kcal/24h)
M = η μάζα του καταψυχόμενου προϊόντος ανά 24ωρο (kg)
ΔΤ = η διαφορά θερμοκρασίας στερεοποίησης από τη θερμοκρασία κατάψυξης (°C)
Ccool = η λανθάνουσα θερμότητα στερεοποίησης (κατάψυξης) (kcal/kg) από πίνακα
Συνολική θερμότητα στερεοποίησης
Qd = Qd1 + Qd2

## Slide 92
5. Θερμότητα αναπνοής
Η θερμότητα αναπνοής Qe (Kcal) υπολογίζεται από το γινόμενο της μάζας των τροφίμων σε Kg επί τη θερμότητα αναπνοής Κcal/kg (από πίνακα)

## Slide 93
6. Έκλυση θερμότητας από εργαζόμενους ανθρώπους
Όπου:
Qf = το ποσό θερμότητας (Kcal/24h)
Nper = ο αριθμός των εργαζομένων ατόμων
Η = ο αριθμός ωρών ανά 24ωρο που εργάζονται μέσα στο θάλαμο
qper = η θερμότητα που αποδίδει ένα εργαζόμενο άτομο σε ένα 24ωρο (από πίνακα)

## Slide 94
7. Έκλυση θερμότητας από λαμπτήρες φωτισμού
Η θερμότητα που εκλύεται από τους λαμπτήρες φωτισμού Qg (Kcal) υπολογίζεται από το γινόμενο της θερμότητας που αποδίδουν όλα τα φώτα ανά ώρα επί τις ώρες λειτουργίας.
Κάθε Wh ηλεκτρικού λαμπτήρα αποδίδει θερμότητα 0.86 Kcal/h ή 3.42 BTU/h

## Slide 95
8. Έκλυση θερμότητας από άλλες πηγές
Η θερμότητα που εκλύεται από άλλες πηγές Qh (Kcal) υπολογίζεται ως εξής
Όπου:
W = η συνολική ισχύς των κινητήρων (W)
Η = οι ώρες λειτουργίας
0.86 = συντελεστής μετατροπής των W σε Kcal/h

## Slide 96
Συνολικό ψυκτικό φορτίο
Το ψυκτικό μηχάνημα που θα εξυπηρετεί το ανωτέρω υπολογιζόμενο φορτίο θα πρέπει να έχει ικανότητα μεγαλύτερη κατά 50% αυτού και αυτό γιατί το ψυκτικό μηχάνημα δεν πρέπει να εργάζεται συνεχώς, αλλά περί τις 16 ώρες το 24ωρο

## Slide 97
Θερμικές εναλλαγές μέσα και έξω από ένα ψυκτικό θάλαμο

## Slide 98
Αριθμητική εφαρμογή
Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς ψυκτικού θαλάμου στον οποίο θέλουμε να συντηρήσουμε 200 kg αγκινάρες. Δίνονται:
Θερμοκρασία εισόδου του λαχανικού στο θάλαμο = 20 °C
Θερμοκρασία συντήρησης = 5 °C
Ποσότητα εισερχομένου προϊόντος 200 kg/24ωρο
Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος = 30 °C
Σχετική υγρασία εξωτερικού περιβάλλοντος = 60%
Διαστάσεις θαλάμου: εσωτερικές L = 2.25m, D = 2.65m, H = 2.2m
εξωτερικές L = 2.55m, D = 2.95m, H = 2.7m
Εξωτερικό χρωματισμός = λευκός
Κατασκευή τοίχων: τοιχοποιία 20cm, διογκωμένη πολυστερίνη 8cm, κονίαμα 2cm
Κατασκευή οροφής: οπλ. μπετόν 15cm, διογκωμένη πολυστερίνη 8cm, κονίαμα 2cm
Κατασκευή δαπέδου: οπλ. μπετόν 15cm, διογκωμένη πολυστερίνη 8cm, κονίαμα 2cm
Στο θάλαμο εργάζεται 1 άτομο 4 ώρες ημερησίως με τη βοήθεια δύο ηλεκτρ. λαμπτήρων 60W

## Slide 99
Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας
Τοίχοι
Οροφή
Δάπεδο
Τιμές από πίνακα

## Slide 100
Υπολογισμός επιφανειών
Τοιχώματα
ST = (2.95*2.7)*2 + (2.55*2.7)*2 = 15.93+13.77 = 29.7
Οροφή
SΟR = 2.55 * 2.95 = 7.52
Δάπεδο
SDAP = 2.55 * 2.95 = 7.52
Στους υπολογισμούς λαμβάνουμε τις εξωτερικές διαστάσεις
2.55m
2.95m
2.7m
Συνολική επιφάνεια = 44.74 m2

## Slide 101
Υπολογισμός όγκου
V = 2.25*2.65*2.2 = 13.1 m3

## Slide 102
Υπολογισμός των επιμέρους ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
Qa = 24 KT * ST * ΔΤ + 24 KOR * SOR * ΔΤ + 24 KDAP * SDAP * ΔΤ
Qa = 24 (KT * ST + KOR * SOR + KDAP * SDAP) * ΔΤ
Qa = 24 (0.279*44.75+0.28*7.52+0.287*7.52) * 25
ΔΤ = 30 – 5 = 25 °C
Qa = 10047 Kcal
Έκλυση θερμότητας από τα τοιχώματα

## Slide 103
Qb = M * c * ΔΤ
ΔΤ = 20 – 5 = 15 °C
C = 0.87 Kcal/kg από πίνακα
Υπολογισμός των επιμέρους ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
Qb = 200 * 0.87 *15
Qb = 2610 Kcal
Έκλυση θερμότητας από τα προϊόντα

## Slide 104
Qc = V * q * Nvent
q = 16.9 από πίνακα
Nvent = 29 από πίνακα
Υπολογισμός των επιμέρους ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
QC = 13.1 * 16.9 * 29
QC = 6420 Kcal
Η θερμότητα που παράγεται λόγω στερεοποίησης είναι μηδέν Qd = 0 αφού το προϊόν δεν θα καταψυχθεί
Έκλυση θερμότητας από την είσοδο αέρα

## Slide 105
Qe = M * qanap
qanap = 2560 από πίνακα
Υπολογισμός των επιμέρους ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
Qe = 200 * 2.56
Qe = 512 Kcal
Qf = Nper * H * qper
qper = 207 από πίνακα
Qf = 1 * 4 * 207
Qf = 828 Kcal
Έκλυση θερμότητας από την αναπνοή των προϊόντων
Έκλυση θερμότητας από εργαζόμενους στο θάλαμο

## Slide 106
Qg = Nlamp * H * W
Υπολογισμός των επιμέρους ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
Qe = 2* 4 * 60 * 0.86
Qe = 413 Kcal
Qh = 0
H = αριθμός ωρών = 4 όσες εργάζεται ο εργάτης
Έκλυση θερμότητας από λαμπτήρες
Έκλυση θερμότητας από άλλες πηγές

## Slide 107
Σύνολο ψυκτικών φορτίων (Kcal/24ωρο)
Qa = 10047 Kcal
Qb = 2610 Kcal
Από τα προϊόντα
Από τα τοιχώματα
Από την είσοδο αέρα
QC = 6420 Kcal
Qe = 512 Kcal
Από την αναπνοή προϊόντων
Από τους εργαζόμενους
Από τους λαμπτήρες
Qe = 413 Kcal
Qf = 828 Kcal
Qtot = 20830 kcal/24h

## Slide 108
Σύνολο ψυκτικών φορτίων
Qtot = 20830 kcal/24h
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το θερμικό φορτίο που προσθέτει ο ανεμιστήρας του εξατμιστή κατά τη λειτουργία του. Εάν αυτός έχει ισχύ 100 W και δουλεύει 16 ώρες θα παράγει θερμότητα:
Qh = W * H * 0.86 = 100 * 16 * 0.86
Qh = 1376 Kcal/24h
Qtot = 20830 kcal/24h
Qtot = 22206 kcal/24h

## Slide 109
Σύνολο ψυκτικών φορτίων
Qtot = 22206 kcal/24h
Εάν το ψυκτικό συγκρότημα εργάζεται 16 h ημερησίως θα πρέπει να είναι αποδόσεως:
Επομένως το ψυκτικό συγκρότημα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να έχει ημερήσια απόδοση (ψυκτική ισχύ):
33309 Kcal/24h ή
1388 Kcal/h ή
1613 W

## Slide 115
Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων
Ο σκελετός και η εξωτερική περιένδυση του θαλάμου κατασκευάζονται συνήθως από ξύλο (κυρίως μικρές εγκαταστάσεις), μέταλλο ή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή από μεταλλικό σκελετό πραγματοποιείται πιο γρήγορα, παρουσιάζει όμως το μειονέκτημα της ταχύτερης καταστροφής λόγω οξείδωσης και της δυσκολίας μόνωσης. Η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οικονομικότερη και διαρκεί περισσότερα χρόνια

## Slide 116
Τρόπος κατασκευής θαλάμων
Σήμερα υπάρχουν πολλά υλικά που χρησιμοποιούνται για κατασκευή των θαλάμων κοινής ψύξης ή θαλάμων ΕΑ και είναι μεγάλης σημασίας να γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα καθώς και το κόστος κάθε υλικού κατά το σχεδιασμό της μονάδας.
Παλαιότερα ήταν συνηθισμένοι οι ψυκτικοί θάλαμοι με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βασικό μειονέκτημα είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτεί η κατασκευή τους, ιδιαίτερα αν βρίσκονται μακριά από αστικά κέντρα.

## Slide 117
Προκατασκευασμένα τοιχώματα (panels)
Διαδεδομένα είναι τα ψυγεία με προκατασκευασμένα τοιχώματα (panels) (1,20 m Χ 6 m) που περιέχουν στο εσωτερικό μονωτική ουσία (10-15 αη) από πολυουρεθάνη ή πολυστερόλη. Τα τοιχώματα αυτά διαθέτουν ειδικούς μηχανισμούς ώστε να είναι ταχεία η σύνδεση τους και να εξασφαλίζουν ικανοποιητική στεγανότητα. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα προκατασκευασμένα τοιχώματα για την κατασκευή ψυκτικών μονάδων. Η ταχύτητα συναρμολόγησης, η ευκολία μεταφοράς τους και η οικονομία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν στην ευρεία διάδοση τους. Τα τοιχώματα αυτά είναι τύπου σάντουιτς που διαθέτουν μεταλλικό σκελετό και τις δυο επιφάνειες από (γαλβανισμένη ή βαμμένη) λαμαρίνα με ενδιάμεση μόνωση από πολυουρεθάνη .

## Slide 118
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες προκατασκευασμένων τοιχωμάτων (panels)

## Slide 119
Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων
Οι τοίχοι στους οποίους θα τοποθετήσουμε το μονωτικό υλικό θα πρέπει να είναι ξηροί για την αποφυγή απωλειών λόγω σήψεων από υψηλές υγρασίες. Γι’ αυτό μόλις επιχρησθεί ο τοίχος με τσιμεντοκονία επαλείφεται με ψυχρή άσφαλτο ή επικαλύπτεται με πισσόχαρτο ή άλλο αδιάβροχο υλικό και κατόπιν τοποθετείται η μόνωση.

## Slide 120
Για να μονώσουμε την οροφή του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να προβλέψουμε άγκιστρα ανάρτησης του σκελετού, συνήθως ξύλινου, πάνω στον οποίο θα στερεωθεί η μόνωση
Μόνωση οροφής

## Slide 121
Για τη μόνωση του δαπέδου, αφού σταθεροποιήσουμε το έδαφος καλύπτουμε την επιφάνεια του με 5-8 cm σκυρόδεμα, τοποθετούμε το μονωτικό για την υγρασία (πίσσα, πισσόχαρτο, πολυαιθυλένιο κ.τ.λ) και κατόπιν το μονωτικό. Τοποθετούμε πάλι μονωτικό για την υγρασία και το επικαλύπτουμε με οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους ανάλογου με τα φορτία που θα δεχθεί το δάπεδο.
Μόνωση δαπέδου

## Slide 122
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενός πατώματος και τοίχου ψυγείου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

## Slide 123
Μέγεθος ψυκτικών θαλάμων
Το μέγεθος κάθε θαλάμου για ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (ΕΑ) διαφέρει ανάλογα με τη στρατηγική που εφαρμόζεται για συσκευασία και εμπορική διάθεση κάθε προϊόντος. Στις χώρες της Κοινότητας το μέγεθος των θαλάμων κυμαίνεται από 50 έως 800 τόνους. Το πιο συνηθισμένο μέγεθος είναι των 400 τόνων. Οι μεγάλοι θάλαμοι παρουσιάζουν μειωμένο κατασκευαστικό κόστος ανά m3 λόγω περιορισμού σε υλικά, πόρτες και μηχανολογικό εξοπλισμό, που αναλογεί στη μονάδα του "ψυκτικού χώρου”. Οι μεγάλοι όμως θάλαμοι υστερούν στην ευελιξία των χειρισμών των μικρών θαλάμων. Οι θάλαμοι ΕΑ πρέπει να έχουν διαστάσεις τέτοιες που το γέμισμα τους, η πρόψυξη του προϊόντος και η δημιουργία των συνθηκών ΕΑ να μην διαρκεί περισσότερο από μια εβδομάδα.

## Slide 124
Κλασσική κατασκευή ψυκτικού θαλάμου

## Slide 128: Ψυκτική μονάδα

## Slide 129: Μια ψυκτική μονάδα (μηχανικό σύστημα) για να καταφέρει να απομακρύνει τη θερμότητα από ένα θερμομονωμένο θάλαμο και από τα προϊόντα που αυτός περιέχει, χρησιμοποιεί τα εξής βασικά τμήματα:
α) το ψυκτικό υγρό
β) τον εξατμιστή ή ψυκτικό στοιχείο
γ) τον συμπιεστή
δ) τον συμπυκνωτή
ε) τη βαλβίδα εκτόνωσης

## Slide 130
α) το ψυκτικό υγρό
β) τον εξατμιστή ή ψυκτικό στοιχείο
γ) τον συμπιεστή
δ) τον συμπυκνωτή
ε) τη βαλβίδα εκτόνωσης
β
ε
δ
γ

## Slide 131: α = το ψυκτικό υγρό
είναι το υλικό το οποίο κυκλοφορεί, εναλλακτικά σε υγρή και αέρια φάση, εντός ενός κλειστού ψυκτικού συστήματος απομακρύνοντας τη θερμότητα από τον ψυκτικό θάλαμο.
Το ψυκτικό υγρό έχει ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως:
πολύ χαμηλό σημείο ζέσεως,
υψηλή λανθάνουσα θερμότητα κ.α.

## Slide 132: β) τον εξατμιστή ή ψυκτικό στοιχείο
Το ψυκτικό υγρό εισέρχεται εντός του εξατμιστή σε υγρή φάση, υπό χαμηλή πίεση,
προσλαμβάνει θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο (ψυκτικός θάλαμος)
και
εξατμίζεται (αέρια φάση).
Η θερμότητα που προσέλαβε είναι η λανθάνουσα θερμότητά του, η οποία απαιτείται για τη μετατροπή του από υγρή σε αέρια φάση.
Έτσι ο χώρος από τον οποίο αφαιρείται αυτό το ποσό της θερμότητας,
ψύχεται

## Slide 133: γ) τον συμπιεστή
Στη συνέχεια ως αέριο με χαμηλή πίεση και θερμοκρασία το ψυκτικό υγρό εισέρχεται στον συμπιεστή,
όπου
εκεί
με δαπάνη ενέργειας συμπιέζεται, δηλαδή αποκτά μικρότερο όγκο, αλλά υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση.

## Slide 134: δ) τον συμπυκνωτή
Με υψηλή θερμοκρασία και πίεση το ψυκτικό υγρό σε αέρια φάση μετά τον συμπιεστή διέρχεται
από τον συμπυκνωτή,
όπου ψύχεται
με τη βοήθεια νερού ή αέρα και υγροποιείται.

## Slide 135: ε) τη βαλβίδα εκτόνωσης
Στη συνέχεια εισέρχεται στη βαλβίδα εκτόνωσης σε υγρή φάση, υψηλή πίεση, μέτρια θερμοκρασία και διαστέλλεται απότομα μειώνοντας έτσι την πίεση και τη θερμοκρασία του. Σε υγρή φάση εισέρχεται ξανά στον εξατμιστή για την επανάληψη του κύκλου.

## Slide 136: Λειτουργία ψυγείου
1

## Slide 137
Στην ψυκτική μονάδα, της οποίας η αρχή λειτουργίας περιγράφηκε πιο πάνω, η ψύξη του θαλάμου γινόταν άμεσα με τη βοήθεια του ψυκτικού υγρού.
Όμως, υπάρχει η δυνατότητα
η ψύξη του θαλάμου να γίνεται έμμεσα με την κυκλοφορία ψυχρού νερού ή αντιπηκτικού υγρού το οποίο ψύχεται από τον εξατμιστήρα του ψυκτικού υγρού.
Έτσι το ψυκτικό σύστημα ψύχει το νερό σε έναν υγροψυκτήρα και με τη βοήθεια αντλίας διαβρέχει μια μεγάλη επιφάνεια υγρής «κουρτίνας» που αποτελεί και τον εναλλάκτη θερμότητας.

## Slide 138: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος