## Slide 1: Διοίκηση Ποιότητας
Ενότητα 4: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος,
Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
1. TO DO
2. TO DO
3. TO DO
4. TO DO

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1. Εισαγωγή
2. Τύποι διαγραμμάτων ελέγχου
3. Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους
4. Διάγραμμα τύπου p

## Slide 6: Εισαγωγή
Η Στατιστική βασικό εργαλείο του ποιοτικού ελέγχου
Ο 100% έλεγχος και τα μειονεκτήματα του
Κόπωση ελεγκτών
Καταστροφικοί έλεγχοι
Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα στατιστικής

## Slide 7: Κατηγορίες στατιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο
Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασίας (ΣΕΔ- Statistical Process Control/ SPC)
Η Δειγματοληψία Αποδοχής (ΔΑ- Acceptance Sampling)
Οι Παραδοσιακές Στατιστικές Τεχνικές (Traditional Statistical Techniques)

## Slide 8: Μεταβλητότητα της Διαδικασίας (1/2)
Κανονική κατανομή και αποκλίσεις
  Στόχος πρέπει να είναι η αξιόπιστη παραγωγή χωρίς διακυμάνσεις (ομοιο-μορφοποίηση).
Πηγές μεταβλητότητας
  Άνθρωποι, υλικά, μηχανές, οικονομικό περιβάλλον
  Όρια ανεκτής μεταβλητότητας
Ανάλυση της ικανότητας της παραγωγικής διαδικασίας
  Για να βελτιώσεις κάτι θα πρέπει να γνωρίζεις την τρέχουσα κατάσταση του.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
8

## Slide 9: Μεταβλητότητα της Διαδικασίας (2/2)
Δειγματοληψία
  Συλλογή και μέτρηση αντιπροσωπευτικών ομάδων (δείγματα) της παραγωγής.
Μέσος όρος και τυπική απόκλιση
  Η σημασία του διαστήματος (-3σ, 3σ)
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
9

## Slide 10: Μεταβλητότητα της Διαδικασίας, η κανονική κατανομή
μ
σ
-σ
3σ
-3σ
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
10

## Slide 11: Μεταβλητότητα της Διαδικασίας, ποσοστά περιεχομένων στα κύρια διαστήματα
Όρια παραγωγικής διαδικασίας | Ποσοστό της περιεχόμενης κατανομής
±1σ | 68,26
±2σ | 95,46
±3σ | 99,73
±4σ | 99,9937
±5σ | 99,999943
±6σ | 99,9999998
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
11

## Slide 12: Δείκτης Ικανότητας
USL, LSL: όρια προδιαγραφών
Για 1.2<Cp<1.4 έχουμε αξιόπιστη και αποδεκτή κατάσταση
Διάκριση μεταξύ ανοχών και ορίων της ικανότητας
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
12

## Slide 13: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (1/2)
Ο ΣΕΔ είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται στον ποιοτικό έλεγχο με στόχο την ελαχιστοποίηση των μη τυχαίων διακυμάνσεων της παραγωγικής διαδικασίας.
«Εν σειρά» έλεγχος κατά την παραγωγή, εντοπισμός αποκλίσεων και διορθωτικές ενέργειες.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
13

## Slide 14: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (2/2)
Διάγραμμα ελέγχου
Καθορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα ελεγχθούν
Ανάπτυξη του συστήματος μέτρησης των χαρακτηριστικών
Καθορισμός ορίων
Τοποθέτηση των δειγμάτων του προς εξέταση χαρακτηριστικού
Ερμηνεία του διαγράμματος.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
14

## Slide 15: Μορφή τυπικού διαγράμματος ελέγχου
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
15

## Slide 16: Τύποι διαγραμμάτων ελέγχου
Το διάγραμμα μέσης τιμής
  Τύπος διαγράμματος ελέγχου που κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους των δειγμάτων.
Το διάγραμμα εύρους
  Τύπος διαγράμματος ελέγχου που κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το εύρος τιμών των δειγμάτων.
Το p- διάγραμμα
  Τύπος διαγράμματος ελέγχου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση διεργασιών που παράγουν προϊόντα που χαρακτηρίζονται είτε ελαττωματικά είτε συμμορφούμενα με τις προδιαγραφές.
Το c- διάγραμμα
  Τύπος διαγράμματος ελέγχου που χρησιμοποιείται στην παρακολούθηση του αριθμού των ελαττωμάτων ανά ελαττωματικό προϊόν.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
16

## Slide 17: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (1/8)
Συλλογή 20- 25 δειγμάτων μεγέθους n=4 ή 5.
Υπολογισμός του μέσου όρου και του εύρους του κάθε δείγματος.
Υπολογισμός του μέσου όρου όλων των μέσων όρων και του μέσου εύρους.
Γραφική απεικόνιση των μέσων και των ευρών στα διαγράμματα και υπολογισμός των αποδεκτών ορίων.
Διερεύνηση και ανάλυση των θέσεων που είναι εκτός των ορίων.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
17

## Slide 18: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (2/8)
Υπολογισμός των ορίων USL, LSL για το διάγραμμα μέσης τιμής.
Υπολογισμός των ορίων USL, LSL για το διάγραμμα εύρους.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
18

## Slide 19: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (3/8), οι τιμές των συντελεστών
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
19

## Slide 20: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (4/8)
Άσκηση- Παράδειγμα
  Ο παρακάτω πίνακας δεδομένων περιέχει τη δειγματοληψία 20 δειγμάτων με πλήθος 5 δεδομένων της αντίστασης των ασφαλειών που κατασκευάζει μια εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  Κατασκευάστε το διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής και το διάγραμμα εύρους.
  Ερμηνεύστε το αποτέλεσμα που προκύπτει.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
20

## Slide 21: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (5/8), τα δείγματα
Αρ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
. | 2,70 | 3,01 | 2,72 | 2,50 | 2,30 | 2,94 | 3,32 | 2,86 | 2,55 | 2,98 | 3,05 | 2,75 | 2,50 | 2,80 | 3,30 | 3,15 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,73
 | 2,80 | 2,90 | 3,05 | 2,68 | 2,80 | 2,75 | 3,25 | 2,65 | 2,73 | 3,28 | 2,90 | 2,95 | 2,78 | 2,75 | 3,05 | 2,92 | 2,82 | 3,35 | 2,78 | 2,66
 | 2,45 | 3,20 | 2,68 | 3,13 | 2,93 | 3,15 | 2,95 | 3,09 | 2,96 | 3,17 | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | 3,15 | 3,05 | 2,55 | 3,20 | 2,94 | 2,52
 | 2,62 | 3,23 | 3,11 | 2,40 | 2,69 | 3,22 | 2,85 | 2,94 | 2,75 | 3,40 | 3,30 | 3,10 | 2,33 | 2,55 | 2,98 | 2,72 | 2,34 | 2,85 | 2,63 | 2,65
 | 2,90 | 2,77 | 2,78 | 2,92 | 3,16 | 3,30 | 3,02 | 2,96 | 2,87 | 3,50 | 3,05 | 3,08 | 2,45 | 2,25 | 2,75 | 2,45 | 2,22 | 2,95 | 2,56 | 2,47
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
21

## Slide 22: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (6/8), υπολογισμοί μέσων τιμών
Μέσος όρος | 2,694 | 3,022 | 2,868 | 2,726 | 2,776 | 3,072 | 3,078 | 2,9 | 2,772 | 3,266 | 3,01 | 2,906 | 2,502 | 2,53 | 3,046 | 2,858 | 2,576 | 3,05 | 2,752 | 2,606
Εύρος | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,73 | 0,86 | 0,55 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,7 | 0,73 | 0,5 | 0,38 | 0,26
Μέσος όρος δειγμάτων | 2,8505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Μέσος εύρος | 0,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
22

## Slide 23: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (7/8), υπολογισμοί ορίων
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
23

## Slide 24: Κατασκευή διαγράμματος ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (8/8), το τελικό διάγραμμα

## Slide 25: Ερμηνεία του διαγράμματος
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα της μέσης τιμής που προέκυψε τρεις μέσες τιμές βρίσκονται εκτός των ορίων πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία είναι εκτός ελέγχου και χρειάζεται ρύθμιση.
Το σημαντικό πλεονέκτημα των διαγραμμάτων του ΣΕΔ είναι ότι εφαρμόζεται κατά την παραγωγή και όχι μετά την παραγωγή επιτρέποντας την πρόληψη παρά τη «θεραπεία» λαθών.

## Slide 26: Άσκηση: Δημιουργία και ερμηνεία διαγράμματος ελέγχου με βάση τα ακόλουθα δείγματα
1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | 9ο | 10ο
34 | 45 | 36 | 38 | 39 | 37 | 34 | 42 | 41 | 37
37 | 37 | 38 | 40 | 37 | 38 | 37 | 36 | 40 | 38
38 | 38 | 39 | 42 | 41 | 38 | 42 | 40 | 39 | 39
40 | 38 | 41 | 37 | 40 | 42 | 43 | 37 | 38 | 36

## Slide 27: Διάγραμμα τύπου p
Οι τύποι που δίνουν τα όρια ενός p-διαγράμματος βασίζονται στη μέση τιμή των ελαττωματικών προϊόντων

## Slide 28: Παράδειγμα p-διαγράμματος (1/2)
1ο | 6 | 0,06 | 11ο | 6 | 0,06
2ο | 5 | 0,05 | 12ο | 1 | 0,01
3ο | 0 | 0,00 | 13ο | 8 | 0,08
4ο | 1 | 0,01 | 14ο | 7 | 0,07
5ο | 4 | 0,04 | 15ο | 5 | 0,05
6ο | 2 | 0,02 | 16ο | 4 | 0,04
7ο | 5 | 0,05 | 17ο | 11 | 0,11
8ο | 3 | 0,03 | 18ο | 3 | 0,03
9ο | 3 | 0,03 | 19ο | 0 | 0,00
10ο | 2 | 0,02 | 20ο | 4 | 0,04

## Slide 29: Παράδειγμα p-διαγράμματος (2/2)

## Slide 30: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: «Χρήστος Μέγας»