## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 1 (Μέρος Β): Εισαγωγικά στοιχεία.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Ενημέρωση σπουδαστών για τη διάρθρωση του μαθήματος καθώς και την αξιολόγηση του,
Παρουσίαση εγχειριδίου μαθήματος,
Εισαγωγικά στοιχεία Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών,
Εξοικίωση σπουδαστών με τη διατροφική αξία του γάλακτος.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Είδη γάλακτος,
Ισχυρισμοί Υγείας ή/και Διατροφής,
Διάρκεια ζωής & τιμή γάλακτος,
Νομοθεσία,
Παστεριωμένο γάλα,
Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 6: Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης
Π.Ο.Π. (προϊόντα ονομασίας προέλευσης).
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 7: Βιολογικό Γάλα
Ένα γάλα για να καλείται βιολογικό πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και στο στάδιο της μεταποίησης και τυποποίησης του, όπως ορίζουν οι Κανονισμοί 834/2007 και 889/2008.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 8: Ονόγαλα
Τρόφιμα,
Εκτροφές,
Καλλυντικά.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 9: Συνεταιρισμοί γάλακτος
Η άλλη προσέγγιση στη ποιότητα.
Καθετοποίηση παραγωγής.
Λιβάδι Ελασσόνας: Κτηνοτρόφοι αιγών και προβάτων.
Βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες.
ΘΕΣΓάλα.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 10: Πράσινο γάλα
«Πράσινο» Γάλα.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 11: Ισχυρισμοί Υγείας ή/και Διατροφής
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 12: Ε.Ο.Φ
1. Τρόφιμα ειδικής διατροφής,
2. Τρόφιμα ειδικής διατροφής για αθλητές, 3. Τρόφιμα για δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, 4. Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 5. Παρασκευάσματα για βρέφη και για τη 2η βρεφική ηλικία, 6. Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 13: Διάρκεια ζωής & τιμή γάλακτος (1 από 4)
Εισαγωγικά στοιχεία
13

## Slide 14: Διάρκεια ζωής & τιμή γάλακτος (2 από 4)
Από τα ακριβότερα γάλατα στην Ευρώπη το «ελληνικό» & με τη μικρότερη διάρκεια ζωής.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 15: Διάρκεια ζωής & τιμή γάλακτος (3 από 4)
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 16: Διάρκεια ζωής & τιμή γάλακτος (4 από 4)
Τι έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας καταναλωτής;
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 17: Νομοθεσία (1 από 7)
Το παστεριωμένο γάλα.
Στην συνέχεια ορίζονται η διαδικασία παρασκευής, η διάρκεια και η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος ως εξής:
«2.α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής:
α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά),
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 18: Νομοθεσία (2 από 7)
ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 19: Νομοθεσία (3 από 7)
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες».
Το γάλα ημέρας.
Ακολούθως δίνεται ο ορισμός του παστεριωμένου γάλακτος που μπορεί να φέρει τον χαρακτηρισμό «γάλα ημέρας» ως εξής:
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 20: Νομοθεσία (4 από 7)
«Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη “γάλα ημέρας”».
Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας
Τέλος ορίζονται η διαδικασία παρασκευής, η διάρκεια και η συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος ως εξής:
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 21: Νομοθεσία (5 από 7)
β) Ως «γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως +127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 22: Νομοθεσία (6 από 7)
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής θερμικής επεξεργασίας», η ημερομηνία επεξεργασίας, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο». Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σημείο από το παστεριωμένο γάλα σε όλα τα σημεία διάθεσης.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 23: Νομοθεσία (7 από 7)
β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 24: Παστεριωμένο γάλα (1 από 6)
Η παστερίωση είναι μια θερμική επεξεργασία η οποία θανατώνει μέρος και όχι όλους τους βλαστικούς μικροοργανισμούς του γάλακτος και συνήθως περιλαμβάνει την εφαρμογή θερμοκρασιών κάτω των 100°C.
Με την παστερίωση επιδιώκεται και πρέπει να επιτυγχάνεται:
Θανάτωση όλων των επικίνδυνων για των καταναλωτή μικροοργανισμών,
Μείωση της κοινής μικροβιακής χλωρίδας,
Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της θερμοκρασίας στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος,
Ελαχιστοποίηση της βλαπτικής επίδρασης της θερμοκρασίας στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος,
Όσο το δυνατόν μικρότερες φυσικοχημικές μεταβολές.
Εισαγωγικά στοιχεία
24

## Slide 25: Παστεριωμένο γάλα (2 από 6)
Το παστεριωμένο γάλα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής
και συντηρείται στο ψυγείο.
Σχέση χρόνου- θερμοκρασίας κατά την παστερίωση ανάλογα με:
τη θερμική αντίσταση του βλαστικού ή παθογόνου μικροοργανισμού του οποίου η καταστροφή επιδιώκεται,
την ευαισθησία της ποιότητας του προϊόντος στη θερμότητα.
Οι συνδυασμοί χρόνου και θερμοκρασίας που βρέθηκαν ικανοποιητικοί και συγχρόνως επέφεραν τις μικρότερες φυσικοχημικές και οργανοληπτικές μεταβολές στο γάλα και εφαρμόζονται διεθνώς (και στην Ελλάδα) είναι:
Η βραδεία παστερίωση LTLT (Low Temperature Long Time) 63°C/30min,
Η ταχεία παστερίωση HTST (High Temperature Short Time)
72°C/15sec.
Εισαγωγικά στοιχεία
25

## Slide 26: Παστεριωμένο γάλα (3 από 6)
Ο παρασκευαστής είναι αυτός που καθορίζει τη διάρκεια ζωής του γάλακτος.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 27: Παστεριωμένο γάλα (4 από 6)
Οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές που ελέγχουν το γάλα.
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 28: Παστεριωμένο γάλα (5 από 6)
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 29: Παστεριωμένο γάλα (6 από 6)
Εισαγωγικά στοιχεία

## Slide 30: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (1 από 9)
Κατανάλωση γάλακτος & γαλακτοκομικών στην Ε.Ε.
Εισαγωγικά στοιχεία
30

## Slide 31: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (2 από 9)
Τροφή πλούσια και ισορροπημένη σε θρεπτικά συστατικά.
Εισαγωγικά στοιχεία
31

## Slide 32: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (3 από 9)
Το γάλα αποτελεί πηγή:
Πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας,
Υδατανθράκων,
Λιπαρών,
Ασβεστίου,
Φωσφόρου,
Βιταμινών.
Εισαγωγικά στοιχεία
32

## Slide 33: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (4 από 9)
Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας:
Δείκτης μετατρεψιμότητας > 90%,
Απαραίτητα αμινοξέα,
2η θέση μετά τις πρωτεΐνες του αυγού.
Αλλεργίες στις πρωτεΐνες του γάλακτος:
α- γαλακταλβουμίνη,
Β-γαλακτοσφαιρίνη,
Καζεΐνη,
Οροαλβουμίνη.
Εισαγωγικά στοιχεία
33

## Slide 34: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (5 από 9)
Υδατάνθρακες.
Λακτόζη.
Διέρχεται τον στόμαχο χωρίς καμία μεταβολή,
Στο έντερο διασπάται βραδέως με την επίδραση της λακτάσης σε γλυκόζη και γαλακτόζη (απορρόφηση του Ca & σύνθεση βλεννοπολυσακχαριτών και εγκεφαλοσιδίων),
Πηγή ενέργειας & δομικό στοιχείο εγκεφάλου,
Συμβάλει στο μεταβολισμό του μαγνησίου,
Η ζύμωση σε γαλακτικό οξύ ευνοεί την καλή λειτουργία
του εντέρου και δημιουργεί,
Δυσμενές περιβάλλον για τα εντεροπαθογόνα.
Εισαγωγικά στοιχεία
34

## Slide 35: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (6 από 9)
Κακή Απορρόφηση - Μη ανοχή της λακτόζης.
Μειωμένη δραστηριότητα λακτάσης,
Συσσώρευση λακτόζης στο έντερο,
Αύξηση οσμωτικής πίεσης,
Αύξηση συγκέντρωσης νερού,
Κωλικός, διάρροια.
Εισαγωγικά στοιχεία
35

## Slide 36: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (7 από 9)
Μη ανοχή γαλακτόζης- Γαλακτοζαιμία.
Κληρονομική διαταραχή.
Έλλειψη συνενζύμου γαλακτοκινάση για διάσπαση γαλακτόζης: 1:50.000 βρέφη  Καταρράκτη και τύφλωση.
2. Ανεπάρκεια ή ανυπαρξία ενζύμου για ενσωμάτωση γαλακτόζης στον κύκλο γλυκόλυσης  συσσώρευση στα κύτταρα  βλάβη ήπατος, ΚΝΣ, κίρρωση,
Καταρράκτης, μη αντιστρεπτή πνευματική καθυστέρηση.
Εισαγωγικά στοιχεία
36

## Slide 37: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (8 από 9)
Λιπαρά:
Περισσότερα ακόρεστα λ.ο.,
Χαμηλό σημείο τήξης  εύπεπτα,
Περιέχει τα απαραίτητα για τον οργανισμό λ.ο.: λινελαϊκό, λινολενικό.
Άλατα:
Πλούσιο σε Ca, P,
Φτωχό σε Mg, I, Fe.
Βιταμίνες:
Τις περιέχει σχεδόν όλες,
Πλούσιο σε Α, Β1, Β2, νιασίνη, παντοθενικό.
Εισαγωγικά στοιχεία
37

## Slide 38: Το γάλα στη διατροφή του ανθρώπου (9 από 9)
Εισαγωγικά στοιχεία
38

## Slide 39: Τέλος Ενότητας