## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 2 (Μέρος Β): Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση σπουδαστών με τα βασικά συστατικά του γάλακτος και τις ιδιότητες τους καθώς και με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Χημική σύσταση του γάλακτος,
Επιρροές Χημικής σύστασης,
Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 6: Χημική σύσταση του γάλακτος (1 από 3)
ΓΑΛΑ
ΝΕΡΟ
ΛΙΠΟΣ
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΑΛΑΤΑ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΕΝΖΥΜΑ
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 7: Χημική σύσταση του γάλακτος (2 από 3)
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 8: Χημική σύσταση του γάλακτος (3 από 3)
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 9: Λίπος (1 από 3)
Λίπος 3.8-7.4%.
Κατά 95-96% αποτελείται από τριγλυκερίδια.
Εκκρίνεται με τη μορφή σφαιριδίων (ΛΙΠΟΣΦΑΙΡΙΑ) που έχουν διάμετρυ 0.2-15μm (1-8μm).
Τα λιποσφαίρια περιβάλλονται από μεμβράνη.
Η μεμβράνη διασφαλίζει τη μορφή & επιτρέπει τη διασπορά του λίπους σε υδατικό περιβάλλον.
Η μεμβράνη αποτελείται από πρωτεΐνες και λιπίδια (53-74% τριγλυκερίδια & 20-30% φωσφολιπίδια: η ύπαρξη τους στην μεμβράνη των λιποσφαιρίων τα καθιστά πολύτιμα: Εγκλωβίζουν το λίπος στο εσωτερικό και εξωτερικά διαβρέχονται από την υδατική φάση).
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
9

## Slide 10: Λίπος (2 από 3)
Τα λιποσφαίρια αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από τριγλυκεριδία.
Τα τριγλυκερίδια είναι εστέρες της γλυκερίνης με διάφορα λιπαρά οξέα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
10

## Slide 11: Λίπος (3 από 3)
Όταν το γάλα παραμείνει σε ηρεμία τα λιποσφαίρια λόγω χαμηλότερης πυκνότητας από την υδατική φάση συγκεντρώνονται στην επιφάνεια και σχηματίζουν την κρέμα.
Με την ομογενοποίηση γίνεται τεμαχισμός των λιποσφαιρίων  μειώνεται το μέγεθος και η τάση ανόδου στην επιφάνεια 
βελτιώνεται η εμφάνιση του γάλακτος (ομοιόμορφη κατανομή λιποσφαιρίων).
Παρουσία οξυγόνου, φωτός, υψηλής θερμοκρασίας και μετάλλων το λίπος μπορεί να οξειδωθεί και να δώσει ανεπιθύμητη γεύση και οσμή (ΤΑΓΓΙΣΗ).
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
11
Notes: ,

## Slide 12: Πρωτεΐνες γάλακτος (1 από 2)
Πρωτεΐνες:
Πρωτεΐνες ορού 15-20%
Καζεΐνες
75-80%
3.4-5.5%
οροαλβουμίνη
α-λακταλβουμίνη
β-λακτογλοβουλίνη
ανοσοσφαιρίνες
.
a s1
a s2
β
κ
Πρωτεόζες-πεπτόνες
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
12

## Slide 13: Πρωτεΐνες γάλακτος (2 από 2)
Καζεΐνες 75-80%.
διαφέρουν στα αμινοξέα που περιλαμβάνουν και είναι πιο υδρόφοβες από τις πρωτεΐνες του ορού.
κάθε μία έχει διαφορετική συμπεριφορά στις επεξεργασίες (κινητικότητα, pH, διαλυτότητα, φορτίο, αριθμό αα, αριθμό Ρ).
Η ποσότητα τους διαφέρει ανάλογα με το είδος του γάλακτος.
Αγελαδινό: 13%κ, 35% β, 37%αs.
Πρόβειο: 11%κ, 32%β, 51% αs.
Γίδινο: 20%κ, 55%β, 20%αs.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
13

## Slide 14: Αλληλοσύνδεση καζεΐνων (1 από 4)
Η σημαντικότερη διαφορά από τις πρωτεΐνες του ορού είναι ότι περιέχουν στο μόριο τους φώσφορο συνδεδεμένο με το αμινοξύ σεροτονίνη ΦΩΣΦΟΣΕΡΙΝΗ.
Η περιεκτικότητα σε Ρ διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της καζεΐνης. Η κ έχει την λιγότερη ή καθόλου!!!
Οι κ καζεΐνες είναι οι μόνες που περιέχουν στο μόριο τους και υδατάνθρακες (γαλακτόζη, γαλακτοζαμίνη & σιαλικό οξύ).
Οι β και οι αs καζεΐνες καθιζάνουν παρουσία Ca, ενώ οι κ είναι διαλυτές.
Οι κ είναι αυτές που σταθεροποιούν τις άλλες δύο καζεΐνες έναντι του Ca που υπάρχει στο γάλα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
14

## Slide 15: Αλληλοσύνδεση καζεΐνων (2 από 4)
Είναι ιοντισμένα μόρια με υδρόφοβες και υδρόφιλες περιοχές που αλληλεπιδρούν και εμφανίζονται ως σύμπλοκα μορίων τους  ΜΙΚΥΛΛΙΑ καζεΐνης.
Αποτελούνται από 93% καζεΐνες & ανόργανη ύλη (κυρίως P, Ca) ισχυρά συνδεδεμένα μεταξύ τους (δυνάμεις Van der Waals, ηλεκτροστατικές). Η βιολογική τους λειτουργία είναι να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αδιάλυτου Ca και P.
Η κατασκευή τους είναι σπογγώδης  συγκρατούν νερό (4γρ νερού/γρ καζεΐνης). Είναι ιδιαίτερα σταθερά μόρια. Δεν καταστρέφονται με διάφορες επεξεργασίες.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
15

## Slide 16: Αλληλοσύνδεση καζεΐνων (3 από 4)
Τα ΜΙΚΥΛΛΙΑ καζεΐνης αποτελούνται από ΥΠΟΜΙΚΥΛΛΙΑ (μικρά συσσωματώματα 10-100 μορίων καζεΐνης)
Η ανόργανη ύλη των μικυλλίων έχει σφαιρικό σχήμα και εντοπίζεται μεταξύ των υπομικυλλίων.
Η φωσφοσερίνη των καζεΐνων είναι αυτή που συνδέεται με την ανόργανη υλη (Ca, P) και έτσι τα υπομικύλλια συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το μικύλλιο καζεΐνης. Η ανάπτυξη του υπομικυλλίου σταματά όταν όλη η επιφάνεια αποτελείται από κ καζεΐνη (δεν διαθέτει φωσφοσερίνη).
16
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 17: Αλληλοσύνδεση καζεΐνων (4 από 4)
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
17

## Slide 18: Καζεΐνες
Τα μικύλλια καζεΐνης είναι αρνητικά φορτισμένα και έτσι απωθούνται και δεν συσσωματώνονται σε φυσιολογική κατάσταση.
Με την επίδραση ενζύμων συσσωματώνονται  πήξη γάλακτος.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
18

## Slide 19: Πρωτεΐνες ορού 15-20%
Παραμένουν στον ορό γάλακτος μετά την καθίζηση των καζεΐνων.
Προέρχονται από το αίμα:
  Οροαλβουμίνη,
  Ανοσοσφαιρίνες.
Δημιουργούνται στο μαστό:
  α-γαλακταλβουμίνη,
  β-γαλακτογλοβουλίνη.
Από διάσπαση β καζεΐνης:
  Πρωτεόζες-πεπτόνες.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
19

## Slide 20: Υδατάνθρακες
Λακτόζη :
  Κυμαίνεται από 2.7 έως 5.2%.
  Εμφανίζεται και στα προϊόντα του γάλακτος με τις ακόλουθες μορφές:
    κρυσταλλική ένυδρη α-λακτόζη,
    κρυσταλλική άνυδρη β-λακτόζη (γλυκύτερη & πιο διαλυτή),
    άμορφη μη κρυσταλλική λακτόζη (κονιοποιημένο γάλα).
Άλλοι υδατάνθρακες :
  μονοσακχαρίτες (γλυκόζη, γαλακτόζη, φουκόζη, κ.α.),
  ολιγοσακχαρίτες,
  σάκχαρα δεσμευμένα με πρωτεΐνες (π.χ.καζεΐνες).
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 21: Λακτόζη
Με υδρόλυση της λακτόζης και σχηματισμό των μονοσακχαριτών της  γλυκύτητα ανάλογη της σακχαρόζης.
Παρασκευάζεται από το τυρόγαλα:
Απομάκρυνση πρωτεϊνών,
Συμπύκνωση τυρογάλακτος,
Πρόκληση κρυστάλλωσης,
Φυγοκέντρηση και ανάκτηση λακτόζης.
Τεχνολογική χρήση:
Μεταφορέας χρωστικών ή αρωματικών ουσιών,
Στην αρτοποιία & ζαχαροπλαστική: δεν ζυμώνεται από τις ζύμες & βοηθά στο σχηματισμό του επιθυμητού καφέ χρώματος,
Βελτιώνει οργανοληπτικά χαρ/κα μπύρας αφού δεν ζυμώνεται από σακχαρομύκητες.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 22: Άλατα & Ιχνοστοιχεία
Άλατα:
το γάλα περιέχει μεταλλικά στοιχεία, σε ιοντική μορφή ή δεσμευμένα (Ca, Mg, Na, K, Cl, P, S, κιτρικό οξύ),
Η σχέση λακτόζης και αλάτων παραμένει σταθερή (διατήρηση οσμωτικής πίεσης με αυτή του αίματος),
Κ, Να, Cl ως ελεύθερα ιόντα,
Ca , Μg, P περισσότερο ως δεσμευμένα (καζεΐνες, λιπίδια).
Ιχνοστοιχεία:
Η ποσότητα τους εξαρτάται από την διατροφή του ζώου,
Συνδεδεμένα με πρωτεΐνες ή και στη μεμβράνη λιποσφαιρίων.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος
22

## Slide 23: Βιταμίνες (1 από 2)
Περιέχει σχεδόν όλες τις βιταμίνες (επαρκώς ή ίχνη),
Λιποδιαλυτές: Α (ως εστέρας του παλμιτικού), D (μίγμα D2 από τις τροφές και D3 από ακτινοβόληση προ-D στο δέρμα του ζώου), E (α-τοκοφερόλη), K(ίχνη),
Υδατοδιαλυτές: σύμπλεγμα Β ( ανεξάρτητα από τη διατροφή ζώου),
Παράγοντες που κατατάσσονται στις βιταμίνες:
  Bifidus: στο γάλα της γυναίκας και σε ίχνη στο αγελαδινό. Απαραίτητος για την ανάπτυξη του Lactobacillus bifidus , βάκιλλος του εντέρου στη βρεφική και παιδική ηλικία,
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 24: Βιταμίνες (2 από 2)
  Καρνιτίνη: συμβάλλει στο μεταβολισμό των λ.ο.,
  Χολίνη: απαραίτητη για την παραγωγή ακετυλοχολίνης και τον μεταβολισμό των λιπών,
  Λιποϊκό οξύ: αντιοξειδωτική δράση,
  Οροτικό οξύ: αναγεννητική δράση στα κύτταρα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 25: Ένζυμα (1 από 2)
Αλκαλική φωσφατάση: εντοπίζεται στα λιποσφαίρια. Θερμοευαίσθητη αλλά πιο ανθεκτική από τα παθογόνα βακτήρια. Αδρανοποίηση της υποδηλώνει καταστροφή των παθογόνων. Αποτελεί ασφαλή μέθοδο ελέγχου της παστερίωσης του γάλακτος.
Λιπάσες: κατά 90% στα μικύλλια της καζεΐνης. Διασπούν τα τριγλυκερίδια και προσδίδουν οσμή και γεύση ταγγίσματος. Αδρανοποιούνται μερικώς με την παστερίωση και πλήρως με την αποστείρωση. Περιορίζονται σε θ <10οC. Αυξημένη δραστηριότητα εμφανίζουν σε μαστίτιδες ενώ μειωμένη στο τέλος της γαλακτικής περιόδου.
Καταλάση: αυξάνεται 10-15φορές σε περίπτωση μαστίτιδας.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 26: Ένζυμα (2 από 2)
Ξανθίνη οξειδάση: δεν αδρανοποιείται σε θ παστερίωσης αλλά σε θ>80οC.Έλεγχος για το εάν το γάλα έχει υποστεί βρασμό.
Πρωτεάσες: συντελούν στη διάσπαση των πρωτεϊνών κατά την συντήρηση παστεριωμένου γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων.
Υπεροξειδάση: ποσοτικά το 1ο ένζυμο του γάλακτος . Κυρίως στο πρωτόγαλα.
Αντιμικροβιακή δράση. Ανάλογη της διατροφής & εποχής.
Λυσοζύμη: σε μικρή αναλογία και διαφορετική δομή από δάκρυα, γάλα γυναίκας.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 27: Άλλα συστατικά
Ορμόνες: φυσικές κυμαίνονται ανάλογα με το στάδιο της γαλακτοπαραγωγής,
Αλδεϋδες, Κετόνες,
Μη πρωτεϊνικής φύσης αζωτούχες ουσίες,
Θειούχες ενώσεις: αντιμικροβιακή δράση γάλακτος,
Χρωστικές: καροτίνια (υποκίτρινο χρώμα στο λίπος), ριβοφλαβίνη (πρασινοκυανή απόχρωση αποβουτυρωμένου γάλακτος),
Αέρια: οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο (συνολικά 5%),
Κύτταρα: φυσιολογικά έως 500.000 λευκοκύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα / ml. Αυξάνονται σε μαστίτιδα. Μέθοδος ταχείας εκτίμησης υγιεινής γάλακτος.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 28: Επιρροές Χημικής σύστασης
Επηρεάζεται από:
Είδος,
Φυλή,
Διατροφή,
Φάση γαλακτοπαραγωγής,
Αριθμός αμέλξεων/24h,
Ώρα άμελξης,
Τρόπος άμελξης,
Ηλικία,
Σωματική κατάσταση,
Υγεία,
Η διάρκεια ξηράς περιόδου,
Η συχνότητα των τοκετών,
Η εμφάνιση του οίστρου,
Βαθμός πάχυνσης,
Εποχή,
Θερμοκρασία.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 29: Διαφορές στα διάφορα είδη ζώων
Αξιοσημείωτες διαφορές στα διάφορα είδη ζώων:
Πρόβειο γάλα:
περισσότερα στερεά συστατικά,
πλουσιότερο σε λίπος και λευκώματα,
αποδίδει περισσότερο στην τυροκόμηση,
παράγει γιαούρτη με μεγαλύτερο ιξώδες.
Αίγειο γάλα:
Περισσότερα στερεά από το αγελαδινό, αλλά λιγότερα από πρόβειο,
Λευκωπό λίπος,
Διαφορές στα λιπαρά οξέα συγκριτικά με πρόβειο,
Διαφορές στα αμινοξέα καζεϊνών συγκριτικά με αγελαδινό.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 30: Φυλές
Φυλή | Λίπος | Πρωτεΐνη | Λακτόζη
Holstein | 3.55 | 3.42 | 4.68
Jersey | 5.18 | 3.86 | 4.94
Χίου | 7.85 | 5.47 | 4.79
Βλάχικο | 9.05 | 6.52 | 4.69
Zaanen | 3.00 | 3.14 | 4.33
Ντόπια αίγα | 5.63 | 3.77 | 4.76
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 31: Στάδιο γαλακτικής περιόδου
Από τον τοκετό μέχρι την διακοπή της γαλακτοπαραγωγής.
Για τις 6 πρώτες ημέρες παράγεται ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ: υψηλή περιεκτικότητα σε αντισώματα, πήζει με θέρμανση  ακατάλληλο για χρήση,
Η περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη πέφτει τους 2 πρώτους μήνες και σταδιακά αυξάνεται,
Η περιεκτικότητα σε λακτόζη είναι σχετικά σταθερή,
Η απόδοση σε γάλα είναι αυξημένη στους πρώτους μήνες και μειώνεται σταδιακά.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 32: Εποχή έτους & θερμοκρασία
Πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν την γαλακτοπαραγωγή.
Υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος & πρωτεΐνες : Νοέμβριος -Ιανουάριος.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος & πρωτεΐνες : Ιούνιος - Ιούλιος.
Λακτόζη σχετικά σταθερή.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 33: Στάδιο και τρόπος άμελξης
Το λίπος είναι το μόνο συστατικό που αυξάνεται κατά την διάρκεια της άμελξης.
Εάν δεν αδειάσει ο μαστός κατά την άμελξη: μειώνεται η παραγόμενη ποσότητα αλλά και το λίπος.
Τα υπόλοιπα συστατικά παραμένουν σταθερά.
Εάν η άμελξη γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τότε η σύσταση είναι η ίδια.
Εάν η άμελξη γίνεται σε άνισα διαστήματα (π.χ. χειμώνα: αργά το πρωί και νωρίς το απόγευμα  πρωί: μεγαλύτερη ποσότητα & λιγότερο λίπος).
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 34: Ξηρά περίοδος και κυοφορία
Το διάστημα πριν το τοκετό , όπου δεν παράγεται γάλα. Κατά το τέλος της γαλακτικής περιόδου, ο οργανισμός του γαλακτοφόρου ζώου μειώνει τη γαλακτοπαραγωγή (ορμονικές μεταβολές) και λίγο πριν τον τοκετό σταματά η γαλακτοπαραγωγή για να αναπλαστεί ο μαστός.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 35: Υγεία ζώου - Μαστίτιδα
Μειώνεται η γαλακτοπαραγωγή,
Μειώνεται η λακτόζη κατά 5-20%,
Η καζεΐνη ελαττώνεται κατά 6-18%,
Αύξηση σε χλωριούχα άλατα,
pH > 7.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΑΛΑ,
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 36: Διατροφή
Ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος.
Θρεπτικά συστατικά :
Λίπος : μειωμένο από σιτηρέσια φτωχά σε κυτταρίνες ή από απότομη αλλαγή, ενώ αυξάνεται με τροφές όπως βαμβακόπιτα, λινόπιτα κλπ.
Πρωτεΐνες: μειωμένες όταν διατροφή με χαμηλές αζωτούχες (π.χ. δημητριακά),
Βιταμίνες & ιχνοστοιχεία : απαραίτητο το ισορροπημένο σιτηρέσιο.
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
Ανεπιθύμητη γεύση από αλλοιωμένες ζωοτροφές,
Βελτίωση γεύσης με χορήγηση βρώμης,
Ανεπιθύμητη οσμή από ιχθυάλευρα,
Χρώμα (καροτένια).
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 37: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (1 από 11)
Το γάλα παρουσιάζεται ως:
Αραιό γαλάκτωμα λιπαρής φύσης,
Κολλοειδής διασπορά των μικκυλίων καζεΐνης,
Μοριακό διάλυμα υδατοδιαλυτών συστατικών.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 38: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (2 από 11)
Οσμή,
Γεύση,
Χρώμα,
Οξύτητα,
Δυναμικό οξειδοαναγωγής,
Ειδικό βάρος,
Ιξώδες,
Επιφανειακή Τάση,
Σημείο πήξεως,
Σημείο Ζέσεως,
Δείκτης διάθλασης,
Ηλεκτρική αγωγιμότητα,
Ειδική θερμότητα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 39: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (3 από 11)
Οσμή & Γεύση : χαρακτηριστική οσμή και ευχάριστη γεύση, ελαφρά υπόγλυκη λόγω της λακτόζης.
Χρώμα: λευκωπό, λευκοκίτρινο ή κυανόλευκο ανάλογα με το είδος, τη διατροφή, τις χρωστικές.
Οξύτητα:
  Ελαφρά όξινο αμέσως μετά την άμελξη,
  Ενεργός οξύτητα (pH) 6.7-6.6, ή
  Ολική οξύτητα σε βαθμούς Soxhlet (7-8),
  Αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω ζύμωσης της λακτόζης σε γαλακτικό οξύ,
  Αλκαλική αντίδραση υποδηλώνει μαστίτιδα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 40: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (4 από 11)
  Θέρμανση  άνοδος pH (απελευθέρωση CO2),
  Θέρμανση >100οC μείωση του pH λόγω διάσπασης της λακτόζης,
  Συμπύκνωση  μείωση pH,
  Βραδεία κατάψυξη ή συντήρηση  μείωση pH(άλατα σε αδιάλυτη μορφή).
Δυναμικό οξειδοαναγωγής:
  διαθέτει αρκετά οξειδοαναγωγικά συστήματα (ασκορβικό, γαλακτικό, πυροσταφυλικό, ριβοφλαβλινη, οξυγόνο),
  Θετικό κατά την άμελξη (Eh +200 έως +300 Volts), λόγω του διαλυμένου Ο2.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 41: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (5 από 11)
  Εάν άμελξη υπό κενό: - Εh , αλλά μόλις έλθει σε επαφή με αέρα + Εh,
  Ανάπτυξη οξυγαλακτικών βακτηρίων  -Eh,
  Θέρμανση  απελευθέρωση –RSH από μετουσίωση πρωτεϊνών  -Εh.
Ειδικό βάρος:
  Το βάρος ανά μονάδα όγκου και εξαρτάται από το ειδικό βάρος των συστατικών του,
  Εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση των συστατικών, το βαθμό ενυδάτωσης των πρωτεϊνών και τον ειδικό όγκο της λιπαρής φάσης,
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 42: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (6 από 11)
  Μεταβολές στη συγκέντρωση του λίπους ή του ΣΥΑΛ αλλάζουν το ε.β. σύμφωνα με τη σχέση:
ε.β.=1,0+ (0,0035 x %ΣΥΑΛ) – (0,001 x % λίπος).
ΣΥΑΛ: Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους.
Αύξηση λίπους , θερμοκρασίας και προσθήκη νερού  μείωση ε.β.,
Μείωση λίπους, θερμοκρασίας και αφαίρεση νερού  αύξηση του ε.β.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 43: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (7 από 11)
Μέση τιμή ειδικού βάρους (ΚΤΠ):
Αγελαδινό: 1.030,
Γίδινο: 1.032,
Βουβαλίσιο: 1.033,
Πρόβειο: 1.035.
Ιδιαίτερα σημαντικό για την αναγνώριση νοθείας στο γάλα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 44: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (8 από 11)
Ιξώδες :
  εκφράζει την αντίσταση στη ροή ή την παραμόρφωση (0.9-2.1 centipoise),
  επηρεάζεται από την συγκέντρωση και διασπορά των μικκυλίων και τον αριθμό των λιποσφαιρίων,
  ομογενοποίηση  αύξηση λιποσφαιρίων  αύξηση ιξώδους,
  μείωση θερμοκρασίας  αύξηση ιξώδους,
Επιφανειακή τάση:
  Ιδιότητα επιφανειών για διαχωρισμό 2 φάσεων (55-60dynes/cm στους 0οC),
  Επηρεάζεται από αριθμό, είδος και προσανατολισμό των μορίων,
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 45: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (9 από 11)
  Εύκολο άφρισμα γάλακτος,
  Σταθερότητα λιποσφαιρίων.
Σημείο πήξεως:
  Εξαρτάται από συγκέντρωση υδατοδιαλυτών συστατικών (λακτόζη, πρωτεΐνες ορού και άλατα),
  Προσδιορίζεται με το κρυοσκόπιο:
Αγελαδινό: -0.550,
Αίγειο: -0.555,
Πρόβειο: -0.565οC.
  Αύξηση σημείου πήξεως  προσθήκη νερού,
  Μείωση σημείου πήξεως  ζύμωση γάλακτος.
  Ιδιαίτερα σημαντικό για την αναγνώριση νοθείας στο γάλα.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 46: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (10 από 11)
Σημείο ζέσεως: 100.15 έως 100.17οC.
Δείκτης διάθλασης:
  προσδιορίζει το στερεό υπόλειμμα,
  Διαθλασίμετρο,
  Έλεγχος νοθείας.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα:
  Εξαρτάται από τη συγκέντρωση ιόντων και αλάτων 0.0040- 0.0060/Ohm cm,
  Αύξηση  μαστίτιδα, ζυμωμένο γάλα, απορρυπαντικά/απολυμαντικά.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 47: Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος (11 από 11)
Ειδική θερμότητα:
  η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται για ανυψωθεί η θερμοκρασία μιας μονάδας μάζας κατά 1 βαθμό C,
  Ιδιαίτερη σημασία για τη θερμική επεξεργασία & ψύξη.
Χημική σύσταση & φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος

## Slide 48: Τέλος Ενότητας