## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 4 (Μέρος Α): Παστεριωμένο γάλα.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση σπουδαστών με την τεχνολογία παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος, των επιπτώσεων της παστερίωσης στα φυσικοχημικά, μικροβιολογικά, οργανοληπτικά και διαθρεπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος καθώς και τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που εκτελούνται.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Παστεριωμένο γάλα,
Εξοπλισμός συγκροτήματος παστερίωσης,
Κρίσιμα σημεία στη λειτουργία του συστήματος παστερίωσης,
Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα,
Ποιοτικός έλεγχος,
Γάλα μακράς διαρκείας.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 6: Παστεριωμένο γάλα (1 από 9)
Μεταβολές στα τρόφιμα από:
Δράση μικροοργανισμών
Ενδογενή ένζυμα
Χημικές αντιδράσεις
Φυσικοχημικές μεταβολές (ξήρανση, κρυστάλλωση κ.α.)
Οι μικροβιολογικές μεταβολές συνήθως σημειώνονται πρώτες και είναι οι πιο βασικές  όλες οι μέθοδοι συντήρησης πρέπει να στοχεύουν στο περιορισμό της επικίνδυνης δράσης των μικροοργανισμών.
Παστεριωμένο γάλα
6

## Slide 7: Παστεριωμένο γάλα (2 από 9)
Η βιομηχανία των τροφίμων εφαρμόζει κατάλληλη θερμική επεξεργασία στο γάλα, για να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.
Θερμική επεξεργασία: καταστροφή αιτιών αλλοίωσης:
μ/ο,
Ένζυμα.
μέθοδος καταστροφής των μικροοργανισμών εκείνων που αν παραμείνουν ζωντανοί, μπορούν να πολλαπλασιασθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης.
Οι μικροοργανισμοί που πρέπει να καταστραφούν εξαρτώνται από το είδος του τροφίμου και τις συνθήκες αποθήκευσης.
Η θερμική καταστροφή των μικροοργανισμών συνήθως συνοδεύεται από μια μη αντιστρεπτή αδρανοποίηση των ενζύμων.
Άρα δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να θανατωθούν όλοι οι υπάρχοντες μικροοργανισμοί.
Παστεριωμένο γάλα
7

## Slide 8: Παστεριωμένο γάλα (3 από 9)
Ζητούμενο είναι:
να έχουμε μικροβιολογικά και ενζυμικά σταθερό και ασφαλές προϊόν,
Οι επιθυμητές χημικές αντιδράσεις να επιτρέπεται να προχωρήσουν (γεύση, άρωμα),
Οι ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις να ανασταλούν (Maillard, καφέτιασμα),
Το κόστος να μην είναι πολύ μεγάλο.
Γιατί θερμική επεξεργασία;
για να ανταποκριθούν το γάλα και προϊόντα του στις υγειονομικές προδιαγραφές,
Παστεριωμένο γάλα
8
Notes: ,

## Slide 9: Παστεριωμένο γάλα (4 από 9)
για καταστροφή ενζύμων με ανεπιθύμητη δράση,
για ευκολότερη ανάμιξη των συστατικών (κυρίως παγωτό, ανακατεργασμένα τυριά),
για να προσδώσει ιδιαίτερα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση, χρώμα, αύξηση ιξώδους),
για απομάκρυνση νερού και δημιουργία νέων προϊόντων (σκόνη γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα).
Από τα διάφορα είδη θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος δύο κατηγορίες έχουν γίνει γνωστές στους καταναλωτές:
Παστεριωμένο γάλα,
Αποστειρωμένο γάλα.
Παστεριωμένο γάλα
9

## Slide 10: Παστεριωμένο γάλα (5 από 9)
Η παστερίωση είναι μια θερμική επεξεργασία η οποία θανατώνει μέρος και όχι όλους τους βλαστικούς μικροοργανισμούς του γάλακτος και συνήθως περιλαμβάνει την εφαρμογή θερμοκρασιών κάτω των 100°C.
Με την παστερίωση επιδιώκεται και πρέπει να επιτυγχάνεται:
Θανάτωση όλων των επικίνδυνων για των καταναλωτή μικροοργανισμών,
Μείωση της κοινής μικροβιακής χλωρίδας,
Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της θερμοκρασίας στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος,
Ελαχιστοποίηση της βλαπτικής επίδρασης της θερμοκρασίας στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος,
Όσο το δυνατόν μικρότερες φυσικοχημικές μεταβολές.
Παστεριωμένο γάλα
10

## Slide 11: Παστεριωμένο γάλα (6 από 9)
Το παστεριωμένο γάλα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής
και συντηρείται στο ψυγείο.
Σχέση χρόνου- θερμοκρασίας κατά την παστερίωση ανάλογα με:
τη θερμική αντίσταση του βλαστικού ή παθογόνου μικροοργανισμού του οποίου η καταστροφή επιδιώκεται,
την ευαισθησία της ποιότητας του προϊόντος στη θερμότητα.
Οι συνδυασμοί χρόνου και θερμοκρασίας που βρέθηκαν ικανοποιητικοί και συγχρόνως επέφεραν τις μικρότερες φυσικοχημικές και οργανοληπτικές μεταβολές στο γάλα και εφαρμόζονται διεθνώς (και στην Ελλάδα) είναι:
Η βραδεία παστερίωση LTLT (Low Temperature Long Time) 63°C/30min,
Η ταχεία παστερίωση HTST (High Temperature Short Time)
72°C/15sec.
Παστεριωμένο γάλα
11

## Slide 12: Παστεριωμένο γάλα (7 από 9)
Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Η.Π.Α) εφαρμόζονται και ισοδύναμοι συνδυασμοί θερμοκρασίας/χρόνου, ενδεικτικά:
Θερμοκρασία | Χρόνος
63°C | 30min
72°C | 15sec
89°C | 1sec
90°C | 0,5sec
96°C | 0,05sec
100°C | 0,01sec
Παστεριωμένο γάλα
12

## Slide 13: Παστεριωμένο γάλα (8 από 9)
Οι καθιερωμένες θερμοκρασίες παστερίωσης προτείνονται ως ελάχιστες. Έτσι υπάρχει δυνατότητα αύξησης της όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας:
Αυξημένη μικροβιακή χλωρίδα στο νωπό γάλα που ίσως η συνηθισμένη παστερίωση να μην ελαττώσει όσο θέλουμε το πληθυσμό,
Αύξηση του χρόνου ζωής του παστεριωμένου γάλακτος,
Διασφάλιση από τον κίνδυνο επιβίωσης ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών όπως Listeria monocytogenes όταν συντρέχουν λόγοι επιβίωσης κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. έξαρση κρουσμάτων σε μια περιοχή, υποψία μολυσμένων ζώων).
13
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 14: Παστεριωμένο γάλα (9 από 9)
Σε τρόφιμα με αυξημένα στερεά, επιπλέον των παραπάνω, δεν ισχύουν οι ίδιες τιμές θερμοκρασίας/χρόνου, καθώς τα στερεά ασκούν προστατευτική δράση έναντι των μικροοργανισμών:
Στις Η.Π.Α.  λιποπεριεκτικότητα 10% ή προσθήκη ζάχαρης οδηγεί σε αύξηση 3°C.
Στην Ελβετία  για κρέμα : 65°C/30min ή 75-80°C/15-30sec.
Παστεριωμένο γάλα
14

## Slide 15: Εξοπλισμός συγκροτήματος παστερίωσης
Παραλαβή και έλεγχος νωπού γάλακτος.
Επεξεργασία:
  Διήθηση,
  Παστερίωση:
    HTST,
    LTLT.
Προσθετοί χειρισμοί:
  Φυγοκεντρική διήθηση – τυποποίηση λίπους,
  Ομογενοποίηση,
  Βακτηριοκάθαρση.
Συσκευασία.
Συντήρηση – Διανομή.
Παστεριωμένο γάλα
15

## Slide 16: Επεξεργασία (1 από 3)
Η πιο σημαντική επεξεργασία που συμβαίνει μετά τη παραλαβή του νωπού γάλακτος είναι η παστερίωση, διότι θα εξασφαλίσει την υγιεινή κατανάλωση ή τη μεταποίηση του σε γαλακτοκομικά προϊόντα.
Παράλληλα υφίσταται διάφορους χειρισμούς όπως:
  Διήθηση,
  Τυποποίηση,
  Ομογενοποίηση.
  Τα βασικά στάδια της επεξεργασίας σε μια σύγχρονη μονάδα παστερίωσης:
1. Δοχείο σταθερής στάθμης,
2. Αντλία τροφοδοσίας,
Παστεριωμένο γάλα
16

## Slide 17: Επεξεργασία (2 από 3)
3. Έλεγκτης ροής,
4. Τμήμα προθέρμανσης (50-55°C),
5. Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας,
6. Τμήμα θέρμανσης (72°C),
7. Σωλήνας παραμονής (72°C/15sec),
8. Αντλία μεταφοράς,
9. Μονάδα παραγωγής ζεστού νερού,
10,11. Τμήμα ψύξης,
12. Βαλβίδα εκτροπής/αντίστροφης ροής,
13. Πίνακας ελέγχου.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 18: Επεξεργασία (3 από 3)
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 19: Διήθηση (1 από 2)
Απαραίτητη διεργασία με σκοπό την απομάκρυνση από το γάλα:
ξένων υλών,
Κυττάρων,
Βακτηρίων,
Φυτικών ινών.
Χρησιμοποίηση ειδικών φυγοκεντρικών διηθητήρων – διαχωριστήρων με δυνατότητα διαχωρισμού της κρέμας.
Το γάλα διαχωρίζεται από τη κρέμα και τις ξένες ύλες οι οποίες συγκεντρώνονται στη περιφέρεια του διηθητήρα και απορρίπτονται.
Από τη κορυφή του διαχωριστήρα βγαίνουν η κρέμα και το αποβουτυρωμένο γάλα.
Ένα μέρος της κρέμας πηγαίνει σε ξεχωριστή γραμμή παστερίωσης για παραγωγή άλλων προϊόντων
Παστεριωμένο γάλα
19

## Slide 20: Διήθηση (2 από 2)
Ένα άλλο μέρος της διαχωριζομένης κρέμας αναμιγνύεται ξανά με το αποβουτυρωμένο γάλα και ρυθμίζεται η επιθυμητή αναλογία λίπους (τυποποίηση).
κρέμα
Είσοδος γάλακτος
Ξένες ύλες
Αποβ.γάλα
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 21: Παστερίωση
Εξυγίανση και καταστροφή των επικίνδυνων για τον άνθρωπο μικροοργανισμών,
Μείωση των μη παθογόνων βακτηρίων
Αδρανοποίηση των ενζύμων.
Αποτέλεσμα:
Αύξηση του χρόνου συντήρησης.
Μέριμνα:
Διαφύλαξη της θρεπτικής αξίας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 22: LTLT
Η αρχαιότερη μέθοδος η οποία όμως εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα,
Το γάλα θερμαίνεται στους 63°C για 30min,
Η παστερίωση γίνεται μέσα σε δεξαμενές (λέβητες) με διπλά τοιχώματα οπού κυκλοφορεί ζεστό νερό ή ατμός,
Ασυνεχής λειτουργία, αλλά με δυνατότητα σύνδεσης δεξαμενών σε σειρά για συνεχή τροφοδοσία,
Έχει αντικατασταθεί από την HTST,
Ιδανική για μικρής δυναμικότητας μονάδες (π.χ. τυροκομεία) για παστερίωση γάλακτος για παραγωγή διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 23: HTST (1 από 6)
Η επικρατέστερη μέθοδος παστερίωσης παγκοσμίως,
Το γάλα πρέπει να θερμανθεί τουλάχιστον στους 72°C για 15sec.
Πλεονεκτήματα HTST έναντι LTLT:
Χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο,
Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάκτηση της θερμότητας,
Κλειστό σύστημα, άρα καλύτερη υγιεινή,
Μικρό διάστημα παραμονής σε υψηλή θερμοκρασία.
Ο θερμικός θάνατος των μικροοργανισμών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του κατάλληλου συνδυασμού θερμοκρασίας /χρόνου αλλά και της πρόκλησης θερμικού σοκ.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 24: HTST (2 από 6)
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας από 4°C στους 72°C μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα,
Παραμονή στους 72°C για 15sec,
Απότομη ψύξη στους 7°C εντός λίγων δευτερολέπτων.
Ο πλακοειδής εναλλάκτης είναι κατασκευασμένος από πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλάκες φέρουν αυλακώσεις ή εμβαθύνσεις ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας
Οι πλάκες μπορούν να συναρμολογηθούν ώστε να σχηματιστεί ένας κλειστός θάλαμος .
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 25: HTST (3 από 6)
Οι αυλακώσεις στις πλάκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το τρόφιμο και την απόδοση της θερμικής επεξεργασίας.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 26: HTST (4 από 6)
Οι θάλαμοι κυκλοφορίας δεν επικοινωνούν μεταξύ τους (τοποθετούνται φλάντζες ανάμεσα τους).
Στον ένα θάλαμο κυκλοφορεί το προς επεξεργασία γάλα και στον άλλον το θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 27: HTST (5 από 6)
Κυκλοφορία του γάλακτος σε ένα σύγχρονο παστεριωτήρα HTST:
1.Το γάλα διαβιβάζεται σε αυτό το τμήμα και θερμαίνεται από το εξερχόμενο θερμό γάλα. Αυξάνει τη Τ από 6-7°C έως 50-55°C (προθέρμανση),
2.Έξοδος θερμού γάλακτος το οποίο θερμαίνει το εισερχόμενο γάλα, έτσι αυτό ψύχεται 14-15°C,
3.Στο τμήμα αυτό η θερμοκρασία υψώνεται στους 72°C λόγω θέρμανσης από το θερμαντικό μέσο,
4.Παραμονή για 15sec σε Τ=72°C,
5.Θερμαντικό μέσο (νερό, ατμός),
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 28: HTST (6 από 6)
6.Το γάλα με Τ=14-15°C εισέρχεται στο τμήμα αυτό οπού ψύχεται με κυκλοφορία ψυχρού νερού σε Τ<7°C,
7.Ψυκτικό μέσο (νερό).
Μετά τη προθέρμανση είναι δυνατόν να μεσολαβήσουν πρόσθετοι χειρισμοί (ομογενοποίηση, διήθηση).
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 29: Πρόσθετοι χειρισμοί
Το παστεριωμένο πλέον γάλα εκτός από τη διήθηση υποβάλλεται συνήθως και σε άλλους χειρισμούς, κυρίως:
Τυποποίηση,
Ομογενοποίηση,
Βακτηριοκάθαρση.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 30: Ομογενοποίηση (1 από 5)
Τα λιποσφαίρια έχουν την τάση να ανέρχονται προς την επιφάνεια και σχηματίζουν στρώμα κρέμας.
Είναι επιθυμητή αυτή η ιδιότητα για φυσικό τρόπο λήψης κρέμας.
Η ιδιότητα αυτή δεν είναι πάντοτε επιθυμητή ειδικά για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τα σοκολατούχα ή τα συμπυκνωμένα προϊόντα.
Η τάση του λίπους να κορυφώνεται αντιμετωπίζεται με την ομογενοποίηση.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 31: Ομογενοποίηση (2 από 5)
Κατά την ομογενοποίηση τα λιποσφαίρια θραύονται σε μικρότερα λιποσφαίρια.
Ομοιόμορφη κατανομή,
Ελάττωση ταχύτητας ανόδου στην επιφάνεια.
.
Ομογενοποίηση
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 32: Ομογενοποίηση (3 από 5)
Το γάλα οδηγείται με μεγάλη πίεση στη κεφαλή εξόδου η οποία φέρει ειδική σχισμή μέσα από την οποία εξαναγκάζονται να περάσουν τα λιποσφαίρια. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται σε συνδυασμό με την πτώση πίεσης στην έξοδο της κεφαλής έχουν ως αποτέλεσμα τη θραύση των λιποσφαιρίων.
Κεφαλή θραύσης λιποσφαιρίων
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 33: Ομογενοποίηση (4 από 5)
Πλεονεκτήματα:
Ομοιόμορφη κατανομή λιπαρής φάσης στο γάλα,
Δεν σχηματίζεται στοιβάδα κρέμας,
Λευκότερο χρώμα στο γάλα,
Αύξηση του ιξώδους,
Ταχύτερη πήξη με πυτιά,
Μείωση της τάσης του λίπους να οξειδώνεται.
Μειονεκτήματα:
Δεν μπορεί να διαχωριστεί αποτελεσματικά το λίπος,
Αυξάνεται η ευαισθησία του γάλακτος στο φως,
Λόγω της βλάβης της μεμβράνης των λιποσφαιρίων δρουν ευκολότερα τα λιπολυτικά ένζυμα (λιπάσες),
Μειώνεται η σταθερότητα των πρωτεϊνών στη θέρμανση.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 34: Ομογενοποίηση (5 από 5)
1. Εναλλάκτης θερμότητας,
2. Φυγοκεντρικός διηθητήρας,
3. Σύστημα αυτόματης τυποποίησης,
4. Ομογενοποιητής.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 35: Βακτηριοκάθαρση (1 από 5)
Εφαρμόζεται ενισχυτικά της θερμικής επεξεργασίας και πρόκειται για μέθοδο που απομακρύνει από το γάλα το μεγαλύτερο μέρος των βακτηρίων με φυγοκέντρηση.
Ενδείκνυται στις περιπτώσεις που το γάλα έχει μεγάλο μικροβιακό φορτίο και η παστερίωση δεν εξασφαλίζει τη μείωση του στο προβλεπόμενο όριο ή περιέχει πολλά θερμοάντοχα βακτήρια και σπόρους.
Χρησιμοποιείται ειδικός φυγοκεντρικός διαχωριστήρας υψηλής ταχύτητας (20000rpm), ο οποίος σε θερμοκρασία 55-60°C απομακρύνει το 95-98% των βακτηρίων.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 36: Βακτηριοκάθαρση (2 από 5)
Υπάρχουν δύο τύποι βακτηριοκαθαριστήρων.
Τύπος 2 φάσεων:
2 έξοδοι στην κορυφή.
Από τη μία εξέρχεται το γάλα απαλλαγμένο από το μεγαλύτερο μέρος του μικροβιακού φορτιού.
Από την άλλη τα βακτήρια με ποσότητα άπαχου γάλακτος ίση με 2-2,5% της όλης ποσότητας που φυγοκεντρείται.
Το πλούσιο κλάσμα με τα βακτήρια αποστειρώνεται και αναμιγνύεται με την υπόλοιπη ποσότητα.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 37: Βακτηριοκάθαρση (3 από 5)
Σύστημα βακτηριοκάθαρσης 2 φάσεων.
1.Παστεριωτήρας.
2.Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας.
3 Σύστημα αυτόματης τυποποίησης.
4.Βακτηριοκαθαριστήρας δύο φάσεων.
5.Αποστειρωτήρας UHT.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 38: Βακτηριοκάθαρση (4 από 5)
Τύπος 1 φάσης:
1 έξοδος στην κορυφή,
εξέρχεται το βακτηριοκαθαρισμένο γάλα,
τα βακτήρια συγκεντρώνονται στην περιφέρεια και αποβάλλονται,
Η απώλεια του γάλακτος είναι της τάξης του 0,15%.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 39: Βακτηριοκάθαρση (5 από 5)
Σύστημα βακτηριοκάθαρσης 1 φάσης.
1.Παστεριωτήρας
2.Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας
3 Σύστημα αυτόματης τυποποίησης
4.Βακτηριοκαθαρηστήρας μια φάσης
5.Αποστειρωτήρας UHT
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 40: Συσκευασία
Η συσκευασία γίνεται:
Σε υάλινες φιάλες που συνήθως που σφραγίζονται με φύλλο αλουμινίου,
Σε γαλακτοδοχεία, που πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις (χονδρική πώληση),
Πλαστικές φιάλες μιας χρήσεως αποτελούμενη από διάφορα υλικά,
Χαρτοκιβωτίδια διαφόρων σχημάτων (π.χ. τετράεδρο tetrapack) τα οποία πληρώνονται από ειδική μηχανή. Έχει εσωτερική επικάλυψη από ειδικό πλαστικό το οποίο δεν πρέπει να αντιδρά με τα συστατικά του γάλακτος.
Η συσκευασία αυτού του τύπου έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά ορισμένες φορές παρουσιάζει προβλήματα υγιεινής και επιμολύνεται το γάλα στο στάδιο αυτό.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 41: Συντήρηση - διανομή
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να συντηρείται σε θερμοκρασία ψύξεως (<6°C) στην οποία μπορεί να διατηρηθεί για χρόνο 5-10 ημέρες.
Στη χώρα μας νομοθετικά ο χρόνος περιορίζεται σε ……… ημέρες. Οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξεως πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
Η μεταφορά του γάλακτος στα καταστήματα πρέπει να γίνεται από ειδικά φορτηγά ψυγεία
Μετά την μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται αμέσως στα ψυγεία των πρατηρίων πώλησης σε θερμοκρασία < 6°C
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 42: Κρίσιμα σημεία στη λειτουργία του συστήματος παστερίωσης
Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό,
Πιστή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή,
Σωστό καθάρισμα και απολύμανση,
Ιδιαίτερη προσοχή στην λειτουργία του εναλλάκτη για να μην αναμιχθεί μη παστεριωμένο γάλα με παστεριωμένο λόγω διαφοράς πίεσης,
Ενημέρωση για την δυνατότητα ανάπτυξης θερμόφιλων μικροοργανισμών στις πλάκες του εναλλάκτη και τρόποι αντιμετώπισης (συχνό καθάρισμα με ειδικά απορρυπαντικά),
Λήψη μέτρων για αποφυγή διάβρωσης του εναλλάκτη (συνηθέστερο πρόβλημα που οδηγεί στην ανάμιξη παστεριωμένου με απαστερίωτο γάλα).
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 43: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (1 από 8)
Φυσικοχημικές ιδιότητες.
Σημείο πήξεως: δεν επηρεάζεται,
Ειδικό βάρος: δεν επηρεάζεται,
Οξύτητα: Παρατηρείται μικρή μείωση λόγω απώλειας CO2. Το γάλα αμέσως μετά την άμελξη περιέχει σημαντικές ποσότητες CO2 το οποίο ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η απώλεια CO2 διευκολύνεται με την θέρμανση.
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Το χρώμα, η γεύση και η οσμή επηρεάζονται ελάχιστα κυρίως στην LTLT παστερίωση,
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 44: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (2 από 8)
Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες της LTLT έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στην υφή του γάλακτος που γίνεται αμμώδης. Αυτό πιθανολογείται πως οφείλεται στη δημιουργία συμπλόκου μεταξύ ασβεστίου, μαγνησίου και των πρωτεϊνών.
Τα κυριότερα συστατικά που σχηματίζονται με τη θέρμανση και που επηρεάζουν τη γεύση και το άρωμα είναι: υδρόθειο, μεθυλοκετόνες, λακτόνες.
Ανάλογα με το είδος του γάλακτος σχηματίζονται και διαφορετικές ποσότητες.
Ικανότητα πήξεως.
Δεν επηρεάζεται η ικανότητα πήξεως με πυτιά πλην μικρής αύξησης του χρόνου δράσεως.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 45: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (3 από 8)
Συστατικά του γάλακτος.
Λίπος: θεωρείται σταθερό στη θερμική επεξεργασία που συμβαίνει η παστερίωση. Μόνο με θέρμανση πάνω από 100°C υπάρχει πρόβλημα στη διαχωριστική ικανότητα της κρέμας,
Λακτόζη: οι κυριότερες αντιδράσεις της λακτόζης με τη θερμική επεξεργασία συνδέονται με αλλαγές στο χρώμα (browning, Maillard). Στη συνηθισμένη παστερίωση δεν παρατηρείται το παραπάνω φαινόμενο,
Ένζυμα: τα περισσότερα από αυτά αδρανοποιούνται. Μερικά είναι πολύ ευαίσθητα όπως η φωσφατάση και η αδρανοποίηση της αποτελεί κριτήριο καλής παστερίωσης. Μερικά πρωτεολυτικά ένζυμα ψυχρότροφων βακτηρίων είναι αρκετά θερμοανθεκτικά και δεν αδρανοποιούνται ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες,
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 46: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (4 από 8)
Άλατα: τα άλατα του ασβεστίου και του φωσφόρου είναι λιγότερο διαλυτά σε ψηλές θερμοκρασίες από ότι σε χαμηλές. Αναμένεται επομένως η περιεκτικότητα σε διαλυτό ασβέστιο και φώσφορο να ελαττώνεται με τη θερμική επεξεργασία.
Πρωτεΐνες ορού: θεωρούνται γενικά πολύ ευαίσθητες στη θερμική επεξεργασία ακόμα και πάνω από τους 60°C για αυτό και υπάρχει κίνδυνος να μετουσιωθούν.Οι πιο ευαίσθητες στη θέρμανση είναι οι ανοσογλοβουλίνες, η οροαλβουμίνη, και η β-γαλακτογλοβουλίνη. Η α-γαλακταλβουμίνη είναι λιγότερο ευαίσθητη από τις προηγούμενες.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 47: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (5 από 8)
Καζεΐνη: είναι από τις πρωτεΐνες που δεν μετουσιώνονται με τη θερμική επεξεργασία και θεωρείται αρκετά σταθερή. Οι μόνες μεταβολές που μπορούν να προκύψουν είναι αν αντιδράσουν με τις ευαίσθητες πρωτεΐνες του ορού και από τις αλλαγές του ιοντικού περιβάλλοντος του γάλακτος. Συνήθως η δομή της αλλάζει σε θερμοκρασίες πάνω από 100°C.
Βιταμίνες: κατά την LTLT παστερίωση έχει παρατηρηθεί μικρή απώλεια 5-10% στις βιταμίνες A, D και στις ομάδες τις B. Η βιταμίνη C υποβαθμίζεται κατά 20%. Κατά την HTST παστερίωση οι απώλειες τις C ήταν έως 10%.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 48: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (6 από 8)
Συμπέρασμα.
το παστεριωμένο γάλα έχει σχεδόν την ίδια θρεπτική αξία με το νωπό. Η υποβάθμιση της βιταμίνης C δεν επηρεάζει την ημερήσια πρόσληψη της, μίας και το νωπό γάλα περιέχει περίπου 20mg/lt τα οποία δεν επαρκούν ούτως ή άλλως να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες που ανέρχονται σε 60mg.
Μικροβιολογία.
καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο.
Η LTLT και η HTST θεωρούνται ότι καταστρέφουν τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 49: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (7 από 8)
αμφιβολίες ως προς τα είδη Coxiella burnetti, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides καθώς και τους ιούς του αφθώδη πυρετού και της εγκεφαλομυελίτιδας, τα οποία πιστεύουν ότι μπορεί να επιβιώσουν στην LTLT εάν υπάρχει σχετικά μεγάλος αρχικός πληθυσμός.
Η HTST παστερίωση θανατώνει τα παραπάνω είδη. Αλλά η παστερίωση δεν καταστρέφει τους σπόρους των βακτηρίων και τα σπόρια των μυκήτων.
Σε μεγάλο ποσοστό επιβιώνουν οι εντερόκοκκοι, ο Streptococcus termophilus και ορισμένοι λατοβάκιλλοι (L. bulgaricus και L. lactis). Τα εντεροβακτηριοειδή και ιδιαίτερα τα κολοβακτηριοειδή είναι θερμοευαίσθητα και θανατώνονται. Επομένως παρουσία τους μετά την παστερίωση είναι δείγμα μη σωστής παστερίωσης.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 50: Επίδραση της παστερίωσης στο γάλα (8 από 8)
Η υπόλοιπη κοινή μικροβιακή χλωρίδα θανατώνεται σε ποσοστό 90-99% ανάλογα με το πληθυσμό και την θερμοαντοχή των ειδών.
η σωστή εφαρμογή της HTST επιφέρει μείωση της ΟΜΧ μεγαλύτερη από 99%.
όσο λιγότερα βακτήρια έχει το προς παστερίωση γάλα τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι και η παστερίωση και το γάλα που θα προκύψει θα είναι άριστο από άποψη μικροβιολογικής κατάστασης και θα έχει πολύ καλή ικανότητα συντήρησης.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 51: Ποιοτικός έλεγχος
Μακροσκοπικός έλεγχος.
Ελέγχεται η κατάσταση της συσκευασίας, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης και το περιεχόμενο,
Το παστεριωμένο γάλα έχει χρώμα λευκό (όπως το νωπό),
Στα καταστήματα πρέπει να συντηρείται εντός συσκευασίας και σε ψυγεία με <6°C,
Εργαστηριακός έλεγχος.
Γίνονται οι συνηθισμένες εξετάσεις για τη διαπίστωση της κανονικότητας (ειδ.βάρος, λίπος) και της καλής παστερίωσης. Αυτό ελέγχεται με τη δοκιμή της φωσφατάσης η οποία πρέπει να είναι αρνητική. Παράλληλα γίνεται προσδιορισμός της ΟΜΧ και των κολοβακτηριοειδών.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 52: Γάλα μακράς διαρκείας (1 από 2)
Υψηλή παστερίωση.
Πραγματοποιείται για επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γάλακτος,
Είναι το γάλα που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία με έκθεση έως +127οC και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να ανταποκρίνεται θετικά στη δοκιμή της υπεροξειδάσης,
Το γάλα υψηλής παστερίωσης πρέπει να ψύχεται αμέσως μετά την θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των +6οC,
Η διάρκεια συντήρησης ορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή ( περίπου 20 ημέρες),
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 53: Γάλα μακράς διαρκείας (2 από 2)
Αναγράφονται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας οι λέξεις «Γάλα» και «Υψηλής Παστερίωσης»,
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας η αναγραφή των λέξεων «φρέσκο» και «παστεριωμένο»,
Μείωση των διατροφικών του χαρακτηριστικών (βιταμίνες),
Εξυπηρέτηση αναγκών σύγχρονου καταναλωτή.
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 54: ΔΟΚΙΜΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ vs ΔΟΚΙΜΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ:
αδρανοποιείται κατά την παστερίωση (72ο, 14 sec).
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ:
αδρανοποιείται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη της παστερίωσης (85ο, 30sec).
Παστεριωμένο γάλα

## Slide 55: Τέλος Ενότητας