## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 4 (Μέρος Β): Αποστειρωμένο γάλα.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση σπουδαστών με την τεχνολογία παραγωγής αποστειρωμένου γάλακτος, των επιπτώσεων της αποστείρωσης στα φυσικοχημικά, μικροβιολογικά, οργανοληπτικά και διαθρεπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος καθώς και τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που εκτελούνται.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Αποστειρωμένο γάλα,
Παραγωγή αποστειρωμένου γάλακτος,
Επίδραση των μεθόδων αποστείρωσης στο γάλα – θρεπτική αξία,
Μικροβιολογία αποστειρωμένου γάλακτος,
Αλλοιώσεις αποστειρωμένου γάλακτος,
Ποιοτικός έλεγχος αποστειρωμένου γάλακτος.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 6: Αποστειρωμένο γάλα (1 από 4)
Αποστειρωμένο: δεν υπάρχουν ζωντανοί μικροοργανισμοί  ΣΤΕΙΡΟ  σημαντική υποβάθμιση ποιότητας
Στην Τεχνολογία Τροφίμων:
εφαρμόζεται η εμπορική αποστείρωση, με την οποία το τρόφιμο απαλλάσσεται από τους μικροοργανισμούς και σπόρους εκείνους, οι οποίοι αν επιζούσαν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή ή να προκαλέσουν αλλοίωση του τροφίμου κάτω από τις κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των τροφίμων  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΟ.
Αποστειρωμένο γάλα
6

## Slide 7: Αποστειρωμένο γάλα (2 από 4)
Ανάλογα με τον σκοπό της θερμικής επεξεργασίας:
Παστερίωση τότε θα πρέπει να θανατωθεί ο περισσότερος θερμοανθεκτικός παθογόνος μικροοργανισμός.
Αποστείρωση τότε θα πρέπει να θανατωθεί ο περισσότερο θερμοανθεκτικός σπόρος του παθογόνου ή του αλλοιογόνου μικροοργανισμού.
Η ανάγκη για μακροχρόνια συντήρηση ενός ευαλλοίωτου και σημαντικού τροφίμου όπως το γάλα, με παράλληλη διατήρηση των οργανοληπτικών και θρεπτικών χαρακτηριστικών του:
Αποστειρωμένο γάλα,
Γάλα μακράς διαρκείας ή UHT.
Αποστειρωμένο γάλα
7

## Slide 8: Αποστειρωμένο γάλα (3 από 4)
Σήμερα τόσο το αποστειρωμένο γάλα σε φιάλες όσο και το UHT γάλα χαρακτηρίζονται και τα δύο ως αποστειρωμένα.
Σε αυτό οδήγησε αφενός μεν η διευκρίνιση τι είναι αποστειρωμένο γάλα και αφ’ετέρου η τελειοποίηση της μεθόδου παρασκευής γάλακτος μακράς διαρκείας (UHT) ώστε αυτό να μην υστερεί από μικροβιολογικής άποψης από το γάλα που αποστειρώνεται σε φιάλες.
Μπορεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να αλλοιώνεται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η εμπορία του,
Είναι απαλλαγμένο από τους επικίνδυνους για την υγεία του καταναλωτή μικροοργανισμούς ή από τις τοξίνες του,
Αποστειρωμένο γάλα
8
Notes: ,

## Slide 9: Αποστειρωμένο γάλα (4 από 4)
Είναι απαλλαγμένο από τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι διατηρούν την ικανότητα τους να πολλαπλασιάζονται ανεξάρτητα αν αλλοιώνουν ή όχι το τρόφιμο.
Είναι δυνατόν να περιέχει λίγους σπόρους βακτηρίων, αρκεί αυτά να μην μπορεί να πολλαπλασιαστούν.
Αποστειρωμένο γάλα
9

## Slide 10: Παραγωγή αποστειρωμένου γάλακτος
Α. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,
Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ,
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Αποστειρωμένο γάλα
10

## Slide 11: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Έλεγχος σταθερότητας.
Μικροβιολογικός έλεγχος.
Φυγοκεντρική διήθηση.
Αποστειρωμένο γάλα
11

## Slide 12: Έλεγχος σταθερότητας
Κατά την υψηλή θέρμανση μπορεί να προκληθεί αστάθεια της κολλοειδούς φάσεως των πρωτεϊνών που μπορεί να οφείλεται:
Αυξημένη οξύτητα
Ανισσοροπία αλάτων
Αυξημένη αναλογία οροπρωτεϊνών
Οι παραπάνω ανωμαλίες αποκαλύπτονται με τη δοκιμή της αλκοόλης.
Επίσης ελέγχεται η οξύτητα του γάλακτος η οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από 7°S.H.
Αποστειρωμένο γάλα
12

## Slide 13: Μικροβιολογικός έλεγχος
Κατά το δυνατόν μικρότερο αριθμό θερμοάντοχων σπόρων για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αποστείρωση του.
Παράλληλα και το ολικό μικροβιακό φορτίο πρέπει να είναι χαμηλό, γιατί ο μεγάλος πληθυσμός βακτηρίων οδηγεί στην παραγωγή ενζύμων, πολλά από τα οποία είναι θερμοάντοχα, δεν καταστρέφονται κατά την αποστείρωση και αλλοιώνουν το έτοιμο προϊόν κατά τη συντήρηση του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (πήξη, τάγγιση, πρωτεόλυση).
13
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 14: Φυγοκεντρική διήθηση
Γίνεται συνήθως κατά την παραλαβή του γάλακτος.
Χρησιμοποιούνται υψηλής ταχύτητας φυγοκεντρικά φίλτρα για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών, των κυττάρων και των βακτηρίων.
Αποστειρωμένο γάλα
14

## Slide 15: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ
Με αποστείρωση εντός φιαλών (αποστείρωση ενός σταδίου).
Με αποστείρωση πριν από την εμφιάλωση σε ροή και μετά την εμφιάλωση (αποστείρωση δύο σταδίων- UHT bottling).
Με αποστείρωση πριν από την εγκυτίωση σε ροή και στην συνέχεια ασηπτική εγκυτίωση (μέθοδος UHT).
Αποστειρωμένο γάλα
15

## Slide 16: Αποστείρωση εντός φιαλών (ενός σταδίου) (1 από 4)
Προετοιμασία (φυγοκέντρηση, διήθηση),
Προθέρμανση στους 40°C,
Ομογενοποίηση,
Θέρμανση στους 80°C,
Εμφιάλωση (υάλινες συσκευασίες, λευκοσιδηρά η χάρτινα κυτία),
Αποστείρωση (ασυνεχής ή συνεχής) 110 °C - 120 °C για 40min,
Ψύξη.
Αποστειρωμένο γάλα
16

## Slide 17: Αποστείρωση εντός φιαλών (ενός σταδίου) (2 από 4)
Ασυνεχή συστήματα.
Η αποστείρωση γίνεται σε ατμοκλίβανους με δυνατότητα περιστροφής ή όχι σε θερμοκρασία 110-120°C για 15-40min.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 18: Αποστείρωση εντός φιαλών (ενός σταδίου) (3 από 4)
Συνεχή συστήματα.
Η αποστείρωση γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου οι φιάλες κινούνται πάνω σε ειδική μεταφορική ταινία μέσα από διαδοχικές ζώνες:
προθέρμανσης  θέρμανσης  αποστείρωσης  ψύξης
και με ανάλογη ταχύτητα ώστε στη ζώνη προθέρμανσης (90-100°C) και στη ζώνη αποστείρωσης (110-120°C) οι φιάλες να παραμένουν τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να αποστειρωθούν(15-40min).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 19: Αποστείρωση εντός φιαλών (ενός σταδίου) (4 από 4)
Σύστημα αποστείρωσης φιαλών γάλακτος συνεχούς λειτουργίας.
Είσοδος φιαλών,
Προθέρμανση φιαλών,
Αποστείρωση φιαλών,
1η φάση ψύξης,
2η φάση ψύξης,
Τελική ψύξη με εμβάπτιση,
Έξοδος φιαλών.
Αποστειρωμένο γάλα
19

## Slide 20: Αποστείρωση δύο σταδίων
Αποστείρωση σε συνεχή ροή (σύστημα UHT),130-140°C για 2-20sec,
Ψύχεται σε θερμοκρασία 80°C,
Εμφιαλώνεται,
Αποστείρωση φιαλών σε χαμηλότερη θερμοκρασία και μικρότερο χρόνο εκθέσεως (115°C/10-15min),
Η μέθοδος εξασφαλίζει καλύτερη αποστείρωση με λιγότερη βλάβη στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 21: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (1 από 15)
Επικρατέστερο σύστημα σήμερα:
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ στους 65-80°C,
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 135-150°C για 2-4sec,
ΨΥΞΗ 70-80°C,
ΨΥΞΗ 20°C,
ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 22: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (2 από 15)
Θέρμανση 135-150°C για χρόνο μερικών sec (UHTST).
Στη βιομηχανία υπάρχουν κυρίως δύο συστήματα αποστείρωσης UHT.
Ι. ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (το τρόφιμο έρχεται σε επαφή με το θερμαντικό μέσο) και διακρίνονται σε:
Συστήματα εγχύσεως ατμού στο γάλα,
Συστήματα εκνεφώσεως γάλακτος σε ατμό.
ΙΙ. ΕΜΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (το γάλα θερμαίνεται εμμέσως με τη βοήθεια εναλλακτών θερμότητας).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 23: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (3 από 15)
Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ UHT ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
Συστήματα εγχύσεως ατμού στο γάλα.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (με υπέρθερμο ατμό),
Ο ΑΤΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ. 135°C για 0,75sec ή σύστημα Τetra-pack (140°C για 3-4sec  εκτόνωση σε θάλαμο μειωμένης πιέσεως  εξάτμιση νερού).
Είσοδος ατμού
Είσοδος γάλακτος
Έξοδος θερμού γάλακτος
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 24: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (4 από 15)
1α. Δοχείο σταθερής στάθμης,
1β.Δοχείο σταθερής στάθμης νερού,
2.Αντλία τροφοδοσίας,
3.Πλακοειδείς εναλλάκτης θερμότητας,
4.Αντλία θετικής πίεσης,
5.Κεφαλή έγχυσης ατμού,
6.Σωλήνας σταθερής θερμοκρασίας.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 25: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (5 από 15)
7.Θάλαμος εκτόνωσης,
8.Αντλία κενού,
9.Φυγοκεντρική αντλία,
10.Ασηπτικός ομογενοποιητής,
11.Δεξαμενή άσηπτης εναποθήκευσης,
12.Ασηπτική εγκυτίωση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 26: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (6 από 15)
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 27: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (7 από 15)
Συστήματα εκνεφώσεως γάλακτος σε ατμό.
Το γάλα εκνεφώνεται σε ένα θάλαμο με υπέρθερμο ατμό (135-145°C).
ΤΟ ΓΑΛΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ.
Κατά τα άλλα τα δύο συστήματα δεν διαφέρουν.
Θάλαμος εκνέφωσης γάλακτος σε ατμό
Είσοδος ατμού
Είσοδος γάλακτος
Έξοδος θερμού γάλακτος
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 28: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (8 από 15)
Θέρμανση 135-150°C για χρόνο μερικών sec (UHTST).
Στη βιομηχανία υπάρχουν κυρίως δύο συστήματα αποστείρωσης UHT.
Ι. ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (το τρόφιμο έρχεται σε επαφή με το θερμαντικό μέσο) και διακρίνονται σε:
  Συστήματα εγχύσεως ατμού στο γάλα,
  Συστήματα εκνεφώσεως γάλακτος σε ατμό.
ΙΙ. ΕΜΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (το γάλα θερμαίνεται εμμέσως με τη βοήθεια εναλλακτών θερμότητας).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 29: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (9 από 15)
ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ UHT ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
Το γάλα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το θερμαντικό μέσο,
Θερμαίνεται έμμεσα με τη βοήθεια ειδικών εναλλακτών θερμότητας.
Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:
Πλακοειδείς,
Σωληνοειδείς,
Επιφανειακής αποξέσεως.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 30: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (10 από 15)
1. Δοχείο σταθερής στάθμης γάλακτος,
2. Αντλία τροφοδοσίας,
3. Πλακοειδείς εναλλάκτης θερμότητας,
4. Μη ασηπτικός ομογενοποιητής,
5. Κεφαλή έγχυσης ατμού,
6. Σωλήνας σταθερής θέρμανσης,
7. Άσηπτη δεξαμενή,
8. Άσηπτη εγκυτίωση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 31: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (11 από 15)
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 32: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (12 από 15)
Σωληνοειδείς: σωλήνας διπλών τοιχωμάτων όπου στον ένα χώρο κυκλοφορεί το γάλα και στον άλλο χώρο σε αντίθετη φορά το μέσο θέρμανσης.
Επιφανειακής αποξέσεως: το γάλα ρέει σε λεπτό στρώμα στο εσωτερικό του κυλίνδρου, ο οποίος θερμαίνεται με ατμό. Το γάλα απλώνεται και αποξέεται από την εσωτερική επιφάνεια με λεπίδες που κινούνται κυκλικά. 1. Κύλινδρος, 2. Στροφέας. 3. Λεπίδα.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 33: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (13 από 15)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ- ΕΜΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
ΥΨΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: άμεση  ταχύτερη, (ποιοτικά καλύτερο),
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : άμεση  μεγαλύτερη (μειώνει οξειδωτικά φαινόμενα),
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :άμεση (20ώρες) ≠ αντίθετα, οι εναλλάκτες πρέπει να καθαρίζονται κάθε 4-5 ώρες,
ΚΟΣΤΟΣ : άμεση  υψηλό,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : έμμεση  ανάκτηση θερμότητας.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 34: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (14 από 15)
Συστήματα UHT ή UHTST (Ultra High Temperature Short Time).
Επικρατέστερο σύστημα σήμερα,
Προθέρμανση στους 65-80°C,
Ομογενοποίηση,
Θέρμανση 135-150°C για 2-4sec,
Ψύξη 70-80°C,
Ψύξη 20°C,
Ασηπτική συσκευασία.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 35: Αποστείρωση σε συνεχή ροή (15 από 15)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ασηπτική συσκευασία.
1. Κύλινδρος χαρτιού,
2. Λουτρό διαλύματος H2O2,
3. Θερμική συγκόλληση χαρτιού,
4. Ηλεκτρική θέρμανση αέρα (200°C),
5. Στείρο τμήμα σωλήνα χαρτιού,
6. Είσοδος γάλακτος,
7. Πλήρωση στους περιέκτες,
8,9. Σχηματισμός τετράεδρου,
10. Αποκοπή τετράεδρου.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 36: Συσκευασία - Συντήρηση
Η συντήρηση του αποστειρωμένου γάλακτος γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (Η ικανότητα συντήρησης μειώνεται σημαντικά όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 20-22°C, διότι επιταχύνονται ορισμένες φυσικοχημικές αντιδράσεις που οδηγούν σε αλλαγή των οργανοληπτικών).
Σημαντική επίδραση έχει και το φως για αυτό και η διαφανής συσκευασία (γυαλί, πλαστική ημιδιαφανή φιάλη) μειονεκτεί σε σχέση με τα μεταλλικά κυτία ή τα χαρτοκιβωτίδια.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 37: Επίδραση των μεθόδων αποστείρωσης στο γάλα – θρεπτική αξία
Βιταμίνες,
Λίπη,
Πρωτεΐνες,
Ασβέστιο.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 38: Βιταμίνες
Α, καροτένια, ριβοφλαβίνη, νικοτινικό οξύ, D, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη: επηρεάζονται λίγο (2-7%) έως καθόλου,
Β1, Β6, Β12, C και φολικό οξύ καταστρέφονται σε σημαντικό ποσοστό.
  αποστείρωση ενός σταδίου: 20-60%,
  αποστείρωση δύο σταδίων: λιγότερο αποστείρωση UHT: 5-20%,
  !!!! συντήρηση γάλακτος UHT: σημειώνεται αξιόλογη απώλεια (15-30%) σε φολικό οξύ και βιταμίνη C.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 39: Λίπη
Aποστείρωση ενός σταδίου : σχεδόν πλήρης καταστροφή (60-80%) στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (λινολεΐκο, λινελαϊκό, αραχιδονικό).
Αποστείρωση UHT : < 30%.
Παράγονται κάποια προϊόντα που βελτιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
  Λακτόνες από τη μετατροπή των υδρόξυ οξέων.
  Αλδεύδες και μεθυλοκετόνες: εμπλουτίζουν το άρωμα και τη γεύση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 40: Πρωτεΐνες (1 από 2)
Οροπρωτεϊνές:
μετουσιώνονται σε ποσοστό 60-80%,
δημιουργούνται σύμπλοκα με τη καζεΐνη (απουσία P),
συσσωματώματα μικκυλίων να επικάθονται στις σωληνώσεις.
Η θέρμανση του γάλακτος σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 75°C έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση σουλφυδρυλικών ομάδων, από τα θειούχα αμινοξέα, οπότε σχηματίζονται θειούχες ενώσεις, όπως μερκαπτάνες, σουλφίδια, υδρόθειο που προσδίδουν κακές γεύσεις και οσμές (cooked odour) τόσο στο UHT γάλα όσο και στο αποστειρωμένο εντός φιαλών.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 41: Πρωτεΐνες (2 από 2)
Η απόσπαση των σουλφυδρυλικών ομάδων μπορεί να βλάψει τα θειούχα αμινοξέα από 10-30% ανάλογα με το είδος της αποστείρωσης.
Η μετουσίωση των πρωτεϊνών δεν συνεπάγεται και μείωση της θρεπτικής αξίας.
Αντίθετα αυξάνεται η πεπτικότητα
Έντονη θέρμανση 120°C για πάνω από 60min: βλάπτεται η πεπτικότητα των πρωτεϊνών του γάλακτος.
Βλάβη σημειώνεται στο αμινοξύ λυσίνη το όποιο μειώνεται κατά 10-30% στο αποστειρωμένο εντός φιαλών γάλα, ενώ μόνο κατά 2-10% στο γάλα UHT.
Η καταστροφή της λυσίνης οφείλεται στις αντιδράσεις Maillard.
Περαιτέρω μείωση της λυσίνης σε ποσοστο 30%, έχει παρατηρηθεί σε UHT γάλα κατά τη μακροχρόνια συντήρηση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 42: Ασβέστιο
Μείωση του ελεύθερου ασβεστίου σε όλους τους τύπους αποστειρωμένου γάλακτος.
Συμπερασματικά:
  Το UHT γάλα έχει πολύ καλή θρεπτική αξία και δεν δημιουργεί προβλήματα ακόμα και σε αποκλειστική διατροφή.
  Το αποστειρωμένο εντός φιαλών γάλα είναι ένα πολύ καλό τρόφιμο αλλά αν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για βρέφη, παιδιά πρέπει να συμπληρώνεται ως προς τις βιταμίνες (μέσω άλλων τροφών).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 43: Μικροβιολογία αποστειρωμένου γάλακτος (1 από 2)
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ: ΝΑΙ,
ΣΤΕΙΡΟ: ΌΧΙ.
Παρουσία λίγων σπόρων , μη παθογόνων:
ΑΔΡΑΝΕΙΣ κατά την διάρκεια συντήρησης.
Παρουσία σπόρων ικανών να πολλαπλασιαστούν:
(Bacillus, Clostridium) 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,
(χρόνος/ θερμοκρασία ή υψηλό μικροβιακό φορτίο).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 44: Μικροβιολογία αποστειρωμένου γάλακτος (2 από 2)
H αποστείρωση ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζει την καταστροφή
των σπόρων του Clostridium botulinum (12D: θερμοκρασία
Ικανή να μειώσει κατά 12 λογαρίθμους).
Προβλήματα που ανακύπτουν :
Επιβίωση Bacillus subtilis, B. circulans, B. cereus κ.α.,
Επιμόλυνση στον ομογενοποιητή , στη μηχανή συσκευασίας
(ζύμες, μύκητες).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 45: Αλλοιώσεις αποστειρωμένου γάλακτος
1. Πήξη,
2. Λιπόλυση – Πρωτεόλυση,
3. Αλλοιώσεις οσμής- γεύσης,
4. Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 46: Πήξη (1 από 2)
Μπορεί να οφείλεται:
α. Σε φυσικοχημικά αίτια (οξύτητα, αναλογία αλάτων κ.α).
  Εμφανίζεται συνήθως μετά την αποστείρωση, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
β. Στη δράση ενζύμων τα οποία:
Παράγονται από ενεργό μικροβιακό πληθυσμό που υπάρχει στο αποστειρωμένο γάλα, οπότε πρόκειται για μικροβιακή αλλοίωση,
είναι θερμοανθεκτικά, προΰπαρχαν στο νωπό γάλα και τα οποία δεν εξουδετερώθηκαν κατά την αποστείρωση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 47: Πήξη (2 από 2)
Παράγονται από ψυχρόφιλα είδη κλωστηριδίων και βακίλων που υπήρχαν στο γάλα πριν την αποστείρωση.
UHT θέρμανση : δεν αδρανοποιεί πλήρως τα θερμοανθεκτικά ένζυμα.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 48: Λιπόλυση – Πρωτεόλυση
Εκδηλώνεται με γεύση ταγγού και/ή με πικρότητα.
Οφείλεται στη δράση των πρωτεολυτικών και λιπολυτικών ενζύμων που παράγονται από διάφορα βακτήρια πριν την αποστείρωση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 49: Αλλοιώσεις οσμής - γεύσης
Μετά την αποστείρωση εμφανίζεται κακή οσμή από τη παραγωγή σουλφυδρυλίων κατά τη μετουσίωση των πρωτεϊνών του ορού.
Η οσμή αυτή εξαφανίζεται ύστερα από μερικές ημέρες.
Αρκετά συχνά εμφανίζεται ταγγή – “μπαγιάτικη” γεύση κατά τη συντήρηση λόγω οξειδωτικών αντιδράσεων από τη παρουσία οξυγόνου στο γάλα (απαέρωση για πρόληψη).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 50: Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard (1 από 5)
Θερμοκρασίες πάνω από 115°C  αλδεϋδες, οι κετόνες και τα αναγωγικά σάκχαρα αντιδρούν με αμινοξέα, αμίνες, πεπτίδια και πρωτεΐνες.
Από τις πρωτεΐνες κυρίως η β-γαλακτοσφαιρίνη αντιδρά με τη λακτόζη. Η αντίδραση της αλδεϋδικής ομάδας της λακτόζης με τις διαθέσιμες αμινικές ομάδες των βασικών αμινοξέων (λυσίνη, αργινίνη, χιστιδίνη) οδηγεί στη δημιουργία ενώσεων (φρουκτοζολυσίνη, λακτοζολυσίνη, πυριδοσίνη) που είναι ανθεκτικές στα ένζυμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθέσιμη λυσίνη.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 51: Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard (2 από 5)
Παραγωγή προϊόντων με καστανή χροιά.
υδροξυμεθυλοφουρφουραλη (HMF), η συγκέντρωση της οποίας αυξάνεται με την αύξηση του βαθμού θέρμανσης.
θειούχες ενώσεις, αλδεΰδες και ετεροκυκλικές ενώσεις.
Οι αλληλοαντιδράσεις αυτών των ουσιών οδηγούν σε προϊόντα πολυμερισμού, τις μελανίνες. Οι ουσίες αυτές συμβάλουν στη διαμόρφωση της γεύσης “καραμέλας”.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 52: Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard (3 από 5)
Παράγοντες που επηρεάζουν το “καφέτιασμα” στο γάλα:
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΧΡΟΝΟΣ: Το ύψος και η διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας είναι ο κυριότερος παράγοντας.
pH: Σε χαμηλό pH, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί, το “καφέτιασμα” είναι μικρότερο.
ΣΤΕΡΕΑ: Όταν αυξάνει η περιεκτικότητα των στερεών αυξάνει και το “καφέτιασμα”. Ιδιαίτερα είναι εμφανής η αύξηση του “καφετιασματος” όταν αυξάνεται η περιεκτικότητα της λακτόζης και δευτερευόντως της πρωτεΐνης.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 53: Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard (4 από 5)
ΟΞΥΓΟΝΟ: Η παρουσία οξυγόνου ευννοεί το “καφέτιασμα”.
ΑΝΑΓΟΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ: Τα ανάγοντα σάκχαρα (λακτόζη, γλυκόζη) εννοούν πολύ περισσότερο το φαινόμενο από ότι τα μη ανάγοντα (σακχαρόζη).
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ : SODIUM BISULFITE & Η2Ο2  παρεμποδίζει το “καφέτιασμα”.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 54: Καστανή χροιά, Αντίδραση Maillard (5 από 5)
Επιπτώσεις από τις αντιδράσεις Maillard:
Ελάττωση της θρεπτικής αξίας λόγω καταστροφής αμινοξέων, κυρίως λυσίνης, βιταμινών,
Αλλαγή της εμφάνισης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος,
Στο σχηματισμό ουσιών με πιθανή τοξικότητα.
Όταν η αποστείρωση γίνεται ορθά, η αντίδραση Maillard περιορίζεται σε μη ορατά επίπεδα και ιδιαίτερα στο γάλα UHT.
Εάν, όμως η θέρμανση είναι ισχυρή τότε το γάλα εμφανίζει καστανή χροιά και αυτό θεωρείται ως αλλοίωση.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 55: Ποιοτικός έλεγχος αποστειρωμένου γάλακτος
Μακροσκοπικός: συσκευασία, χρώμα, οσμή, γεύση, σύσταση.
Εργαστηριακός: κανονικότητα, ομογενοποίηση, θέρμανση, οξύτητα, σταθερότητα, μικροβιολογικός.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 56: Μακροσκοπικός Έλεγχος (1 από 3)
α. Συσκευασία.
Στεγανότητα: με άσκηση σχετικής πίεσης (χάρτινη συσκευασία) & με εμβάπτιση σε νερό (λευκοσιδηρά κυτία).
Παφλασμός : με ανακίνηση εξετάζεται αν το περιεχόμενο είναι ρευστό.
Χρώμα, οσμή και σύσταση: με άνοιγμα της συσκευασίας.
Γεύση: εξετάζεται μόνο αν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι φυσιολογικά.
β. Χρώμα.
Το UHT πρέπει να είναι περισσότερο λευκό από αυτό του νωπού.
Το αποστειρωμένο σε φιάλες γάλα συχνά εμφανίζει πολύ ελαφρό καστανό χρωματισμό λόγω αρχόμενης αντίδρασης Maillard.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 57: Μακροσκοπικός Έλεγχος (2 από 3)
γ. Οσμή και γεύση.
Οσμή και γεύση “βρασμένου” (cooked): θέρμανση πάνω από τους 75°C  οφείλεται στην απελευθέρωση σουλφυδρυλίων κυρίως από τη διάσπαση θειούχων αμινοξέων.
Η οσμή αυτή είναι έντονη αμέσως μετά τη θέρμανση αλλά ελαττώνεται προοδευτικά και εξαφανίζεται μετά από 2-3 μέρες.
Όταν το γάλα UHT αποστειρώνεται με μία από τις μεθόδους της άμεσης θέρμανσης, η οσμή σουλφυδρυλίων ελαττώνεται στη φάση απομάκρυνσης των υδρατμών. Έτσι το UHT γάλα έχει οσμή και γεύση μετά από 2-3 μέρες παρόμοια με του παστεριωμένου.
Το γάλα που αποστειρώνεται σε φιάλες ή λευκοσιδηρά κυτία (115-120°C/10-40min) αποκτά γεύση “αποστειρωμένου” η οποία είναι μόνιμη.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 58: Μακροσκοπικός Έλεγχος (3 από 3)
δ. Σύσταση.
Αποστειρωμένο: Αύξηση του ιξώδους (δύσκολα εκτιμάται μακροσκοπικά),
Φαίνεται πιο “πλούσιο” σε συστατικά από το παστεριωμένο, αλλά UHT δεν δίνει παρόμοια εντύπωση.
Άρα απαιτείται:
Ικανοποιητική ρευστότητα,
Απουσία πηγμάτων, ιζημάτων ή διαχωρισμό λίπους,
Εξετάζονται τα υπολείμματα που πιθανώς υπάρχουν στη συσκευασία (πυθμένα, τοιχώματα).
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 59: Εργαστηριακός έλεγχος (1 από 3)
α. έλεγχος κανονικότητας.
Λίπος,
ΣΥΑΛ (νομοθεσία για τον αντίστοιχο τύπο και ενδείξεις του κυτίου).
β. έλεγχος καλής ομογενοποίησης.
Προσδιορισμό του δείκτη σχηματισμού κρέμας με προσδιορισμό του μεγέθους των λιποσφαιρίων μικροσκοπικός.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 60: Εργαστηριακός έλεγχος (2 από 3)
γ. έλεγχος αποτελεσματικής θερμάνσεως.
Στηρίζεται στη δοκιμή θολερότητας κατά Aschaffenburg και αποτελεί έμμεση μέθοδο ελέγχου της ικανοποιητικής αποστείρωσης. Η μέθοδος όμως αυτή δεν έχει εφαρμογή στο γάλα UHT
δ. έλεγχος pH και οξύτητας.
Γίνεται ύστερα από δοκιμαστική επώαση του γάλακτος σε 32°C/14ημέρες και 55°C/7ημέρες και δεν πρέπει να εμφανίζει διαφορά, πριν και μετά την επώαση μεγαλύτερη από 0,2 για το pH και >0,02% για την ολική οξύτητα εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 61: Εργαστηριακός έλεγχος (3 από 3)
ε. έλεγχος σταθερότητας της κολλοειδούς φάσης.
Δοκιμή της αλκοόλης κατά την οποία ανάμιξη ίσων όγκων γάλακτος και αιθανόλης δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια το σχηματισμό ιζήματος.
στ. μικροβιολογικός έλεγχος.
Μετά από επώαση σε 30oC για 14ημέρες και 55 oC για 7 ημέρες, δεν πρέπει:
  Να δίνει θετική δοκιμή αλκοόλης,
  Να παρουσιάζει αύξηση της ολικής οξύτητας κατά 0.02γρ γ.ο/100ml,
  Να παρουσιάζει αλλαγή οργανοληπτικών,
  0.01ml OMX όχι πάνω από 10 αποικίες.
Αποστειρωμένο γάλα

## Slide 62: Τέλος Ενότητας