## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 4 (Μέρος Δ): Κονιοποιημένο γάλα.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση σπουδαστών με την τεχνολογία παραγωγής κονιοποιημένου γάλακτος, των επιπτώσεων της κονιοποίησης στα φυσικοχημικά, μικροβιολογικά, οργανοληπτικά και διαθρεπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος καθώς και τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που εκτελούνται.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Η αποστείρωση του γάλακτος σε βαθμό αποξήρανσης και η μετατροπή του σε γαλακτόσκονη,
Μικροβιολογία σκόνης γάλακτος,
Αλλοιώσεις,
Θρεπτική αξία,
Ποιοτικός έλεγχος.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 6
ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
(ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)
Η’
ΓΑΛΑ ΟΛΙΚΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 7
Η αποστείρωση του γάλακτος σε βαθμό αποξήρανσης και η μετατροπή του σε γαλακτόσκονη
Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της παραγωγής γαλακτόσκονης αποτέλεσε η ανακάλυψη από τον Peebles (1955) της σκόνης στιγμιαίας διαλυτότητας
Grimwade 1855: εισήγαγε την αποξήρανση του γάλακτος σε δίσκους
1862: ευρεσιτεχνία για αποξήρανση του γάλακτος με εκνέφωση
Just 1902: εισάγει την τεχνική των διπλών τυμπάνων. Με μικρές παραλλαγές δια μέσου των χρόνων εφαρμόζεται και σήμερα.
Ο Percy (1872) και ο Stauf (1901) εισάγουν τη μέθοδο της εκνέφωσης με χρήση εκνεφωτή (atomizer) και θερμού αέρα.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 8
Μέθοδος των τυμπάνων
Είναι η παλαιότερη μέθοδος.
Το γάλα επιστρώνεται σε λεπτή στοιβάδα στην εξωτερική επιφάνεια μεταλλικών τυμπάνων (κυλίνδρων), τα οποία θερμαίνονται εσωτερικά σε υπέρθερμό ατμό 143-149°C. Υπάρχουν συστήματα με ένα ή δύο κυλίνδρους που λειτουργούν σε κενό ή όχι, αλλά και με διαφορές ως προς τον τρόπο εξαπλώσεως του γάλακτος.
Ξηραντήρας απλού κυλίνδρου
Ξηραντήρας διπλού κυλίνδρου
Γάλα
Απόξεση
Απόξεση
Γάλα
Γάλα
Απόξεση
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 9
Τη μεγαλύτερη εφαρμογή βρίσκει ο τύπος των διπλών τυμπάνων.
Το γάλα που έχει προηγούμενος προθερμανθεί στους 65-70°C, ρέει ανάμεσα και πάνω από τους δύο κυλίνδρους, που περιστρέφονται αντίστροφα. Έτσι απλώνεται σε λεπτό στρώμα και αφυδατώνεται πλήρως ύστερα από ορισμένη διαδρομή (3/4 μιας περιστροφής), η οποία ισοδυναμεί με χρόνο 3-4sec, όταν η ταχύτητα περιστροφής είναι 14-19 στροφές/min. Το αποξηραμένο γάλα αποξέεται, συλλέγεται, ψύχεται και συσκευάζεται.
Γάλα
Ατμός
Σκόνη γάλακτος
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 10
Η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο αυτή παρουσιάζει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα, όπως:
Μειωμένη διαλυτότητα (ανώτερη διαλυτότητα έως 85%). Αφήνει ίζημα όταν ενυδατώνεται.
Έχει γεύση “βρασμένου” λόγω υψηλής θερμοκρασίας στην οποία εκθέτεται.
Κατά την ενυδάτωση της διαχωρίζεται ελαιώδης στοιβάδα, λόγω καταστροφής της μεμβράνης των λιποσφαιριδίων.
Πλεονεκτήματα της όμως είναι:
Το χαμηλό κόστος
Οι απλές εγκαταστάσεις
Η παραγωγή γαλακτόσκονης με πολύ μικρό αριθμό βακτηρίων
Για τους παραπάνω λόγους η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο των τυμπάνων, χρησιμοποιείται κυρίως για ζωοτροφή και μόνο μικρό ποσοστό (20%) προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 11
Μέθοδος εκνεφώσεως (Spray Dryer)
Είναι η μέθοδος που έχει κυριαρχήσει. Το 80% της αποβουτυρωμένης και ολόκληρη η ποσότητα της πλήρους γαλακτόσκονης παράγεται με τη μέθοδο αυτή.
Εκνεφώνει το γάλα με μεγάλη πίεση (1000-5000psi) στο εσωτερικό ειδικών θαλάμων στους οποίους υπάρχει ρεύμα θερμού αέρα (150-250°C). Η εκνέφωση γίνεται με την βοήθεια ειδικού ακροφυσίου που ονομάζεται εκνεφωτής ή ατομοποιητής (atomizer).
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 12
Υπάρχουν πολλοί τύποι εκνεφωτών (υδραυλικός, φυγοκεντρικός, αεροσυμπιεστικός) και ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν το γάλα σε νέφος σταγονιδίων, διαμέτρου 50-150μm, τα οποία εξακοντίζονται στο θάλαμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη αφυδάτωση των σταγονιδίων χωρίς η θερμοκρασία των συστατικών του γάλακτος να ξεπεράσει τους 55°C.
Τα σταγονίδια κινούνται σε αντίθετη φορά με τον θερμό αέρα
Τα σταγονίδια κινούνται στην ίδια φορά με τον θερμό αέρα
εκνεφωτές
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 13
Οι θάλαμοι εκνέφωσης, μπορούν να διακριθούν σε δύο κύριους τύπους:
Οριζόντιοι ορθογώνιοι θάλαμοι
Κάθετοι κυλινδρικοί θάλαμοι
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 14
Το γάλα εκτοξεύεται στη μια άκρη μεγάλου ορθογώνιου θαλάμου.
Από το ίδιο σημείο και προς την ίδια κατεύθυνση εισάγεται και ο θερμός αέρας (130-140°C), οποίος αφού παραλάβει την υγρασία από τα σταγονίδια εξέρχεται από την άλλη άκρη.
Ο μεγαλύτερος όγκος της γαλακτόσκονης πέφτει στο δάπεδο του θαλάμου, όπου απάγεται με διάφορα συστήματα μεταφοράς, ψύχεται και συσκευάζεται.
Οριζόντιοι ορθογώνιοι θάλαμοι
Είσοδος γάλακτος
Θέρμανση
Ψύξη
Συλλογή
σκόνης
Εκνεφωτής
Έξοδος ατμού
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 15
Κάθετοι κυλινδρικοί θάλαμοι
Το γάλα εκνεφώνεται στην κορυφή του θαλάμου και το ρεύμα του θερμού αέρα έχει την ίδια πορεία με τα σταγονίδια, τα οποία αφυδατώνονται στην πορεία τους προς τον πυθμένα του κωνικού θαλάμου, από όπου συλλέγεται η γαλακτόσκονη.
Είσοδος γάλακτος
Θερμός αέρας
Εκτόνωση αέρα
Συλλογή σκόνης
Εκνεφωτής
Θάλαμος εκνεφώσεως
Ψύξη
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 16
Το γάλα προκειμένου να αφυδατωθεί με τη μέθοδο εκνεφώσεως είναι αναγκαίο να υποστεί ορισμένη επεξεργασία, η οποία παρουσιάζει διαφορές ανάλογα εάν πρόκειται για παραγωγή πλήρους ή αποβουτυρωμένης γαλακτόσκονης.
Και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαίο το γάλα να παστεριωθεί (εξυγίανση) και να συμπυκνωθεί.
Η συμπύκνωση σε βαθμό που ανεβάζει τα στερεά συστατικά σε 40-50% είναι απαραίτητη γιατί ελαττώνει την περιεκτικότητα του γάλακτος σε νερό και γίνεται ταχύτερα η αποξήρανση, ενώ παράλληλα αφαιρείται ο ενσωματωμένος αέρας και αυτό συντελεί στη καλύτερη συντήρηση της σκόνης γάλακτος (μείωση οξειδωτικών φαινομένων).
Τα στάδια επεξεργασίας του γάλακτος για την παραγωγή πλήρους ή αποβουτυρωμένης γαλακτόσκονης με υψηλή ή χαμηλή θέρμανση είναι:
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 17
ΓΑΛΑ (4°C)
Προθέρμανση (35°C)
Διήθηση
Παστερίωση
Ρύθμιση αναλογίας λίπους προς ΣΥΑΛ
Αποβουτύρωση
Ομογενοποίηση
Θέρμανση (93°C/3min
Συμπύκνωση (40-45% στερεά)
Άντληση – εκνέφωση (2500psi)
Αφυδάτωση (θερμ.εξερχ.αέρα 82°C)
Κοσκίνισμα
Συσκευασία
Προθέρμανση (72°C/15sec)
Ψύξη
Χαμηλή θέρμανση (72°C/15sec)
Συμπύκνωση
Αναθέρμανση (62°C)
Αφυδάτωση
(θερμ.εξερχ.αέρα 85°C)
Ψύξη
Κοσκίνισμα
Συσκευασία σε ατμόσφαιρα Ν
Προθέρμανση (72°C/15sec)
Υψηλή θέρμανση (85°C/20min)
Συμπύκνωση
Διήθηση
Άντληση – εκνέφωση (300psi)
Αφυδάτωση
(θερμ.εξερχ.αέρα 85°C)
Ψύξη
Κοσκίνισμα
Συσκευασία
Πλήρες
Αποβουτυρωμένο
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 18
Μέθοδος εκνεφώσεως αφρού
Τροποποίηση της μεθόδου εκνεφώσεως
Το γάλα, πριν από την εκνέφωση του, αναμιγνύεται με αδρανές αέριο (π.χ άζωτο) και μετατρέπεται σε αφρό, ο οποίος εκνεφώνεται.
Η γαλακτόσκονη που παράγεται έχει καλή διασπορά και διαλυτότητα και καλύτερη γεύση από εκείνη που παράγεται με τις διάφορες επιμέρους μεθόδους εκνεφώσεως.
Έχει όμως μειωμένη ικανότητα συντηρήσεως και δεν βυθίζεται εύκολα όταν προστεθεί σε νερό.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 19
Μέθοδος υψηλών πύργων
Το γάλα αφήνεται να πέσει με τη δύναμη της βαρύτητας από την οροφή πύργων ύψους 65-80 μέτρα και πλάτους 15-18 μέτρα.
Τα σταγονίδια χρειάζονται 1.5 min περίπου για να φθάσουν στο πυθμένα.
Ο αέρας που χρησιμοποιείται είναι ξηρός (σχετική υγρασία 3%), θερμοκρασίας 30°C περίπου και διοχετεύεται από τον πυθμένα προς την κορυφή με ταχύτητα 1m/s.
Όταν φθάσει στη κορυφή έχει περίπου υγρασία 90% (έχει παραλάβει την υγρασία από το γάλα) και το γάλα έχει αφυδατωθεί ώστε να έχει υγρασία 3-4%.
Παραλαβή
σκόνης
Είσοδος
γάλακτος
Είσοδος
θερμού αέρα
Έξοδος
υγρασίας
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 20
Η μέθοδος έχει ελάχιστο κόστος και αποδίδει γαλακτόσκονη ταχείας διαλυτότητας, καλής γευστικότητας και χωρίς καμία υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας του γάλακτος.
Παρόλα τα πλεονεκτήματα δεν βρήκε εφαρμογή λόγω του τύπου των εγκαταστάσεων που απαιτεί.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 21
Μέθοδος ανεμοστρόβιλου
Το γάλα συμπυκνώνεται (35% στερεά) και εκνεφώνεται με την βοήθεια ισχυρού ρεύματος αέρα ταχύτητας 500m/sec και θερμοκρασίας 550-650°C σε σωλήνα ξηράνσεως.
Το αρχικό αυτό ρεύμα αέρα επιτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της ξηράνσεως σχεδόν ακαριαία (msecond). Η ξήρανση συμπληρώνεται από το δεύτερο ρεύμα αέρα θερμοκρασίας 50-90°C.
Η μέθοδος αποδίδει λεπτόκοκκη γαλακτόσκονη (μέγεθος σωματιδίων 40μm) και καλής διαλυτότητας. Παρά την υψηλή θερμοκρασία του αρχικού ρεύματος αέρα δεν υπάρχει βλάβη στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος λόγω του μικρού χρόνου εκθέσεως.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 22
Λυόφιλη αποξήρανση (λυοφιλοποίηση) Freeze dryer
Γαλακτόσκονη υψηλής ποιότητας αλλά το μεγάλο κόστος παραγωγής (δεκαπλάσιο της μεθόδου της εκνεφώσεως) αποτρέπει προς το παρόν την βιομηχανικής της εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.
Είναι η καλύτερη μέθοδος από άποψη διατήρησης των οργανοληπτικών ιδιοτήτων και της θρεπτικής αξίας του γάλακτος.
P, T : Τριπλό σημείο (συνυπάρχει υγρή, αέρια και στερεή φάση)
Ι. κατάψυξη (υγρό  στερεό : πάγος)
ΙΙ. Εξάχνωση πάγου (στερεό  αέριο)
ΙΙΙ. Απομάκρυνση λίγων υδρατμών με ξήρανση
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 23
Γαλακτόσκονη στιγμιαίας διαλυτότητας
Η γαλακτόσκονη που παράγεται ακόμα και με τις καλύτερες μεθόδους που αναφέρθηκαν, εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία αναφέρονται στην ικανότητα διαβροχής, την ταχύτητα βυθίσεως και την ταχύτητα διασποράς (διαλύσεως)
Τα μειονεκτήματα αυτά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία σε επίπεδο βιομηχανίας που χρησιμοποιεί γαλακτόσκονη, αλλά έχει μεγάλη σημασία σε επίπεδο καταναλωτή.
Η τεχνολογία έλυσε το πρόβλημα αυτό με την παραγωγή της γαλακτόσκονης στιγμιαίας διαλυτότητας (instant milk powder). Σήμερα όλη σχεδόν η ποσότητα της αποβουτυρωμένης γαλακτόσκονης οικιακής χρήσεως είναι τύπου “Instant”.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 24
Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και σήμερα, στηρίζονται στην ανακάλυψη του Peebles ο οποίος παρατήρησε πως αν υγρανθεί η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο της εκνέφωσης, σε επίπεδο υγρασίας 15% σχηματίζει συσσωματώματα (agglomerates), τα οποία όταν αφυδατωθούν εκ νέου αποδίδουν προϊόν που διαλύεται ακαριαία.
Συσσωμάτωμα που προήλθε από γαλακτόσκονη
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 25
Υπάρχουν κυρίως τρεις τεχνικές για την παρασκευή της σκόνης τύπου “instant”:
Μέθοδος Peebles:
Έκθεση σκόνης σε ρεύμα ατμού
Ύγρανση (15% υγρασία)
Παραλαβή από ρεύμα αέρα συγκόλληση μεταξύ τους  συσσωματώματα
Θάλαμος ξηράνσεως (αφυδάτωση: έως 4% υγρασία), σε ρεύμα αέρα θερμοκρασίας 110-121°C.
Ψύχεται
Κοσκινίζεται : απομάκρυνση πολύ μεγάλων συσσωματωμάτων
Είσοδος ατμού για ύγρανση
Γαλακτόσκονη
Ρεύμα αέρα για συγκόλληση
Ξήρανση
Παραλαβή σκόνης instant
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 26
Μέθοδος Cherry - Burrell:
Έκθεση σκόνης σε ρεύμα υγρού αέρα  συσσωμάτωση κατά τη μεταφορά της σε επιμήκη σωλήνα  Παραλαμβάνεται από ρεύμα φιλτραρισμένου αέρα θερμοκρασίας 132-148°C  αφυδατώνεται στην επιθυμητή υγρασία  ψύχεται
Ατμός
Θερμός αέρας
Σκόνη γάλακτος
Ψυχρός αέρας
Στιγμιαία σκόνη
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 27
Μέθοδος Blow - Knox:
Έκθεση σκόνης σε ειδικό θάλαμο πέφτοντας ανάμεσα σε δύο ατμοστρόβιλους  συσσωμάτωση  παραλαβή από ρεύμα θερμού αέρα 115-121°C  αφυδατώνονται ώστε να περιέχουν 4-4,5% υγρασία  λειοτριβούνται  κοσκινίζονται και τα μέσου μεγέθους συσσωματώματα  συσκευάζονται
Γαλακτόσκονη
Ατμοστρόβιλος
Ατμοστρόβιλος
Ρεύμα θερμού αέρα
Σκόνη instant
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 28
Φάσεις σταδιακής συσσωμάτωσης σκόνης γάλακτος και μετατροπή σε τύπου “Instant”
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 29
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Λειοτρίβηση σε ειδικούς μύλους
Κοσκινίζεται
Συσκευάζεται
Στο χώρο που γίνονται αυτές οι εργασίες πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής και το προϊόν να προστατεύεται από τις επιμολύνσεις.
Η συσκευασία γίνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευαστικών μηχανών διαφόρων τύπων.
Στη περίπτωση γαλακτόσκονης από πλήρες γάλα, μπορούν να δημιουργούν κενό ή να προσθέτουν στη συσκευασία αδρανές αέριο για καλύτερη προστασία (λόγω ύπαρξης λίπους).
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 30
Υλικά συσκευασίας:
αδιάβροχα
αεροστεγή
αδιαφανή
Ανθεκτικά
Αδιάτρητα (από έντομα)
Στη μεγάλου μεγέθους συσκευασία κυριαρχούν οι χάρτινοι σάκοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλένιο ή PVC.
Στη μικρή μεγέθους συσκευασία κυριαρχούν τα κυτία από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο. Επίσης υπάρχουν και χάρτινες συσκευασίες με εσωτερική επένδυση από αδιαπέραστο πλαστικό φιλμ.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 31
Ιδιαίτερα προβλήματα συσκευασίας παρουσιάζει η γαλακτόσκονη από πλήρες γάλα γιατί το λίπος ταγγίζει εύκολα.
Η αφαίρεση του οξυγόνου και η αντικατάσταση του από N ή CO2 επιμηκύνει το χρόνο συντήρησης.
Στη μικρή ατομική συσκευασία κυριαρχούν τα σακίδια από φύλλο αλουμινίου με εσωτερική επένδυση από PVC ή άλλο φιλμ.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 32
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΚΟΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 33
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Εξαρτάται:
μικροβιακό φορτίο του νωπού γάλακτος
μέθοδος αφυδάτωσης
βαθμός επιμολύνσεων της γαλακτόσκονης πριν από την συσκευασία της
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 34
Στη μέθοδο των τυμπάνων το γάλα υφίσταται ισχυρή θερμική επεξεργασία:
απαλλάσσει από όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς & μειώνει και την κοινή μεσόφιλη χλωρίδα.
Στη μέθοδο της εκνεφώσεως τα σταγονίδια του γάλακτος αφυδατώνονται προτού η θερμοκρασία των στερεών συστατικών υπερβεί τους 55°C.
Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας της γαλακτόσκονης έως 70°C κατά την τελική φάση αφυδατώσεως έχει αβέβαιο βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα.
Έτσι η καταστροφή των μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των παθογόνων πρέπει να γίνεται πριν την αφυδάτωση με ανάλογη επεξεργασία του νωπού γάλακτος (προθέρμανση) ισοδύναμη τουλάχιστον με το αποτέλεσμα μιας μεθόδου παστερίωσης HTST. Θέρμανση τέτοιου βαθμού γίνεται μόνο στην περίπτωση της παραγωγή υψηλής θερμάνσεως αποβουτυρωμένης γαλακτόσκονης.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 35
Η επιμόλυνση της παραγόμενης σκόνης τύπου “Spray” καθώς και η παραγόμενη από αυτή τύπου “Instant” βρίσκονταν πολλές φορές (κυρίως κατά το παρελθόν) με μεγάλο μικροβιακό φορτίο και συχνά ενοχοποιήθηκαν για κρούσματα τροφικών τροφολοιμώξεων.
Σήμερα όμως η γαλακτόσκονη των τύπων αυτών έχει κατά κανόνα μικρό δείκτη ΟΜΧ αλλά συγκριτικά μεγαλύτερο από εκείνο της γαλακτόσκονης που παράγεται με τη μέθοδο των τυμπάνων.
Η μικροβιακή χλωρίδα της γαλακτόσκονης τύπου “Spray” απαρτίζεται από θερμοάντοχα κυρίως είδη που ανήκουν στα γένη Microccocus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium και Microbacterium.
Ανευρίσκονται σε μικρούς αριθμούς επίσης σπόροι βακίλλων καθώς και μη θερμοάντοχα είδη (π.χ κολοβακτηριοειδή) τα οποία αποτελούν δείκτη επιμόλυνσης.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 36
Μύκητες :
όταν ανευρίσκονται, αποτελούν επίσης δείκτη αερογενούς μολύνσεως της γαλακτόσκονης.
Η λυόφιλη αποξήρανση, ως μέθοδος αφυδάτωσης δεν έχει σημαντική επίδραση στους μικροοργανισμούς, όπως και η μέθοδος αφυδατώσεως σε πύργους. Για αυτό στις περιπτώσεις αυτές η εξυγίανση γίνεται με αποτελεσματική θέρμανση του γάλακτος πριν από την αφυδάτωση.
Από άποψη δημόσιας υγείας το κονιοποιημένο γάλα είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα εάν συμβούν σφάλματα στο κύκλωμα παραγωγής. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τους σταφυλόκοκκους (εντεροτοξινογόνα στελέχη) και τις σαλμονέλλες.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 37
Ο Staphylococcus aureus
μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να παράγει εντεροτοξίνη στα παρακάτω στάδια επεξεργασίας:
Στο νωπό γάλα, οπότε η εντεροτοξίνη λόγω θερμοαντοχής περνάει στο τελικό προϊόν.
Στη φάση συμπυκνώσεως, εάν το γάλα παραμείνει για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία επωάσεως. Ο S. aureus μπορεί να αναπτυχθεί στο συμπυκνωμένο γάλα που έχει έως και 50% στερεά.
Στην ενυδατωμένη γαλακτόσκονη εάν συντηρηθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 10°C για χρόνο περισσότερο από 2 ώρες.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 38
Οι σαλμονέλλες αποτελούν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και η παραγωγή γαλακτόσκονης απαλλαγμένης εντελώς από σαλμονέλλες είναι δύσκολη αν όχι ακατόρθωτη (!!!).
Στις ΗΠΑ έχουν αναφερθεί εκατοντάδες κρούσματα τροφικής λοίμωξης σε όλα τα είδη σκόνης που παράγονται με τις διάφορες μεθόδους (εκνεφώσεως, “Instant”, τυμπάνων, αποβουτυρωμένη).
Χαρακτηριστικά στο Καναδά από 11 διαφορετικά εργοστάσια παραγωγής γαλακτόσκονης σε όλα διαπιστώθηκε κρούσματα σαλμονέλλας σε ποσοστό 3,8%.
Για τους παραπάνω λόγους οι μικροβιολογικές προδιαγραφές της γαλακτόσκονης πρέπει να προνοούν οπωσδήποτε για το S. aureus και τις σαλμονέλλες.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 39
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 40
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
1. Οξείδωση του λίπους
Οφείλεται στο οξυγόνο το οποίο οξειδώνει, στα σημεία των διπλών δεσμών, τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδίων, που στην αρχή συσσωρεύονται αλλά αργότερα διασπώνται και παράγονται αλδεΰδες, κετόνες και ελεύθερα λιπαρά οξέα.
Τα προϊόντα αυτά προσδίδουν δυσάρεστη γεύση και οσμή.
Η αλλοίωση αυτή περιορίζει το χρόνο συντηρήσεως της πλήρης γαλακτόσκονης πολλές φορές μέχρι και 2 μήνες.
Η αλλοίωση είναι συχνότερη στη γαλακτόσκονη τύπου “Spray” γιατί τα σωματίδια έχουν παγιδευμένο περισσότερο οξυγόνο.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 41
Η οξείδωση του λίπους ευνοείται:
Από τη θερμοκρασία: Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία συντηρήσεως κατά 10°C η ταχύτητα οξείδωσης αυξάνεται κατά 2,2 φορές.
Από το φως: Η έκθεση του προϊόντος σε άμεσο ή διάχυτο ηλιακό φως επιταχύνει το ρυθμό οξειδώσεως.
Από την ολική οξύτητα της γαλακτόσκονης: Αυξημένη οξύτητα ευνοεί την αλλοίωση.
Τα ίχνη μετάλλων (σιδήρου, χαλκού κ.α.): δρουν ως καταλύτες και αυξάνουν το ρυθμό οξειδώσεως.
ΠΡΟΛΗΨΗ:
γάλα χαμηλής οξύτητας
συσκευασία της γαλακτόσκονης σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου
με χρήση αδιαφανούς υλικού συσκευασίας
προθέρμανση του γάλακτος, πριν από την αφυδάτωση στους 82°C, αυξάνει στο τριπλάσιο το χρόνο συντήρησης, σε ότι αφορά την οξείδωση του λίπους.
χρήση επιτρεπόμενων αντιοξειδωτικών ουσιών και κυρίως:
Ασκορβικό οξύ, Εστέρες του γαλικού οξέος, Λεκιθίνες
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 42
2. Υδρόλυση του λίπους
Οφείλεται στη δράση λιπολυτικών ενζύμων (λιπάσες) του γάλακτος
Η αλλοίωση είναι σπάνια σήμερα γιατί ο μικροβιακός έλεγχος του γάλακτος, σε συνδυασμό με την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στη συλλογή και συντήρηση περιορίζει τη χρήση γάλακτος με υψηλό μικροβιακό φορτίο.
Διάσπασή του λίπους από τις λιπάσες
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 43
3. Αντίδραση πρωτεϊνών – λακτόζης (αντίδραση Maillard)
Σε υγρασία μεγαλύτερη από 5% η λακτόζη βρίσκεται με την ένυδρη μορφή της (α-λακτόζη) και μπορεί εύκολα να αντιδράσει με τις πρωτεΐνες και να σχηματίσει σύμπλοκα της μορφής πρωτεΐνη-λακτόζη.
Οι πρωτεΐνες επίσης αντιδρούν με την αμινομάδα της λυσίνης με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τη θρεπτικής αξίας του προϊόντος, αφού η λυσίνη εξουδετερώνεται.
Το σύμπλοκο πρωτεΐνη-λακτόζη, διασπάται και σχηματίζει προϊόντα με καστανό χρώμα και δυσάρεστη γεύση. Η αλλοίωση αυτή εμφανίζεται συχνότερα στη γαλακτόσκονη τύπου τυμπάνων (μεγαλύτερη θερμοκρασία).
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 44
4. Ευρωτίαση
Ο βαθμός αφυδατώσεως της γαλακτόσκονης (aw < 0,60) δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων
Εάν όμως η αφυδάτωση δεν είναι επαρκής ή το προϊόν προσροφήσει νερό σε επίπεδα aw > 0,60 τότε είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ξηρόφιλοι μύκητες και η γαλακτόσκονη να ευρωτιάσει, όποτε επιβάλλεται η κατάσχεση του προϊόντος λόγω πιθανού κινδύνου παραγωγής μυκοτοξινών.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 45
5. Παρασίτωση
Πρόκειται για προνύμφες ή ενήλικα διαφόρων κολεοπτέρων και κυρίως των ειδών Trogoderma inclusum και T. glabrum, τα οποία μπορούν να τρυπήσουν την πλαστική συσκευασία.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 46
6. Ανώμαλη οσμή και γεύση
Εκτός από τις αλλοιώσεις οσμής – γεύσεως που εμφανίζονται λόγω της αποσύνθεσης του λίπους (οξείδωση, λιπόλυση) μπορούν να εμφανιστούν και άλλες δυσοσμίες με διαφορετική προέλευση:
Ορισμένες οσμές να προΰπαρχαν στο γάλα πριν την αφυδάτωση
Να αποκτήθηκαν κατά την αφυδάτωση (π.χ γεύση καμένου λόγω υπερθερμάνσεως)
Αποτέλεσμα της συντήρησης (κακές συνθήκες αποθήκευσης). Όταν επικρατούν μη κανονικές συνθήκες αποθήκευσης είναι δυνατόν το προϊόν να εμφανίσει μεταλλική γεύση, οσμή ιχθύος (κυρίως από τα μέσα συσκευασίας, από τα εσωτερικά πλαστικά φιλμ).
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 47
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 48
Λιγότερο ή περισσότερο μειωμένη σε σχέση με το νωπό γάλα (ανάλογα με το βαθμό θέρμανσης)
Μέθοδος των τυμπάνων  υποβαθμίζει περισσότερο τη θρεπτική αξία του σε σύγκριση με τη μέθοδο της εκνεφώσεως
Μέθοδος της λυόφιλης αποξήρανσης  καμία επίδραση
Άσκοπη έκθεση του προϊόντος για πολύ χρόνο σε υψηλή θερμοκρασία λόγω εσφαλμένης τεχνικής, εξουδετερώνει τα οποιαδήποτε πλεονεκτήματα της μεθόδου.
Γενικά σωστή εφαρμογή των μεθόδων αφυδάτωσης υποβαθμίζει ελάχιστα τη θρεπτική αξία του γάλακτος.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 49
Βιταμίνες:
Η Β12 καταστρέφεται σε ποσοστό έως 50%. Η C 20-30%.
Η Β1 καταστρέφεται έως 10% στη γαλακτόσκονη τύπου “Spray” και κατά 10-20% στη γαλακτόσκονη τύπου τυμπάνων.
Πρωτεΐνες:
Μικρή μείωση της βιολογικής αξίας των πρωτεϊνών λόγω μερικής καταστροφής της λυσίνης και σε μικρότερο βαθμό της μεθειονίνης.
Η λυσίνη καταστρέφεται έως 5% με τη μέθοδο της εκνέφωσης και κατά 3-16% με τη μέθοδο των τυμπάνων.
Εάν η γαλακτόσκονη εμφανίζει σωματίδια καφέ χρώματος (Maillard) θα πρέπει να θεωρείται πως η λυσίνη έχει καταστραφεί έως 75%.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 50
Λίπος - Λακτόζη:
Όταν η αφυδάτωση γίνει σωστά δεν βλάπτονται.
Σε φαινόμενα οξειδώσεως βλάπτονται τα ακόρεστα λιπαρά οξέα. Σε περίπτωση αντίδρασης Maillard βλάπτεται και η λακτόζη εκτός από τη λυσίνη.
Η γαλακτόσκονη τύπου “Instant” διατηρεί την ίδια θρεπτική αξία με εκείνη της αρχικής γαλακτόσκονης από την οποία παράγεται, αλλά έχει παρατηρηθεί μια περαιτέρω μικρή μείωση (4%) της λυσίνης.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 51
Η υποβάθμιση είναι εντονότερη όταν οι συνθήκες συντηρήσεως δεν είναι ορθές.
Βλάπτονται κυρίως τα λίπη και η βιταμίνη C, λόγω οξειδωτικών αντιδράσεων.
Η καλή συσκευασία σε συνδυασμό με χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης κάτω από 20°C, μειώνουν στο ελάχιστο την υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας της γαλακτόσκονης.
Η αποβουτυρωμένη γαλακτόσκονη υφίσταται λιγότερη μείωση της θρεπτικής αξίας σε σύγκριση με τη γαλακτόσκονη από πλήρες γάλα.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις σύγχρονες πλέον μεθόδους που εφαρμόζονται από το σύνολο των βιομηχανιών, μπορεί να λεχθεί ότι η σκόνη γάλακτος έχει σχεδόν την ίδια θρεπτική αξία με το παστεριωμένο γάλα.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 52
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 53
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Οργανοληπτικός έλεγχος
α. Εμφάνιση - σύσταση
Ομοιόμορφα σωματίδια
Χωρίς μεγάλα συσσωματώματα
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 54
Η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο τυμπάνων φαίνεται λεπτόκοκκη με χρώμα λευκωπό ή λευκοκίτρινο.
Μερικές φορές εμφανίζει χρώμα ελαφρά σκοτεινό ή ανοικτό καφέ λόγω υπερθερμάνσεως. Μικροσκοπικώς η γαλακτόσκονη αυτή εμφανίζει σωματίδια μεγέθους 8-20μm με τελείως ακανόνιστο σχήμα.
Τα λιποσφαίρια έχουν καταστραφεί και το λίπος εμφανίζεται ως λιποσταγονίδια ή συγκεντρωμένο σε ορισμένες περιοχές.
Η μακροσκοπική εμφάνιση αλλά και η σύσταση επηρεάζεται από τη μέθοδο παραγωγής.
Λιποσταγονίδια συγκεντρωμένα σε μια περιοχή
Κόκκος σκόνης από τύμπανα
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 55
Η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο εκνεφώσεως εμφανίζει αδρότερη υφή και χρώμα λευκωπό ή λευκοκίτρινο.
Μικροσκοπικώς τα σωματίδια έχουν σχήμα σφαιρικό ή ελλειψοειδές, επιφάνεια λεία και μέγεθος που κυμαίνεται από 10 έως 150μm ανάλογα με τον τύπο του εκνεφωτή.
Το λίπος εμφανίζεται με μορφή μικρών λιποσφαιρίων, διαμέτρου 1-3μm (λόγω ομογενοποιήσεως) που κατανέμονται ομοιόμορφα.
Λιποσταγονίδια κατανεμημένα ομοιόμορφα
Κόκκοι σκόνης από εκνέφωση
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 56
Η γαλακτόσκονη που παράγεται με την μέθοδο εκνεφώσεως αφρού είναι χονδρόκοκκη, γιατί αποτελείται από μεγάλα σωματίδια με μέση διάμετρο 100-110μm.
Χονδρόκοκκη σκόνη από εκνέφωση αφρού με CΟ2
Χονδρόκοκκη σκόνη από εκνέφωση αφρού με N2O
Κόκκοι σκόνης από εκνέφωση αφρού
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 57
Η γαλακτόσκονη τύπου “Instant” αποτελείται από ευμεγέθη και ανώμαλου σχήματος συσσωματώματα (agglomerates).
Ανώμαλου σχήματος συσσωμάτωμα σε σκόνη “Instant”
Σωματίδια γαλακτόσκονης
Συσσωμάτωμα (agglomerate) σε σκόνη Instant
Συσσωμάτωμα
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 58
Κόκκοι από σκόνη instant. Διακρίνεται η πορώδης δομή του και τα ευμεγέθη και ανώμαλου σχήματος συσσωματώματα.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 59
Σκόνη στιγμιαία διαλυτότητας
(“Instant”)
Σκόνη γάλακτος εκνεφώσεως
Παρατηρούμε ότι η σκόνη γάλακτος από εκνέφωση είναι πιο λεπτόκοκκη σε σχέση με την σκόνη “Instant”.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 60
β. Οσμή και γεύση
Η γαλακτόσκονη που παράγεται με τη μέθοδο των τυμπάνων έχει πάντα μια αρχόμενη γεύση “βρασμένου”
Η σκόνη που παράγεται με εκνέφωση έχει ευχάριστη, ελαφρώς γλυκεία γεύση.
Η οξύτητα δεν πρέπει στο αναγεννημένο προϊόν να είναι μεγαλύτερη από 0,15% (εκφρασμένο σε γαλακτικό οξύ)
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 61
2. Εργαστηριακές δοκιμές
α. Φαινομενική πυκνότητα
Αυτή εκφράζει το βάρος που έχει 1ml γαλακτόσκονης κάτω από συνήθεις συνθήκες συσκευασίας και βαρύτητας.
Εξαρτάται από το σχήμα των σωματιδίων και το ποσό του αέρα που περιέχει.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 62
β. Ικανότητα διαβροχής
Εκφράζει την ταχύτητα με την οποία το νερό εισχωρεί στα σωματίδια της γαλακτόσκονης και τα ενυδατώνει.
Η ταχύτητα διαβροχής είναι μικρή όταν η γαλακτόσκονη αποτελείται από μικρά σφαιρικά σωματίδια με μεγάλη σχετικά πυκνότητα.
Αντίθετα μεγάλα και με ακανόνιστο σχήμα σωματίδια αυξάνουν την ικανότητα διαβροχής.
Το λίπος επηρεάζει τη διαβροχή. Περιεκτικότητα σε λίπος πάνω από 30% μειώνει σημαντικά την ικανότητα διαβροχής.
Η ικανότητα διαβροχής συνδέεται άμεσα με την ταχύτητα διαλύσεως.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 63
γ. Διαλυτότητα ή ικανότητα διασποράς
Η διαλυτότητα της γαλακτόσκονης εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό μετουσίωσης των πρωτεϊνών και ιδιαιτέρα της καζεΐνης.
Όταν η θερμική επεξεργασία είναι έντονη τότε η μετουσίωση της καζεΐνης είναι εντονότερη με αποτέλεσμα τη μειωμένη διαλυτότητα.
Η διαλυτότητα υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους και εκφράζεται είτε ως δείκτης διαλυτότητας είτε στα %.
Ο δείκτης διαλυτότητας εκφράζει σε ml τον όγκο του ιζήματος που παραμένει μετά την αναγέννηση της γαλακτόσκονης και αναφέρεται σε 100g.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 64
3. Χημικός έλεγχος
α. υγρασία, λίπος, πρωτεΐνες, οξύτητας.
β. αναλογία των προσθετικών που επιτρέπονται ή την ανίχνευση ουσιών που δεν επιτρέπονται.
γ. την ανίχνευση διαφόρων ρυπαντών (βαρέων μετάλλων, εντομοκτόνων, PCBs, κ.α)
4. Μικροβιολογικός έλεγχος
ΟΜΧ
Κολοβακτηριοειδή
Ζύμες Μύκητες
Παράλληλα είναι σκόπιμο να αριθμείται ο Staphylococcus aureus, o Bacillus cereus, τα θειοαναγωγικά κλωστηρίδια και να γίνεται αναζήτηση σαλμονελλών και Listeria monocytogenes.
Κονιοποιημένο γάλα

## Slide 65: Τέλος Ενότητας