## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 5 (Μέρος ΣΤ): Τεχνολογία παγωτού.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση σπουδαστών με την τεχνολογία παραγωγής παγωτού καθώς και παρουσίαση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Χημική σύσταση,
Συστατικά,
Παρασκευή του παγωτού,
Μικροβιολογία του παγωτού,
Αλλοιώσεις και ελαττώματα,
Ποιοτικός Έλεγχος.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 6: Παγωτο
Το παγωτό είναι προϊόν που παρασκευάζεται με κατάψυξη μίγματος γάλακτος (ή χυμού φρούτων), γλυκαντικής ύλης και ορισμένων άλλων υλών (προσθετικών) που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, με σύγχρονη ανάδευση και ενσωμάτωση αέρα.
Το παγωτό, το οποίο παρασκευάζεται με βάση το γάλα θεωρείται γαλακτοκομικό προϊόν και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του παγωτού που καταναλώνεται παγκοσμίως.
Τεχνολογία παγωτού
6

## Slide 7: Χημική σύσταση
Η χημική σύσταση των πλέον συνήθων τύπων παγωτού κυμαίνεται:
Λίπος 8-20%,
ΣΥΑΛ 8-15%,
Σάκχαρο 3-20%,
Σταθεροποιητές 0-0,7%,
Συνολικά στερεά 36-43%.
Τεχνολογία παγωτού
7

## Slide 8: Συστατικά (1 από 4)
Τα συστατικά (πρώτες ύλες), που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του παγωτού διακρίνονται σε:
Βασικά, τα οποία υπεισέρχονται σε όλους σχεδόν τους τύπους παγωτού.
Πρόσθετα, τα οποία χρησιμοποιούνται επιπλέον των βασικών, για την παρασκευή ορισμένων μόνων τύπων .
Βασικά συστατικά.
Γάλα: Χρησιμοποιείται πλήρες παστεριωμένο, αποστειρωμένο ή αραιωμένο συμπυκνωμένο γάλα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για ορισμένους τύπους παγωτού και αποβουτυρωμένο γάλα ή γαλακτόσκονη.
Τεχνολογία παγωτού
8
Notes: ,

## Slide 9: Συστατικά (2 από 4)
Κρέμα γάλακτος ή βούτυρο: Χρησιμοποιείται παστεριωμένη κρέμα γάλακτος ή βούτυρο. Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η χρήση και άλλων λιπαρών ουσιών. Στην Ελλάδα, γίνεται ανεκτή η παρουσία λιπαρών, που προέρχονται από το κακάο, των καφέ και το αυγό, μόνο στους τύπους παγωτού, στους οποίους επιτρέπεται η προσθήκη τέτοιων συστατικών.
Γλυκαντική ύλη: Χρησιμοποιείται φυσική γλυκαντική ύλη και κυρίως σάκχαρη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σιρόπι γλυκόζης ή φρουκτόζη.
Σταθεροποιητής: είναι απαραίτητο συστατικό για τους περισσότερους τύπους παγωτού. Η προσθήκη του αποσκοπεί στην προσρόφηση νερού που ελευθερώνεται κατά την κατάψυξη του μίγματος και στη σταθεροποίηση της δομής του παγωτού.
Τεχνολογία παγωτού
9

## Slide 10: Συστατικά (3 από 4)
Πολλές ουσίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό αλλά αυτές που χρησιμοποιούνται είναι το άγαρ (Ε406), καραγενάνη (Ε407), το αλγινικό νάτριο (Ε401), διάφορα κόμμεα (χαρουπιών, γκουάρ, τραγακάνθης κ.α.) σε ποσότητα σύμφωνα με την αρχή “quantum satis”.
Πρόσθετα συστατικά.
Αρωματικές ύλες: Επιτρέπεται η χρήση φυσικών κυρίως αρωματικών υλών (π.χ βανιλλίνη, άρωμα φράουλας κ.α.) με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν χρώση του παγωτού και δεν προσθέτονται για να συγκαλύψουν μειονεκτική οσμή.
Τεχνολογία παγωτού
10

## Slide 11: Συστατικά (4 από 4)
Καφές, κακάο ή σοκολάτα: Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους στην Παρασκευή μόνον ορισμένου τύπου παγωτού (π.χ. παγωτό “ειδικού τύπου”) και μόνο από τις χρωστικές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Γαλακτοματοποιητές: Χρησιμοποιούνται συνήθως ο κρόκος του αυγού (λεκιθίνη), η μονοστεαρική γλυκερίνη (GMS), διάφορες “Tweens”, οι εστέρες σορβιτόλης κ.α.
Τεχνολογία παγωτού
11

## Slide 12: Παρασκευή του παγωτού
Για την παρασκευή του παγωτού ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Προετοιμασία του μίγματος,
Παστερίωση του μίγματος,
Ομογενοποίηση,
Ψύξη – Ωρίμαση,
Κατάψυξη – Διόγκωση,
Συσκευασία – Σκλήρυνση.
Τεχνολογία παγωτού
12

## Slide 13: Προετοιμασία του μίγματος
Zυγίζονται τα διάφορα συστατικά,
Φέρονται στη δεξαμενή αναμίξεως,
Αρχικά τοποθετούνται μόνο τα ρευστά συστατικά, τα οποία θερμαίνονται στους 40-45°C και ύστερα προσθέτονται, με συνεχή ανάδευση και τα υπόλοιπα.
13
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 14: Παστερίωση του μίγματος (1 από 2)
Μετά την ανάμιξη και διάλυση των συστατικών το ρευστό μίγμα παγωτού υποβάλλεται σε παστερίωση προκειμένου να εξυγιανθεί.
Συμβάλει και στην καλύτερη διάλυση των συστατικών και στη βελτίωση της δομής του παγωτού.
Σε θερμοκρασίες υψηλότερες και για μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με αυτά που ισχύουν για το γάλα. Και αυτό επειδή η θερμοαντοχή των μικροοργανισμών αυτών αυξάνεται όταν βρίσκονται σε περιβάλλον όπως το μίγμα παγωτού, το οποίο έχει μεγαλύτερο ποσοστό διαλυμένων ουσιών ανά μονάδα όγκου.
Τεχνολογία παγωτού
14

## Slide 15: Παστερίωση του μίγματος (2 από 2)
Με βραδεία παστερίωση (LTLT), σε ανοικτού τύπου δεξαμενές και σε θερμοκρασία 68-70°C/30min,
Με ταχεία παστερίωση (HTST), σε σύστημα εναλλακτών θερμότητας και σε θερμοκρασία 78-80°C/20-25sec,
Με υπερπαστερίωση (μέθοδος UHT), η οποία γίνεται συνήθως είτε με σύστημα εγχύσεως ατμού ή με εναλλάκτες επιφανειακής αποξέσεως και σε θερμοκρασία 145-150°C/2-3sec.
Τεχνολογία παγωτού
15

## Slide 16: Ομογενοποίηση
Η ομογενοποίηση του μίγματος παγωτού αποσκοπεί στην αποφυγή διαχωρισμού της λιπαρής φάσης με τη μείωση του μεγέθους των λιποσφαιρίων.
Έρχονται ευκολότερα σε επαφή με τους σταθεροποιητές-γαλακτοματοποιητές
Γίνεται καλύτερα η μίξη των συστατικών καθώς και η ενσωμάτωση του αέρα και αυξάνεται η διογκωτική ικανότητα του μίγματος.
Γίνεται συνήθως αμέσως πριν ή μετά την παστερίωση, σε θερμοκρασία 62-76°C και πίεση 3000psi, ανάλογα με την περιεκτικότητα του μίγματος σε λίπος.
Ομογενοποίηση
Τεχνολογία παγωτού
16

## Slide 17: Ψύξη – Ωρίμαση (1 από 2)
Με τη βοήθεια ψυκτήρων-εναλλακτών θερμότητας, σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και μεταβιβάζεται σε δεξαμενές αυτοδύναμης ψύξης, όπου παραμένει σε θερμοκρασία 2-4°C για 6-24 ώρες.
Κατά τη φάση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ως ωρίμαση ή παλαίωση (aging) ενυδατώνονται πλήρως οι πρωτεΐνες (εφόσον προέρχονται από αφυδατωμένο γάλα), διογκώνονται τα διάφορα υδροκολλοειδή, που είχαν προστεθεί και αρχίζει η κρυστάλλωση του λίπους.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 18: Ψύξη – Ωρίμαση (2 από 2)
Σταγόνες λίπους με αρχόμενη κρυστάλλωση (λαμπερές γραμμές). Πρωτεΐνες και γαλακτοματοποιητές βρίσκονται στην επιφάνεια των λιποσφαιρίων
Πρωτεΐνες
Ολοκληρωμένη κρυστάλλωση των λιποσφαιρίων με τις πρωτεΐνες να βρίσκονται στην περιφέρεια
Κρυστάλλωση
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 19: Κατάψυξη – Διόγκωση (1 από 3)
Το μίγμα διαβιβάζεται στους ειδικούς καταψύκτες, στους οποίους, με έντονη ανάδευση, μειώνεται η θερμοκρασία του στους -5°C έως -6°C.
Το μεγαλύτερο μέρος του νερού παγώνει (αρχή δημιουργίας κρυστάλλων πάγου) και παράλληλα ενσωματώνεται σε αυτό αέρας.
Η ενσωμάτωση του αέρα επιφέρει διόγκωση του μίγματος κατά 50% έως 120% του αρχικού όγκου του και δίνει στο παγωτό την αφρώδη σύστασή του.
Τεχνολογία παγωτού
19

## Slide 20: Κατάψυξη – Διόγκωση (2 από 3)
Μετά την ωρίμανση έχουν σχηματιστεί φυσαλίδες αέρα (Α) και κρύσταλλοι πάγου (C)
Ενσωμάτωση αέρα. Η φυσαλίδες αέρα (Α) είναι μεγαλύτερες
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 21: Κατάψυξη – Διόγκωση (3 από 3)
Από άποψη υγιεινής η φάση αυτή είναι κρίσιμη και συχνά συμβαίνει αερογενής μόλυνση του μίγματος. Για αυτό τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διηθήσεως (φίλτρα) του αέρα και κατακρατήσεως των μικροβίων.
Λεπίδα αποξέσεως
Κυκλοφορία
ψυκτικού υγρού
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 22: Συσκευασία – Σκλήρυνση (1 από 9)
Αμέσως μετά την έξοδο του από τον καταψύκτη το μίγμα, ως παγωτό πλέον, συσκευάζεται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε μεγαλύτερη για διανομή σε καταστήματα.
Στη φάση αυτή, ανάλογα με τον τύπο του παγωτού, μπορεί να προστεθούν φρούτα, ξηροί καρποί, σιρόπια και άλλα συστατικά που επιτρέπει η νομοθεσία. Επίσης μπορεί να γίνει επικάλυψη με σοκολάτα, ή συσκευασία σε δίπυρα (π.χ. σάντουιτς, πύραυλοί κτλ.).
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 23: Συσκευασία – Σκλήρυνση (2 από 9)
Μετά τη συσκευασία του το παγωτό μεταφέρεται αρχικά σε ψυγεία ή σε τούνελ καταψύξεως θερμοκρασίας -40°C όπου και σκληρύνεται και στη συνέχεια σε ψυκτικούς θαλάμους συντηρήσεως -20°C έως -25°C.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 24: Συσκευασία – Σκλήρυνση (3 από 9)
Η γρήγορη κατάψυξη βοηθά στο σχηματισμό μικρών κρυστάλλων που επηρεάζουν ευνοϊκά την υφή του παγωτού, σε αντίθεση με τους μεγάλους που είναι ανεπιθύμητοι.
Κρύσταλλοι πάγου από γρήγορη κατάψυξη. Πολλοί και μικροί με ομαλό σχήμα.
Κρύσταλλοι πάγου από αργή κατάψυξη. Λίγοι, μεγάλοι και μακρόστενοι.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 25: Συσκευασία – Σκλήρυνση (4 από 9)
Α: Αποθήκευση πρώτων υλών,
Β: Διάλυση και ανάμιξη των διάφορων συστατικών:
1. Ανάμιξη,
2. Θερμική επεξεργασία,
3. Δεξαμενές ανάμιξης,
C: Παστερίωση, ομογενοποίηση και τυποποίηση μίγματος:
4. Εναλλάκτης θερμότητας,
5. Ομογενοποιητής,
6. Δεξαμενή για το λίπος,
D: Μονάδα παραγωγής:
7. Δεξαμενές ωρίμασης,
8. Καταψύκτες συνεχούς λειτουργίας,
9,10,11. Παραγωγή, περιτύλιξη και συσκευασία παγωτού “ξυλάκι”,
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 26: Συσκευασία – Σκλήρυνση (5 από 9)
12,13,14. Παραγωγή, περιτύλιξη, σκλήρυνση και συσκευασία παγωτού “κύπελλο”/ “πύραυλός”,
15. Επιστροφή άδειων κυπέλλων,
16,17,18,19,20. Παραγωγή άλλων τύπων παγωτού (π.χ. οικογενειακά, “σάντουιτς”), σκλήρυνση, περιτύλιξη, συσκευασία,
21. Ψυγείο αποθήκευσης.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 27: Συσκευασία – Σκλήρυνση (6 από 9)
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 28: Συσκευασία – Σκλήρυνση (7 από 9)
Βασική δομή σε ένα παγωτό
Φυσαλίδα αέρα
Κρύσταλλοι λίπους
Κρύσταλλοι
πάγου
Καζεΐνη
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 29: Συσκευασία – Σκλήρυνση (8 από 9)
Λιποσφαίρια μερικώς κρυσταλλωμένα
Μικκύλια καζεΐνης
Κρύσταλλοι πάγου
Μεμβράνη γύρω από τα λιποσφαίρια από μικκύλια καζεΐνης, γαλακτοματοιποιητές, πρωτεΐνες ορού
Συσσωματώματα λιποσφαιρίων
Παγωμένη φάση από σάκχαρη, άλατα, μη ενυδατωμένες πρωτεΐνες
Φυσαλίδες αέρα, στην επιφάνεια της οποίας υπάρχουν συσσωματώματα λιποσφαιρίων και πρωτεϊνική μεμβράνη
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 30: Συσκευασία – Σκλήρυνση (9 από 9)
Ανάπτυξη της δομής του παγωτού κατά τα διάφορα στάδια επεξεργασίας.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 31: Μικροβιολογία του παγωτού (1 από 5)
Α. Παράγοντες που επηρεάζουν το μικροβιακό φορτίο.
Η μικροβιακή χλωρίδα των πρώτων υλών.
Όλες οι πρώτες ύλες, από τις οποίες παρασκευάζεται το παγωτό, μπορεί να είναι σημαντικά επιβαρυμένες με βακτήρια, μύκητες ή ζύμες
Το γάλα και η κρέμα γάλακτος, εάν δεν έχουν παστεριωθεί και συντηρηθεί σωστά μπορεί να προσκομίσουν μεγάλο αριθμό βακτηρίων μεταξύ των οποίων, πιθανόν και παθογόνα είδη (Mycobacterium, Streptococcus κτλ.),
Η γαλακτόσκονη μπορεί να φέρει μεγάλο αριθμό σπορογόνων βακίλλων ή να είναι μολυσμένη με σαλμονέλλες,
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 32: Μικροβιολογία του παγωτού (2 από 5)
Η σάκχαρη και τα διάφορα σιρόπια μπορεί να περιέχουν μεγάλο αριθμό σπορογόνων βακτηρίων και ζυμών,
Οι σταθεροποιητές, συνήθως παρασκευάζονται με μεθόδους που επιβάλλουν τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών και εάν έχουν συσκευαστεί σωστά δεν αποτελούν σημαντική πηγή βακτηρίων,
Το κακάο, οι ξηροί καρποί, οι χρωστικές και τα άλλα πρόσθετα μπορεί να φέρουν σημαντικό αριθμό βακτηρίων.
2. Ο βαθμός και το είδος των επιμολύνσεων.
Τα μηχανήματα και σκεύη,
Το προσωπικό και το περιβάλλον,
Τα υλικά συσκευασίας.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 33: Μικροβιολογία του παγωτού (3 από 5)
3. Η θερμοκρασία συντηρήσεως του μίγματος παγωτού.
Καθυστέρηση στην ψύξη του μίγματος δίνει την ευκαιρία, στα βακτήρια που επιβίωσαν της παστεριώσεως, να πολλαπλασιαστούν.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προϊόν με μεγάλο μικροβιακό φορτίο και πιθανόν σε κρούσμα τροφικής δηλητηριάσεως, εάν υπεισέρχεται το αντίστοιχο βακτήριο (π.χ. σταφυλόκοκκος).
Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και όταν, κατά τη διάρκεια της ωριμάσεως, σταματήσει η λειτουργία του ψυκτικού συστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το προϊόν να απορρίπτεται, γιατί μια νέα παστερίωση μπορεί να φονεύσει του μικροοργανισμούς, δεν είναι όμως ικανή να εξουδετερώσει τις τοξίνες που πιθανόν δημιουργήθηκαν.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 34: Μικροβιολογία του παγωτού (4 από 5)
Η ρευστή σοκολάτα επικαλύψεως ορισμένων τύπων παγωτού πρέπει ή να χρησιμοποιηθεί εντός μιας ώρας από τη στιγμή της παστεριώσεως της ή να συντηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C.
Συντήρηση της σε θερμοκρασία 30-40°C έχει αποδειχτεί ότι την εμπλουτίζει με εκατομμύρια βακτήρια.
Β. Ομάδες μικροοργανισμών που υπεισερχονται.
Περιέχει μικρό μόνο αριθμό μη παθογόνων θερμοάντοχων ειδών βακτηρίων, τα οποία ανήκουν κυρίως στα γένη Bacillus, Lactobacillus, Micrococcus και Streptococcus.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 35: Μικροβιολογία του παγωτού (5 από 5)
Επίσης ανευρίσκονται, σε μικρό βαθμό, είδη μυκήτων και ζυμών.
Επιμολύνσεις όμως που συμβαίνουν μετά την παστερίωση και που σε μικρό βαθμό είναι αναπόφευκτες, συντελούν ώστε να υπεισέρχονται και άλλα είδη ώστε το μικροβιακό φορτίο του παγωτού, εκφρασμένο σε ΟΜΧ, να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ανά γραμμάριο.
Είναι ακόμα δυνατό να ανευρεθεί μικρός αριθμός εντεροβακτηριοειδών, σταφυλοκόκκων και σπόρων θειοαναγωγικών κλωστηριδίων.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 36: Αλλοιώσεις και ελαττώματα (1 από 5)
Αλλοιώσεις οσμής – γεύσεως.
Πικρή γεύση: που οφείλεται σε πικρότητα του γάλακτος, της κρέμας ή της σάκχαρης,
Όξινη γεύση: λόγω παραγωγής γαλακτικού οξέος σε κάποιο στάδιο παραγωγής και κυρίως κατά το στάδιο της ωριμάσεως του μίγματος,
Γεύση και οσμή ταγγού: λόγω οξειδώσεως ή υδρολύσεως του λίπους της κρέμας ή της γαλακτόσκονης,.
Αλμυρή γεύση: λόγω προσθήκης άλατος ή μεγάλης αναλογίας ΣΥΑΛ,
Γεύση καμμένου: λόγω υπερθερμάνσεως του μίγματος κατά την παστερίωση,
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 37: Αλλοιώσεις και ελαττώματα (2 από 5)
Έντονη οσμή αρώματος ή ανυπαρξία αρωματικής οσμής-γεύσεως: στους τύπους παγωτού, στους οποίους προσθέτονται αρωματικές ύλες.
2. Ελαττώματα δομής – συστάσεως.
Το παγωτό έχει δομή αφρώδη, μαλακή, απαλή και ευχάριστη στη μάσηση. Πρέπει να διατηρεί ορισμένο σχήμα και να ρευστοποιείται μόνο όταν εκθέτεται σε θερμοκρασία. μεγαλύτερη από 0°C. Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή και σύσταση του είναι:
Ο αριθμός, το μέγεθος και η κατανομή των κρυστάλλων της υδάτινης φάσεως.
Η ποσότητα του ενσωματωμένου αέρα καθώς και το μέγεθος και η κατανομή των αεροθυλακίων.
Η ποσότητα και η κατανομή των στερεών συστατικών.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 38: Αλλοιώσεις και ελαττώματα (3 από 5)
Τα κυριότερα ελαττώματα δομής και συστάσεως που μπορεί να παρατηρηθούν είναι:
Σύσταση που θρυμματίζεται και που συνήθως οφείλεται σε κακή ενυδάτωση των πρωτεϊνών, ή σε ανεπαρκή ποσότητα σταθεροποιητή.
Βουτυρώδης σύσταση, λόγω υπερβολικής αναλογίας λίπους ή διαχωρισμού της λιπαρής φάσεως.
Υδαρής σύσταση, λόγω υπερβολικής αναλογίας σάκχαρης ή άλλων στερεών συστατικών, γεγονός το οποίο μειώνει το σημείο πήξεως.
Σπογγώδης σύσταση, εξαιτίας υπερβολικής ποσότητας αέρα, ο οποίος συγκεντρώνεται σε μεγάλες αεροφυσαλίδες.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 39: Αλλοιώσεις και ελαττώματα (4 από 5)
Αμμώδης σύσταση, η οποία οφείλεται σε κρυστάλλωση της λακτόζης.
Κρύσταλλος λακτόζης υπεύθυνος για την αμμώδη υφή.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 40: Αλλοιώσεις και ελαττώματα (5 από 5)
Εμφάνιση ιζήματος, λόγω συσσωρεύσεως, σε ορισμένο σημείο της συσκευασίας, συστατικών που δεν διαλύθηκαν. Παρατηρείται κυρίως όταν χρησιμοποιείται κακής ποιότητας σκόνης γάλακτος με όχι καλή διαλυτότητα.
Εμφάνιση πλακούντα στον πυθμένα της συσκευασίας ή συρρίκνωση της μάζας του παγωτού που εκδηλώνεται με εμφάνιση κενού χώρου μεταξύ της μάζας του παγωτού και των τοιχωμάτων του κυπέλλου ή δοχείου συσκευασίας.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 41: Ποιοτικός Έλεγχος (1 από 2)
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Το χρώμα του παγωτού εξαρτάται από το είδος των συστατικών και/ή το είδος της χρωστικής που χρησιμοποιείται. Έτσι το παγωτό “γάλακτος” που παρασκευάζεται από γάλα, σάκχαρη και σταθεροποιητή έχει χρώμα λευκό, το παγωτό “κρέμα” επειδή περιέχει και αυγά έχει χρώμα λευκοκίτρινο, ενώ το παγωτό “σοκολάτα” έχει χρώμα καφέ.
Η οσμή του παγωτού, που παρασκευάζεται με βάση το γάλα είναι ευχάριστη και θυμίζει οσμή βρασμένου γάλακτος σε συνδυασμό με τα άλλα συστατικά που χρησιμοποιούνται (π.χ. κακάο) ή το είδος της αρωματικής ύλης που προσθέτεται (π.χ. βανιλλίνη). Η οσμή του παγωτού φρούτων θυμίζει το φρούτο από το οποίο παράγεται.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 42: Ποιοτικός Έλεγχος (2 από 2)
Η γεύση που αφήνει το παγωτό είναι ευχάριστη, γλυκεία και όχι όξινη με εξαίρεση το παγωτό φρούτων.
2. Χημικός έλεγχος.
Ο χημικός έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση της αναλογίας των συστατικών που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των διάφορων τύπων παγωτού (λίπος, ΣΥΑΛ, σταθεροποιητής, χρωστική κλπ.) καθώς και στην ανίχνευση ουσιών οι οποίες δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται.
3. Μικροβιολογικός έλεγχος
Το παγωτό είναι τρόφιμο που καταναλώνεται από όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα από τα παιδιά, για αυτό πρέπει από μικροβιολογική άποψη να είναι άριστης ποιότητας.
Τεχνολογία παγωτού

## Slide 43: Τέλος Ενότητας