## Slide 1: Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Ενότητα 4: Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας.
Ελένη Μαλισσιόβα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών,
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Η κατανόηση της τεχνολογίας παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος με έμφαση στα στάδια της διήθησης, τυποποίησης, ομογενοποίησης και παστερίωσης. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Θεωρητικό μέρος,
Διήθηση,
Τυποποίηση,
Ομογενοποίηση,
Παστερίωση,
Ανενεργή φωσφατάση/Ανενεργή υπεροξειδάση,
Πειραματικό μέρος.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 6: Θεωρητικό μέρος
Τα κύρια στάδια παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:
(Tetrapak, 1996) 1. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ , 2. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ , 3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, 4. ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
6

## Slide 7: Διήθηση
κρέμα
Είσοδος γάλακτος
Ξένες ύλες
Αποβ.γάλα
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 8: Τυποποίηση
Επιδιώκεται η ρύθμιση της λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος. Γίνεται με ανάμιξη γάλακτος με άλλο γάλα ή γάλακτος με κρέμα.
Για να βρεθεί η αναλογία ανάμιξης χρησιμοποιείται το τετράγωνο του Pearson. Στο κέντρο του τετραγώνου γράφουμε την επιθυμητή λιποπεριεκτικότητα. Οι λιποπεριεκτικότητες αυτών που αναμιγνύουμε γράφονται στις 2 αριστερές γωνίες. Η διαφορά των τιμών στις αριστερές γωνίες από την τιμή στο κέντρο , μας δίνουν την αναλογία που θα χρησιμοποιήσουμε από τα προς ανάμιξη γάλατα (ή κρέμα)
για να λάβουμε το τελικό προϊόν
συγκεκριμένης λιποπεριεκτικότητας.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
8

## Slide 9: Ομογενοποίηση
Η τάση του λίπους να ανέρχεται στην επιφάνεια και να σχηματίζει ένα στρώμα κρέμας αντιμετωπίζεται με την θραύση των λιποσφαιρίων σε μικρότερα με τη χρήση ομογενοποιητή. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του λίπους και μείωση της τάσης ανόδου του λίπους προς την επιφάνεια.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
9
Notes: ,

## Slide 10: Παστερίωση (1 από 3)
Η παστερίωση είναι μια θερμική επεξεργασία για κατάλληλο χρόνο, κατά την οποία θανατώνεται μέρος και όχι όλοι οι βλαστικοί μικροοργανισμοί του γάλακτος.
Με την παστερίωση επιδιώκεται και πρέπει να επιτυγχάνεται:
  Θανάτωση όλων των επικίνδυνων για των καταναλωτή μικροοργανισμών,
  Μείωση της κοινής μικροβιακής χλωρίδας,
  Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της θερμοκρασίας στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος,
  Ελαχιστοποίηση της βλαπτικής επίδρασης της θερμοκρασίας στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος,
  Όσο το δυνατόν μικρότερες φυσικοχημικές μεταβολές.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
10

## Slide 11: Παστερίωση (2 από 3)
Η παστερίωση επιτυγχάνεται με συνδυασμό κατάλληλης θερμοκρασίας για επαρκή χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμική αντίσταση του βλαστικού ή παθογόνου μικροοργανισμού του οποίου η καταστροφή επιδιώκεται καθώς και την ευαισθησία της ποιότητας του προϊόντος στη θερμότητα.
Οι συνδυασμοί χρόνου και θερμοκρασίας που βρέθηκαν ικανοποιητικοί και συγχρόνως είχαν τις μικρότερες φυσικοχημικές και οργανοληπτικές μεταβολές στο γάλα και εφαρμόζονται διεθνώς είναι:
  Η βραδεία παστερίωση LTLT (Low Temperature Long Time): 63°C/30min.
  Η ταχεία παστερίωση HTST (High Temperature Short Time): 72°C/15sec.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
11

## Slide 12: Παστερίωση (3 από 3)
Οι καθιερωμένες θερμοκρασίες παστερίωσης προτείνονται ως ελάχιστες. Έτσι υπάρχει δυνατότητα αύξησης της όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας όπως:
Αυξημένη μικροβιακή χλωρίδα στο νωπό γάλα,
Αύξηση χρόνου ζωής του παστεριωμένου γάλακτος,
Διασφάλιση από τον κίνδυνο επιβίωσης ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών όπως Listeria monocytogenes όταν συντρέχουν λόγοι επιβίωσης κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. έξαρση κρουσμάτων σε μια περιοχή, υποψία μολυσμένων ζώων).
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
12

## Slide 13: Βραδεία παστερίωση (LTLT)
Η παστερίωση γίνεται μέσα σε δεξαμενές (λέβητες) με διπλά τοιχώματα, όπου κυκλοφορεί ζεστό νερό ή ατμός. Ιδανική για μικρής δυναμικότητας μονάδες.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
13

## Slide 14: Ταχεία παστερίωση (HTST) (1 από 6)
Ο θερμικός θάνατος των μικροοργανισμών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του κατάλληλου συνδυασμού θερμοκρασίας /χρόνου αλλά και της πρόκλησης θερμικού σοκ. Κατά αυτή την παστερίωση εφαρμόζονται τα ακόλουθα στάδια:
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας από 4°C στους 72°C μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα,
Παραμονή στους 72°C για 15sec,
Απότομη ψύξη στους 7°C εντός λίγων δευτερολέπτων.
14
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 15: Ταχεία παστερίωση (HTST) (2 από 6)
Οι παραπάνω μεταβολές της θερμοκρασίας επιτυγχάνονται με ειδικά συστήματα ανταλλαγής θερμότητας (εναλλάκτες θερμότητας). Συχνότερος τύπος εναλλάκτη που χρησιμοποιείται είναι ο πλακοειδής. Οι πλάκες συναρμολογούνται και σχηματίζουν θαλάμους.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
15

## Slide 16: Ταχεία παστερίωση (HTST) (3 από 6)
Οι θάλαμοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ στον ένα θάλαμο κυκλοφορεί το προς επεξεργασία γάλα και στον άλλον το θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
16

## Slide 17: Ταχεία παστερίωση (HTST) (4 από 6)
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 18: Ταχεία παστερίωση (HTST) (5 από 6)
1.Δοχείο σταθερής στάθμης,
2.Αντλία τροφοδοσίας,
3.Έλεγκτης ροής,
4.Τμήμα προθέρμανσης (50-55°C),
5.Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας,
6.Τμήμα θέρμανσης (72°C),
7.Σωλήναςπαραμονής (72°C/15sec),
8. Αντλία μεταφοράς,
9.Μονάδα παραγωγής ζεστού νερού,
10,11. Τμήμα ψύξης,
12.Βαλβίδα εκτροπής/αντίστροφης ροής,
13.Πίνακας ελέγχου.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 19: Ταχεία παστερίωση (HTST) (6 από 6)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά Γάλακτος:
Νωπότητα,
Καθαρότητα,
Μικροβιολογική ποιότητα,
Ζωανθρωπονόσοι,
Κατάλοιπα αντιβιοτικών,
Κατάλοιπα μυκοτοξινών,
Λιποπεριεκτικότητα: αξία βουτυροποίησης ,
ΣΥΑΛ: βιομηχανική αξία.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 20: Έλεγχος παστερίωσης
Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν η παστερίωση ήταν επιτυχής εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές, όπως η δοκιμή της φωσφατάσης.
Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένζυμο που φυσιολογικά υπάρχει στο νωπό γάλα και είναι σχετικά θερμοανθεκτική. Η φωσφατάση είναι περισσότερο θερμοανθεκτική από τα παθογόνα βακτήρια.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
20

## Slide 21: Ανενεργή φωσφατάση/Ανενεργή υπεροξειδάση (1 από 2)
Θερμοκρασία oC | Χρόνος για καταστροφή φωσφατάσης | Θερμοκρασία oC | Χρόνος για καταστροφή υπεροξειδάσης
70 | 30 sec | 82 | 15 sec
71 | 21 sec | 85 | 3sec
72 | 14 sec |  | 
75 | 4 sec |  | 
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 22: Ανενεργή φωσφατάση/Ανενεργή υπεροξειδάση (2 από 2)
Κατά συνέπεια η αδρανοποίηση της υποδηλώνει ότι επιτεύχθηκε η παστερίωση, άρα και η καταστροφή των παθογόνων.
Η ύπαρξη δραστηριότητας της φωσφατάσης υποδηλώνει ατελή παστερίωση ή προσθήκη νωπού γάλακτος.
Υπάρχουν μέθοδοι για τον ποσοτικό και τον ποιοτικό προσδιορισμό της φωσφατάσης.
Σε κάθε περίπτωση η ανίχνευση της βασίζεται στην ικανότητας της σε κατάλληλη θερμοκρασία και pH, να ελευθερώνει φαινόλη αντιδρώντας με φαινυλοφωσφορικό δινάτριο. Η παραγόμενη φαινόλη προσδιορίζεται χρωματομετρικά με τη βοήθεια αντιδραστηρίου της φαινόλης (χλωροϊμινοδιβρωμοκινόνη) που δίνει μπλε χρώμα.
Σαν μέθοδο ρουτίνας στη βιομηχανία γάλακτος χρησιμοποιείται η μέθοδος «LACTOGNOST».
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 23: Πειραματικό μέρος (1 από 8)
Τυποποίηση:
Διαθέτουμε γάλα Α λιποπεριεκτικότητας 3.4% και γάλα Β με λιποπεριεκτικότητα 5.1 %. Θέλουμε να προετοιμάσουμε γάλα Γ με λιποπεριεκτικότητα 4%.
Σε τι αναλογία θα πρέπει να αναμιχθούν τα Α και Β για να προετοιμάσουμε το Γ;
Εφαρμόζουμε το τετράγωνο του Pearson:
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας
23

## Slide 24: Πειραματικό μέρος (2 από 8)
A: 3.4
B: 5.1
Γ : 4
1.1
0.6
Χρησιμοποιώντας το τετράγωνο του Pearson βρήκαμε
ότι πρέπει να αναμίξουμε 1.1 μέρη Α με 0.6 μέρη Β.
2. Σε τι αναλογία θα πρέπει να αναμιχθούν τα Α
και Β για να προετοιμάσουμε 1000kg γάλα Γ;
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 25: Πειραματικό μέρος (3 από 8)
Με βάσει το τετράγωνο Pearson η αναλογία είναι 1.1 Α και 0.6 Β.
Άρα: 1,1 Α+ 0.6 Β= 1.7
1.1 Α στα 1.7
x; στα 1000
x = 1.1 1000/1.7  x = 647, 1 kg από το Α
0.6 Β στα 1.7
x; στα 1000
x = 0.6 1000/ 1.7  x = 352, 9 kg από το Β
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 26: Πειραματικό μέρος (4 από 8)
3. Σε περίπτωση που διαθέτουμε 270 kg γάλακτος Α και απεριόριστη ποσότητα Β , με πόσα Kg B πρέπει να γίνει η ανάμιξη για να πάρω το Γ . Πόσα kg Γ θα προκύψουν;
Η ανάμιξη που πρέπει να κάνουμε, σύμφωνα με το τετράγωνο του Pearson είναι 1.1 Α με 0.6 Β:
Άρα 1.1 Α με 0.6 Β
270 kg A με x ; x = 0.6 270/ 1.1  x = 147.2 kg από το Β
Α + Β = Γ  Γ = 270 + 147,2  Γ = 417,2 kg
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 27: Πειραματικό μέρος (5 από 8)
Δοκιμή της φωσφατάσης.
Υλικά :
Lactognost I: αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα για τη ρύθμιση του pH,
Lactognost II: φαινυλοφωσφορικό δινάτριο,
Lactognost ΙΙΙ: χλωροϊμινοδιβρωμοκινόνη,
Απεσταγμένο νερό στους 37oC,
Δοκιμαστικοί σωλήνες,
Υδατόλουτρο 37 oC.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 28: Πειραματικό μέρος (6 από 8)
Τεχνική :
Μεταφέρουμε 10ml απεσταγμένου νερού σε δοκιμαστικό σωλήνα,
Προσθέτουμε από μια ταμπλέτα Lactognost I και Lactognost II,
Αναδεύουμε μέχρι να διαλυθούν,
Προσθέτουμε 1 ml γάλα,
Αναδεύουμε ελαφρά,
Τοποθετούμε στο υδατόλουτρο για μία ώρα,
Προσθέτουμε το Lactognost III με το ειδικό κουταλάκι,
Αφήνουμε για 10 λεπτά,
Αναδεύουμε,
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 29: Πειραματικό μέρος (7 από 8)
Αφήνουμε για 5 λεπτά.
Ανάγνωση αποτελέσματος:
Μπλε χρώμα  ενεργή φωσφατάση  απαστερίωτο γάλα,
Καφέ  ανενεργή φωσφατάση  παστεριωμένο γάλα,
Πράσινο  αμφίβολο αποτέλεσμα  γάλα με πλημμελή παστερίωση ή προσθήκη νωπού  επανάληψη.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 30: Πειραματικό μέρος (8 από 8)
Δοκιμή Υπεροξειδάσης.
Υλικά:
Χαρτάκια δοκιμής υπεροξειδάσης
Τεχνική:
Μεταφέρουμε μια σταγόνα γάλα στο χαρτάκι δοκιμής
Αναμένουμε αλλαγή χρώματος (μπλε), εάν το δείγμα γάλακτος περιέχει το ένζυμο
Οποιαδήποτε αλλαγή χρώματος
μετά τα 2 λεπτά δεν αξιολογείται.
Παστερίωση Γάλακτος, Εκτίμηση αποτελεσματικότητας

## Slide 31: Τέλος Ενότητας