## Slide 1: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά
Ενότητα 1: Ιστορική αναδρομή – Οργανικά πολυμερή
Διδάσκων: Δρ. Κακάβας Β. Κων/νος,
Χημικός, Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
1.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1. Ιστορική αναδρομή
2. Οργανικά πολυμερή
3. Μορφοποίηση πολυμερών

## Slide 6: Ιστορική Αναδρομή (1/5)
Η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει τα πολυμερή από την αρχή της έγγραφης ιστορίας της (π.χ. το δέρμα, το ξύλο, το μαλλί, το βαμβάκι, κλπ., είναι όλες πολυμερικές ουσίες).
Σημαντικές εργασίες με το καουτσούκ έγιναν στις αρχές του 19ου αιώνα.

## Slide 7: Ιστορική Αναδρομή (2/5)
Tο πρώτο καουτσούκ που κατασκευάστηκε συνθετικά μαλάκωνε με θέρμανση και σκλήραινε με ψύξη.
Το 1839 ο Αμερικανός εφευρέτης Charles Goodyear επινόησε τη διεργασία του βουλκανισμού (επιθείωση, δηλ. θερμική επεξεργασία, επονομαζόμενη curing, μίγματος καουτσούκ και θείου), η οποία οδήγησε σε προϊόντα σημαντικής αντοχής.

## Slide 8: Ιστορική Αναδρομή (3/5)
Το 1869 ο John Wesley Hyatt εφεύρε το πρώτο συνθετικό πολυμερικό υλικό από νιτρική κυτταρίνη και καμφορά. Το κυτταρινοειδές (celluloid) είναι ένα σκληρό υλικό που χρησιμοποιείται σε κτένες, φιλμ, παιχνίδια, κλπ.
Περαιτέρω πρόοδος οδήγησε σε ίνες rayon.

## Slide 9: Ιστορική Αναδρομή (4/5)
Το 1909 εμφανίστηκε ο "βακελίτης" (μαύρα τηλέφωνα), που επονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του Leo Bakeland.
Η πολυμερική δομή του καουτσούκ και του celluloid δεν είχε γίνει αντιληπτή μέχρι τη δεκαετία του 1920, όταν ο Γερμανός χημικός Hermann Staudinger απέδειξε ότι η πολυμερική δομή εξηγείται με βάση μακρομοριακές έννοιες μακρών αλυσίδων αποτελούμενων από επαναλαμβανόμενες μονάδες. (Πριν από το Staudinger σύγχυζαν τα πολυμερή με τα κολλοειδή.)

## Slide 10: Ιστορική Αναδρομή (5/5)
Το βιβλίο του Staudinger με τίτλο “Die Hochmolekulären Organischen Verbindungen” (“οι οργανικές ενώσεις μεγάλων μορίων”) δημοσιεύτηκε το 1932.
Μολονότι αρκετοί άλλοι εκτός από το Staudinger συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της μακρομοριακής δομής των πολυμερών, θεωρείται γενικά το 1932 σαν ορόσημο για την αρχή μιας νέας εποχής στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των πολυμερών.

## Slide 11: Οργανικά Πολυμερή
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
  Μονομερή  οι απλές χημικές ενώσεις
  Δραστικότητα μονομερούς  ο αριθμός των δραστικών θέσεων του μονομερούς
  Πολυμερισμός  η διεργασία μετατροπής ενός μονομερούς ή μίγματος μονομερών σε πολυμερές.

## Slide 12: Διάκριση των πολυμερών

## Slide 13: Κατάταξη των πολυμερών

## Slide 14: Μορφοποίηση πολυμερών
Μορφοποίηση με εξώθηση
Μορφοποίηση με έγχυση
Μορφοποίηση με εμφύσηση
Θερμο-μορφοποίηση
Μορφοποίηση με εξώθηση και συνεχή έλξη
Περιστροφική μορφοποίηση

## Slide 15: Μορφοποίηση με εξώθηση (1/3)
Διακρίνονται σε δύο τύπους:
α) Συνεχούς λειτουργίας β) Ασυνεχούς λειτουργίας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
  Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, κτιριακής αποχέτευσης, θέρμανσης, δεξαμενές μεταφοράς, φύλλα πολυστρυρενίου, υλικά συσκευασίας, στην γεωργία.

## Slide 16: Μορφοποίηση με εξώθηση (2/3)
Η μέθοδος συνίσταται σε έναν ειδικά σχεδιασμένο εξωθητή ο οποίος τροφοδοτεί ένα σύστημα καλουπιών, σε συνεργασία με λουτρό ψύξης πληρωμένο με νερό.
Το πολυμερές εισάγεται στη μηχανή, θερμαίνεται και στη συνέχεια περνά μέσα από τους κοχλίες όπου γίνεται πιο ομογενές και καταλήγει σε καλούπι όπου παίρνει την επιθυμητή μορφή.
Τα προϊόντα της διεργασίας υποκαθιστούν προϊόντα φτιαγμένα από ξύλο ή τσιμέντο.

## Slide 17: Μορφοποίηση με εξώθηση (3/3)

## Slide 18: Μορφοποίηση με έγχυση (καλούπι) (1/2)
Η διαδικασία περιλαμβάνει την τήξη του πολυμερούς κατά την επαφή του με τα θερμά τοιχώματα ενός κυλίνδρου και τη έγχυσή του στην κοιλότητα ενός καλουπιού.
Εκεί το πολυμερές ψύχεται υπό πίεση παίρνοντας τη μορφή του καλουπιού.

## Slide 19: Μορφοποίηση με έγχυση (καλούπι) (2/2)

## Slide 20: Μορφοποίηση με εμφύσηση (1/3)
Το πολυμερές διέρχεται μέσω κυλινδρικής μήτρας εκβολής για την παραγωγή ενός κυλινδρικού προ-μορφώματος.
Καθώς ο σωλήνας του προ-μορφώματος κατέρχεται, ένα εκμαγείο κλείνει τα άκρα του έτσι ώστε στο ένα άκρο του να έχει διεισδύσει ένα ακροφύσιο αέρα.
Η εμφύσηση του αέρα μέσω του ακροφυσίου εξογκώνει το προ-μόρφωμα εξαναγκάζοντάς το να πάρει το σχήμα της κοιλότητας του εκμαγείου.

## Slide 21: Μορφοποίηση με εμφύσηση (2/3)

## Slide 22: Μορφοποίηση με εμφύσηση (3/3)
Η τεχνική της εμφύσησης χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την παραγωγή γυάλινων φιαλών και επεκτάθηκε η χρήση της για πλαστικές φιάλες ή γενικά κοίλα αντικείμενα.
Εφαρμογές για παιχνίδια από ζελατίνη και μπουκάλια PET

## Slide 23: Θερμο-μορφοποίηση (1/2)
Είναι τεχνική παραγωγής φυλλοειδών πλαστικών προϊόντων.
Χρησιμοποιείται ένα επίπεδο & ισοπαχές θερμοπλαστικό φύλλο το οποίο μετά την προθέρμανσή του έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια μιας φόρμας της οποίας παίρνει το σχήμα.
Παραδείγματα: ποτηράκια μίας χρήσης, βιντεοκασέτες, θήκες αυγών.

## Slide 24: Θερμο-μορφοποίηση (2/2)

## Slide 25: Μορφοποίηση με εξώθηση και συνεχή έλξη
Τα παραγόμενα υλικά είναι ενισχυμένα και χαρακτηρίζονται σύνθετα.
Συνήθως αντικαταστούν πολυμερή όπου απαιτούνται μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές.
Παραδείγματα προϊόντων είναι: δομικά υλικά για γέφυρες, κτίρια, ηλεκτρολογικές εφαρμογές (επικαλύψεις καλωδίων).

## Slide 26: Περιστροφική μορφοποίηση
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι έπιπλα, παιχνίδια, αυτοκινητοβιομηχανία, δεξαμενές, είδη διασκέδασης, τρόφιμα.

## Slide 27: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: «Χρήστος Μέγας»