## Slide 1: Επεξεργασία – Φινίρισμα Επιφανειών
Ενότητα 2: Κατηγορίες – Κατατάξεις επιχρισμάτων.
Διδάσκων: Δρ. Κακάβας Β. Κων/νος,
Χημικός, Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
1.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1. Κατηγορίες Επιχρισμάτων
2. Κατάταξη επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη
3. Κατάταξη επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου
4. Κατάταξη επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα

## Slide 6: Κατηγορίες Επιχρισμάτων (1/2)
Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη.
  1. Επιχρίσματα με οργανικό διαλύτη
  2. Επιχρίσματα με βάση το νερό
Β. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση την χημική δομή του συνδετικού μέσου.
  1. Επιχρίσματα με βάση το λινέλαιο (Ελαιοχρώματα και Λαδομπογιές)
  2. Βερνίκια (Αλκυδικά Επιχρίσματα)
  3. Επιχρίσματα δύο συστατικών

## Slide 7: Κατηγορίες Επιχρισμάτων (2/2)
Γ. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα στο οποίο εφαρμόζονται.
  1. Επιχρίσματα μετάλλων
  2. Επιχρίσματα κτιρίων
  3. Επιχρίσματα ξύλου & προϊόντων του

## Slide 8: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (1/6)
1. Επιχρίσματα με οργανικό διαλύτη.
  Η βιομηχανία επιχρισμάτων είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής διαλυτών.
  Αυτοί μπορεί να είναι αλειφατικοί (white spirit), και αρωματικοί υδρογονάνθρακες (toluene & xylene).
  Οι υπόλοιποι είναι κετόνες, αλκοόλες, εστέρες, αιθέρες ή χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες.

## Slide 9: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (2/6)
1. Επιχρίσματα με οργανικό διαλύτη.
  Συνήθως αναφερόμαστε στο σύνολο των πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds VOCs) που εμπεριέχονται σε ένα επίχρισμα, και που προφανώς δεν είναι μόνο οι διαλύτες αλλά και άλλες οργανικές ενώσεις.
  Οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι υπεύθυνες για τα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται συνήθως στους εργαζόμενους με τα επιχρίσματα.

## Slide 10: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (3/6)
2. Επιχρίσματα με βάση το νερό.
  Ο όρος υδατοδιαλυτά επιχρίσματα δεν είναι πραγματικός γιατί προσφέρονται στην αγορά σαν γαλακτώματα ή διασπορές σε νερό, δηλαδή δεν είναι πραγματικά διαλύματα σ’ αυτό.
  Έτσι δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι μετά το στέγνωμα είναι εντελώς αδιάλυτα σε νερό.

## Slide 11: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (4/6)
2. Επιχρίσματα με βάση το νερό.
  Τέτοια παραδείγματα είναι τα επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης ή όπως αλλιώς λέγονται οικοδομικά επιχρίσματα π.χ. το PVA [πολύ(οξικός βινυλεστέρας], PMMA [πολύ(μεθακριλικός μεθυλεστέρας)] κλπ.
  Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι το πρόβλημα της μειωμένης πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες γαλακτοματοποιούνται εντός του υδατοδιαλυτού φορέα σε αναλογία 5 έως 15% αλκυδικές ρητίνες ή έλαια.

## Slide 12: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (5/6)
2. Επιχρίσματα με βάση το νερό.
  Επίσης στα χρησιμοποιούνται ειδικά διασπαρτικά μέσα όπως το πυροφοσφωρικό τετρανάτριο & η λεκιθίνη.
  Επίσης προστατευτικά πολυμερή & παχυντές μειώνουν το ρυθμό κατακάθισης του πιγμέντου.

## Slide 13: Α. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τον διαλύτη (6/6)
2. Επιχρίσματα με βάση το νερό.
  Επίσης τα αντιαφριστικά όπως η n-οκτανόλη καθώς και ανώτερες αλκοόλες κ.α. είναι πολύ χρήσιμα.
  Επίσης χρησιμοποιούνται αντιψυκτικά π.χ. αιθυλενογλυκόλη αλλά και μυκητοκτόνα όπως ο ZnO προστατεύει τα επιχρίσματα εξωτερικού χώρου από τη μούχλα.

## Slide 14: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (1/9)
1. Επιχρίσματα με βάση το λινέλαιο (Ελαιοχρώματα και Λαδομπογιές)
  Μέχρι το 1950 όλα τα προστατευτικά επιχρίσματα είχαν σαν βάση τα πολυακόρεστα έλαια όπως το λινέλαιο, το ιχθυέλαιο, το ξυλέλαιο (Tung oil, Tung wood oil), το πευκέλαιο (tall oil).
  Επίσης χρησιμοποιούνται αντιψυκτικά π.χ. αιθυλενογλυκόλη αλλά και μυκητοκτόνα όπως ο ZnO προστατεύει τα επιχρίσματα εξωτερικού χώρου από τη μούχλα.

## Slide 15: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (2/9)
1. Επιχρίσματα με βάση το λινέλαιο (Ελαιοχρώματα και Λαδομπογιές)
  Το ξυλέλαιο (Tung oil) λαμβάνεται από το πολυετές δέντρο που ονομάζεται Tung (Κίνα) και τα γλυκερίδια που περιέχουν τα ελαϊκό και ελαιομαργαρικό οξέα, τα οποία κατατάσσεται στην κατηγορία των ξηραινόμενων ελαίων χρησιμοποιείται στην κατασκευή βερνικιών ανθεκτικών στην υγρασία.

## Slide 16: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (3/9)
1. Επιχρίσματα με βάση το λινέλαιο (Ελαιοχρώματα και Λαδομπογιές)
  Το πευκέλαιο (tall oil) οφείλει την ονομασία του στον αρχικό όρο talloja που σημαίνει στα Σουηδικά έλαιο του πεύκου (pine oil). Αυτό είναι μίγμα κολοφωνίου και λιπαρών οξέων. Πρόκειται για το παραπροϊόν της κατεργασίας λεύκανσης του πολτοποιημένου ξύλου του πεύκου (χαρτομάζα – Kraft process).

## Slide 17: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (4/9)
1. Επιχρίσματα με βάση το λινέλαιο (Ελαιοχρώματα και Λαδομπογιές)
  Τα λιπαρά οξέα του πευκελαίου λαμβάνονται ως άλατα του Νατρίου σε ένα σκουρόχρωμο υγρό. Μετά την οξύνιση και την κλασματική απόσταξη του παραπάνω μίγματος διαχωρίζονται τα λιπαρά οξέα από το κολοφώνιο.
  Το κολοφώνιο αποτελείται από μίγμα αβιετικού και πιμαρικού οξέος. Το κολοφώνιο χρησιμοποιείται κατά κόρον στη βιομηχανία ελαιοχρωμάτων & βερνικιών.

## Slide 18: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (5/9)
2. Βερνίκια (αλκυδικά επιχρίσματα)
  Έγιναν σύντομα δημοφιλείς εξαιτίας του χαμηλού κόστους, την εύκολη εφαρμογή τους, τις μεγάλες δυνατότητές τους λόγω της μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών, αλλά και των πολλών προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

## Slide 19: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (6/9)
3. Επιχρίσματα δύο συστατικών
  Τα επιχρίσματα αυτά είναι οι εποξειδικές ρητίνες και οι πολυουρεθάνες.
  Τα δύο συστατικά είναι πολυμερή που το χαμηλό ιξώδες επιτρέπει την διείσδυση του επιχρίσματος στις ανωμαλίες του υποστρώματος, ενώ οι δραστικές ουσίες προσδίδουν την απαραίτητη πολικότητα για πρόσφυση.
  Συγχρόνως άλλες πολικές ομάδες και των δύο συστατικών αντιδρούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα δικτυωμένο συνεκτικό φιλμ.

## Slide 20: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (7/9)
3. Επιχρίσματα δύο συστατικών
  Πολυουρεθάνες:
  Όταν λοιπόν ο διισοκυανικός εστέρας έρθει σε επαφή με το δεύτερο συστατικό που είναι ένας ολιγοεστέρας ή ολιγοαιθέρας, αρχικά προσφύονται στο υπόστρωμα και μετά αντιδρούν μεταξύ τους.
  Έτσι, σχηματίζεται ένα συνεκτικό φιλμ. Η εξάτμιση του διαλύτη είναι ένα πρόβλημα. Βελτιώνεται όμως με καλό φινίρισμα των επιφανειών.
  Παραδείγματα αποτελούν οι εποξειδικές ρητίνες & οι πολυουρεθάνες.

## Slide 21: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (8/9)
3. Επιχρίσματα δύο συστατικών
  Εποξειδικές ρητίνες:
  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα επιχρίσματα που είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
  Χρησιμοποιούνται για τα μέταλλα. Παράδειγμα αποτελούν τα εποξυπολυαμιδικά επιχρίσματα.
  Παρασκευάζονται από αντίδραση της διαιθυλένοτριαμίνης (πολυαμίδιο) με ένα διμερές οξύ. Η σύνθεση των δύο παραπάνω ουσιών επιδεικνύει ένα ασυνήθιστο υψηλό βαθμό πρόσφυσης σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας άλατος μεταξύ των πρωτονιωμένων αμινομάδων της πολυαμιδικής ρητίνης και του FeO.

## Slide 22: B. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση τη χημική δομή του συνδετικού μέσου (9/9)
3. Επιχρίσματα δύο συστατικών
  Εποξειδικές ρητίνες (συνέχεια):
  To FeO δημιουργείται σε μέταλλα όπως ο σίδηρος και το αλουμίνιο.
  Έτσι η πολυαμιδική ρητίνη αντιδρά με το υπόστρωμα και οι ελεύθερες αμινομάδες του πολυαμιδίου αντιδρούν με την ρητίνη για τη δημιουργία του συνεκτικού φιλμ.
  Το συνεκτικό φιλμ δημιουργείται αφού τα συστατικά προσφυθούν στο υπόστρωμα με ιοντικούς δεσμούς.

## Slide 23: Γ. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα στο οποίο εφαρμόζονται. (1/4)
1. Επιχρίσματα μετάλλων.
  Tα επιχρίσματα εξασφαλίζουν προστασία στα μέταλλα ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε διαβρωτικό περιβάλλον.
  Το επίχρισμα πρέπει να είναι αδιαπέραστο.
  Οι ιδιότητες του επιχρίσματος πρέπει να είναι: ανθεκτικό στην τριβή, στην κρούση, στις ακτινοβολίες, στα μικρόβια, στην ατμόσφαιρα που περιέχει οξέα, αλκάλια, άλατα, όζον, SO2 κ.α.

## Slide 24: Γ. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα στο οποίο εφαρμόζονται. (2/4)
1. Επιχρίσματα μετάλλων.
  Αρχικά γίνεται προετοιμασία του μεταλλικού υποστρώματος. Πρέπει να καθαριστεί αρχικά από σκόνες, σκουριές και στη συνέχεια να αμμοβοληθεί για να αποκτήσει την απαιτούμενη τραχύτητα.
  Μπορεί όμως και ένα αστάρι (το οποίο παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση με τη μεταλλική επιφάνεια) και η επιφάνεια που δημιουργεί προσφύεται το τελικό επίχρισμα. Όσο λεπτότερο είναι το φιλμ τόσο ισχυρότερη είναι η πρόσφυση.
  Τα αστάρια χρησιμοποιούνται σήμερα με βινυλικά επιχρίσματα γιατί αντιδρούν με τη μεταλλική επιφάνεια. Τα αστάρια αυτά (Wash primers) αποτελούνται από Η3PΟ4, πολυβινυλοβουτυράλη, ενός αδρανοποιητή διάβρωσης με διάλυσή τους σε αλκοόλη.

## Slide 25: Γ. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα στο οποίο εφαρμόζονται. (3/4)
2. Επιχρίσματα Κτιρίων.(δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς).
Διακρίνονται σε επιχρίσματα:
α. εσωτερικών χώρων:
  Έχουν κυρίως διακοσμητικό χαρακτήρα. Επομένως χρειάζεται απουσία οργανικών διαλυτών.
  Χρήση του πολύ (οξικού βυνιλεστέρα) γαλακτώματος για εσωτερικούς χώρους.
  Στα μπάνια λόγω της υψηλής υγρασίας γίνεται χρήση του γαλακτώματος του πολύ (βερσατικού βυνιλεστέρα).
  Σε άλλους χώρους όπως νοσοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων, σφαγεία τότε οι εποξειδικές ρητίνες και οι πολυουρεθάνες έχουν τέλεια χρήση.

## Slide 26: Γ. Κατάταξη των επιχρισμάτων με βάση το υπόστρωμα στο οποίο εφαρμόζονται. (4/4)
2. Επιχρίσματα Κτιρίων.
Διακρίνονται σε επιχρίσματα:
β. εξωτερικών χώρων:
Τα γαλακτώματα του πολύ (μεθακριλικού μεθυλεστέρα) χρησιμοποιούνται σήμερα με μεγάλη επιτυχία.
Αντέχει στην ακτινοβολία του ήλιου, προσφύεται καλά σε ανόργανα υλικά όπως τσιμέντο ή σοβάς.

## Slide 27: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: «Χρήστος Μέγας»