## Slide 1: Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών
Ενότητα 4: Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
Γεώργιος Νταλός,
Καθηγητής,
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή αλλά και η κατανόηση των προδιαγραφών που αφορούν τα σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Ταξινόμηση ξυλείας,
Τρόποι προσδιορισμού της πυκνότητας,
Τρόποι προσδιορισμού της υγρασίας.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων

## Slide 6: Ξύλο για επιπλοποιία. Γενική ταξινόμηση με βάση την ποιότητα του ξύλου (1 από 2)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
6

## Slide 7: Ξύλο για επιπλοποιία. Γενική ταξινόμηση με βάση την ποιότητα του ξύλου (2 από 2)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
7

## Slide 8: Πριστή Ξυλεία. Ποιοτική ταξινόμηση ξυλείας πλατύφυλλων
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
8

## Slide 9: Δοκιμή του ξύλου, δειγματοληψία
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
9

## Slide 10: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της πυκνότητα (1 από 3)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
10

## Slide 11: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της πυκνότητα (2 από 3)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
11

## Slide 12: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της πυκνότητα (3 από 3)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
12

## Slide 13: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας (1 από 4)
Η ποσοστιαία περιεχόμενη υγρασία του ξύλου παριστά τη σχέση μεταξύ της μάζας του νερού που περιέχεται στο ξύλο και της απόλυτης ξηρής μάζας του ξύλου. Τα δοκίμια μπορεί να έχουν διάφορες διαστάσεις, συνιστάται όμως το μήκος τους στην κατεύθυνση των ινών να μην υπερβαίνει τα 20 mm. Μετά τα τεστ μηχανικής αντοχής τα δοκίμια προσδιορισμού υγρασίας πρέπει να παίρνονται κοντά στη θέση θραύσεως. Η λήψη των δοκιμίων πρέπει να γίνεται με κοπτικά μέσα που έχουν οξείς ακμές για να περιορίζονται οι απώλειες της υγρασίας. Αμέσως μετά τη λήψη προσδιορίζεται η μάζα του δοκιμίου mu με ζύγιση (ακρίβεια 0,1). Ακολουθεί ξήρανση μέχρι απόλυτα ξηρή μάζα mo σε κλίβανο (Θ=103±2 oC).
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
13

## Slide 14: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας (2 από 4)
Η απόλυτη ξηρή μάζα επιτυγχάνεται όταν δύο διαδοχικές ζυγίσεις σε απόσταση 6 ωρών δεν διαφέρουν περισσότερο του 0,1% της μάζας του δοκιμίου. Το δοκίμιο μετά την ξήρανση τοποθετείται σε ξηραντήριο προκειμένου να ψυχθεί και στη συνέχεια ζυγίζεται.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
14

## Slide 15: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας (3 από 4)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
15

## Slide 16: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας (4 από 4)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
16

## Slide 17: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (1 από 6)
Το ξύλο ως υγροσκοπικό υλικό διογκώνεται όταν προσλαμβάνει υγρασία από το περιβάλλον (αύξηση διαστάσεων) και ρικνώνεται όταν χάνει υγρασία (μείωση διαστάσεων). Ως ανισότροπο υλικό το ξύλο παρουσιάζει διαφορετική αυξομείωση των διαστάσεών του, με τη μεταβολή της υγρασίας, στις τρεις αυξητικές κατευθύνσεις δηλ. την ακτινική r (παράλληλα με τις ακτίνες) την εφαπτομενική t (παράλληλα με τους ετησίους δακτυλίους) και την αξονική l (παράλληλα με τις ίνες του ξύλου).
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
17

## Slide 18: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (2 από 6)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
18

## Slide 19: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (3 από 6)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
19

## Slide 20: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (4 από 6)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
20

## Slide 21: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (5 από 6)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
21

## Slide 22: Δοκιμή του ξύλου, προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης (6 από 6)
Σχήμα.1 Α. Δοκίμιο προσδιορισμού της διόγκωσης-ρίκνωσης στην εφαπτομενική και ακτινική κατεύθυνση του ξύλου.
Β. Δοκίμιο προσδιορισμού της διόγκωσης-ρίκνωσης στην αξονική κατεύθυνση του ξύλου.
Οι αριθμοί των ανωτέρω Σχημάτων και όσων άλλων ακολουθούν υποδηλώνουν mm.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
22

## Slide 23: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες (1 από 5)
Η δοκιμή γίνεται σε μικρά δοκίμια απαλλαγμένα σφαλμάτων τετραγωνικής διατομής a=20 mm. Εάν το ξύλο εμφανίζει ανομοιόμορφη δομή λαμβάνονται δοκίμια με μεγαλύτερο μήκος πλευράς a=50 mm έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 5 ετήσιοι δακτύλιοι. Το μήκος (ύψος) του δοκιμίου στην κατεύθυνση των ινών μπορεί να είναι από h=1,5a έως 3a.
Τα δοκίμια προ του τεστ κλιματίζονται σε κανονικό κλίμα (20οC και 65% σχ. υγρασία). Προ της δοκιμής πρέπει να προσδιορίζεται η πυκνότητα του δοκιμίου.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
23

## Slide 24: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες (2 από 5)
Κατά το τεστ το δοκίμιο τοποθετείται μεταξύ δύο μεταλλικών πλακών και φορτίζεται μέχρι επίτευξης (εντός 1,5 - 0,5 min) της μέγιστης αντοχής του δοκιμίου σε θλίψη σDII. Το μήκος του δοκιμίου είναι κατά τη φόρτιση απόλυτα παράλληλο με την κατεύθυνση εφαρμογής του φορτίου.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
24

## Slide 25: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες (3 από 5)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
25

## Slide 26: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες (4 από 5)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
26

## Slide 27: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες (5 από 5)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
27

## Slide 28: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (1 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
28

## Slide 29: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (2 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
29

## Slide 30: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (3 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
30

## Slide 31: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (4 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
31

## Slide 32: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (5 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
32

## Slide 33: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (6 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
33

## Slide 34: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (7 από 10)
Παράδειγμα.
Έστω ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε το μέτρο ελαστικότητας και την αντοχή ξύλου ελάτης σε κάμψη. Επιλέγουμε τα δοκίμια μας έτσι ώστε να μην έχουν σφάλματα, στη συνέχεια μορφοποιούμε τα δοκίμια μας έτσι ώστε να είναι ορθογωνισμένα και στις διαστάσεις που ορίζει η προδιαγραφή. Τοποθετούμε τα δοκίμια σε θάλαμο κλιματισμού σε κανονικές συνθήκες (20±1 C0 65±3 % σχ. υγρασίας) έως ότου αποκτήσουν σταθερό βάρος. Προσδιορίζουμε τις διαστάσεις χρησιμοποιώντας παχύμετρο με ακρίβεια 2 δεκαδικών και ζυγίζουμε το δοκίμιο μας.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
34

## Slide 35: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (8 από 10)
Προετοιμάζουμε τη μηχανή αντοχής και τοποθετούμε το δοκίμιο έτσι ώστε να δέχεται τη φόρτιση στο κέντρο ή σε δύο συμμετρικά σημεία, ανάλογα με τη δοκιμή που θέλουμε να κάνουμε . Κατά τη διάρκεια του πειράματος θα πρέπει να σημειώνουμε το βέλος κάμψης σε αντιστοιχία με τη δύναμη για τη δημιουργία της γραφικής παράστασης. Όταν ολοκληρωθεί το πείραμα τοποθετούμε το δοκίμιο σε ξηραντήριο μέχρι να αποκτήσει απόλυτα ξηρή μάζα. Τέλος υπολογίζουμε την πυκνότητα και την περιεχόμενη υγρασία του.
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
35

## Slide 36: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (9 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
36

## Slide 37: Δοκιμή του ξύλου, αντοχή σε κάμψη (10 από 10)
Μηχανικές Ιδιότητες του Ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων
37

## Slide 38: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος