## Slide 1: Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών
Ενότητα 5: Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
Γεώργιος Νταλός,
Καθηγητής,
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές του τρόπου προσδιορισμού των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου και των προϊόντων του. Οι χημικές ιδιότητες είναι πολύ χρήσιμες για την συγκόλληση του ξύλου αλλά και την αξιοποίηση του στην χημικά βιομηχανία.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1.Ανάλυση συσκευών που χρησιμοποιούνται,
2. Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων διαλυτών στο νερό,
3. Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων διαλυτών στο δίχλωρο μεθάνιο,
4. Μέτρηση περιεχόμενων εκχυλισμάτων στην αλκοόλη βενζόλιο,
5. Προσδιορισμός ανόργανων συστατικών.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 6: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (1 από 6)
Σκοπός.
Η μέθοδος αποσκοπεί στον προσδιορισμό της τέφρας η οποία εκφράζεται ως το επί της (%) ποσοστό του παραμένοντος υπολοίπου μετά την ξηρά οξείδωση (οξείδωση με καύση στους 580-600οC) του ξύλου ή των παραγώγων του ξύλου. Το περιεχόμενο σε τέφρα αποτελεί ένα μέτρο των ανόργανων συστατικών του ξύλου.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
6

## Slide 7: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (2 από 6)
Συσκευές.
Χρησιμοποιούνται χωνευτήρια (κάψες) με ερμητικά προσαρμοσμένα καλύμματα χωρητικότητας 30 ml ή και περισσότερο. Προτιμούνται χωνευτήρια από πλατίνα αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα από χαλαζία ή πορσελάνη.
Για την καύση απαιτείται ηλεκτρικός κλίβανος κατά προτίμηση εφοδιασμένος με πυρόμετρο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Επιπλέον είναι αναγκαίος ένας αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια 0,1 mg και ένα πυριαντήριο με ελεγχόμενη τη θερμοκρασία μεταξύ 100 οC και 105 οC.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 8: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (3 από 6)
Δείγμα.
Το δείγμα αποτελείται από 2 g περίπου κονιοποιημένου ξύλου τέτοιων διαστάσεων ώστε να διέρχεται από πλέγμα Νο 40 δηλ. <0,420 μm. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού υλικού που πρόκειται να ελεγχθεί.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 9: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (4 από 6)
Διαδικασία ανάλυσης.
Το κενό χωνευτήριο και το κάλυμμά του θερμαίνεται στους 60 οC, ψύχεται σε ένα υάλινο ξηραντήριο (desiccator) και ζυγίζεται με προσέγγιση 0,1 mg. Το δείγμα των 2 g τοποθετείται στο χωνευτήριο, προσδιορίζεται το βάρος του και τοποθετείται σε πυριαντήριο για ξήρανση στους 100-105 οC με ανοικτό το κάλυμμα. Μετά από 1 ώρα καλύπτεται το χωνευτήριο με το κάλυμμά του, ψύχεται σε ξηραντήριο και ζυγίζεται. Η ξήρανση και η ζύγιση επαναλαμβάνονται μέχρι σταθερού βάρους που δεν μεταβάλλεται περισσότερο από 0,1 mg. Κατά τη διάρκεια της ψύξης και ζύγισης πρέπει να καλύπτεται το χωνευτήριο για να αποφεύγεται η προσρόφηση υγρασίας.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 10: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (5 από 6)
Το βάρος (χωνευτήριο και δείγμα μείον χωνευτήριο) καταγράφεται ως ξηρό βάρος του δείγματος.
Το χωνευτήριο με το περιεχόμενό του χωρίς κάλυμμα τοποθετείται στον ηλεκτρικό κλίβανο και αναφλέγεται μέχρι σχηματισμού της ελάχιστης ποσότητας άνθρακα. Η θέρμανση μέχρι ανάφλεξης γίνεται ήπια (σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας) ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φλόγας και ισχυρών ρευμάτων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μηχανική απώλεια του περιεχόμενου. Συνιστάται τελική θερμοκρασία ανάφλεξης από 580 οC μέχρι 600οC. Ανάφλεξη σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγεται. Μετά την ανάφλεξη το χωνευτήριο και το περιεχόμενό του μεταφέρονται σε ένα ξηραντήριο, αφού χαλαρός τοποθετηθεί το κάλυμμα, όπου ψύχεται και μετά ζυγίζεται.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 11: Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου (6 από 6)
Η θέρμανση επαναλαμβάνεται για περιόδους 30 min μέχρι το βάρος μετά την ψύξη να μην μεταβάλλεται περισσότερο από 0,2 mg.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 12: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (1 από 10)
Σκοπός.
Η μέθοδος αποσκοπεί στην προετοιμασία ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα δασικά είδη της Βορείου Αμερικής. Τα εκχυλίσματα του ξύλου αποτελούνται από συστατικά τα οποία είναι διαλυτά σε ουδέτερους διαλύτες και δεν αποτελούν μέρους της ξυλώδους μάζας. Τα συστατικά αυτά πρέπει ν’ απομακρυνθούν προτού αρχίσει οποιανδήποτε άλλη χημική ανάλυση του ξύλου.
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου είναι δυνατόν τόσο τα χρησιμοποιούμενα υλικά όσο και η διαδικασία ανάλυσης να είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου. Γι’ αυτό πρέπει να παίρνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 13: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (2 από 10)
Τα εκχυλίσματα που παίρνονται με διάλυμα αλκοόλης-βενζολίου αποτελούνται από κηρούς, λίπη και ορισμένα είδη ρητινών, ενώ με ζεστό νερό εκχειλίζονται χημικές ενώσεις όπως τανίνες, σάκχαρα, άμυλο και χρωστικές ουσίες.
Συσκευή.
Χρησιμοποιείται υάλινη συσκευή εκχυλίσεως τύπου Soxhlet μεγέθους τέτοιου ώστε να μπορεί να υποδεχθεί το δείγμα και υάλινοι ηθμοί με μέσο μέχρι μεγάλο πορώδες. Αντί των υάλινων ηθμών μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ηθμοί κατάλληλου μεγέθους από βαμβακερό ύφασμα με λεπτή ύφανση.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 14: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (3 από 10)
Μια άλλη δυνατότητα είναι να τοποθετηθεί μικρό κάλυμμα από βαμβάκι ή από συρμάτινο πλέγμα στο σωλήνα εκκενώσεως της συσκευής και η συσκευή να πληρωθεί με ξυλόσκονη. Επάνω στο υλικό της ξυλόσκονης τοποθετείται λεπτός συρμάτινος δίσκος για να αποφευχθούν αυλακώσεις από την ενστάλαξη του συμπυκνωμένου διαλύματος.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου

## Slide 15: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (4 από 10)
Αντιδραστήρια.
α) Αιθυλική αλκοόλη (95%).
β) Μίγμα αιθυλικής αλκοόλης-βενζολίου. Ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης και βενζολίου σε κατ’ όγκο αναλογία 1:2. Επειδή οι ατμοί του βενζολίου είναι επικίνδυνοι για την υγεία επιβάλλονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία της συσκευής Soxhlet.
Δείγμα.
Το δείγμα αποτελείται από ξυλόσκονη ξηρή στον αέρα που έχει διαστάσεις <250 μm και >180 μm και έχει παραχθεί με μύλο τύπου Wiley.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
15

## Slide 16: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (5 από 10)
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
16

## Slide 17: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (6 από 10)
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
17

## Slide 18: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (7 από 10)
Διαδικασία.
Μια κατάλληλη ποσότητα του δείγματος ξυλόσκονης τοποθετείται στον ηθμό εκχυλίσεως έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την κορυφή του σωλήνα του σιφωνίου. Στην αρχή γίνεται επί 4 ώρες εκχύλιση με μίγμα αλκοόλης-βενζολίου στη συσκευή εκχυλίσεως Soxhlet. Στη συνέχεια ο ηθμός με το δείγμα μεταφέρονται σε χοάνη τύπου Bόchner, όπου με αναρρόφηση απομακρύνεται η περίσσεια του διαλύτη και ο ηθμός με την ξυλόσκονη εκπλύνεται με αλκοόλη για απομάκρυνση του βενζολίου.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
18

## Slide 19: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (8 από 10)
Μετά ο ηθμός με την ξυλόσκονη τοποθετείται στη συσκευή εκχυλίσεως και η εκχύλιση συνεχίζεται με αλκοόλη 95% για 4 ή περισσότερες ώρες όσες χρειάζονται για να γίνει η αλκοόλη του σιφωνίου άχρωμος.
Όταν ο ηθμός είναι σχεδόν πλήρης τότε τοποθετείται επί του χείλους του ηθμού μια κάψα τύπου Gooch κατάλληλου μεγέθους για τη συγκράτηση της ξυλόσκονης. Η εκχύλιση με κάθε εκχυλιστή πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό ώστε το σιφόνι να λειτουργεί 4 φορές ανά ώρα. Στη συνέχεια η ξυλόσκονη απλώνεται σε ένα λεπτό στρώμα και αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα μέχρι να εξατμισθεί η αλκοόλη.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
19

## Slide 20: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (9 από 10)
Κατόπιν η ξυλόσκονη μεταφέρεται μέσα σε φιάλη 1 λίτρου τύπου Erlenmeyer ή Florence και εκχειλίζεται 3 φορές με 1 λίτρο απεσταγμένου νερού θερμοκρασίας 100 οC επί 1 ώρα. Το νερό πρέπει να είναι σε θερμοκρασία βρασμού όταν γίνεται η προσθήκη της ξυλόσκονης και επίσης η φιάλη πρέπει να περιβάλλεται πλήρως με βραστό νερό στο υδρόλουτρο. Μετά το πέρας εκχύλισης με νερό το διάλυμα διηθείται σε μια χοάνη τύπου Bόchner, εκπλύνεται με 500 ml βραστού απεσταγμένου νερού και αφήνεται η εκχυλισθείσα ξυλόσκονη να ξηραθεί στον αέρα.
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
20

## Slide 21: Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων (10 από 10)
Χημικές Ιδιότητες του Ξύλου
21

## Slide 22: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος