## Slide 1: Στερεα αποβλητα
Κατερίνα Παπαοικονόμου
Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση»
14 Ιανουαρίου 2015
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

## Slide 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Απορρίμματα είναι όλα τα κατά υποκειμενική κρίση άχρηστα προϊόντα ή υλικά που παράγονται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Διαχείριση απορριμμάτων είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων από τη φάση της παραγωγής τους έως και τη φάση της τελικής διάθεσής τους στο περιβάλλον, με ή χωρίς προηγούμενη βιομηχανική επεξεργασία.

## Slide 3: Αιτιεσ αυξησησ τησ παραγωγησ απορριμματων
Η βελτίωση του επιπέδου ζωής.
Προώθηση προϊόντων.
Καταναλωτική κοινωνία.
Αστικοποίηση.
Βιομηχανοποίηση.
Αύξηση του πληθυσμού.

## Slide 4: Διαφορεσ μεταξυ χυτα και χαδα
Η χωροθέτηση ΧΥΤΑ γίνεται μετά από μελέτη με κριτήρια τεχνικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικής αποδοχής.
Σε ένα ΧΥΤΑ υπάρχει μέριμνα για τα διασταλλάζοντα νερά.
Το βιοαέριο στο ΧΥΤΑ συλλέγεται και αξιοποιείτια.
Στο ΧΥΤΑ πραγματοποιείται καθημερινή κάλυψη των απορριμμάτων με χώματα.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά το πέρας λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

## Slide 5: Συνδρομο nimby (not in my back yard)
Κακή ενημέρωση.
Έλλειψη εμπιστοσύνης.
Μείωση της τιμής αγοράς της παρακείμενης γης.
Υπόθεησ άλλων.
Έλλειψη πολιτικής κινήτρων.

## Slide 6: Διαχειριση απορριμματων
Προσυλλογή με ευθύνη της νοικοκυράς.
Αποκομιδή με ευθύνη της δημοτικής αρχής.
Υγειονομική ταφή με ευθύνη της δημοτικής αρχής.

## Slide 7: Αρχεσ αειφορικησ διαχειρισησ
Μείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των απορριμμάτων.
Επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων όπως π.χ. γυάλινες φιάλες.
Ανακύκλωση υλικών.
Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων.
Ανάκτηση ενέργειας.
Διάθεση των απορριμμάτων με τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.

## Slide 8: Τυποι απορριμματων (μπαλαφουτασ, 1990)
Χαρτιά και χαρτόνια.
Πλαστικά.
Υπολείμματα τροφών.
Λοιπά απορρίμματα νοικοκυριού.
Γυαλιά και κομμάτια.
Λοιπά απορρίμματα μη καύσιμα.
Στάχτες και υπολείμματα καύσης.
Ογκώδη απορρίμματα.

## Slide 9: Τυποι απορριμματων (γαλλια)
Χαρτιά, χαρτόνια.
Ράκη.
Πλαστικά.
Λεπτά τεμαχίδια (< 20 χιλιοστά).
Οστά.
Θραύσματα καύσιμα μη ταξινομημένα.
Μέταλλα.
Γυαλιά.
Θράυσματα μη καύσιμα μη ταξινομημένα.
Ύλες ζυμώσιμες.

## Slide 10: Κατηγοριοποιηση απορριμματων αναλογα με την προελευση
Οικιακά.
Βιομηχανικά.
Αγροτικά.
Εμπορικά.
Ειδικά.

## Slide 11: Τυπικη κατανομη συστατικων σε χωρεσ με χαμηλο ,μεσο και υψηλο εισοδημα
Συστατικό | Χώρες με χαμηλό εισόδημα (% επί τοις εκατό κατά βάρος) | Χώρες με μέσο εισόδημα (% επί τοις εκατό κατά βάρος) | Χώρες με υψηλό εισόδημα (% επί τοις εκατό κατά βάρος)
 | Οργανικά |  | 
Υπολείμματα τροφών | 40-85 | 20-65 | 6-30
Χαρτιά | 1-10 | 8-30 | 20-45
Χαρτόνια |  |  | 5-15
Πλαστικά | 1-5 | 2-6 | 2-8
Ράκη | 1-5 | 2-10 | 2-6
Ξύλα | 1-5 | 1-10 | 1-4
 | Ανόργανα |  | 
Γυαλί | 1-10 | 1-10 | 4-12
Κονσέρβες |  |  | 2-8
Αλουμίνιο | 1-5 | 1-5 | 0-1
Λοιπά μέταλλα |  |  | 1-4
Στάχτες και υπολείμματα καύσης | 1-40 | 1-30 | 0-10

## Slide 12: Πυκνοτητα απορριμματων (μπαλαφουτασ, 1990)
Συστατικά | Πυκνότητα (kg/m3)
Υπολείμματα τροφών | 290
Χαρτιά | 85
Χαρτόνια | 50
Πλαστικά | 65
Γυαλιά | 195
Μέταλλα | 210
Κονσέρβες | 90
Απορρίμματα κήπων | 105
Στάχτη, σκόνη, τούβλα κλπ. | 480
Δέρμα | 160
Υφάσματα | 240
Αδρανή άνω των 20 mm | 250
Αδρανή κάτω των 20 mm | 480

## Slide 13: Πυκνοτητα απορριμματων (ηπα)
Συστατικό | Πυκνότητα (kg/m3) |  | Περιεχόμενη υγρασία (% κατά βάρος) | 
 | Διακύμανση | Μέση τιμή | Διακύμανση | Μέση τιμή
Υπολείμματα τροφών | 109-402 | 243 | 25-40 | 35
Χαρτιά - Χαρτόνια | 35-109 | 74 | 2-5 | 3
Πλαστικά | 35-67 | 42 | 2-2 | 2
Ράκη | 67-109 | 55 | 0-7 | 1
Ξύλα | 109-268 | 55 | 3-20 | 5
Γυαλί | 134-402 | 198 | 7-2 | 10
Κονσέρβες | 42-134 | 164 | 0-2 | 1
Αλουμίνιο | 55-201 | 74 | 1-2 | 1
Λοιπά μέταλλα | 109-962 | 134 | 1-2 | 1
Στάχτες και υπολείμματα καύσης | 268-836 | 268 | 1-6 | 1

## Slide 14: Υγρασια απορριμματων
Περιεχόμενη υγρασία:
Περιεχόμενη υγρασία (%) = (Α-Β)/Α*100
Όπου Α αρχικό βάρος δείγματος
Β βάρος του δείγματος μετά την ξήρανση.

## Slide 15: Τυπικεσ τιμεσ υγρασιασ απορριμματων (μπαλαφουτασ, 1990)
Συστατικά | Υγρασία (%)
Υπολείμματα τροφών | 70
Χαρτιά | 6
Χαρτόνια | 5
Πλαστικά | 2
Γυαλιά | 2
Μέταλλα | 3
Κονσέρβες | 3
Απορρίμματα κήπων | 60
Στάχτη, σκόνη, τούβλα κλπ. | 8
Υφάσματα | 10
Αδρανή κάτων των 20 mm | 8

## Slide 16: Ποσοτητα απορριμματων
Περιοχή | Γραμμάρια/άτομο και ημέρα
Χώρες με πολύ χαμηλό εισόδημα (Αιθιοπία, Ινδία) | 400
Αναπτυσσόμενα κράτη (Αίγυπτος, Βραζιλία) | 700
Βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη | 1100
Πλούσια κράτη (Καναδάς, Ελβετία) | 2500
Ελλάδα | 800-1000
Εκάλη, Νομός Αττικής | 2000
ΗΠΑ | 1950
Λος Άντζελες, ΗΠΑ | 3200

## Slide 17: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων – ‘Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα

## Slide 18: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
Στο εθνικό δίκαιο έχουν επίσης ενσωματωθεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, όπως:
η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και
η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ,

## Slide 19: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας
Εξοικονόμηση πρώτων υλών, νερού, ενέργειας, επιφάνειας γης
Μείωση των αερίων εκπομπών
Επιμήκυνση της ζωής των ΧΥΤΑ
Η τελική διάθεση με μικρή επικινδυνότητα

## Slide 20: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα ώστε:
Να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Να μη δημιουργούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές
Να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον

## Slide 21: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
Την αρχής της πρόληψης
Την «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Την αρχή της εγγύτητας

## Slide 22: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων
Αξιοποίηση των υλικών (ανακύκλωση, ανάκτηση)
Τελική διάθεση κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.

## Slide 23: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Εξειδίκευση των παραπάνω στόχων:
Εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης (παύση της λειτουργίας ΧΑΔΑ)
Μεταφορά αποβλήτων (δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης)
Αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης)
Διαλογή στην πηγή
Σταδιακή διαχρονική μείωση της ποσότητας των βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή

## Slide 24: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012
Εξειδίκευση των παραπάνω στόχων:
Κάλυψη του συνόλου της χώρας με σύγχρονες και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

## Slide 25: η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και
Δεσμεύει τη χώρα στην εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων
Θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ
Εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης
Απαιτεί αλλαγές στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων
(όσο το δυνατό λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ)

## Slide 26: η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ
Πρόληψη ή περιορισμός όσο γίνεται των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα, της ρύπανσης από εκπομπές στην ατμόσφαιρα.
Τεχνικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης τόσο σε σχέση με το σχεδιασμό όσο και με τις συνθήκες λειτουργίας
Οριακές τιμές εκπομπής αέριων ρύπων
Οριακές τιμές εκπομπής για τις απορρίψεις στα νερά οι οποίες προκύπτουν από τον καθαρισμό των απαερίων
Διαδικάσια παραλαβής παράδοσης
Εγκατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων
Προδιαγράφονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στις μονάδες αποτέφρωσης καθώς και της άδειας διάθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

## Slide 27: Νομικο πλαισιο διαχειρισησ στερεων αποβλητων
Για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012 και
Κ.Υ.Α. 146163//2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 1991», που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 του ν. 4042/2012.

## Slide 28: Κοινοτικο θεσμικο πλαισιο
Οδηγία πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία πλαίσιο 91/156/ΕOΚ και αυτή με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, περί των στερεών αποβλήτων ορίζουν τις έννοιες των στερεών αποβλήτων και των μεθόδων διαχείρισης αυτών (επεξεργασία, ανακύκλωση) και απαιτούν από τα Κ-Μ την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων.
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με την Απόφαση 94/3/ΕΚ.
Κανονισμός 259/93, ο οποίος ισχύει για μεταφορές αποβλήτων τόσο στο εσωτερικό της Κοινότητας όσο και όταν εισέρχονται στην κοινοτική επικράτεια ή εξέρχονται απ' αυτή.
Σύμβαση της Βασιλείας.

## Slide 29: Κοινοτικο θεσμικο πλαισιο
Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, στοχεύει στην πρόληψη ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον, και ειδικότερα στις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. H Οδηγία ταξινομεί τους χώρους ταφής σε τρεις κατηγορίες:
χώροι ταφής επικινδύνων αποβλήτων,
χώροι ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων,
χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων.

## Slide 30: Κοινοτικο θεσμικο πλαισιο
1. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων,
2. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες,
3. Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας,
4. Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πο-
λυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT),
5. Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

## Slide 31: Κοινοτικο θεσμικο πλαισιο
6. Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
7. Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
8. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ, για τα επικίνδυνα απόβλητα.
9. Οδηγία 94/62/ΕΚ για την εναλλακτική διαχείριση.
10. Κανονισμός 1774/2002/EK, για την διαχείριση ζωϊκών υποπροϊόντων και αποβλήτων.

## Slide 32
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας