## Slide 1: Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση
Αικατερίνη Παπαοικονόμου
Βόλος, 3 και 10 Οκτωβρίου 2016
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Περιβάλλον – ρύπανση – οικοσυστήματα – βιογαιοχημικοί κύκλοι
Ατμόσφαιρα της γης
Ορισμοί της αέριας ρύπανσης
Θερμοκρασιακή αναστροφή
Αέριοι ρύποι
Μονάδες συγκεντρώσεων ρύπων

## Slide 3: Περιβάλλον
Περιβάλλον θεωρείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλοεπιδρώντας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και γενικότερα την οικολογική ισορροπία.
Το περιβάλλον αποτελούν:
το έδαφος
το υπέδαφος
τα υπόγεια και επιφανειακά νερά
η θάλασσα
ο αέρας
η χλωρίδα
η πανίδα
οι φυσικοί πόροι
τα στοιχεία πολιτισμού

## Slide 4: Οικοσύστημα
Οικοσύστημα ορίζεται ένας καθορισμένος χώρος που περιλαμβάνει το σύνολο της μη ζωντανής ύλης, των ζώντων οργανισμών και των φυσικών παραγόντων (άνεμοι, ακτινοβολία, βροχή κ.α.) που δρουν στο χώρο αυτό και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Οικολογική ισορροπία είναι η σταθερή σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στα διάφορα σύνολα φυτών, μικροοργανισμών και ζώων καθώς και ανάμεσα με τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον.
Τροφική αλυσίδα, περιοριστικοί παράγοντες (Νόμος του ελαχίστου), βιογαιοχημικοί κύκλοι.

## Slide 5: Ρύπανση περιβάλλοντος
Η ισορροπία που έχει αποκατασταθεί στους βιογαιοχημικούς κύκλους και τα οικοσυστήματα μπορεί να διαταραχθεί από την εισαγωγή ανεπιθύμητων στοιχείων (διάφορες μορφές ενέργειας ή διάφορες ουσίες) με αρνητικές επιπτώσεις στην αρμονία ανάμεσα στη ζωή και το περιβάλλον.

## Slide 6: Ορισμός του Ν. 16580/1986 (για την προστασία του περιβάλλοντος)
Ρύπανση του περιβάλλοντος: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλ. κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.

## Slide 7: Προστασία του περιβάλλοντος
Με τον όρο προστασία του περιβάλλοντος εννοούμε το σύνολο των μέτρων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να διατηρείται η ισορροπία στα μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα.
Ο ρυπαίνων πληρώνει
Η αειφορική ανάπτυξη

## Slide 8: Ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα είναι ο προστατευτικός μανδύας της ζωής πάνω στη γη.
Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία
Δρα ως ρυθμιστικός παράγοντας της θερμοκρασίας του πλανήτη.

## Slide 9: Σύσταση της ατμόσφαιρας

## Slide 10: Τα στρώματα της ατμόσφαιρας

## Slide 11: Θερμοκρασιακή αναστροφή
Στην τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος. Η ιδιότητα αυτή βοηθάει στο να γίνεται η διασπορά και κατά συνέπεια η αραίωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Θερμοκρασιακή αναστροφή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος. Εμποδίζεται έτσι η κάθετη κίνηση του αέρα μέσα στη στοιβάδα της αναστροφής με αποτέλεσμα τα αέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια να παγιδεύονται κάτω από αυτή.

## Slide 12: Ταξινόμηση των ρύπων
Ανάλογα με την προέλευση
Πρωτογενείς: Οι ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μία πηγή π.χ. CO, NO, SO2, HC, σωματίδια
Δευτερογενείς: Οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους έπειτα από χημικές αντιδράσεις π.χ. NO2, O3
Ανάλογα με τη δραστικότητα
Συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που δεν αντιδρούν εύκολα και παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αμετάβλητοι π.χ. χλωριούχο νάτριο
Μη συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που αντιδρούν εύκολα και μετασχηματίζονται γρήγορα σε άλλους ρύπους π.χ. O3
Κατάσταση
• Αέριοι
• Υγροί
• Στερεοί

## Slide 13: Κατηγοριοποίηση ρύπων ανάλογα με τη χημική τους σύσταση
Μη οργανικές ενώσεις που περιέχουν C, CO & CO2
Οργανικές ενώσεις: CH4 & ανώτερες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
Ενώσεις που περιέχουν S
Ενώσεις που περιέχουν Ν
Σωματίδια ύλης
Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες
Φωτοχημικά οξειδωτικά

## Slide 14: Πηγές Ρύπανσης
Α) Ανθρωπογενείς πηγές
Αστικές και βιομηχανικές πηγές
Αγροτικές και γεωργικές πηγές
Β) Ανθρωπογενείς πηγές
Φυσικές πηγές: Παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και δεν οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ελάχιστες εξαιρέσεις).
Ανθρωπογενείς πηγές: Παράγουν μικρότερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ατμοσφαιρικά επεισόδια).

## Slide 15: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές από τα οχήματα
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs
Εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες
Πλήθος αερίων ρύπων και σωματιδίων
Εκπομπές από παραγωγή ενέργειας
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια (τέφρα, βαρέα μέταλλα)
Εκπομπές από καύση
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια
Απορρίμματα
CO, CO2, H2S, NH3, CH4, σωματίδια
Κατασκευαστικά έργα
CO, CO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια, σκόνη

## Slide 16: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

## Slide 17: Εκπεμπόμενοι ρύποι από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες

## Slide 18: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές σκόνης
Καύσεις για εκχέρσωση γης & καύση αγροτικών αποβλήτων
CO, CO2, SO2, HC, σωματίδια
Εκπομπές εδαφών
Αζωτούχα οξείδια
Ψεκασμοί με αεροπλάνα
Αποσύνθεση αποβλήτων
NH3, CH4 , ατμοί

## Slide 19: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ωκεανοί: μικροκρυσταλλικές μορφές αλάτων (NaCl), δευτερογενές αερόλυμα διμεθυλοσουλφίδιο ((CH3)2S ), SO2
Ήπειροι: οργανικά αιωρήματα (γύρη, μικρόβια κ.α.), σκόνη (διάβρωση εδάφους με την επίδραση του ανέμου)
Πυρκαγιές: στοιχειακός και οργανικός C
Ηφαίστεια: αέρια πλούσια σε S και C, στάχτη
Ανόργανες ενώσεις: αμμωνιακά και νιτρικά ιόντα
Βιολογικές διεργασίες στο έδαφος: ισοπρένια, τερπένια κλπ

## Slide 21: Κατηγορίες και διαστάσεις της ρύπανσης
Διαστάσεις ρύπανσης | Εκδήλωση φαινομένων | Επιπτώσεις
Παγκόσμιες | Καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ρύπανση ωκεανών | Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, αύξηση επικίνδυνων ακτινοβολιών, αλλοίωση μεγάλων οικοσυστημάτων
Διακρατικές | Όξινη βροχή, Ρύπανση θαλασσών, ποταμών και λιμνών | Καταστροφή δασών και λιμνών, αλλοίωση οικοσυστημάτων
Περιφερειακές Τοπικές | Καπνομίχλες Φωτοχημικά νέφη Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών | Κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, προσβολή υδροβιοτόπων
Εργασιακός χώρος | Εκπομπή τοξικών ουσιών | Επαγγελματικές ασθένειες
Χώρος κατοικίας | Εκπομπή τοξικών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα | Μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων

## Slide 22: Μορφές ατμοσφαιρικών ρύπων
Αέριοι ρύποι
Αέρια
Ατμοί
Σωματιδιακοί ρύποι
Κόνεις
Καπνός
Ιπτάμενη τέφρα
Κάπνα
Ομίχλη
Αχλύς

## Slide 23: Διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων από την ατμόσφαιρα
Χημικές αντιδράσεις
Ξηρή απόθεση (προσρόφηση ή απορρόφηση σε μια στερεή ή υγρή φάση αντίστοιχα)
Υγρή απόθεση (βροχή)

## Slide 24: Αέριοι ρύποι
CO2
Αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα σε τεράστιες ποσότητες.
Είναι ενα «τεχνολογικό απόβλητο» (Γεντεκάκης, 2010) που συνδέεται άμεσα με τον βασικό τρόπο παραγωγής ενέργειας.
Απ΄πο τις διεργασίες βιολογικής αποσύνθεσης αποβάλλονται 100 τρις τόνοι CO2 ενώ από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (καύση για παραγωγή ενέργειας) αποβάλλονται 100 δισ τόνοι.
Ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης: 1,5ppm/έτος (περίπου 30% αύξηση αναφορικά με τη συγκέντρωση πριν από περίπου 200 χρόνια).
Η αύξηση επηρεάζεται ευθέως ανάλογα με το CO2 που προέρχεται από τις διεργασίες καύσης ορυκτών καυσίμων, άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου.

## Slide 25: Αέριοι ρύποι
SO2
Αέριο άχρωμο, άοσμο σε μικρές συγκεντρώσεις, με ερεθιστική οσμή σε υψηλές.
Καύση ορυκτών καυσίμων από σταθερές πηγές (βιομηχανία, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, (2% μεταφορά), θέρμανση, διυλιστήρια πετρελαίου, επεξεργασία χαλκού).
Αναπνευστικά προβλήματα, επιπτώσεις στη βλάστηση και τα μέταλλα, ορατότητα, μειώνει την οξύτητα των υδάτων, δομικά υλικά.

## Slide 26: Μονοξείδιο του άνθρακα
CO
Άχρωμο, άοσμο, άγευστο.
Ανθρωπογενείς πηγές παραγωγής CO
Ατελή καύση των υδρογονανθράκων (καύσιμα αυτοκινήτων 71%, μονάδες θέρμανσης, βιομηχανικές κατεργασίες, καύση στερεών αποβλήτων).
Φυσικές πηγές παραγωγής CO
Οξείδωση του ατμοσφαιρικού CH4 (δευτερογενής παραγωγή).
Από τους ωκεανούς (πρωτογενής παραγωγή) είτε από τη φωτοχημική οξείδωση της θαλάσσιας οργανικής ύλης είτε δια μέσου βιολογικής οξείδωσης από θαλάσσιους οργανισμούς.
Αποσύνθεση χλωροφύλλης.

## Slide 27: Πηγές παραγωγής CO στην ατμόσφαιρα
Πηγές παραγωγής CO στην ατμόσφαιρα | Εκτίμηση, Tg(CO)/έτος
(α) Πρωτογενώς | 
Καύσεις ορυκτών καυσίμων και βιομηχανίες | 300
Καύσεις βιομάζας | 300
Ωκεανοί/ θάλασσες | 20
Διάσπαση χλωροφύλλης | 60
(β) Δευτερογενώς | 
Οξείδωση CH4 της ατμόσφαιρας | 400
Οξείδωση VOCs της ατμόσφαιρας | 200

## Slide 28: Τοξικότητα του Μονοξειδίου του άνθρακα
Η τοξική δράση του CO σχετίζεται με το αναπνευστικό σύστημα.
Υποκαθιστά το Ο2 , λόγω της μεγάλης χημικής συγγένειας του CO με την αιμοσφαιρίνη, με συνέπεια το σχηματισμό καρβοξυαιμοσφαιρίνης αντί για οξυαιμοσφαιρίνη.
Hb + Ο2 ⇆HbΟ2
Hb + CO ⇆HbCO
Καρδιακές και πνευμονικές διαταραχές, κεντρικό νευρικό σύστημα, κίνηση, όραση, πονοκέφαλο, κόπωση, κώμα, αδυναμία αναπνοής, ακόμη και θάνατο.

## Slide 29: Ενώσεις που περιέχουν άζωτο
Ν2Ο, ΝΟ, ΝΟ2, ΗΝΟ3, ΝΗ3 σχετικά σταθερές ενώσεις, μόνιμα μετρήσιμοι ατμοσφαιρικοί ρύποι).
Ν2Ο3, Ν2Ο4, Ν2Ο5 ασταθείς ενδιάμεσες ενώσεις.
ΝΟ3-, ΝΗ4- ιόντα της ατμόσφαιρας, σε σταγόνες νερού και αερολύματα, καταλήγουν στο έδαφος, τροφή για τα φυτά.

## Slide 30: Πηγές παραγωγής οξειδίων του Ν2
Ανθρωπογενείς
Διεργασίες καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες (η υψηλή θερμοκρασία ενεργοποιεί το αδρανές μόριο του Ν2 προς οξείδωση).
Φυσικές
- Μικροβιακοί οργανισμοί οι οποίοι δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας συνθέτοντας τα οξείδια.
- Ιονισμός των μορίων σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας⇨σχηματισμός οξειδίων ΝΟχ ⇨ μετατροπή σε νιτρικά άλατα ⇨ επικάθηση στην επιφάνεια της γης.

## Slide 31: Πηγές παραγωγής οξειδίων του Ν2
Πηγή | Δυναμικότητα Τg(N)/yr
Καύσης ορυκτών καυσίμων | 24
- Αυτοκίνητα: ∼ 40-45% | 
- Μονάδες παραγωγής ενέργειας: ∼ 30-35% | 
_ Βιομηχανία: ∼ 20% | 
Έδαφος (καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον) | 12
Καύση βιομάζας (πυρκαγιές) | 8
Αστραπές | 5
Οξείδωση ατμοσφαιρικής αμμωνίας | 3
Αεροπλάνα | 0,5
Δημιουργία στην ατμόσφαιρα (φωτόλυση/ οξείδωση Ν2) | 0,1

## Slide 32: Υποξείδιο του αξώτου Ν2Ο
Εξαιρετικά σταθερό.
Συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Διαχέεται προς την στρατόσφαιρα όπου και καταστρέφεται (φωτοαποσύνθεση). Η διάσπασή του οδηγεί στην παραγωγή ΝΟ (δευτερογενώς).
Ν2Ο + Ο → 2ΝΟ
Η παρουσία του ΝΟ είναι σημαντική διότι συντελεί στην καταστροφή του στρατοσφαιρικού Ο3.
ΝΟ +Ο3 → ΝΟ2 + Ο2
ΝΟ2 + Ο → ΝΟ + Ο2
Ο3 + Ο → Ο2 + Ο2
Παράγεται κυρίως στο έδαφος από μικροοργανισμούς (απονιτρωτικά βακτήρια) που αποδομούν το πρωτεϊνικό άζωτο, το οποίο μετατρέπεται σε αέριο άζωτο και υποξείδιο του αζώτου.

## Slide 33: Αντιδράσεις μετατροπής οξειδίων του αζώτου ΝΟχ
2ΝΟ + Ο2 ⇆ Ν2Ο4 ⇆ 2ΝΟ2
⇑ ⇑
Πρωτογενής ρύπος Δευτερογενής ρύπος
Στην τροπόσφαιρα
ΝΟ + Ο + Μ → ΝΟ2 + Μ
ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2
απορροφά υπεριώδη ακτινοβολία (φωτοδιάσπαση)
ΝΟ2 + hν ΝΟ + Ο
(λ<380nm)
O + O2 + M → O3 +M
NO + O3 → NO2 + O2
Στην στρατόσφαιρα
ΝΟ2 + ΟΗ- + Μ → ΗΝΟ3 + Μ
Το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) παραμένει στην ατμόσφαιρα για τουλάχιστον 1 εβδομάδα (το ΝΟ2 1 ημέρα) γι αυτό και έχει την ευκαιρία να εξαπλωθεί μέσω της όξινης βροχήςή να νέβει στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

## Slide 34: Όζον
Υδρογονάνθρακες + Οξείδια του αζώτου + ηλιακό φως = όζον (φωτοχημικό νέφος).
Άχρωμο, έντονη οσμή και οξειδωτική δράση.

## Slide 35: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)
Αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες ρύπων διότι χαρακτηρίζονται από μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ιδιότητες.
Οργανικές ενώσεις με συμπυκνωμένους αρωματικούς δακτυλίους (ναφθαλίνιο).
Οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες επηρεάζονται από τον αριθμό και τη θέση των δακτυλίων καθώς και από τον αριθμό, τη θέση και τη φύση των υποκαταστατών που μπορεί να υπάρχουν στο βασικό κυκλικό σύστημα.

## Slide 36: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)
Πολλοί ΠΑΥ υπάρχουν σε τρόφιμα (φυτικά έλαια, μαργαρίνες, ψάρια).
Τηγάνισμα, ψήσιμο, κάπνισμα τροφών.
Υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου.
Ένας καπνιστής 20 άφιλτρων τσιγάρων εισπνέει ημερησίως 0,5 μg βενζο(α)πυρένιο, ενώ ένας καπνιστής 10 τσιγάρων με φίλτρο 0,2 μg.
Βιομηχανίες, αυτοκίνητα, καύση απορριμμάτων.

## Slide 37: Πηγές ΠΑΥ στην ατμόσφαιρα
Βιομηχανία πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμου ή για την παραγωγή ασφάλτου.
Βιομηχανία άνθρακα, καύση φυσικού αερίου, πυρόλυση υγρών υδρογονανθράκων σε υψηλή θερμοκρασία.
Βιομηχανίες λιπασμάτων, χυτήρια, γκαράζ αυτοκινήτων.
Οικιακή θέρμανση με ξύλο.
Καύση στερεών απορριμμάτων.

## Slide 38: Μόλυβδος
Καύση βενζίνης στους κινητήρες των αυτοκινήτων.
Βιομηχανίες παραγωγής μολύβδου και παρασκευής κραμάτων, χρωμάτων, συσσωρευτών κ.α.
Τοξική ουσία που συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εισέρχεται στον οργανισμό διαμέσου του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος.
Μέσω της αναπνοής λαμβάνεται ένα ποσοστό 25%.

## Slide 39: Μόλυβδος
Από χρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις δημιουργείται συσσώρευση αλλοιώσεων.
Τοξικά φαινόμενα σε συγκεντρώσεις στο αίμα πάνω από 800 μg/L στους ενήλικες και στα παιδιά 50 μg/L.

## Slide 40: Αμιάντος
Ινώδες ορυκτό, μεγάλη μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Χρησιμοποιείται σε επενδύσεις φρένων, μονώσεις, πυρίμαχες στολές, οικοδομικά υλικά κλπ.
Οι ίνες είναι εξαιρετικά σταθερές και δε συσσωματώνονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερες. Εισπνεόμενες φτάνουν στις κυψελίδες.
Αμιάντωση, δυσκολία στην αναπνοή, διάβρωση του ιστού των πνευμόνων, καρκίνος του μεσοθηλιώματος και του περιτόναιου.

## Slide 41: Διοξίνες και φουράνια
Πολυχλωρο-διβενζο-π-διοξίνες και πολυχλωρο-διβενζο-π-φουράνια.
Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες.
Σταθερότητα στην επίδραση χημικών αντιδραστηρίων.
Θερμική σταθερότητα (μέχρι τους 700 οC).
Μεγάλη τοξικότητα.

## Slide 42: Διοξίνες και φουράνια
Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου που υπάρχουν συνδεδεμένα στο μόριο, σχηματίζονται 75 διαφορετικές ενώσεις διοξινών και 135 διαφορετικές ενώσεις φουρανίων.
Ισχυρότερη τοξική δράση παρουσιάζει το ισομερές 2, 3, 7, 8-τετραχλωρο-διοξίνη (2, 3, 7, 8-TCDD).
Προέρχονται κυρίως από την καύση ουσιών που περιέχουν χλώριο. Η καύση του PVC αποτελεί την κύρια πηγή.

## Slide 43: Διοξίνες και φουράνια
Μεταβολή μηχανισμού λειτουργίας των κυττάρων.
Συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς των ζωντανών οργανισμών.

## Slide 44: Αιωρούμενα σωματίδια
Υγρά ή στερεά σωματίδια 0,0002 μm έως 500 μm.
Η χημική τους σύσταση αντανακλά την πηγή εκπομπής τους.
Βιομηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιμέντου και γύψου, χυτήρια μεταλλευμάτων, κατασκευές και γεωργικές δραστηριότητες.
Διάβρωση εδαφών, πετρωμάτων, ηφαιστειακή δραστηριότητα, σπρέι της θάλασσας και η καύση βιομάζας.

## Slide 45: Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ο ήλιος με την ακτινοβολία του θερμαίνει τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η γη αποβάλλει ένα ποσοστό αυτής της ενέργειας, υπό τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το CO2 και το Η2Ο της ατμόσφαιρας (καθώς και άλλα τριατομικά αέρια) έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Έτσι η ενέργεια μένει στη γη και σταδιακά με την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 αυξάνεται και η μέση θερμοκρασία της γης.

## Slide 46: Αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου
Αναδάσωση.
Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Χρησιμοποιώντας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φυσικό αέριο αντί για πετρέλαιο ή γαιάνθρακα, λιγότερο CO2 παράγεται ανα κιλοβατώρα παραγόμενης ενέργειας.
Χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, γεωθερμική κλπ).
Μείωση της χρήσης χλωροφθορανθράκων.
Μείωση του όζοντος της τροπόσφαιρας.
Ελάττωση της έκλυσης μεθανίου.

## Slide 47: Τρύπα του όζοντος
Η συγκέντρωση του στρατοσφαιρικού όζοντος φτάνει τα 10ppm.
Το όζον καταστρέφεται από τα μόρια του ΝΟ, του Η2Ο, τα άτομα των αλογόνων και του Η, τα οποία δρουν ως καταλύτες.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για το στροτοσφαιρικό όζον προέρχονται από τα προωθητικά των αεροζόλ (χλωροφθοράνθρακες CF2Cl2, CFCl3).
Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η τάση σήμερα είναι να αντικατασταθούν από υδρογονοφθοράνθρακες (HFCs) και υδρογονοχλωροφθοράνθρακες (HCFCs).

## Slide 48: Όξινη βροχή
Το pH της βροχής σ΄ένα καθαρό περιβάλλον είναι 5.6. Σε πολλές όμως περιοχές το pH της βροχής είναι μικρότερο του 5.6 και σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από 4. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως όξινη βροχή.
Στη δημιουργία της όξινης βροχής συμμετέχει κατά 60-65% το θειικό οξύ, κατά 30-35% το νιτρικό οξύ.
Έχει επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον, τα χερσαία οικοσυστήματα και τα υλικά.

## Slide 49: Καπνομίχλη
Άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή.
Εκπομπή καπνού και διοξειδίου του θείου.
Ομίχλη, η οποία ευνοεί το σχηματισμό θειικού οξέως και επιπλέον παρατείνει το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής.

## Slide 50: Φωτοχημική ομίχλη
Άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή.
Εκπομπή πρωτογενών ρύπων (υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα).
Ηλιακή ακτινοβολία μεγάλης έντασης.

## Slide 51: Ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους
Αν αναλογιστεί κανείς, ότι στις ΗΠΑ, τα άτομα καταναλώνουν το 88% του χρόνου τους την ημέρα μέσα σε κτίρια και το 7% μέσα σε κάποιο μέσο μεταφοράς, και μόνο το 5% καταναλώνουν σε εξωτερικό περιβάλλον, αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, στην υγεία του ανθρώπου. Η παραπάνω παρατήρηση, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, εάν αναλογιστεί κανείς, ότι τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας περνάνε περίπου 14.000 ώρες (1.6 χρόνια) μέσα σε τάξεις στο σχολείο, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο

## Slide 52: Ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους
Ο κίνδυνος που προέρχεται από τις εκπομπές ρύπων από πηγές εσωτερικού χώρου είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση σε εξωτερικούς ρύπους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εσωτερικοί ρύποι βρίσκονται μέσα σε μικρότερο όγκο αέρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωσή τους.

## Slide 53: Πηγές εσωτερικών ρύπων
Οι εξωτερικές πηγές εκπομπής ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική πηγή τροφοδότησης ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους.
Καύση για θέρμανση και μαγείρεμα.
Κάπνισμα.
Κατασκευαστικά υλικά.
Μόνωση κτιρίου, χαλιά, μοκέτες, ντουλάπια.
Συστήματα ψύξης.

## Slide 54: Εσωτερικοί ρύποι και πηγές