## Slide 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3ο εξάμηνο, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
Βολοσ, 17/10/2016

## Slide 2: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ
Ρύπος: Ουσία που εκπέμπεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή προκύπτει από
την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το οικοσύστημα και η οποία
επιφέρει άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ευεξία και υγεία του ανθρώπου και όλων
των έμβιων οργανισμών.

## Slide 3: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ανάλογα με την προέλευση
Πρωτογενείς: Οι ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μία πηγή π.χ. CO, NO, SO2, HC, σωματίδια
Δευτερογενείς: Οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους έπειτα από χημικές αντιδράσεις π.χ. NO2, O3
Ανάλογα με τη δραστικότητα
Συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που δεν αντιδρούν εύκολα και παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αμετάβλητοι π.χ. χλωριούχο νάτριο
Μη συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που αντιδρούν εύκολα και μετασχηματίζονται γρήγορα σε άλλους ρύπους π.χ. O3
Κατάσταση
• Αέριοι
• Υγροί
• Στερεοί

## Slide 4: ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Με τον όρο αιωρούμενα σωματίδια εννοούμε κάθε σώμα (υγρό ή στερεό) που βρίσκεται σε διασπορά και έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 0.002 μm και μικρότερη από 500 μm (Κούγκολος, 2005).
Επειδή τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ρύποι που περιέχουν μεγάλη ποικιλία συστατικών με διαφορετική χημική σύσταση, δεν μπορούν να αποτελέσουν μια μόνον ομάδα (Καραθανάσης, 2006).
Για να περιγράψει κάποιος τα αιωρούμενα σωματίδια είναι απαραίτητο να γνωρίζει όχι μόνο τη συγκέντρωσή τους αλλά και το μέγεθός τους, τη χημική τους σύνθεση, τη φυσική τους κατάσταση (υγρά ή στερεά) και τη μορφολογία τους (Καραθανάσης, 2006).
Στην ατμόσφαιρα έχουν ανιχνευθεί συγκεντρώσεις ως προς τη μάζα, από μερικά μg/m3 έως και αρκετές εκατοντάδες μg/m3 σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιοχές (Διαπούλη, 2008).

## Slide 5: ΠΗΓΕΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Ανθρωπογενείς πηγές
Φυσικές πηγές
Η χημική τους σύσταση αντανακλά την πηγή εκπομπής τους.
Βιομηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιμέντου και γύψου, χυτήρια μεταλλευμάτων, κατασκευές και γεωργικές δραστηριότητες.
Διάβρωση εδαφών, πετρωμάτων, ηφαιστειακή δραστηριότητα, σπρέι της θάλασσας και η καύση βιομάζας.

## Slide 6: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σκόνη: Πρόκειται για μικρά στερεά σωματίδια που προκύπτουν από μηχανικές διεργασίες ελάττωσης του μεγέθους μεγαλύτερων μαζών όπως είναι η σύνθλιψη, η τριβή, ο κατακερματισμός, η έκρηξη. Τυπικά μεγέθη αυτών των σωματιδίων είναι από 1 έως 10000 μm.
Καπνός: Πρόκειται για μικρά στερεά σωματίδια που προκύπτουν από την ατελή καύση του άνθρακα και άλλων οργανικών υλικών όπως το ξύλο. Τυπικά μεγέθη αυτών των σωματιδίων είναι από 0.5 έως 1 μm.
Ιπτάμενη τέφρα: Πρόκειται για μικρά μη καύσιμα ορυκτά ή μεταλλικά σωματίδια που εκπέμπονται από τις καπνοδόχους κατά την καύση κάρβουνου. Τυπικά μεγέθη των σωματιδίων αυτών είναι από 1 έως 1000 μm.
Αιθάλη: Είναι μικρά, στερεά σωματίδια, τα οποία σχηματίζονται από τη συμπύκνωση ατμών στερεών υλικών, συχνά οξειδίων και μετάλλων (όπως είναι τα οξείδια του ψευδαργύρου και του μολύβδου) και στοιχειακού άνθρακα. Τυπικά μεγέθη των σωματιδίων αυτών είναι από 0.03 έως 0.3 μm.
Σπρέι: Πρόκειται για υγρά σωματίδια που μορφοποιούνται από το ράντισμα υγρών, όπως τα φυτοφάρμακα ή τα παρασιτοκτόνα. Τυπικά μεγέθη είναι από 10 έως 1000 μm.
Ομίχλη: Πρόκειται για υγρά σωματίδια ή σταγονίδια που δημιουργούνται από τη συμπύκνωση ατμών. Τυπικά μεγέθη είναι από 0.1 έως 10 μm.

## Slide 7: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Α) Λεπτόκοκκα σωματίδια
Λεπτόκοκκα σωματίδια (fine particles) καλούνται τα σωματίδια με μέγεθος αεροδυναμικής διαμέτρου έως 2.5 μm. Τα λεπτόκκοκα σωματίδια διακρίνονται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες:
1) Υποκατηγορία πυρήνα ή μικροί πυρήνες (nucleation mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μικρότερη από 10 nm, τα οποία έχουν πολύ πρόσφατα σχηματιστεί μέσω διεργασιών πυρηνοποίησης. Το κατώτερο όριο της κατηγορίας αυτής δεν είναι σαφώς διαχωρισμένο, συνήθως όμως θεωρούνται τα 3 nm.
2) Σωματίδια Aitken (Aitken mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μεταξύ 10 nm και 100 nm. Προέρχονται από την πυρηνοποίηση αερίων ή από σωματίδια πυρήνων σαν αποτέλεσμα της αύξησης τους μεγέθους τους.
3) Υποκατηγορία συσσώρευσης (accumulation mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μεταξύ 0.1 μm έως 1-3 μm. Δημιουργούνται κατά τη συσσωμάτωση μικρότερων σωματιδίων (υποκατηγορίας πυρήνα) ή τη συμπύκνωση αερίων συστατικών. Παρουσιάζουν χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα από 7 έως 30 ημέρες καθώς οι μηχανισμοί απομάκρυνσής τους είναι πολύ αργοί, με αποτέλεσμα της συσσώρευσή τους. Τα σωματίδια συσσώρευσης ομαδοποιούνται περαιτέρω σε:
Σταγονίδια (droplet mode), τα οποία δημιουργούνται από τη συσσωμάτωση σταγονιδίων μέσα σε νέφη ή ομίχλη και σε συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας.
Συμπυκνώματα (condensation mode), τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα προηγούμενα και δημιουργούνται από τη συσσωμάτωση μη υγροσκοπικών σωματιδίων πυρήνα.
Οι δύο πρώτες κατηγορίες (υποκατηγορία πυρήνα και σωματίδια Aitken) σχηματίζουν μαζί τα υπέρλεπτα σωματίδια (ultrafine particles), τα οποία έχουν μέγεθος διαμέτρου από 3 nm έως 100 nm ή 0.1 μm.
Β) Χονδρόκοκκα σωματίδια
Χονδρόκοκκα (μεγάλα ή αδρά) σωματίδια (coarse particles) καλούνται εκείνα τα σωματίδια με μέγεθος αεροδυναμικής διαμέτρου άνω των 2.5 μm. Τα σωματίδια αυτά παράγονται συνήθως με μηχανικούς τρόπους.

## Slide 8: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Τα χονδρόκοκκα από τα λεπτόκοκκα σωματίδια διαφέρουν ως προς:
την προέλευσή τους,
τη χημική τους σύσταση,
τις διεργασίες απομάκρυνσης από την ατμόσφαιρα ,
τις οπτικές ιδιότητες και
τις επιδράσεις τους στην υγεία του ανθρώπου
Ουσιαστικά δηλαδή, οι δύο κατηγορίες σωματιδίων αποτελούν δύο διαφορετικούς τύπους ρύπων και συνεπώς θα πρέπει να μελετώνται ξεχωριστά.

## Slide 9
 | Λεπτόκοκκα σωματίδια |  |  | Χονδρόκοκκα σωματίδια
 | Υπέρλεπτα σωματίδια |  |  | 
 | Υποκατηγορία πυρήνα | Σωματίδια Aitken | Υποκατηγορία συσσώρευσης | 
Μέγεθος | 0.003 μm – 0.01 μm | 0.01 μm – 0.1 μm | 0.1 μm – 3 μm | 2.5 μm – 500 μm
Πηγές εκπομπής | Ανθρωπογενείς πηγές |  |  | Ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές
 | Καύση Συμπυκνώματα προϊόντων καύσης |  | Καύση Μεταφορές Εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες | Καύση, μεταφορές, εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες Σκόνη φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης Θαλάσσιο αεροζόλ Αεροζόλ βιολογικής προέλευσης
Χημική σύσταση | Θείο Στοιχειακός άνθρακας Ενώσεις μετάλλων Μεγάλης πτητικότητας οργανικές ενώσεις |  | Θείο, άζωτο, αμμώνιο Στοιχειακός άνθρακας Οργανικές ενώσεις Μέταλλα Νερό | Οργανικός άνθρακας υπό τη μορφή ιών, γύρης, βακτηρίων, μυκήτων κλπ και από θραύσματα δρόμων και ελαστικών Οργανικός άνθρακας από την καύση Γεωλογικά συστατικά του στερεού φλοιού της γης από επαναιώρηση σκόνης Μέταλλα από θαλάσσια αερολύματα και σκόνη
Διάφορα χαρακτηριστικά | Άφθονα στην ατμόσφαιρα Μικρή διάρκεια παραμονής στην ατμόσφαιρα διότι συσσωματώνονται σε μεγαλύτερα |  | - Μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην ατμόσφαιρα από τις άλλες κατηγορίες σωματιδίων | Μεγαλύτερη ταχύτητα βαρυτικής κατακρήμνισης Συνεπώς μικροί σχετικά χρόνοι παραμονής στην ατμόσφαιρα

## Slide 10: ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Υπέρλεπτα και χονδρόκοκκα σωματίδια απομακρύνονται εύκολα από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να έχουν μικρούς χρόνους παραμονής στην ατμόσφαιρα και συνεπώς οι συγκεντρώσεις τους να υπερισχύουν κοντά στην πηγή εκπομπής τους.
Όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή υπερισχύει η υποκατηγορία συσσώρευσης.
Τα υπέρλεπτα σωματίδια υπερισχύουν αριθμητικά, αλλά λόγω της μικρής τους μάζας αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό της ολικής μάζας των αεροζόλ.

## Slide 11: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Τα σωματίδια, ανάλογα με το μέγεθός τους παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό διεισδυτικότητας στον ανθρώπινο οργανισμό.
Είναι γνωστό πια πως μόνον τα αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο κάτω των 10 μm είναι δυνατό να διεισδύσουν μέχρι τους πνεύμονες ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια συγκρατιούνται στη ρινική και στοματική κοιλότητα.
Γενικώς ισχύει η αρχή ότι όσο πιο μικρό είναι το σωματίδιο τόσο πιο βαθιά μπορεί να διεισδύσει μέσα στους πνεύμονες.
Εισπνεύσιμα σωματίδια (inhalable particles), είναι το σύνολο των αιωρούμενων σωματιδίων που ο άνθρωπος μπορεί να τα εισπνεύσει από το στόμα και τη μύτη.
Θωρακικά σωματίδια (thoracic particles) είναι τα σωματίδια που διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό πέραν του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφάρυγγας). Αυτά με τη σειρά τους διακρίνονται στα σωματίδια που δεν καταφέρνουν να διαπεράσουν τον λάρυγγα και σε εκείνα που καταφέρνουν να διαπεράσουν τον λάρυγγα. Τα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο που δεν ξεπερνά τα 10 μm εισέρχονται μέχρι το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (ρινοφάρυγγας).
Αναπνεύσιμα σωματίδια (respirable particles) είναι τα σωματίδια που διεισδύουν ως τις πνευμονικές κυψελίδες. Πρόκειται για αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο κάτω των 2.5 μm.

## Slide 12: ΑΣ10 (PM10 Particulate Matter)
Πρόκειται για σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 μm.
Τα σωματίδια ΑΣ – 10 απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα συνήθως μέσα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως οι χωματουργικές εργασίες και η κίνηση αυτοκινήτων σε χωματόδρομους
Μπορούν επίσης να σχηματιστούν στην ατμόσφαιρα με την αντίδραση υδρατμών και ρύπων όπως η αμμωνία και τα προϊόντα μηχανών καύσης.

## Slide 13: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
Με τον όρο αερολύματα εννοούμε το μίγμα των αερίων, ατμών και σωματιδίων που εκπέμπονται από διάφορες ανθρωπογενείς πηγές.
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καθορίζεται από τα παρακάτω:
Φυσικές ιδιότητες των αερίων.
Χημικές ιδιότητες.
Όγκος των αερολυμάτων.
Συγκέντρωση τοξικών ουσιών στα αερολύματα.
Θέση στην οποία βρίσκεται η πηγή εκπομπής.
Υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με τα επιτρεπτά όρια εκπομπών.
Κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

## Slide 14: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ
Συμπύκνωση.
Απορρόφηση.
Προσρόφηση.
Καύση – θερμική οξείδωση.
Χημική κατεργασία.

## Slide 15: ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Χρησιμοποιείται για την κατακράτηση ατμών.
Πριν από όλες τις άλλες μεθόδους.
Κατακράτηση ενώσεων με σημείο ζέσεως υψηλότερο από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Κατακράτηση ενώσεων που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
Κατακράτηση ενώσεων που επαναχρησιμοποιούνται.
Η συμπύκνωση δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις τοξικές ή πτητικές.
Η συμπύκνωση γίνεται είτε με μείωση της θερμοκρασίας είτε με αύξηση της πίεσης.

## Slide 16: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από την μεταφορά των αέριων ρύπων από την αέρια φάση στην υγρή.
Χρειάζεται ορισμένος χρόνος επαφής ανάμεσα στις δύο φάσεις.
Το απορροφητικό υλικό χρησιμοποιείται είτε με την μορφή σταγονιδίων είτα με τη μορφή λεπτού υμένα (φιλμ) για να αυξηθεί η επιφάνεια επαφής.
Διατάξεις
Πύργοι ψεκασμού: απλοί, τρεις τύποι, οριζόντιοι διασταυρούμενης ροής, κάθετοι αντιρροής, τύποι κυκλώνα, η παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων δεν δημιουργεί έντονα προβλήματα.
Πύργοι πληρώσεως: Περιέχουν αδρανές υλικό ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής. Αντιρροής και διασταυρούμενης ροής.
Πύργοι με δίσκους: Δίσκοι διάτρητοι απ’ όπου περνούν τα αερολύματα. Αντιρροής.
Το απορροφητικό υγρό είναι νερό στο οποίο προστίθεται μία βάση ή ένα οξύ για αποτελεσματικότερη απορρόφηση όξινων ή αλκαλικών αερίων.
Ρύποι που δεσμέυονται με απορρόφηση είναι: SO2, H2S, HCl, Cl, NH3 και μερικοί υδρογονάνθρακες.

## Slide 17: ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ
Συγκράτηση μορίων πάνω στην επιφάνεια στερεών.
Η προσρόφηση αερίων από στερεά προσροφητικά μέσα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την απομάκρυνση τοξικών αερίων που η συγκέντρωσή τους είναι μικρή.
Κατάλληλα προσροφητικά υλικά είναι ο ενεργός άνθρακας, η πηκτή του διοξειδίου του πυριτίου (silica gel) και άλλα σύμπλοκα οξείδια μετάλλων.
Χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις (στήλες) οι οποίες είναι γεμάτες με προσροφητικό υλικό, απ’ όπου διέρχονται τα αερολύματα. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος επαφής.
Μερικές φορές υπάρχουν ουσίες μέσα στα προσροφητικά μέσα οι οποίες είτε με χημική αντίδραση είτε με καταλυτική δράση για να γίνεται αποτελεσματικότερη η δέσμευση κάποιων ενώσεων.

## Slide 18: ΚΑΥΣΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ
Η καύση χρησιμοποιείται τόσο για αέριους ρύπους όσο και για υγρά ή στερεά απόβλητα.
Η εφαρμογή της καύσης συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας.
Συστήματα καύσης:
Θερμικοί λυχνοί.
Καταλυτικοί λυχνοί, που περιέχουν καταλύτη και έτσι μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία μικρότερη από τους θερμικούς.
Πυρσοί.
Φούρνοι.

## Slide 19: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριο στάδιο είναι οι χημικές αντιδράσεις.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου.
Μπορούν να παραχθούν χρήσιμα προϊόντα όπως η αμμωνία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα.

## Slide 20: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Οι μέθοδοι καθαρισμού των αιωρούμενων σωματιδίων διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες:
Μέθοδοι βαρύτητας – θάλαμοι βαρύτητας (d>50 μm).
Μέθοδοι φυγοκεντρικού διαχωρισμού – αεροκυκλώνες (d>1 μm).
Μέθοδοι υγρής δέσμευσης ή έκπλυσης – πύργοι έκπλυσης ή ψεκασμού (d>0,05 μm).
Μέθοδοι διήθησης (φιλτράρισμα) – σακκόφιλτρα (d>0,01 μm).
Μέθοδοι ηλεκτροστατικής καθίζησης – ηλεκτροστατικά φίλτρα (d>0,005 μm).

## Slide 21: ΘΑΛΑΜΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Η ταχλυτητα των σωματιδίων ελαττώνεται απότομα κι έτσι τα σωματίδια με διάμετρο μεγάλύτερη των 50 μm κατακάθονται με την επίδραση της βαρύτητας.
Χαμηλή απόδοση, συνήθως ως προεργασία.

## Slide 22: ΑΕΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ
Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ανάπτυξη φυγοκεντρικών δυνάμεων πάνω στα σωματίδια, οπότε αυτά αποχωρίζονται από τα αερολύματα.
Κύλινρος στο πάνω μέρος, κωνικό δοχείο στο κάτω.
Η μάζα του σωματιδίου παίζει σημαντικό ρόλο.
Η φυγόκεντρος δύναμη:
F = mu2/r r=η ακτίνα της τροχιάς

## Slide 23: ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
Τα αερολύματα περνούν μέσα από ένα ύφασμα ή συνθετικό υλικό (φίλτρο) που συγκρατεί τη σκόνη.
Η σκόνη σχηματίζει ένα στρώμα το οποίο λειτουργεί και αυτό ως φίλτρο για σωματίδια μικρότερης διαμέτρου.
Απομάκρυνση της σκόνης με μηχανική δόνηση ή αντίστροφη εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα.
Βιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες κλπ.

## Slide 24: ΠΥΡΓΟΙ ΕΚΠΛΥΣΗΣ - ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Πύργος (άδειος ή γεμάτος με αδρανές υλικό).
Από την κορυφή του πύργου ψεκάζεται το κατάλληλο υγρό (νερό) και από το κάτω μέρος εισάγονται τα αερολύματα.
Με την επαφή των δύο φάσεων τα σωματίδια μεταφέρονται από την αέρια φάση στην υγρή.

## Slide 25: ΗΛΕΚΤΡΟΦΙΛΤΡΑ
Μεγάλο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια. Μεταξύ τους αναπτύσσεται τάση 20.000 – 90.000 V.
Στο ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο τα μόρια των αερίων ιονίζονται αρνητικά και κινούνται προς το θετικό ηλεκτρόδιο συλλογής.
Τα αιωρούμενα σωματίδια φορτίζονται αρνητικά από τα ιόντα που προσκολλούνται πάνω τους και κινούνται προς το θετικό ηλεκτρόδιο συλλογής.
Στη συνέχεια αποφορτίζονται, αποκολλούνται και απομακρύνονται από το ηλεκτρόδιο.