## Slide 1: Journey planning
Ενότητα 7: Παρουσίαση 5
Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης
Λάμπρος Μπίζας, Δημήτρης Ριζόπουλος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Βήματα επίλυσης
Εντοπισμός των κοντινότερων κόμβων σε σχέση με τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού του χρήστη (Manhattan distance)
Αλγόριθμος Dijkstra
  Υπολογισμός μονοπατιού
  Χρόνος περπατήματος
Μαθηματικό μοντέλο

## Slide 3: Μαθηματικό Μοντέλο
Μέσα μεταφοράς:
  Μέσα μαζικής Μεταφοράς
    Αστικά λεωφορεία
    Υπεραστικά λεωφορεία
    τρένο
  Περπάτημα
Το πρώτο δρομολόγιο κάθε γραμμής μπορεί να ξεκινά από τη χρονική στιγμή 1 και μετά

## Slide 4: Μαθηματικό Μοντέλο
Ονοματολογία δεικτών | 
i | Κόμβοι δικτύου
j | Κόμβοι δικτύου
h | Κόμβοι δικτύου
k | Μέσο μεταφοράς
n | Δρομολόγιο
Ονοματολογία δεδομένων | 
Ci,j,k | Κόστος μεταφοράς από το i στο j με το μέσο k
ΤΤi,j,k | Χρόνος μεταφοράς από το i στο j με το μέσο k
ΤoDi,j,k,n | Χρόνος αναχώρησης του δρομολογίου n με το μέσο k που μπορεί να γίνει μετάβαση από το i στο j (αν δεν υπάρχει η δυνατότητα με το συγκεκριμένο δρομολόγιο η τιμή είναι μηδενική)

## Slide 5: Μαθηματικό Μοντέλο
Ονοματολογία δεδομένων | 
N | Αριθμός διαφορετικών κόμβων
M | Αριθμός διαφορετικών μέσων μεταφοράς
L | Μέγιστος αριθμός δρομολογίων
S | Κοντινότερος κόμβος στο σημείο εκκίνησης
T | Κοντινότερος κόμβος στο σημείο τερματισμού
a | Συντελεστής βάρους κόστους
b | Συντελεστής βάρους χρόνου
DT | Νωρίτερος χρόνος αναχώρησης του χρήστη από το αρχικό σημείο
AT | Αργότερος χρόνος άφηξης του χρήστη στο τελικό σημείο
WT1 | Χρόνος περπατήμαατος μέχρι τον πρώτο κόμβο από το σημείο εκκήνησης
WT2 | Χρόνος περπατήματος από τον τελευταίο κόμβο μέχρι το τελικό σημείο

## Slide 6: Μαθηματικό Μοντέλο
Ονοματολογία μεταβλητών απόφασης | 
Xi,j,k,n | δυαδική μεταβλητή (0-1) η οποία είναι ίση με 1, αν γίνεται μετάβαση από τον κόμβο i στο j με το δρομολόγιο n του μέσου k, 0 αν όχι,
Si,j,k,n | Θετική ακέραια μεταβλητή η οποία εκφράζει τη χρονική στιγμή αναχώρησης από τον κόμβο i στο j με το δρομολόγιο n του μέσου k.

## Slide 7: Μαθηματικό Μοντέλο
minimize |  | (εξ.1)
 | Ελαχιστοποίηση συνάρτησης κόστους | 
Περιορισμοί: |  | (εξ.2)
 | Αναχωρεί υποχρεωτικά από το S | 
 |  | (εξ.3)
 | Δεν επιστρέφει στο S | 

## Slide 8: Μαθηματικό Μοντέλο
Περιορισμοί: |  | (εξ.4)
 | Πηγαίνει στον κόμβο T | 
 |  | (εξ.5)
 | Δεν αναχωρεί από τον κόμβο T | 
 |  | (εξ.6)
 | Επισκέπτεται κάθε κόμβο το πολύ μία φορά | 
 |  | (εξ.7)
 | Συνέχεια διαδρομής | 

## Slide 9: Μαθηματικό Μοντέλο
Περιορισμοί: |  | (εξ.8)
 | Αναχώρηση από ένα κόμβο γίνεται μόνο τις χρονικές στιγμές που υπάρχει δρομολόγιο | 
 |  | (εξ.9)
 | Αν δεν υπάρχει δρομολόγιο δεν μπορεί να γίνει μετάβαση | 
 |  | (εξ.10)
 | Χρονική συνέχεια | 

## Slide 10: Μαθηματικό Μοντέλο
Περιορισμοί: |  | (εξ.11)
 | Ο χρόνος αναχώρησης από τον πρώτο κόμβο είναι ο μικρότερος | 
 |  | (εξ.12)
 | Αν δεν έχω μετάβαση ο χρόνος αναχώρησης είναι μηδέν | 
 |  | (εξ.13)
 | Ο χρόνος αναχώρησης από τον προτελευταίο κόμβο είναι ο μεγαλύτερος από όλους | 

## Slide 11: Μαθηματικό Μοντέλο
Περιορισμοί: |  | (εξ.14)
 | Ο χρόνος αναχώρησης από τον πρώτο κόμβο είναι μεγαλύτερος από το χρόνο εκκίνησης του χρήστη συν το χρόνο μετάβασης από το αρχικό σημείο στον πρώτο κόμβο. | 
 |  | (εξ.15)
 | Ο χρόνος άφιξης στο τελικό σημείο είναι μικρότερος από το μέγιστο όριο | 

## Slide 12: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
ερωτήσεις;

## Slide 13: Βιβλιογραφία
J.E. McCormack’, S.A. Roberts2 (1995). Exploiting object oriented methods for multi-modal trip planning systems. Information and software technology, 38, 409-417.
Mark E.T. Horn (2001). An extended model and procedural framework for planning multi-modal passenger journeys. Transportation research part B, 37, 641- 660.