## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 1η: Ο ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΚΟΣ
Διάλεξη: Εισαγωγή στις γραμμές επιρροής.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Γραμμές επιρροής – ορισμός
ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ: διαγράμματα διαφορετικής φύσης από τα ήδη γνωστά διαγράμματα M, Q, N που δείχνουν τι συμβαίνει σε ολόκληρο το φορέα για κάποια φόρτιση.
Οι γραμμές επιρροής χαράσσονται όταν ζητούμενη είναι η καταπόνηση σε συγκεκριμένα μόνο σημεία ενός φορέα, π.χ. η αντίδραση Βy στη στήριξη ή η ροπή στο σημείο Γ για το φορτίο Ρ.
Χαρακτηριστικό των περιπτώσεων για τις οποίες ζητείται η γραμμή επιρροής είναι ότι το αίτιο, δηλαδή το φορτίο κινείται πάνω στο φορέα.

## Slide 3: Η θεώρηση του μοναδιαίου φορτίου
Για την εύρεση μιας γραμμής επιρροής αρχικά θεωρείται μοναδιαίο φορτίο με σταθερή κατακόρυφη διεύθυνση που κινείται πάνω στο φορέα.
Η γραμμή επιρροής [ΜΓ] του σχήματος (όπως και κάθε γραμμή επιρροής) αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα σημείο, (εδώ το σημείο Γ) και δείχνει πόση είναι η ροπή στο σημείο αυτό, όταν το μοναδιαίο φορτίο βρίσκεται στη θέση α, β ή γενικά, σε οποιαδήποτε θέση πάνω στο φορέα.

## Slide 4: Χάραξη της γραμμής επιρροής
Για να χαραχθεί μια γραμμή επιρροής πρέπει να καθοριστούν τα ακόλουθα:
Το ζητούμενο μέγεθος έντασης (π.χ. Μ, Q κ.λ.π.).
Η θέση πάνω στο φορέα για την οποία ζητείται η γραμμή επιρροής.
Η διαδρομή του μοναδιαίου φορτίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι γραμμές επιρροής των ισοστατικών φορέων αποτελούνται πάντα από ευθύγραμμα τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους.
Οι γραμμές επιρροής των υπερστατικών φορέων είναι καμπύλες.

## Slide 5: Αποτίμηση της γραμμής επιρροής
Αφού χαραχθεί η ζητούμενη γραμμή επιρροής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μεγέθους στο οποίο αντιστοιχεί για άλλα φορτία, μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης της γραμμής επιρροής.
Για να βρεθεί το ζητούμενο εντατικό μέγεθος στη συγκεκριμένη θέση του φορέα για φορτίο Ρ≠1, πολλαπλασιάζονται οι τεταγμένες της γραμμής επιρροής με την τιμή του φορτίου Ρ.
Εάν το αρχικό πρόβλημα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά φορτία Ρ1, Ρ2 ≠1 που δρουν ταυτόχρονα, θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί η τιμή της Ρ1 με την τεταγμένη της γραμμής επιρροής που αντιστοιχεί στην Ρ1 και η τιμή της Ρ2 με την τεταγμένη της γραμμής επιρροής που αντιστοιχεί στην Ρ2 και τέλος να προστεθούν τα αποτελέσματα.
Η αποτίμηση της γραμμής επιρροής βασίζεται στην εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας.

## Slide 6: Παράδειγμα 1ο
1Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω ο πρόβολος του σχήματος, στον οποίο κινείται μοναδιαίο φορτίο σε όλο το μήκος του, L.
Τα ζητούμενα είναι οι γραμμές επιρροής [Qx] και [Μx], όπου x ένα συγκεκριμένο σημείο.
Αρχικά, πρέπει να θεωρηθεί σύστημα συντεταγμένων ξ, που τοποθετείται στο άκρο του φορέα και συνδέεται με τη θέση του μοναδιαίου φορτίου (άρα το ξ δεν είναι σταθερό).
Ακολούθως, διακρίνονται δύο χαρακτηριστικά διαστήματα ανάλογα με τη θέση του φορτίου: 0<ξ<x και x<ξ<L.

## Slide 7: Παράδειγμα 1ο – εύρεση του [Qx]
Γίνεται μια τομή στο φορέα, στο σημείο x και κατασκευάζεται το διάγραμμα ελευθέρου σώματος για το πρώτο τμήμα. Στη συνέχεια, για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η συνθήκη ισορροπίας προβολών των δυνάμεων στην κατακόρυφη διεύθυνση για την εύρεση του [Qx] και η συνθήκη μηδενισμού των ροπών για την εύρεση του [Μx] για καθένα από τα δύο χαρακτηριστικά διαστήματα, ξεχωριστά.
Για την εύρεση του [Qx]:
0<ξ<x
x<ξ<L

## Slide 8: Παράδειγμα 1ο – εύρεση του [Mx]
Για την εύρεση του [Mx]:
0<ξ<x
όπου το ξ δηλώνει τη θέση του μοναδιαίου φορτίου (μεταβαλλόμενο) ενώ το x είναι σταθερό.
x<ξ<L
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι γραμμές επιρροής χαράζονται με τις θετικές τιμές πάντα προς τη διεύθυνση του μοναδιαίου φορτίου.

## Slide 9: Παράδειγμα 1ο – χάραξη γραμμών επιρροής
Με βάση τα παραπάνω χαράσσονται οι ζητούμενες γραμμές επιρροής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι τεταγμένες των γραμμών επιρροής της τέμνουσας είναι καθαροί αριθμοί, ενώ εκείνες της ροπής έχουν διαστάσεις μήκους.

## Slide 10: Παράδειγμα 1ο – αποτίμηση γραμμής επιρροής για συγκεντρωμένο φορτίο
Παράδειγμα αποτίμησης της γραμμής επιρροής [Μx]:
Έστω ότι το σημείο x βρίσκεται σε απόσταση 2m από το ελεύθερο άκρο του προβόλου και ζητούμενη είναι η τιμή της ροπής στο σημείο x όταν στο φορέα δρουν δύο φορτία 10kN, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Τότε, με βάση τη γραμμή επιρροής [Μx] υπολογίζεται:

## Slide 11: Παράδειγμα 1ο – αποτίμηση γραμμής επιρροής για κατανεμημένο φορτίο
Στην περίπτωση που αντί για συγκεντρωμένα φορτία, δρα στο φορέα κατανεμημένο φορτίο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η αποτίμηση της γραμμής επιρροής γίνεται ως εξής:
Χωρίζεται το κατανεμημένο φορτίο ανάλογα με τους «κλάδους» της γραμμής επιρροής.
Υπολογίζεται για τον κάθε κλάδο η συνισταμένη του κατανεμημένου φορτίου.
Η αποτίμηση της γραμμής επιρροής γίνεται τελικά με τις συνισταμένες κατά τα γνωστά:

## Slide 12: Παράδειγμα 1ο – αλλαγή μελετώμενης θέσης του φορέα
Αφού έχουν υπολογιστεί οι γραμμές επιρροής [Qx] και [Μx], εάν αλλάξει η μελετώμενη θέση του φορέα και από x γίνει x’, τότε πολύ εύκολα υπολογίζονται οι νέες γραμμές επιρροής [Qx’] και [Μx’]:
Όταν το υπό μελέτη σημείο x ταυτιστεί με το σημείο της στήριξης Β, τότε ουσιαστικά, υπολογίζονται οι γραμμές επιρροής των αντιδράσεων στο Β ([By] και [ΜB]):

## Slide 13: Παράδειγμα 2ο
2Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω η αμφιέρειστη δοκός του σχήματος, στην οποία κινείται μοναδιαίο φορτίο σε όλο το μήκος της, L.
Τα ζητούμενα είναι οι γραμμές επιρροής [Αy], [By], [Qx], [Μx], όπου x ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω στη δοκό.

## Slide 14: Παράδειγμα 2ο – εύρεση των [Αy] και [Βy]
Για τον υπολογισμό των [Αy] και [By] πραγματοποιείται η ακόλουθη διερεύνηση:
Όταν ξ=0, τότε Αy=1 και Βy=0
Όταν ξ=L, τότε Αy=0 και Βy=1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν το μοναδιαίο φορτίο βρεθεί σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο, η τιμή του θα μοιραστεί αντιστρόφως ανάλογα με τις αποστάσεις του από τις στηρίξεις Α και Β. Πάντα όμως, το άθροισμα των [Αy] και [By] θα είναι ίσο με τη μονάδα.

## Slide 15: Παράδειγμα 2ο – εύρεση των [Qx] και [Mx]
Για τον υπολογισμό των [Qx] και [Mx] γίνεται τομή στο σημείο x, σχεδιάζεται το διάγραμμα ελευθέρου σώματος για τα δύο επιμέρους τμήματα και γίνεται η διάκριση των δύο χαρακτηριστικών διαστημάτων 0<ξ<x και x<ξ<L, όπως φαίνεται στο σχήμα:

## Slide 16: Παράδειγμα 2ο – συσχετισμός των [Qx] και [Mx] με τη [Βy]
0<ξ<x:
από εξίσωση προβολών και μηδενισμού ροπών στο δεξί τμήμα υπολογίζεται:
Ακολούθως, οι παραπάνω σχέσεις μετατρέπονται σε σχέσεις γραμμών επιρροής ως εξής:

## Slide 17: Παράδειγμα 2ο – συσχετισμός των [Qx] και [Mx] με την [Αy]
x<ξ<L:
από εξίσωση προβολών και μηδενισμού ροπών στο αριστερό τμήμα υπολογίζεται:
Ακολούθως, οι παραπάνω σχέσεις μετατρέπονται σε σχέσεις γραμμών επιρροής ως εξής:

## Slide 18: Παράδειγμα 2ο – χάραξη της [Qx]
Με βάση τα παραπάνω χαράσσονται οι ζητούμενες γραμμές επιρροής:
Όπως φαίνεται από την [Qx], για οποιαδήποτε ενδιάμεσο σημείο ισχύει:

## Slide 19: Παράδειγμα 2ο – χάραξη της [Mx]
Οι δύο ευθείες που αποτελούν τους δύο κλάδους της [Μx], τέμνονται κάτω από το μελετώμενο σημείο x και μάλιστα με τεταγμένη τη χαρακτηριστική τιμή x’x/L.
Με το δεδομένο αυτό, χαράσσεται εύκολα η γραμμή επιρροής [Μx], για οποιοδήποτε σημείο x μιας αμφιέρειστης δοκού.

## Slide 20: Παράδειγμα 3ο
3Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω η αμφιπροέχουσα δοκός του σχήματος.
Αποδεικνύεται εύκολα ότι οι γραμμές επιρροής [Αy], [By], [Qx], [Μx] κάθε αμφιπροέχουσας δοκού κατασκευάζονται με επέκταση των αντίστοιχων γραμμών επιρροής της αμφιέρειστης, στις περιοχές των δύο προβόλων.
Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις μονοπροέχουσες δοκούς.

## Slide 21: Παράδειγμα 3ο – χάραξη γραμμών επιρροής αμφιπροέχουσας δοκού