## Slide 1: Ενσωματωμένα Συστήματα
Ενότητα 2: Μικροελεγκτές.
Διδάσκων: Νικόλαος Χ Πετρέλλης,
Επίκουρος Καθηγητής.
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  1) Κατανοήσει την αρχιτεκτονική και τα
    χαρακτηριστικά απλών μικροελεγκτών 8-bit.
  2) Κατανοήσει την αρχιτεκτονική και τον τρόπο
    προγραμματισμού περιφερειακών κυκλωμάτων.
  3) Αναπτύξει κώδικα προγραμματισμού
    μικροελεγκτών σε συμβολική γλώσσα.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1) AVR ΑΤ tiny 2313
2) Τρόποι διευθυνσιοδότησης
3) Καταχωρητές και διακοπές
4) Χρονιστές-Μετρητές
5) Αρχιτεκτονική USART
6) Προγραμματισμός σε μικροελεγκτές
7) Πίνακας εντολών AT tiny 2313

## Slide 6: AVR tiny 2313 (1 από 2)
Α RISC Αρχιτεκτονική, με 120 εντολές που εκτελούνται σε ένα κύκλο ρολογιού, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
20 MIPS στα 20MHz.
32x8 bit, γενικού σκοπού καταχωρητές.
2 Kbytes Flash.
128 bytes RAM.
128 bytes EEPROM.

## Slide 7: AVR tiny 2313 (2 από 2)
Ένας 8-bit, ένας 16-bit χρονιστής ⁄ μετρητής (timer ⁄ counter) και ένας Watchdog timer.
Ένας αναλογικός συγκριτής (analog comparator).
Ενσωματωμένο ρολόι.
SPI bus για τον προγραμματισμό της μνήμης.
USART διπλής κατευθύνσεως.
Universal Serial Interface, (USI).
18 γενικής χρήσης ακροδέκτες, ομαδοποιημένοι σε τρείς θύρες (Port A, B, και D).
Τροφοδοσία 1.8 έως 2.5 Volt.

## Slide 8: AVR tiny 2313 (ακροδέκτες)

## Slide 9: Αρχιτεκτονική του AVR tiny 2313

## Slide 10: Ρολόι στον AVR tiny 2313

## Slide 11: Μνήμη

## Slide 12: Καταχωρητές γενικού σκοπού

## Slide 13: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (1 από 6)
1. Άμεση
  Διευθυνσιοδότηση (Direct Addressing). Το μοναδικό έντελο είναι ένας καταχωρητής.
2. Άμεση με 2
  καταχωρητές (Register Direct). Τα 2 ορίσματα μιας εντολής είναι καταχωρητές.

## Slide 14: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (2 από 6)
3. Άμεση σε καταχωρητή
  περιφερειακού (Direct I⁄O). Το ένα όρισμα είναι καταχωρητής εισόδου ⁄ εξόδου, δηλαδή σχετικός με κάποιο περιφερειακό.
4. Άμεση Δεδομένων (Data Direct).
  Η εντολή περιέχει ένα όρισμα, που αναφέρεται σε καταχωρητή, από τον οποίο θα ληφθούν ή θα αποθηκευθούν τα δεδομένα, και ένα δεύτερο όρισμα των 16 bits, που αναφέρεται σε κάποια θέση στη μνήμη δεδομένων.

## Slide 15: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (3 από 6)
1. Έμμεση Δεδομένων με Εκτόπισμα
  (Data Indirect with Displacement). Το όρισμα της εντολής προστίθεται στην τιμή, που περιέχει ένας από τους Y ή Z καταχωρητές, και το αποτέλεσμα καθορίζει τη θέση στη μνήμη δεδομένων.
2. Έμμεση Δεδομένων (Data
  Indirect). Το όρισμα βρίσκεται στη θέση μνήμης, που καθορίζεται από έναν από τους X, Y, Z.

## Slide 16: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (4 από 6)
3. Έμμεση Δεδομένων με Μείωση ή
  Αύξηση του Δείκτη (Data Indirect with Pre-decrement or post-increment. Στην πρώτη περίπτωση ο δείκτης (X, Y, ή Z) μειώνεται κατά 1, και το αποτέλεσμα καθορίζει τη θέση μνήμης, στη μνήμη δεδομένων. Στην δεύτερη περίπτωση, αφού χρησιμοποιηθεί ο δείκτης, κατόπιν η τιμή του αυξάνεται κατά 1.

## Slide 17: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (5 από 6)
1. Σταθερή για προσπέλαση Μνήμης
  Προγράμματος (Constant using LPM). Χρησιμοποιείται από την εντολή LPM για τη φόρτωση ενός byte, από τη μνήμη προγράμματος. Η διεύθυνση λαμβάνεται από τα 15 σημαντικότερα bits του Z, ενώ το τελευταίο bit, καθορίζει αν το byte, θα είναι το περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό.

## Slide 18: Τρόποι διευθυνσιοδότησης (6 από 6)
2. Έμμεση Προγράμματος (Program
  Indirect). Ο δείκτης Ζ καθορίζει τη θέση στη μνήμη προγράμματος την οποία θα φορτώσει ο Μετρητής Προγράμματος. Χρησιμοποιείται από εντολές διακλάδωσης όπως η IJMP, ICALL.
3. Σχετική με Μετρητή
  Προγράμματος (Relative Program). Το όρισμα της εντολής αυξημένο κατά ένα, προστίθεται στο Μετρητή Προγράμματος. Χρησιμοποιείται από τις εντολές RJMP, RCALL.

## Slide 19: Pipeline στον AVR tiny 2313

## Slide 20: Καταχωρητής κατάστασης
I (Global Interrupt Enable): Επιτρέπει τις διακοπές στον επεξεργαστή.
T (Target): Οι εντολές αντιγραφής ενός bit από μία θέση μνήμης, έχουν σαν θέση αποθήκευσης το συγκεκριμένο πεδίο.
H (Half Carry): Κρατούμενο που προκύπτει από τα τέσσερα λιγότερα σημαντικά ψηφία.
S (Sign): Δείκτης πρόσημου, είναι το αποτέλεσμα του «Αποκλειστικού Ή» μεταξύ των πεδίων V και N.
V (Overflow): Δείχνει υπερχείλιση σε πράξεις συμπληρώματος ως προς 2.
N (Negative): Δηλώνει ότι ο αριθμός που προκύπτει από μία αριθμητική ή λογική πράξη, είναι αρνητικός.
Z (Zero): Δηλώνει ότι το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι 0.
C (Carry): Δείκτης που δηλώνει ότι προέκυψε κρατούμενο, από μία αριθμητική ή λογική πράξη.

## Slide 21: Δείκτης στοίβας
Δηλώνει την αρχή της στοίβας (stack), και η αρχική τιμή του πρέπει να οριστεί από το λογισμικό συστήματος (firmware), πριν από την κλήση οποιασδήποτε ρουτίνας αποθήκευσης δεδομένων στη στοίβα. Η αρχική τιμή της στοίβας, πρέπει να τεθεί σε διεύθυνση πάνω από την 0x60. Κάθε φορά που τοποθετείται στη στοίβα ένα byte, η τιμή του SP μειώνεται κατά 1, ενώ κάθε φορά που καλείται μία υπορουτίνα η διεύθυνση επιστροφής (2 bytes), τοποθετείται στη στοίβα και η τιμή του SP μειώνεται κατά 2.
Στην αντίστροφη κατεύθυνση, όταν ανακαλείται ένα byte από τη μνήμη, η τιμή του SP αυξάνεται κατά 1, ενώ κατά την επιστροφή από μία υπορουτίνα αφαιρούνται από τη στοίβα 2 bytes, και η τιμή του SP αυξάνει κατά 2.

## Slide 22: Πίνακας διακοπών και επανεκκίνησης

## Slide 23: Παράδειγμα εντολών στον πίνακα διακοπών

## Slide 24: Καταχωρητές χειρισμού διακοπών

## Slide 25: Κατάσταση sleep
Ο μικροελεγκτής AT tiny 2313, παρέχει διάφορες καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να πέσει σε κατάσταση sleep όταν εκτελεστεί η σχετική εντολή, και η κατάσταση αυτή είναι ενεργοποιημένη από το πεδίο SE του MCUCR καταχωρητή. Ένα άλλο πεδίο (SM) στον ίδιο καταχωρητή, ορίζει αν η κατάσταση sleep θα υλοποιηθεί ως idle, ή ως διακοπή ισχύος (power down). Στην κατάσταση sleep, πολλά κυκλώματα είναι απενεργοποιημένα, με αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή κατανάλωση.
Αν η sleep κατάσταση υλοποιηθεί σαν idle, τότε η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι βέβαια απενεργοποιημένη, αλλά οι χρονιστές ⁄ μετρητές, ο Watchdog timer, οι εξωτερικές διακοπές, και οι διακοπές από τον αναλογικό συγκριτή, είναι ενεργές και μπορούν να ξυπνήσουν τον μικροελεγκτή.
Στην περίπτωση της διακοπής ισχύος, ο μόνος τρόπος να ξυπνήσει ο μικροελεγκτής, είναι από εξωτερική επανεκκίνηση (reset), ή από το
Watchdog timer.

## Slide 26: Επιλογές Εισόδου Χρονιστών -Μετρητών

## Slide 27: Καταχωρητές του TC0 (1 από 2)

## Slide 28: Καταχωρητές του TC0 (2 από 2)
CS02 | CS01 | CS00 | Description
0 | 0 | 0 | Stop, the Timer ⁄ Counter0 is stopped
0 | 0 | 1 | CK
0 | 1 | 0 | CK/8
0 | 1 | 1 | CK/64
1 | 0 | 0 | CK/256
1 | 0 | 1 | CK/1024
1 | 1 | 0 | External Pin T0, failing edge
1 | 1 | 1 | External Pin T0, rising edge

## Slide 29: Πεδία των Καταχωρητών του TC0
Τα πεδία COM0A1/0, ορίζουν αν ο ακροδέκτης OC0A θα αντιστραφεί (0 1), θα γίνει 0 (με 1 0), ή 1 (με 1 1), όταν η τιμή του Τ0 γίνει ίση με την τιμή του OCR0A. Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιούνται και τα πεδία COM0B1/0, για σύγκριση της τιμής του Τ0 με τον OCR0B, και αντίστοιχη οδήγηση του OC0B ακροδέκτη. Τα πεδία WGM01/0 ορίζουν στον Τ0, λειτουργία γεννήτριας κυματομορφών.
Ο δεύτερος χρονιστής ⁄ μετρητής είναι περισσότερο πολύπλοκος, και διαθέτει 16-bits. Εκτός από τους καταχωρητές TIMSK, TIFR, υπάρχουν οι ακόλουθοι σχετικοί με τον T⁄C1 καταχωρητές : TCCR1A, TCCR1B, OCR1A/B (H και L), ICR1 (H και L).

## Slide 30: Αρχιτεκτονική του TC1

## Slide 31: Καταχωρητές TC1

## Slide 32: Πεδία καταχωρητών τουTC1
Τα πεδία PWM11, PWM10, στον TCCR1A, καθορίζουν την ενεργοποίηση, και την ανάλυση της PWM λειτουργίας.
Τα πεδία COM1A1, COM1A0, καθορίζουν το αν ο T⁄C1 θα χρησιμοποιήσει τον ακροδέκτη OC1Α, και σε τι τιμή θα τον θέσει σε λειτουργία Output Compare, η οποία συγκρίνει την τιμή του T1 με τον OCR1A.
Τα πεδία COM1B0/1, ομοίως για σύγκριση όμως του OCR1B με τον Τ1, και οδήγηση του ακροδέκτη OC1B, αντί του OC1A.
Στον TCCR1B το πεδίο ICNC1, ενεργοποιεί την ακύρωση θορύβου (Noise Canceller) κατά την αλλαγή κατάστασης στον ICP ακροδέκτη.
Το πεδίο ICES1 επιλέγει την ανιούσα ή την κατιούσα ακμή, για πρόκληση ICP και τέλος,
τα πεδία CS12 CS11, CS10, επιλέγουν τη διαίρεση ρολογιού.

## Slide 33: Προγραμματισμός μνήμης EEPROM

## Slide 34: Χρόνοι εγγραφής EEPROM
EEPM1 | EEPM0 | Programming Time | Operation
0 | 0 | 3.4 ms | Erase and Write in one operation (Atomic Operation)
0 | 1 | 1.8 ms | Erase Only
1 | 0 | 1.8 ms | Write Only
1 | 1 | – | Reversed for future use

## Slide 35: Παράδειγμα διαδικασίας εγγραφής στη μνήμη Flash
Περίμενε μέχρι το EEPE να γίνει 0.
Προαιρετικά γράψε την διεύθυνση στον EEAR.
Προαιρετικά γράψε τα δεδομένα στον EEDR.
Θέσε τα πεδία EEPM0/1 στην κατάλληλη τιμή (π.χ., 00 για σβήσιμο, και στη συνέχεια εγγραφή μιας θέσης).
Γράψε στο EEMPE τιμή 1, και ταυτόχρονα στο EEPE τιμή 0.
Μέσα στους ακόλουθους τέσσερις κύκλους ρολογιού, γράψε στον EEPE τιμή 1, διαφορετικά το hardware θα έχει επαναφέρει το EEMPE στην τιμή 0.
Για την ανάγνωση αρκεί να τεθεί η τιμή της διεύθυνσης στον EEAR, και να γίνει το EERE λογικό 1. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, το bit αυτό επανέρχεται στην τιμή 0. Πρέπει ωστόσο, να ελεγχθεί πιθανή εξέλιξη διαδικασίας εγγραφής (από το bit ΕΕPE), πριν ξεκινήσει μια ανάγνωση.

## Slide 36: Αρχιτεκτονική USART

## Slide 37: Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας (1 από 5)
Κατά την σύγχρονη χρησιμοποιείται ρολόι (XCK), το οποίο δίνει στον δέκτη το ρυθμό, σύμφωνα με τον οποίον ο δέκτης θα πρέπει να δειγματοληπτήσει την γραμμή λήψης (RxD).
Στην ασύγχρονη επικοινωνία δεν χρησιμοποιείται ρολόι, και ο αποστολέας θα πρέπει να είναι συντονισμένος με τον δέκτη, στην ίδια συχνότητα. Από τη στιγμή που ο δέκτης, ανιχνεύσει αλλαγή στη στάθμη της γραμμής δεδομένων (RxD), αποφασίζει ποιές χρονικές στιγμές θα δειγματοληπτήσει την γραμμή αυτή, με βάση την ταχύτητα επικοινωνίας, και όχι με βάση τους παλμούς στη γραμμή ρολογιού.

## Slide 38: Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας (2 από 5)
Στον εκπομπό, όταν γραφεί μια τιμή στον καταχωρητή δεδομένων (UDR), αυτή μεταφέρεται στον Shift Register αν έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή του προηγούμενου byte, και αρχίζει αμέσως η μετάδοσή του, μετά την αποστολή ενός Start Bit, και αρχίζοντας από το λιγότερο σημαντικό bit.
Όταν αδειάσει ο Shift Register, το bit UDRE (καταχωρητής UCSRA) γίνεται 1, και δηλώνει στο λογισμικό ότι η μετάδοση του επόμενου byte, μπορεί να δρομολογηθεί.
Ο Shift Register έχει 11 bits για την πρόσθεση των Start ⁄ Stop bits, που είναι ίσως απαραίτητα σε κάθε μετάδοση. Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί αποστολή 9-bit δεδομένων, το 9ο bit λαμβάνεται από το TXB8 πεδίου, του UCSRB καταχωρητή.

## Slide 39: Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας (3 από 5)
Αν μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, δεν έχει εγγραφεί νέα τιμή στον UDR, τότε το bit TXC στον UCSRA γίνεται 1.
Η ταχύτητα εκπομπής ρυθμίζεται από τον Baud Rate Generator, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Ο εκπομπός της USART ενεργοποιείται όταν το bit TXEN του UCSRB είναι 1. Στην περίπτωση αυτή, ο ακροδέκτης PD1/TXD χρησιμοποιείται για την εκπομπή των δεδομένων.

## Slide 40: Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας (4 από 5)
Στον UART Receiver, χρησιμοποιείται ο ακροδέκτης PD0/RXD για τη σειριακή λήψη δεδομένων. Όταν ανιχνευθεί Start bit στον ακροδέκτη αυτό, τα bits των δεδομένων μετατοπίζονται στον Shift Register, μέχρις ότου αναγνωστεί και το Stop bit.
Τότε τα δεδομένα μεταφέρονται στον UDR, και το bit RX Complete του USR γίνεται 1, υποδεικνύοντας την άφιξη ενός byte στο λογισμικό.
Αν γίνεται λήψη 9-bit δεδομένων, η τιμή του 9ου bit αποθηκεύεται στο bit RXB8 του UCSRB.

## Slide 41: Χαρακτηριστικά σειριακής επικοινωνίας (5 από 5)
Αν ολοκληρωθεί η λήψη ενός byte, χωρίς προηγουμένως να έχει διαβαστεί το προηγούμενο byte από τον UDR, τότε η νέα τιμή δεν μπορεί να μεταφερθεί στον UDR, και χάνεται.
Το σφάλμα αυτό, δηλώνεται από το bit Data Over Run (DOR), στον UCSRA.
Επίσης, αν συμβεί σφάλμα που οφείλεται σε διαφορετική ταχύτητα του αποστολέα και του παραλήπτη, αυτό υποδηλώνεται από το bit Framing Error – FE του UCSRA.
Η λειτουργία του Receiver της USART, επιτρέπεται από το bit RXEN του UCSRB.

## Slide 42: Καταχωρητές της USART

## Slide 43: Πεδία καταχωρητών USART (1 από 2)
Το bit TXCIE, επιτρέπει διακοπή (interrupt), κατά την ολοκλήρωση της αποστολής ενός byte.
Το bit RXCIE, επιτρέπει διακοπή όταν ολοκληρωθεί η λήψη ενός byte.
Το bit UDRIE, επιτρέπει να παράγεται διακοπή, όταν ο UDR είναι άδειος.
Οι παραπάνω διακοπές επιτρέπονται, εφόσον το bit I του SREG είναι 1.

## Slide 44: Πεδία καταχωρητών USART (2 από 2)
Ο καταχωρητής UCSRC, χρησιμοποιείται για την επιλογή Σύγχρονης (UMSEL = 1), ή Ασύγχρονης επικοινωνίας (UMSEL = 0),
την αποστολή ή όχι ψηφίου ισοτιμίας (UPM1/0 = 10 για άρτια, και UPM1/0 = 11 για περιττή ισοτιμία, ενώ με UPM1/0 = 00, έχουμε απενεργοποίηση της ισοτιμίας).
Από τα πεδία UCSZ2 - 0, που βρίσκονται στους UCSRC και UCSRB καταχωρητές, καθορίζεται το μήκος χαρακτήρα μεταξύ 5 και 9 bit.
Το UCPOL, καθορίζει την πολικότητα ρολογιού σε Σύγχρονη επικοινωνία, (δειγματοληψία στην ανοδική ή καθοδική ακμή του ρολογιού).

## Slide 45: USART Baud rate generator (1)

## Slide 46: USART Baud rate generator (2)

## Slide 47: Αναλογικός συγκριτής

## Slide 48: Καταχωρητές για τον αναλογικό συγκριτή
ACIS1 | ACIS0 | Interrupt Mode
0 | 0 | Comparator Interrupt on Output Toggle
0 | 1 | Reserved
1 | 0 | Comparator Interrupt on Failing Output Edge
1 | 1 | Comparator Interrupt on Rising Output Edge

## Slide 49: Πεδία καταχωρητών αναλογικού συγκριτή
Το πεδίο ACD, απενεργοποιεί τον αναλογικό συγκριτή όταν είναι 1.
Το ACO, δείχνει τη λογική τιμή της εξόδου του συγκριτή.
Το ACIE, επιτρέπει την πρόκληση διακοπής, όταν η συνθήκη που έχει επιλεγεί από το πεδίο ACIS0/1 τηρείται.
Το bit ACI, δηλώνει ότι έχει προκληθεί διακοπή, από τον Αναλογικό Συγκριτή.
Το πεδίο ACIC, επιτρέπει την ενεργοποίηση Input Capture, από τον T/C1.

## Slide 50: Ακροδέκτης Γενικού Σκοπού

## Slide 51: Καταχωρητές Ακροδεκτών Γενικού Σκοπού (1 από 3)

## Slide 52: Καταχωρητές Ακροδεκτών Γενικού Σκοπού (2 από 3)

## Slide 53: Καταχωρητές Ακροδεκτών Γενικού Σκοπού (3 από 3)

## Slide 54: Πεδία καταχωρητών για Θύρες Ακροδεκτών Γενικού Σκοπού
Καθορισμός της κατεύθυνσης κάθε ακροδέκτη (Data Direction Register: DDRA, DDRB, DDRD).
Απεικόνιση των ακροδεκτών που είναι είσοδοι (PIN - μόνο ανάγνωσης), και
(PORTA, PORTB, ή PORTD), για τον καθορισμό της λογικής τιμής του, αν είναι έξοδος.
Αν είναι είσοδος, τότε το αντίστοιχο bit στον PORTA, PORTB, ή PORTD, απεικονίζει τη στάθμη του, τη στιγμή της ανάγνωσης. Γράφοντας τιμή 1 σε κάποιο bit του DDRA, DDRB, ή DDRD, ο αντίστοιχος ακροδέκτης γίνεται έξοδος, ενώ με 0 γίνεται είσοδος.

## Slide 55: Παράλληλος Προγραμματισμός Flash/EEPROM

## Slide 56: Παράλληλος Προγραμματισμός (1 από 2)
Signal Name in Programming Mode | Pin Name | I/O | Function
XA0 | PD5 | I | XTAL Action Bit 0
XA1 | PD6 | I | XTAL Action Bit 1
DATA | PD7 | I/O | Bi-directional Data Bus, (Output when ŌĒ is low)
XA1 | XA0 | Action when XTAL1 is Pulsed
0 | 0 | Load Flash or EEPROM Address (High or low address byte determined by BS)
0 | 1 | Load Data (High or low data byte for Flash determined by BS)
1 | 0 | Load Command
1 | 1 | No Action, Idle

## Slide 57: Παράλληλος Προγραμματισμός (2 από 2)
Command byte | Command executed
1000 0000 | Chip Erase
0100 0000 | Write Fuse Bits
0010 0000 | Write Lock Bits
0001 0000 | Write Flash
0001 0001 | Write EEPROM
0000 1000 | Read Signature Bytes.
0000 0100 | Read Fuse and Lock Bits
0000 0010 | Read Flash
0000 0011 | Read EEPROM

## Slide 58: Προγραμματισμός στον ΑΤ 90S 2313

## Slide 59: Προγραμματισμός στον AT tiny 2313

## Slide 60: Σειριακός Προγραμματισμός Flash/EEPROM

## Slide 61: Εντολές σειριακού Προγραμματισμού

## Slide 62: AT tiny 2313
Πίνακας Εντολών

## Slide 63: Πίνακας (1)

## Slide 64: Πίνακας (2)

## Slide 65: Πίνακας (3)

## Slide 66: Πίνακας (4)

## Slide 67: Τέλος δεύτερης ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Σοφιανίδου Γεωργία