## Slide 1: Ενσωματωμένα Συστήματα
Ενότητα 4: Ο Ethernet MAC του AT91RM9200.
Διδάσκων: Νικόλαος Χ Πετρέλλης,
Επίκουρος Καθηγητής.
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  1) Αντιληφθεί την αρχιτεκτονική ενός Ethernet
    802.3 MAC.
  2) Αναπτύξει οδηγούς σε C για έναν Ethernet 802.3
    MAC.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1) Ο Ethernet MAC του Atmel AT91RM9200
2) Καταχωρητές
3) Παραδείγματα

## Slide 6: Αρχιτεκτονική του AT91RM9200 Ethernet MAC

## Slide 7: Χαρακτηριστικά και διεργασίες
  Τα χαρακτηριστικά και οι επιμέρους διεργασίες που μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο MAC υποεπίπεδο, είναι οι ακόλουθες:
    1) Μεταφορά δεδομένων με ρυθμό 10 ή 100 Mb/s.
    2) Αμφίδρομη μεταφορά, πλήρης ή εναλλάξ (Full ⁄ Half Duplex).
    3) Απευθείας μεταφορά από ⁄ προς τη μνήμη.
    4) Διακοπές για την εξυπηρέτηση γεγονότων που σχετίζονται με το
      EMAC.
    5) Ουρές FIFO των 28 bytes, στην αποστολή ή τη λήψη των
      δεδομένων.
    6) Αυτόματη πρόσθεση συμπληρωματικών δεδομένων (padding),
      υπολογισμός CRC, και αναγνώριση 48-bit διευθύνσεων.
    7) Υποστηρίζεται κατάσταση λήψης όλων των εισερχόμενων
      πακέτων, χωρίς έλεγχο διεύθυνσης (Promiscuous Mode).
    8) Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας ⁄ ώρας.

## Slide 8: Διασύνδεση του υποεπίπεδου MAC με ακροδέκτες και εσωτερικούς διαύλους

## Slide 9: Αρχιτεκτονική EMAC

## Slide 10: Ακροδέκτες
Ακροδέκτης | MII | Περιγραφή
EXTCK_REFCK | Ρολόι εκπομπού | 
ECRS_ECRDV | Ανίχνευση φορέα (carrier) | Ανίχνευση φορέα – έγκυρα δεδομένα (ECRSDV)
ECOL | Ανίχνευση σύγκρουσης | 
ERXDIV | Έγκυρα δεδομένα | 
ERX0 – ERX3 | Λήψη δεδομένων | ERX0-1 λήψη 2 bit
ERXER | Ένδειξη σφάλματος στη λήψη | Σφάλμα λήψης
ERXCK | Ρολόι δέκτη | 
ETXEN | Επίτρεψη εκπομπής | Επίτρεψη εκπομπής
ETX0 – ETX3 | Εκπομπή δεδομένων | ETX0-1 αποστολή 2 bit
ETXER | Ένδειξη σφάλματος εκπομπής | 

## Slide 11: Δομή ενός πακέτου MAC επιπέδου
Πρόθεμα (Preamble) | Πλαίσιο (Frame) |  |  |  |  | 
Εναλλάξ 0 και 1 και ένδειξη αρχής (SFD) | Διεύθυνση παραλήπτη (DA) | Διεύθυνση Αποστολέα (SA) | Μήκος, Τύπος (LT) | LLC δεδομένα | Συμπλήρωμα RAD | Έλεγχος FCS
Μέχρι 8 bytes | 6 bytes | 6 bytes | 2 bytes |  |  | 2 bytes

## Slide 12: Καταχωρητές ελέγχου ⁄ κατάστασης EMAC
Offset | Όνομα | Περιγραφή καταχωρητή
0x00 | ETH_CTL | Γενικός έλεγχος
0x04 | ETH_CFG | Διαμόρφωση
0x08 | ETH_SR | Κατάσταση
0x0C | ETH_TAR | Διεύθυνση των δεδομένων προς αποστολή
0x10 | ETH_TCR | Έλεγχος αποστολής
0x14 | ETH_TSR | Κατάσταση αποστολής
0x18 | ETH_RBQP | Διεύθυνση της αρχής buffer για αποθήκευση των δεδομένων που φτάνουν
0x20 | ETH_RSR | Κατάσταση λήψης
0x24 | ETH_ISR | Κατάσταση διακοπών
0x28 | ETH_IER | Επίτρεψη διακοπών
0x2C | ETH_IDR | Απαγόρευση διακοπών
0x30 | ETH_IMR | Κατάσταση επίτρεψης / απαγόρευσης διακοπών
0x34 | ETH_MAN | Για θέματα συντήρησης

## Slide 13: Καταχωρητής Ελέγχου
ETH_CTL: Control Register.
  Bit 0: LB. Loopback σε υψηλό επίπεδο.
    1: LBL. Loopback σε επίπεδο γραμμών ETX, ERX.
    2: RE. Επίτρεψη λήψης.
    3: TE. Επίτρεψη αποστολής.
    4: MPE. Επίτρεψη ειδικής διαχείρισης.
    5: CSR. Καθαρισμός καταχωρητών που αποθηκεύουν
        στατιστικά.
    6: ISR. Αύξηση κατά 1 όλων των καταχωρητών στατιστικών για
        έλεγχο.
    7: WES. Επίτρεψη εγγραφής στους καταχωρητές στατιστικών.
    8: BP. Πρόκληση σύγκρουσης στα εισερχόμενα πακέτα, με
        αποστολή 64-bit πακέτων, σε half duplex επικοινωνία (back
        pressure).

## Slide 14: Καταχωρητής Διαμόρφωσης
ETH_CFG: Configuration Register.
  Bit 0: SPD. Ταχύτητα (0:10, 1:100Mb/s).
    1: FD. Με 1 ορίζεται full duplex.
    2: BR. Προαιρετικό.
    4: CAF. Όλα τα έγκυρα πακέτα γίνονται δεκτά.
    5: NBC. Απαγόρευση λήψης πακέτων πολλών αποδεκτών.
    6: MTI. Λήψη multicast πακέτων με έλεγχο
        κατακερματισμού (hash).
    7: UNI. Λήψη unicast πακέτων με έλεγχο
        κατακερματισμού (hash).
    8: BIG. Λήψη πακέτων μέχρι 1522 αντί 1518 bytes.
    9: EAE. Προαιρετικό.
10 - 11: CLK. Διαίρεση του ρολογιού συστήματος με /8, /16, /32 ή
        /64.
  12: RTY. Χρησιμοποιείται για έλεγχο.
  13: RMII. Επίτρεψη RMII σημάτων για οικονομία ακροδεκτών.

## Slide 15: Καταχωρητές Κατάστασης και Αποστολής
ETH_SR: Status Register.
  Bit 1: MDIO. Δείχνει αν MDIO ακροδέκτης είναι 1.
    2: IDLE. Δείχνει αν το φυσικό μέσο είναι απασχολημένο ή όχι.
ETH_TCR: Transmit Control Register.
Bit 0 - 10: LEN. Μήκος δεδομένων. Όταν γραφτεί το πεδίο αυτό
        ξεκινάει η αποστολή.
  15: NCRC. Αν γίνει 1, εννοείται ότι το CRC περιλαμβάνεται στα
        δεδομένα, και δεν προστίθεται στο τέλος.

## Slide 16: Καταχωρητής Κατάστασης Αποστολής
ETH_TSR: Transmit Status Register.
  Bit 0: OVR. Δείχνει ότι έγινε προσπάθεια αποστολής, πριν
        τελειώσει η προηγούμενη, (ενώ BNQ = 0).
    1: COL. Σύγκρουση.
    2: RLE. Το όριο προσπαθειών για αποστολή εξαντλήθηκε.
    3: IDLE. Ο εκπομπός είναι αδρανής.
    4: BNQ. Ένα πακέτο μπορεί να μπει στην ουρά αποστολής,
        ενώ κάποια άλλο ήδη στέλνεται. Αν είναι 1, δείχνει ότι
        μπορεί να μπει νέο πακέτο στην ουρά αποστολής.
    5: COMP. Αποστολή ολοκληρώθηκε.
    6: UND. Αδυναμία ανάγνωσης από τη μνήμη των
        προκαθορισμένων δεδομένων. Στέλνεται πακέτο με λάθος
        CRC.

## Slide 17: Καταχωρητής Κατάστασης Λήψης
ETH_RSR: Receiver Status Register.
  Bit 0: BNA. Δεν υπάρχει διαθέσιμος buffer.
    1: REC. Έφτασε κάποιο νέο πακέτο.
    2: OVR. Δεν μπόρεσε να γίνει αποθήκευση του
        πακέτου που έφτασε.

## Slide 18: Διαχείριση διακοπών
Οι καταχωρητές ETH_ISR, ETH_IDR, ETH_IER, ETH_IMR, περιλαμβάνουν αντίστοιχα πεδία επίτρεψης και ελέγχου διακοπών. Ο χειρισμός των τεσσάρων αυτών καταχωρητών, είναι όμοιος με εκείνον των SDRAMC_IER, SDRAMC_IDR, SDRAMC_IMR, SDRAMC_ISR. Με άλλα λόγια, η επίτρεψη μιας συγκεκριμένης διακοπής γίνεται γράφοντας 1 στο αντίστοιχο πεδίο του IER, η απαγόρευσή της γράφοντας 1 στο αντίστοιχο πεδίο του IDR, ενώ το IMR δείχνει αν η διακοπή έχει απαγορευθεί ή όχι. Ο ISR δείχνει αν προκλήθηκε συνθήκη διακοπής, ασχέτως αν έχει επιτραπεί ή όχι.

## Slide 19: Τα πεδία των καταχωρητών διακοπών
Τα πεδία των τεσσάρων καταχωρητών, ETH_ISR, ETH_IDR, ETH_IER, ETH_IMR, είναι τα ακόλουθα:
  DONE (bit 0): Ο καταχωρητής διαχείρισης ολοκλήρωσε το έργο του.
    RCOM (1): Ολοκλήρωση λήψης.
    RBNA (2): Δεν υπάρχει διαθέσιμος buffer για λήψη.
    TOVR (3): Αδυναμία αποστολής λόγω υπερχείλισης.
  TUND (4): Αδυναμία αποστολής, δεν μπόρεσαν να βρεθούν
            δεδομένα.
  RTRY (5): Το όριο προσπαθειών για αποστολή εξαντλήθηκε.
  TBRE (6): Νέο πακέτο μπορεί να μπει στην ουρά αποστολής.
  TCOM (7): Αποστολή ολοκληρώθηκε.
  TIDLE (8): Ο εκπομπός είναι αδρανής.
  LINK (9): Προαιρετικό.
  ROVR (10): Κατάσταση overrun στον αποδέκτη.
  ABT (11): Μη κανονική διακοπή απευθείας προσπέλασης
            μνήμης.

## Slide 20: Πρώτο παράδειγμα (1 από 2)
Για την αποστολή ενός πακέτου του οποίου τα δεδομένα βρίσκονται στη θέση BUF_ADDR της εσωτερικής RAM, (δεδομένου ότι αυτή δεν έχει αντιστοιχηθεί στη θέση 0), οι παραπάνω καταχωρητές θα μπορούσαν να προγραμματιστούν (ARM mode), ως εξής:

## Slide 21: Πρώτο παράδειγμα (2 από 2)
LDR R3,=ETH_BASE ; R3 είναι η βάση των καταχωρητών
LDR R4,[R3,ETH_CTL] ; Φόρτωσε την τιμή του ETH_CTL
ORR R4,R4,#08h ; Ενημέρωση: TRANSMIT ENABLE
STR R4,[R4,ETH_CTL] ; Αποθήκευση της ενημερωμένης τιμής
LDR R4,[R3,ETH_CFG] ; Παρομοίως για ETH_CFG
ORR R4,R4,#0x03 ; πχ, FULL DUPLEX, 100MBIT/S
STR R4,[R3,ETH_CFG]
LDR R4,=BUF_ADDR ; BASE ADDRESS FOR TX
STR R4,[R3,ETH_TAR]
MOV R4,#FFh ; LEN=255. START TRANSMISSION
STR R4,[R3,ETH_TCR]

## Slide 22: Δεύτερο παράδειγμα (1 από 2)
Για την ειδοποίηση λήψης ενός πακέτου, η φάση αρχικοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει (Thumb Mode):
LDR R3,=ETH_BASEH ; Φόρτωσε το περισσότερο σημαντικό της βάσης
MOV H3,R3 ; Αντέγραψέ το στη σωστή θέση
LDR R3,=ETH_BASEL ; Φόρτωσε το λιγότερο σημαντικό μέρος της βάσης
LDR R4,[R3,ETH_CFG] ; Φόρτωσε την τιμή του ETH_CFG στο R4
LDR R5,#0FFh ; R5=0FFh, πχ, τα πρώτα 8 πεδία ενεργά
ORR R4,R5 ; ETH_CFG ETH_CFG | 0x0FF
STR R4,[R3,ETH_CFG] ; Αποθήκευση πίσω στο ETH_CFG
LDR R5,#03
STR R5,[R3,ETH_IER] ; ETH_IER3, διακοπή σε RCOM, RBNA

## Slide 23: Δεύτερο παράδειγμα (2 από 2)
LDR R4,[R3,ETH_CTL]
LDR R5,#04 ; Επίτρεψη λήψης
ORR R4,R5
STR R4,[R3,ETH_CTL]
Όταν συμβεί διακοπή, η ρουτίνα εξυπηρέτησης μπορεί να ελέγχει τον ETH_ISR για να διαπιστώσει αν η διακοπή προκλήθηκε λόγω ολοκλήρωσης της λήψης χωρίς σφάλματα, ή αν προέκυψε σφάλμα επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος buffer (RBNA).

## Slide 24: Τέλος τέταρτης ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Σοφιανίδου Γεωργία