## Slide 1: Ενσωματωμένα Συστήματα
Ενότητα 5: USB Device ⁄ Host Port.
Διδάσκων: Νικόλαος Χ Πετρέλλης,
Επίκουρος Καθηγητής.
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  1) Κατανοήσει την αρχιτεκτονική του διαύλου USB.
  2) Αναπτύξει οδηγό για USB device port.
  3) Κατανοήσει τις δομές και τις λειτουργίες που
    επιτελεί ένα USB host port.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1) Επικοινωνία μέσω USB
2) USB device port και σχετικοί καταχωρητές
3) Αρχιτεκτονική USB Host Port
4) Transfer και Endpoint description στο USB Host
  Port

## Slide 6: Ιεραρχία συσκευών

## Slide 7: Μετάδοση πληροφορίας μέσω του USB διαύλου (1 από 4)
Κάθε μεταφορά ξεκινά με ευθύνη του Host.
Η κάθε μεταφορά αποτελείται από τρία το πολύ πακέτα.
Το πρώτο που στέλνει ο HSB Host Controller περιλαμβάνει:
    Τον τύπο μεταφοράς.
    Την κατεύθυνση της μεταφοράς.
    Τη διεύθυνση της συσκευής στην οποία απευθύνεται.
    Τον αριθμό τερματικού σημείου (endpoint), το οποίο καθορίζει ένα κανάλι επικοινωνίας (pipe).

## Slide 8: Μετάδοση πληροφορίας μέσω του USB διαύλου (2 από 4)
Το πρώτο πακέτο που αποστέλλεται ονομάζεται “token”.
Η συσκευή που είναι ο αποστολέας (όχι απαραίτητα αυτός που ζητά τη μεταφορά), στέλνει τα δεδομένα ή δηλώνει ότι δεν έχει κάτι να μεταδώσει.
Τέλος, ο παραλήπτης των δεδομένων επιστρέφει ένα πακέτο επιβεβαίωσης (acknowledge), για να δηλώσει ότι έλαβε σωστά τα δεδομένα.

## Slide 9: Μετάδοση πληροφορίας μέσω του USB διαύλου (3 από 4)
Τα κανάλια είναι δύο ειδών: ροής (stream), και μηνυμάτων (message).
Τα κανάλια ροής, δεν έχουν πακέτα με προκαθορισμένη ροή σύμφωνα με το πρότυπο USB.
Τα κανάλια μηνυμάτων, έχουν συγκεκριμένη δομή πακέτων με βάση την οποία καθορίζεται η κατεύθυνση, τα χαρακτηριστικά του τερματικού σημείου, και τα λοιπά.
Με τη σύνδεση ενός τερματικού στον αρχικό υποδοχέα, εγκαθίσταται τουλάχιστον ένα κανάλι μηνυμάτων, το κανάλι ελέγχου (control pipe).

## Slide 10: Μετάδοση πληροφορίας μέσω του USB διαύλου (4 από 4)
Διάφορα χαρακτηριστικά που προσδίδουν αξιοπιστία στη μετάδοση της πληροφορίας μέσω USB διαύλου είναι:
    Η χρήση αθροισμάτων ελέγχου (CRC).
    Η ανίχνευση σύνδεσης ή αποσύνδεσης συσκευής.
    Ο έλεγχος ροής, ο οποίος φροντίζει για την ισόχρονη (isochronous) μετάδοση της πληροφορίας, και άλλα.
Η απαρίθμηση συσκευών διαύλου (Bus Enumeration), εξασφαλίζει τη δυναμική απόδοση μοναδικών διευθύνσεων στις συσκευές, που εν λειτουργία συνδέονται και αποσυνδέονται.

## Slide 11: Μεταφορές στον δίαυλο USB
Οι μεταφορές στο δίαυλο USB είναι τεσσάρων τύπων:
    1) Ελέγχου (control transfers). Για τη διαμόρφωση της σύνδεσης
      μιας συσκευής, και τον έλεγχο των άλλων καναλιών.
    2) Μαζικές (bulk transfers). Για τη μαζική μεταφορά πληροφορίας
      με μικρό, αλλά όχι εγγυημένο χρόνο καθυστέρησης.
    3) Μεταφορές δεδομένων διακοπών (interrupt data transfers). Για
      γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά μικρού μεγέθους πληροφορίας, όπως για παράδειγμα τη σποραδική μεταφορά χαρακτήρων.
    4) Ισόχρονη μεταφορά (isochronous transfers). Καταλαμβάνουν
      ένα ποσοστό της δυνατότητας μεταφοράς του καναλιού, για να εξασφαλίσουν εγγυημένο ρυθμό μετάδοσης. Χρησιμοποιείται για παράδειγμα στη μεταφορά φωνής.

## Slide 12: Τα πεδία του πακέτου token (1 από 2)
Τα πακέτα όπως το token που αναφέραμε παραπάνω, έχουν πεδία όπως τα ακόλουθα:
    1. Packet ID (PID). Είναι ένας τετραψήφιος
      δυαδικός αριθμός που καθορίζει αν το πακέτο είναι ένα από τα παρακάτω:
        1) Token In/Out/Start of Frame (SOF)/ Setup.
        2) Πακέτο δεδομένων (άρτιας σειράς DATA0, περιττής
          σειράς DATA1, και άλλα).
        3) Συνδιαλλαγή Επιβεβαίωσης (ACK/NAK handshake).
        4) Προθέματος (PRE handshake).
        5) Σφάλματος (ERR handshake), και άλλα.

## Slide 13: Τα πεδία του πακέτου token (2 από 2)
    2. Πεδίο διεύθυνσης (Address ⁄ Endpoint).
      Αποτελείται από δύο τμήματα:
        Τη διεύθυνση συσκευής (6 bits τα οποία μπορούν να διευθυνσιοδοτήσουν μέχρι 128 συσκευές).
        Τη διεύθυνση σημείου τερματισμού (4 bits, μέχρι 16 endpoints).
    3. Πεδίο δεδομένων (Data field).
    4. Πεδίο αθροίσματος ελέγχου (CRC).

## Slide 14: Δομή USB πακέτων

## Slide 15: Οι USB θύρες του AT91RM9200

## Slide 16: Αρχιτεκτονική USB Device

## Slide 17: Setup and Data Out

## Slide 18: Data In (χωρίς Ping Pong)

## Slide 19: Data In με ping Pong

## Slide 20: Οι καταχωρητές του UDP
Offset | Όνομα | Περιγραφή καταχωρητή
0x00 | UDΡ_FRM_NUM | Περιέχει αύξοντα αριθμό ληφθέντων πακέτων με ένδειξη σωστής ή εσφαλμένης λήψης
0x04 | UDP_GLB_STAT | Ορισμός κατάστασης UDP
0x08 | UDP_FADDR | Αποθηκεύεται η διεύθυνση στην οποία ο HCP θέτει τον UDP
0x0C - 0x1C | UDP_IER/IDR/ IMR/ISR | Καταχωρητές χειρισμού των διακοπών που μπορεί να προκαλέσει το UDP
0x20 | UDP_ICR | Για τον καθορισμό των διακοπών που βρέθηκαν στο UDP_ISR
0x28 | UDP_RST_EP | Όταν το bit I τεθεί σε 1 αρχικοποιείται το σημείο τερματισμού (endpoint) I
0x30 - 0x4C | UDP_CSR0 - 7 | Καταχωρητής κατάστασης/ελέγχου για τα σημεία τερματισμού
0x50 - 0x6C | UDP_FDR0 - 7 | Δεδομένα της FIFO του UDP για το συγκεκριμένο σημείο τερματισμού. Push/pop γίνεται από τη θέση αυτή
0x74 | UDP_TXVC | Περιέχει ένα bit για τη διακοπή λειτουργίας του transceiver (για χαμηλή κατανάλωση)

## Slide 21: Καταχωρητές χειρισμού των διακοπών
Α UDP_IER/IDR/ISR/IMR/ICR: Interrupt Registers.
Bit 0 - 7: EPxINT. Ελέγχουν διακοπές από τα αντίστοιχα σημεία
τερματισμού. Ο λόγος που προκλήθηκε διακοπή, μπορεί να είναι ότι ένα από τα TXCOMP, RX_DATA_BK0/1, RXSETUP, STALLSENT, του αντίστοιχου καταχωρητή UDP_CSRx, ενεργοποιήθηκαν (έγιναν 1).
8: RXSUSP. Έλεγχος διακοπής από Παύση (Suspend).
9: RXRSM. Έλεγχος διακοπής Συνέχισης (Resume).
10: EXTRSM. Έλεγχος διακοπής από Συνέχιση που
ζητήθηκε από HCP.
11: SOFIN. Έλεγχος διακοπής που προήλθε από Start Of Frame.
12: WAKEUP. Έλεγχος διακοπής για Ενεργοποίηση Διαύλου.

## Slide 22: Καταχωρητής Ελέγχου/Κατάστασης
UDP_CSR0 - 7: Endpoint Control ⁄ Status Registers.
Bit 0: TXCOMP.
1: RX_DATA_BK0. Ελήφθη πακέτο που αποθηκεύθηκε στην υπομονάδα 0 της FIFO.
2: RXSETUP. Έφτασε setup token.
3: STALLSENT/ISOERROR. Σε Ισόχρονη μεταφορά, επισημαίνει CRC σφάλμα, ενώ σε άλλου τύπου μεταφορά, είναι ένδειξη για μία ειδική κατάσταση (STALL).
4: TXPKTRDY. Γίνεται 1 για να επισημάνει ότι έχει δοθεί στη FIFO μία νέα εγγραφή προς αποστολή, και κατά συνέπεια δεν μπορεί άμεσα να προστεθεί κι άλλη εγγραφή.
5: FORCE STALL. Αποστολή STALL στο Host για να διακόψει την επικοινωνία.

## Slide 23: Περιγραφή στη C δομής UDP (1 από 3)
#define EP3INT 8 // 1 στη θέση του πεδίου
#define RX_DATA_BK0 2
#define RX_DATA_BK1 64
#define RXBYTECNT 0x7FF0000 // 1 στις θέσεις του πεδίου
struct UDP {
unsigned long FRM_NUM;
unsigned long GLB_STAT;
unsigned long FADDR;
unsigned long FRM_NUM;
unsigned long IER;
unsigned long IDR;
unsigned long IMR;
unsigned long ISR;
unsigned long ICR;

## Slide 24: Περιγραφή στη C δομής UDP (2 από 3)
unsigned long DUMMY1; //Δεν αντιστοιχεί καταχωρητής στη 24h
unsigned long RST_EP;
unsigned long DUMMY2;
unsigned long CSR0;
unsigned long CSR1;
unsigned long CSR2;
unsigned long CSR3;
unsigned long CSR4;
unsigned long CSR5;
unsigned long CSR6;
unsigned long CSR7;

## Slide 25: Περιγραφή στη C δομής UDP (3 από 3)
unsigned long FDR0;
unsigned long FDR1;
unsigned long FDR2;
unsigned long FDR3;
unsigned long FDR4;
unsigned long FDR5;
unsigned long FDR6;
unsigned long FDR7;
unsigned long DUMMY3;
unsigned long TXVC;
} UDP, *pUDP;

## Slide 26: Πρώτο παράδειγμα (1 από 2)
Παράδειγμα. Ο AT91RM920T μπορεί να ενημερωθεί για τη λήψη ενός πακέτου με Ping Pong στο σημείο τερματισμού 3, από μία διακοπή τύπου EP3INT, από τον καταχωρητή UDP_ISR, εάν η αντίστοιχη διακοπή έχει επιτραπεί από τον UDP_IER. Η ρουτίνα χειρισμού της διακοπής, μπορεί να περιέχει τον εξής κώδικα σε C:

## Slide 27: Πρώτο παράδειγμα (2 από 2)
pUDP->ICP &= ~EP3INT // μηδένισε EP3INT
if (pUDP->CSR3 & RX_DATA_BK0) {
for (i=0;i<((pUDP->CSR3&RXBYTECNT)>>16);i+=4) {
*((unsigned long *)TargetMem)=UDP_FDR3; //λήψη
// δεδομένων
TargetMem+=4;
}
pUDP->CSR3 &= ~RX_DATA_BK0; // bank0 διαθέσιμη
} else if (pUDP->CSR3 & RX_DATA_BK1) {
for (i=0;i<((pUDP->CSR3&RXBYTECNT)>>16);i+=4) {
*((unsigned long *)TargetMem)=UDP_FDR3; //λήψη
// δεδομένων
TargetMem+=4;
}
pUDP->CSR3 &= ~RX_DATA_BK1=0; // bank1 διαθέσιμη
}

## Slide 28: Δεύτερο παράδειγμα (1 από 2)
Παράδειγμα. Για την αποστολή ενός πακέτου χωρίς Ping Pong από το σημείο τερματισμού 5, αντιγράφοντας δεδομένα από τη θέση μνήμης SourceMem, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο κώδικα:

## Slide 29: Δεύτερο παράδειγμα (2 από 2)
while (pUDP->CSR5 & TXPKTRDY) ; //περίμενε μέχρι TXPKTRDY=0
i=0;
while (i<count) {
pUDP->FDR5=*((unsigned long*) SourceMem); //
αντιγραφή από FIFO
SourceMem+=4;
i++; }
pUDP->CSR5 |= TXPKTRDY; // Σηματοδότησε τέλος δεδομένων

## Slide 30: Δομές του USB Host Controller

## Slide 31: Ιεραρχία Οδηγών στο USB Host Controller

## Slide 32: Αρχιτεκτονική του USB Host Controller

## Slide 33: Εξυπηρέτηση των Interrupt Endpoints

## Slide 34: Παράδειγμα Εξυπηρέτησης των Interrupt Endpoints

## Slide 35: Δομή Endpoint Descriptor

## Slide 36: Δομή μεταφοράς (Transfer Descriptor)

## Slide 37: Πεδία Endpoint Descriptor

## Slide 38: Δομή Ισόχρονου Transfer Descriptor

## Slide 39: Πεδία γενικής δομής TD

## Slide 40: Πεδία Ισόχρονου TD

## Slide 41: Τρίτο παράδειγμα (1 από 2)
Παράδειγμα. Αν μία αλυσίδα από EndPoint Descriptors για Μαζική Μεταφορά (Bulk), ξεκινάει από τη διεύθυνση 350000h, και περιλαμβάνει 1 Endpoint με 2 buffers, τότε οι σχετικές θέσεις μνήμης, μπορεί να έχουν τα ακόλουθα δεδομένα:
  Bulk:
  00350000 ; δείκτης στην αρχή της αλυσίδας των ED.
  ...
  00350000:
  00041081 ; MPS=100 (Packet Size), F=0(Bulk), ; K=0(Don’t Skip),
  ; S = 0 (High Speed), D = 10 (DATA IN),
  ; EN = 01, FA = 01
  Tail
  Head
  00000000 ; τέλος της λίστας ED.
  …

## Slide 42: Τρίτο παράδειγμα (2 από 2)
  Α 00360000:
  00100000 ; No round, DATA IN, conditions.
  00370000 ; αρχή Buffer 1.
  00360100 ; επόμενο TD.
  003700FF ; τέλος Buffer 1.
  …
  00360100:
  00100000 ; No round, DATA IN, conditions.
  00370100 ; αρχή Buffer 2.
  00000000 ; τέλος λίστας TD.
  003701FF ; τέλος Buffer 2.
  00370000:
  data buffer 1
  003700FF:
  00370100:
  data buffer 2
  003701FF:

## Slide 43: Τέλος πέμπτης ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Σοφιανίδου Γεωργία