## Slide 1: Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα #2: Θέματα που αφορούν την Κρυφή Μνήμη (Cache)
Νικόλαος Χ. Πετρέλλης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Την αντίληψη εννοιών όπως τί είναι ένα πρόγραμμα, και τί αλγόριθμος.
Την ικανότητα να δημιουργεί και εκτελεί ένα απλό πρόγραμμα.
Την δημιουργία ερεθισμάτων για την ανάπτυξη πιο περίπλοκων προγραμμάτων.

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Κρυφή μνήμη
Κρυφή μνήμη μονοσήμαντης απεικόνισης
Κρυφή μνήμη πλήρους συσχέτισης
Κρυφή μνήμη κ-τρόπων συνόλου συσχέτισης
Στρατηγικές αντικατάστασης πλαισίων
Τεχνικές ενημέρωσης της κρυφής μνήμης

## Slide 5: Κρυφή μνήμη
Μνήμη μικρού μεγέθους, πολύ μεγάλης ταχύτητας προσπέλασης, συνήθως ενσωματωμένη στο ολοκληρωμένο κύκλωμα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ).
Μπορεί να υπάρχουν 2 ή και 3 επίπεδα.
Θέματα (αν υπάρχουν πολλά επίπεδα κρυφής μνήμης, όπου αναφέρεται κρυφή μνήμη παρακάτω, θα εννοούμε το 1ο επίπεδο, και όπου αναφέρεται κύρια μνήμη, το 2ο επίπεδο κρυφής μνήμης).

## Slide 6: Θέματα
  Πότε μεταφέρεται ένα πλαίσιο της κύριας μνήμης στην κρυφή (fetch policy).
  Ποιο πλαίσιο κρυφής μνήμης θα χρησιμοποιηθεί (placement policy).
  Όταν γεμίσει η κρυφή μνήμη ποιο πλαίσιο θα αντικατασταθεί (replacement policy).
  Όταν τροποποιηθεί ένα πλαίσιο της κρυφής μνήμης, πότε ενημερώνεται το αντίστοιχο πλαίσιο της κύριας μνήμης (update policy).

## Slide 7: Δομή κρυφής μνήμης
Αποτελείται από το τμήμα της Πληροφορίας, τον Ελεγκτή, και τη δομή των Ετικετών.
Το τμήμα της Πληροφορίας είναι ο αποθηκευτικός χώρος, και αποτελείται από πλαίσια που αντιστοιχίζονται σε μπλοκ της κύριας μνήμης.
Η δομή των Ετικετών αποθηκεύει πληροφορία αντιστοίχισης πλαισίων σε μπλοκ.

## Slide 8: Ελεγκτής κρυφής μνήμης
Όταν ζητηθεί η προσκόμιση εντολών ή δεδομένων, ελέγχεται αν η πληροφορία αυτή είναι ήδη στην κρυφή μνήμη (hit), και αν δεν είναι (miss) προσπελάζεται η κύρια, και το μπλοκ που περιέχει τη ζητούμενη πληροφορία μεταφέρεται σε πλαίσιο της κρυφής μνήμης.
Είναι δυνατό, να ζητηθεί η πληροφορία ταυτόχρονα από κρυφή και κύρια μνήμη για να μη χαθεί χρόνος, κι αν βρεθεί στην κρυφή, διακόπτεται η προσπέλαση της κύριας.
Ο ελεγκτής κρυφής μνήμης, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των σημάτων που κάνουν αυτές τις προσπελάσεις.

## Slide 9: Πολιτική Προσκόμισης Μπλοκ (Fetch Policy)
On Demand. Προσκομίζεται ένα μπλοκ μόνο όταν αυτό απαιτείται.
Prefetch. Το σύστημα προσπαθεί να προβλέψει ποια άλλη πληροφορία θα χρειαστεί για να προσκομίσει, πριν αυτό χρειαστεί τα αντίστοιχα μπλοκ (π.χ. γειτονικά μπλοκ). Έτσι, εξοικονομείται χρόνος, αφού θα υπάρχουν περισσότερα hit από miss.

## Slide 10: Απεικόνιση μπλοκ κύριας μνήμης σε κρυφή (Placement Policy)
Υπάρχουν 3 τρόποι οργάνωσης της κρυφής μνήμης:
  Μονοσήμαντη απεικόνιση (Direct Mapping).
  K-τρόπων συνόλου συσχέτισης (k-way set associative).
  Πλήρους συσχέτισης (fully associative).

## Slide 11: Κρυφές μνήμες μονοσήμαντης απεικόνισης
Ένα μπλοκ της κύριας μνήμης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο της κρυφής.
Ένα πλήθος μπλοκ αντιστοιχούνται στο ίδιο πλαίσιο.
Το πλαίσιο μιας διεύθυνσης Μ, είναι το υπόλοιπο της ακεραίας διαίρεσης του Μ με το πλήθος των πλαισίων της κρυφής μνήμης, ώστε να μην αντιστοιχούνται γειτονικά μπλοκ στο ίδιο πλαίσιο.

## Slide 12: Παράδειγμα Direct Mapping

## Slide 13: Αριθμός πλαισίου και ετικέτες
Αν η κύρια μνήμη αποτελείται από 2ν μπλοκ των 2μ λέξεων, το μέγεθός της είναι 2ν+μ.
Αν η κρυφή μνήμη αποτελείται από 2κ πλαίσια μεγέθους 2μ λέξεων, τότε κ<ν επειδή η κρυφή έχει μικρότερο μέγεθος από την κύρια μνήμη.
Η κάθε διεύθυνση στην περίπτωση αυτή αποτελείται από τα παρακάτω πεδία:
v-κ bits | κ bits | μ bits
Ετικέτα | Αριθμός πλαισίου | Διεύθυνση μέσα στο πλαίσιο

## Slide 14: Ετικέτες
Το πεδίο της ετικέτας αποθηκεύεται στη τμήμα Ετικετών της κρυφής μνήμης, αντιστοιχισμένο με τον αριθμό πλαισίου στο οποίο έχει μεταφερθεί το αντίστοιχο μπλοκ.
Το σύστημα από τα κ-bit της διεύθυνσης που καθορίζουν το πλαίσιο, μεταβαίνει στην κατάλληλη θέση του παρακάτω πίνακα, και συγκρίνει την αποθηκευμένη ετικέτα με τα αντίστοιχα ν-κ bits της διεύθυνσης.
Αν ταιριάζουν, προσπελάζεται η κατάλληλη θέση του πλαισίου με τα μ λιγότερο σημαντικά ψηφιά της διεύθυνσης, αλλιώς αναζητείται η πληροφορία στην κύρια μνήμη.
Το ψηφίο εγκυρότητας χρησιμοποιείται για να προφυλάξει από τυχαίο ταίριασμα ετικετών, πχ κατά την εκκίνηση του συστήματος αρχικοποιούνται όλα σε 0, και γίνεται 1 κάθε ένα στο οποίο μεταφέρεται έγκυρο πλαίσιο.

## Slide 15: Δομή κρυφής μνήμης με μονοσήμαντη απεικόνιση
Αριθμός πλαισίου (κ bits) | Ψηφίο εγκυρότητας | Ετικέτα (ν-κ bits) | 0 | 1 | … | 2μ-1
0 |  |  | Λέξη 0 του πλαισίου 0 | Λέξη 1 του πλαισίου 0 |  | Λέξη 2μ-1 του πλαισίου 0
1 |  |  | Λέξη 0 του πλαισίου 1 | Λέξη 1 του πλαισίου 1 |  | Λέξη 2μ-1 του πλαισίου 1
2 |  |  | Λέξη 0 του πλαισίου 2 | Λέξη 1 του πλαισίου 2 |  | Λέξη 2μ-1 του πλαισίου 2
3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: Παράδειγμα μονοσήμαντης απεικόνισης (1 από 2)
Ας υποθέσουμε ότι μία κρυφή μνήμη 32 λέξεων έχει πλαίσια των 2 λέξεων, και οι διευθύνσεις είναι 12 bit (μ=1, κ=4, ν-κ=7).
Αν η ΚΜΕ ζητήσει τη διεύθυνση 0110011-0100-1, τότε θα αναζητηθεί το πλαίσιο Νο 4, και η λέξη 1 μέσα σε αυτό.
Θα χρησιμοποιηθεί η λέξη αυτή μόνο αν η ετικέτα που αντιστοιχίζεται στο πλαίσιο Νο 4, συμφωνεί με την τιμή 0110011 και το ψηφίο εγκυρότητας είναι 1.
Αν η ΚΜΕ ζητήσει τη διεύθυνση 0000111-1100-1, τότε θα επιστραφεί από την κρυφή μνήμη η λέξη Νο 1 μέσα στο πλαίσιο Νο 12, μόνο αν συμφωνεί η αντίστοιχη ετικέτα με την τιμή 0000111 και το ψηφίο εγκυρότητας είναι 1.

## Slide 17: Παράδειγμα μονοσήμαντης απεικόνισης (2 από 2)
Έστω διευθύνσεις 8-bit με κρυφή μνήμη 8 πλαισίων, και 2 λέξεις σε κάθε πλαίσιο.
Έστω ότι ζητούνται οι προσπελάσεις των διευθύνσεων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Αρχικά η κρυφή μνήμη είναι άδεια.
Ο συμβολισμός ΜΠ(Χ,Υ)ΠΖ, σημαίνει ότι το μπλοκ με διεύθυνση από Χ μέχρι Υ, αντιγράφεται στο πλαίσιο Ζ.

## Slide 18: Παράδειγμα προσπέλασης σε μονοσήμαντη απεικόνιση
Διεύθυνση (h) | Ετικέτα-Πλαίσιο-Λέξη | Επιτυχία-Αποτυχία | Μεταφορά στην κρυφή μνήμη
93 | 1001-001-1 | Απ. | ΜΠ(92, 93)  Π1
80 | 1000-000-0 | Απ. | ΜΠ(80, 81)  Π0
81 | 1000-000-1 | Επ. | 
10 | 0001-000-0 | Απ. | ΜΠ(10, 11)  Π0
F8 | 1111-110-0 | Απ. | ΜΠ(F8, F9)  Π6
95 | 1001-010-1 | Απ. | ΜΠ(94, 95)  Π2
36 | 0011-011-0 | Απ. | ΜΠ(36, 37)  Π3
37 | 0011-011-1 | Επ. | 
11 | 0001-000-1 | Επ. | 
BA | 1011-101-0 | Απ. | ΜΠ(ΒΑ, ΒΒ)  Π5
94 | 1001-010-0 | Επ. | 
A0 | 1010-000-0 | Απ. | ΜΠ(Α0, Α1)  Π0

## Slide 19: Η κρυφή μνήμη μετά τις ενέργειες της προηγούμενης διαφάνειας
Πλαίσιο | Κρυφή μνήμη
Πλαίσιο 0 | ΜΠ(Α0, Α1)
Πλαίσιο 1 | ΜΠ(92, 93)
Πλαίσιο 2 | ΜΠ(94, 95)
Πλαίσιο 3 | ΜΠ(36, 37)
Πλαίσιο 4 | 
Πλαίσιο 5 | ΜΠ(ΒΑ, ΒΒ)
Πλαίσιο 6 | ΜΠ(F8, F9)
Πλαίσιο 7 | 

## Slide 20: Οργάνωση πλήρους συσχέτισης
Ένα μπλοκ μπορεί να αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
Η διεύθυνση χωρίζεται σε ένα τμήμα ν-bit που είναι η ετικέτα, και αντιστοιχίζεται σε πλαίσιο της κρυφής μνήμης, με τη βοήθεια μνήμης (lookup table).
Τα μ-λιγότερο σημαντικά bits επιλέγουν τη λέξη μέσα στο πλαίσιο.

## Slide 21: Παράδειγμα πλήρους συσχέτισης
Πλαίσιο | Έγκυρο | Ετικέτα | Λέξη 0 | Λέξη 1 | Λέξη 2 | Λέξη 3
0 | 1 | 1111 0001 | 0101 | 1100 | 0110 | 1101
1 | 1 | 0101 1110 | 0010 | 1010 | 0000 | 0100
2 | 1 | 1001 0110 | 1111 | 0010 | 0011 | 0111
3 | 1 | 0110 0101 | 0101 | 0000 | 1110 | 0101
4 | 1 | 0000 0000 | 0100 | 1111 | 1110 | 0001
5 | 0 |  |  |  |  | 
Διευθύνσεις 10-bit, εκ των οποίων τα 2 λιγότερο σημαντικά, καθορίζουν τη λέξη εντός πλαισίου και τα 8 υπόλοιπα (ετικέτα), αντιστοιχίζονται σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

## Slide 22: Παραδείγματα
Αν η ΚΜΕ ζητήσει να προσπελάσει τη διεύθυνση 01011110-01, τότε η ετικέτα 0101 1110 θα συγκριθεί με όλες τις αντιστοιχίσεις πλαισίων και θα βρεθεί ότι βρίσκεται στο πλαίσιο 1. Εφόσον το ψηφίο εγκυρότητας είναι 1, θα προσπελαστεί η λέξη Νο 1, δηλαδή το 1010.
Αν προσπελαστεί η 0000 000-11, η ετικέτα θα βρεθεί στο πλαίσιο 4 και θα προσπελαστεί η 3η θέση, δηλαδή το 0001.
Αν ζητηθεί προσπέλαση της 1110 0011-00 διεύθυνσης, αυτή δε θα βρεθεί στην κρυφή μνήμη και θα πρέπει να μεταφερθεί το αντίστοιχο μπλοκ από την κύρια μνήμη.

## Slide 23: Κ-τρόπων συνόλου συσχέτιση
Ένα μπλοκ μπορεί να αποθηκευθεί σε ένα από τα Κ πλαίσια ενός συνόλου της κρυφής μνήμης.
Το ποιο πλαίσιο θα επιλεγεί σε ένα σύνολο, εξαρτάται από την ετικέτα.
Διεύθυνση μπλοκ στην κύρια μνήμη |  | Διεύθυνση λέξης
ν-κ bits | κ-bits | μ-bits
Ετικέτα | Επιλογή συνόλου κρυφής μνήμης | Διεύθυνση λέξης στο πλαίσιο

## Slide 24: Διαδικασία προσπέλασης κρυφής μνήμης (Κ-τρόπων Σ.Σ.)
Τα κ-bits επιλέγουν το σύνολο της κρυφής μνήμης.
Για κάθε πλαίσιο του συνόλου συγκρίνεται η ετικέτα του με τα ν-κ πιο σημαντικά ψηφία της διεύθυνσης.
Αν ταιριάζει κάποια ετικέτα και το ψηφίο εγκυρότητας είναι 1, τότε το αναζητούμενο πλαίσιο υπάρχει στην κρυφή μνήμη και προσπελάζεται η αντίστοιχη λέξη από τα μ-λιγότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης.

## Slide 25: Παράδειγμα
Αν κ=4, μ=2, ν=10, τότε για τη διεύθυνση 100010-1011-01:
  Εξετάζεται το σύνολο No 11 (1011b).
  Αν σε κάποιο πλαίσιο έχει αντιστοιχηθεί ετικέτα 100010 και το ψηφίο εγκυρότητάς του είναι 1, τότε προσπελάζεται η λέξη Νο 1.
Αν δεν βρεθεί η ετικέτα, τότε θα πρέπει το αντίστοιχο πλαίσιο να αντιγραφεί από την κύρια μνήμη, αντικαθιστώντας «κατάλληλο» πλαίσιο στο συγκεκριμένο σύνολο.

## Slide 26: Στρατηγική αντικατάστασης πλαισίων (Replacement Policy)
Στην μονοσήμαντη απεικόνιση είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο που μπορεί να αντικατασταθεί.
Στις άλλες περιπτώσεις:
  Τυχαία επιλογή (random).
  Least Recently Used - LRU: Επιλέγεται το πλαίσιο που έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο πρόσφατα.
  First In First Out - FIFO: Αντικαθίσταται το πλαίσιο που προσκομίστηκε πρώτο (άρα το παλιότερο).

## Slide 27: Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Πλεονέκτημα της τυχαίας επιλογής είναι η ευκολία υλοποίησης σε υλικό.
Οι άλλες τεχνικές, απαιτούν αποθηκευμένη πληροφορία για την ανίχνευση του ποιο πλαίσιο ήρθε πρώτο, ποιο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο, κλπ.
Καλύτερο ποσοστό επιτυχίας παρουσιάζει η LRU από την τυχαία, και χειρότερη η FIFO.

## Slide 28: Παράδειγμα 1
Έστω κρυφή μνήμη με οργάνωση 2-τρόπων Σ.Σ., αποτελούμενη από 8 πλαίσια και 2 λέξεις ανά πλαίσιο.
Θα υπάρχουν 4 σύνολα των 2 πλαισίων.
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η προσπέλαση συγκεκριμένων διευθύνσεων, με χρήση FIFO και LRU μεθόδων αντικατάστασης.

## Slide 29: FIFO Replacement Policy (1)
Διεύθυνση (Hex) | Ετικέτα-Σύνολο-Λέξη | Επιτυχία-Αποτυχία | Μεταφορά στο Πλαίσιο 0 | Μεταφορά στο πλαίσιο 1
80 | 10000-00-0 | Απ. | ΜΠ(80, 81)  Σ0 | 
42 | 01000-01-0 | Απ. | ΜΠ(42, 43)  Σ1 | 
Ε9 | 11101-00-1 | Απ. |  | ΜΠ(Ε8, Ε9)  Σ0
CA | 1100A-01-0 | Απ. |  | ΜΠ(CA, CB)  Σ1
80 | 10000-00-0 | Επ. |  | 
3F | 00111-11-1 | Απ. | ΜΠ(3Ε, 3F)  Σ3 | 
59 | 01011-00-1 | Απ. | ΜΠ(58, 59)  Σ0 | 
97 | 10010-11-1 | Απ. |  | ΜΠ(96, 97)  Σ3
58 | 01011-00-0 | Επ. |  | 
1B | 00011-01-1 | Απ. | ΜΠ(1Α, 1Β)  Σ1 | 
58 | 01011-00-0 | Επ. |  | 
C3 | 11000-01-1 | Απ. |  | ΜΠ(C2, C3)  Σ1

## Slide 30: Κατάσταση κρυφής μνήμης μετά από FIFO
Σύνολο | Πλαίσιο 0 | Πλαίσιο 1
Σύνολο 0 | ΜΠ(58, 59) | ΜΠ(Ε8, Ε9)
Σύνολο 1 | ΜΠ(1Α, 1Β) | ΜΠ(C2, C3)
Σύνολο 2 | - | -
Σύνολο 3 | ΜΠ(3Ε, 3F) | ΜΠ(96, 97)

## Slide 31: FIFO Replacement Policy (2)
Διεύθυνση (Hex) | Ετικέτα-Σύνολο-Λέξη | Επιτυχία-Αποτυχία | Μεταφορά στο Πλαίσιο 0 | Μεταφορά στο πλαίσιο 1
80 | 10000-00-0 | Απ. | ΜΠ(80, 81)  Σ0 | 
42 | 01000-01-0 | Απ. | ΜΠ(42, 43)  Σ1 | 
Ε9 | 11101-00-1 | Απ. |  | ΜΠ(Ε8, Ε9)  Σ0
CA | 1100A-01-0 | Απ. |  | ΜΠ(CA, CB)  Σ1
80 | 10000-00-0 | Επ. | ΜΠ(80, 81) = Σ0 | 
3F | 00111-11-1 | Απ. | ΜΠ(3E, 3F)  Σ3 | 
59 | 01011-00-1 | Απ. |  | ΜΠ(58, 59)  Σ0
97 | 10010-11-1 | Απ. |  | ΜΠ(96, 97)  Σ3
58 | 01011-00-0 | Επ. |  | ΜΠ(58, 59) = Σ0
1B | 00011-01-1 | Απ. | ΜΠ(1Α, 1Β)  Σ1 | 
58 | 01011-00-0 | Επ. |  | ΜΠ(58, 59) = Σ0
C3 | 11000-01-1 | Απ. |  | ΜΠ(C2, C3)  Σ1

## Slide 32: Κατάσταση κρυφής μνήμης μετά από LRU
Σύνολο | Πλαίσιο 0 | Πλαίσιο 1
Σύνολο 0 | ΜΠ(80, 81) | ΜΠ(58, 59)
Σύνολο 1 | ΜΠ(1Α, 1Β) | ΜΠ(C2, C3)
Σύνολο 2 | - | -
Σύνολο 3 | ΜΠ(3Ε, 3F) | ΜΠ(96, 97)

## Slide 33: Τακτική ενημέρωσης επομένου επιπέδου ιεραρχίας (Update)
Στατιστικά, οι αναγνώσεις είναι περίπου 4 φορές περισσότερες από τις εγγραφές (προσκομίσεις εντολών αλλά και μία τιμή δεδομένων μπορεί να διαβαστεί πολλές φορές, πχ από πολλά προγράμματα).
Δεδομένα διαβάζονται πάντα από μνήμη, αλλά ενδιάμεσα αποτελέσματα αποθηκεύονται συχνά σε καταχωρητές και όχι στη μνήμη.
Σε ανάγνωση κρυφής μνήμης, η ανάγνωση του μπλοκ πληροφορίας μπορεί να ξεκινήσει με την ανάγνωση της ετικέτας. Αν έχουν επιτυχία κερδίζεται χρόνος, ενώ σε αποτυχία δεν υπάρχει κόστος (αγνοείται ότι διαβάστηκε).
Σε εγγραφή πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα ότι υπάρχει το μπλοκ στην κρυφή μνήμη (πιο χρονοβόρο).

## Slide 34: Τακτική άμεσης ενημέρωσης (Write/Store Through)
Η πληροφορία ενημερώνεται ταυτόχρονα στην κρυφή και στην κύρια μνήμη.
Μικρότερο κόστος σε υλικό.
Η κύρια μνήμη είναι πάντα ενημερωμένη, και το μπλοκ της συμφωνεί με το αντίστοιχο πλαίσιο της κρυφής μνήμης (συνέπεια).

## Slide 35: Τακτική τελικής ενημέρωσης (Write/Copy Back, Store in)
Μικρότερη κίνηση στο δίαυλο που συνδέει την κρυφή με την κύρια μνήμη.
Δυσκολότερη υλοποίηση, αφού πρέπει να αποθηκεύεται πληροφορία για τα τροποποιημένα και μη ενημερωμένα μπλοκ.
Κίνδυνος από την ασυνέπεια μεταξύ μπλοκ κύριας μνήμης και πλαισίου.

## Slide 36: Αν το μπλοκ δεν βρίσκεται στην κρυφή μνήμη
Προσκόμιση κατά την εγγραφή (Write-allocate). Το μπλοκ προσκομίζεται πρώτα από την κύρια μνήμη.
Τακτική μη προσκόμισης κατά την εγγραφή (no-write allocate). Αποθήκευση γίνεται κατευθείαν στην κύρια μνήμη.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ασυνέπεια που πρέπει να επιλυθεί, εφαρμόζοντας μία από τις 2 προηγούμενες τεχνικές ενημέρωσης.

## Slide 37: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

## Slide 38: Σημειώματα

## Slide 39: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 40: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Νικόλαος Πετρέλλης, 2015. Νικόλαος Πετρέλλης. «Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 01/03/2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA112/index.php.

## Slide 41: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 42: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.