## Slide 1: Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα #5: Χαρακτηριστικά της οικογένειας επεξεργαστών Intel Pentium
Νικόλαος Χ. Πετρέλλης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Την αντίληψη εννοιών όπως τί είναι ένα πρόγραμμα, και τί αλγόριθμος.
Την ικανότητα να δημιουργεί και εκτελεί ένα απλό πρόγραμμα.
Την δημιουργία ερεθισμάτων για την ανάπτυξη πιο περίπλοκων προγραμμάτων.

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Τεχνικές διοχέτευσης
Δομικές εξαρτήσεις
Εξαρτήσεις δεδομένων
Διαδικασιακές εξαρτήσεις
Τεχνικές πρόβλεψης μονοπατιού

## Slide 5: Πως φτάσαμε στους Pentium
        8086/8088.
        80286.
        80386.
        80486.
        Pentium, Pentium Pro.
        Pentium I, II, III, IV.

## Slide 6: 8086
16bit καταχωρητές δεδομένων.
20-bit δίαυλο διευθύνσεων (1ΜΒ).
Στοιχειώδες segmentation:
  Προσπελαύνονας τμήματα (segments) μέχρι 64ΚΒ το καθένα.
  Τέσσερις ειδικοί segment registers αποθήκευαν τελικές (effective) διευθύνσεις 20-bit εντός του τρέχοντος segment.

## Slide 7: 8088
Οικονομικότερη έκδοση του 8086.
Ο εξωτερικός δίαυλος δεδομένων ήταν 8 και όχι 16-bit  προσπέλαση μνήμης πιο αργή, αφού το ίδιο πλήθος δεδομένων απαιτούσε διπλάσιες προσπελάσεις για να αναγνωσθεί.

## Slide 8: 80286
Protected mode για την προστασία διαφόρων ειδικών τμημάτων:
  Ανάγνωση ή εκτέλεση μόνο.
Ο δίαυλος διευθύνσεων του ήταν 24-bit, επιτρέποντας προσπέλαση 16ΜΒ φυσικής μνήμης.

## Slide 9: 80386 (1 από 2)
32-bit δίαυλο δεδομένων και διευθύνσεων.
Προσπέλαση μέχρι και 4GB φυσικής μνήμης.
Καταχωρητές 32-bit:
  Τα 16 λιγότερα σημαντικά ψηφία αντίστοιχα με εκείνα του 80286.
  Ρεπερτόριο εντολών συμβατό με εκείνα των προηγούμενων μικροεπεξεργαστών, αλλά εμπλουτισμένο με νέες πανίσχυρες 32-bit εντολές.
Ιδεατής μνήμης με σελιδοποίηση (paging) 4ΚΒ.

## Slide 10: 80386 (2 από 2)
Η σελιδοποίηση μαζί με προστατευμένης flat μνήμης, έκανε δυνατή την υποστήριξη Unix.
Αυξημένη παραλληλία (pipelining) στην εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών όπως:
  Η προσκόμιση εντολής.
  Η μετατροπής της σε μικροκώδικα.
  Η εκτέλεση του μικροκώδικα.
  Η μετατροπή των ιδεατών διευθύνσεων σε γραμμικές (linear), και αυτές με τη σειρά τους σε φυσικές κλπ.
Μικρή λανθάνουσα μνήμη (cache) των 32 πιο πρόσφατα χρησιμοποιηθέντων σελίδων.

## Slide 11: 80486
Αύξηση pipelining.
Μέχρι 5 εντολές σε εξέλιξη.
Ρυθμός εκτέλεσης εντολών: 1 εντολή ανά κύκλο ρολογιού αν βρισκόταν στην L1 cache (8ΚΒ).
Δεύτερο επίπεδο λανθάνουσας μνήμης (L2 cache).
Μαθηματικός συνεπεξεργαστής ενσωματωμένος στον μικροεπεξεργαστή.
Τα τελευταία μοντέλα της σειράς 486, παρείχαν δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

## Slide 12: 80586 ή Pentium
Δεύτερο μονοπάτι εκτέλεσης εντολών (pipelines τα u, v).
Ρυθμός εκτέλεσης 2 εντολές / κύκλο ρολογιού.
Μονάδα πρόβλεψης επόμενης διεύθυνσης, για να ελαχιστοποιηθούν οι λανθασμένες πρόωρες προσκομίσεις εντολής.
Η L1 cache διπλασιάστηκε (8ΚΒ κώδικα και 8ΚΒ δεδομένα).

## Slide 13: Pentium
Μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταλλαγή σελίδων από λανθάνουσα στην κύρια μνήμη.
Εσωτερικοί καταχωρητές 32-bit.
Οι εντολές όμως χειρίζονται μέχρι 256 bits.
Εξωτερικός δίαυλος διαθέσιμος για μαζική μεταφορά (burst) φτάνει τα 64-bit.
Μονάδες όπως η Advance Programmable Interrupt Controller (APIC), επέτρεψαν την σύνδεση περισσοτέρων του ενός Pentium σε servers.

## Slide 14: Pentium Pro (1 από 2)
Τρίτο μονοπάτι εκτέλεσης εντολών (ρυθμός τριών εντολών ανά κύκλο ρολογιού).
Ενσωματώθηκαν πολύπλοκες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων, που χειρίζεται ο επεξεργαστής για πρόβλεψη επόμενης εντολής.
Τρία παράλληλα τμήματα αποκωδικοποίησης εντολής (instruction decoding units), μετατρέπουν τις εντολές σε μικροεντολές (micro-ops).
Αποθήκευση σε δεξαμενή (pool) από όπου επιλέγονται για εκτέλεση, όταν δεν το απαγορεύουν αυτό διάφορες αλληλοεξαρτήσεις.

## Slide 15: Pentium Pro (2 από 2)
Εκτός από την L1 cache των 8ΚΒ, διαθέτουν και ενσωματωμένη L2 cache των 256ΚΒ.
Η L1 cache είναι Dual Port RAM (παράλληλη προσπέλαση από ΚΜΕ και L2).
«Transaction oriented» προσπέλαση μνήμης.
Πολλές αιτήσεις μπορεί να γίνουν μέχρι η μνήμη να απαντήσει στην πρώτη αίτηση.
Δίαυλος διευθύνσεων 36-bit επιτρέποντας προσπέλαση μέχρι και 64GB φυσικής μνήμης.

## Slide 16: Δομή Pentium Pro

## Slide 17: Πρόβλεψη διακλάδωσης
Πρόβλεψη διακλάδωσης (branch prediction):
  Πχ, κλείσιμο βρόγχων.
Δυναμική ανάλυση ροής δεδομένων (dynamic dataflow analysis):
  Αλληλεξαρτήσεις και ανεξάρτητες λειτουργίες.
Εκτέλεση εντολών βασισμένη σε υπόθεση (speculative execution):
  Προσκόμιση εντολών μπροστά από τον μετρητή προγράμματος, αποθήκευση αποτελεσμάτων που σέβεται στη σειρά.

## Slide 18: Δομή Pentium Pro με διακλαδώσεις

## Slide 19: Modified, Exclusive, Shared, Invalid (MESI)
Τα τμήματα της Cache που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής μαρκάρονται, τα υπόλοιπα μπορούν να ανανεωθούν.
Υπεύθυνο για τη συμβατότητα σελίδων στα επίπεδα Cache και στην κύρια μνήμη.
Σειρά αναζήτησης L1  L2  κύρια μνήμη (L2 και κύρια μνήμη από Memory recorder buffer όπου καταγράφονται οι τελευταίες προσπελάσεις).

## Slide 20: Fetch decode unit
Διαβάζει από Instruction L1 cache (32 bytes/clk).
Μαρκάρισμα αρχής / τέλους εντολής.
Οδήγηση αποκωδικοποιητή με 16 aligned bytes.
Η μονάδα προσκόμισης αποφασίζει ποιες εντολές θα μεταφερθούν, και όχι απλά ένας μετρητής προγράμματος (Next IP unit, Branch target buffer).
Buffer 512 θέσεων για αποθήκευση επόμενων εντολών από το μετρητή προγράμματος.
Μετατροπή σε micro-ops.
Αποθήκευση στο Instruction pool.

## Slide 21: Decode Unit
Τρία παράλληλα τμήματα.
Μετατροπή εντολών σε μικρολειτουργίες (1-4 συνήθως 3) από τον Microcode instruction sequencer.
3 μικρολειτουργίες = 2 πηγές ορισμάτων + 1 αποτέλεσμα.

## Slide 22: Τι αποθηκεύεται μαζί με τις μικρολειτουργίες στο Instruction pool
Ψευδώνυμα καταχωρητών (Register Alias Table).
Τα απαραίτητα τρέχοντα flags από τον καταχωρητή κατάστασης (για out of order execution).

## Slide 23: Instruction pool (Reorder buffer)
40 θέσεις για μικρολειτουργίες.
Αρχικά, οι μικρολειτουργίες ήταν διατεταγμένες με την σειρά που είχαν μεταφραστεί από τη Μονάδα αποκωδικοποίησης.
Η Execute/Dispatch unit μπορεί να επιλέξει διαφορετικής σειρά εκτέλεσής τους, για καλύτερη παραλληλία (pipelining).
Οι μικροεντολές που εκτελέστηκαν μπορεί να παραμείνουν λίγο ακόμα στην Instruction pool, μέχρις ότου η Retire unit τις διατάξει πάλι στη σωστή σειρά.

## Slide 24: Δεξαμενή εντολών (α)

## Slide 25: Δεξαμενή εντολών (β)

## Slide 26: Retire Unit
Παρακολουθεί το Instruction pool.
Αν από ταμπέλες όπως «Εκτελέστηκε», «Έγκυρη» συμπεράνει ότι ένα σύνολο μικρολειτουργιών μιας εντολής έχει εκτελεστεί τότε:
  Συναρμολογεί την εντολή.
  Την απομακρύνει από το Instruction pool.
  Οριστικοποιεί τα αποτελέσματα.

## Slide 27: Καταστάσεις προγραμματισμού (1 από 2)
Προστατευμένη κατάσταση (Protected mode).
  Επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής και λειτουργίας.
  Σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να αναπτύξει κανείς για παράδειγμα ένα νέο λειτουργικό σύστημα.
Κατάσταση πραγματικών διευθύνσεων (Real address mode).
  Παρέχει περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του 8086.
  κατάσταση στην οποία εισέρχεται ο επεξεργαστής κατά την εκκίνηση του συστήματος.

## Slide 28: Καταστάσεις προγραμματισμού (2 από 2)
Κατάσταση διαχείρισης συστήματος (System management mode).
  Η κατάσταση αυτή χρησιμοποιείται για την διαχείριση του συστήματος (πχ κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης).
  Ο επεξεργαστής εισέρχεται στην κατάσταση αυτή όταν ενεργοποιηθεί ένας σχετικός ακροδέκτης (SMI#).
  Ή όταν απαιτήσει μία τέτοια κατάσταση ο ελεγκτής διακοπών APIC.
  Στην κατάσταση αυτή ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό σύνολο διευθύνσεων.

## Slide 32: Χρήση καταχωρητών (1 από 2)
Παρότι και ο ESP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γενικής χρήσης καταχωρητής, εντούτοις θα πρέπει να αποφεύγεται διότι κανονικά αποθηκεύει την τρέχουσα θέση της στοίβας (stack). Το τμήμα (segment) που περιέχει τη στοίβα, υποδεικνύεται από τον καταχωρητή SS.
Ο ΕΑΧ χρησιμοποιείται σαν συσσωρευτής (accumulator).
Ο EBX είναι δείκτης στο τμήμα (segment) που δείχνει ο DS.

## Slide 33: Χρήση καταχωρητών (2 από 2)
Ο ECX είναι μετρητής για λειτουργίες που αφορούν βρόγχους και επεξεργασία συμβολοσειρών (strings).
Ο EDX είναι δείκτης Ι/Ο.
Ο ESI είναι δείκτης στο segment DS. Χρησιμοποιείται σαν πηγή δεδομένων (source).
Ο EDI είναι δείκτης στο τμήμα του ES. Χρησιμοποιείται σαν προορισμός αποτελεσμάτων (destination).
Ο EBP είναι δείκτης σε δεδομένα στη στοίβα.

## Slide 36: Χρήση Segment Registers

## Slide 38: Μήκος ορισμάτων
16 bit σε Real addressing ή System management.
16 ή 32 σε Protected mode.
D Flag |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Πρόθεμα ορίσματος (66h) | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ
Πρόθεμα διεύθυνσης (67h) | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ
Τελικό μήκος ορίσματος | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16
Τελικό μήκος διεύθυνσης | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16

## Slide 39: Στοίβα
SS δείχνει Stack Segment.
ESP δείχνει στην τρέχουσα θέση μέσα στο SS.
Ο ESP μειώνεται κατά την αποθήκευση.
Μήκος ορισμάτων όπως προηγούμενα.
Η διεύθυνση επιστροφής μπορεί να χαθεί από ασύμμετρα push/pops.

## Slide 41: Πέρασμα ορισμάτων
Τα ορίσματα αποθηκεύονται σε γενικής χρήσης καταχωρητές. Η καλούμενη υπορουτίνα γνωρίζει ποιος καταχωρητής έχει το κατάλληλο όρισμα.
Τα ορίσματα αποθηκεύονται στη στοίβα.
Χρησιμοποιείται μία λίστα ορισμάτων (argument list), η οποία είναι αποθηκευμένη στην μνήμη δεδομένων του προγράμματος.

## Slide 43: Κλήση σε προστατευμένα τμήματα
Ο επιλογέας τμήματος (segment selector) που χρησιμοποιεί η call εντολή, δείχνει έναν ειδικό περιγραφέα (call gate segment descriptor). Αυτός θα πρέπει να περιέχει τα δικαιώματα χρήσης και δείκτες στον κώδικα που καλείται (segment, offset).
Κάθε επίπεδο προστασίας έχει τη δική της στοίβα. Όταν καλείται άλλο επίπεδο προστασίας, τότε ενημερώνονται οι SS και ESP καταχωρητές, ώστε να δείχνουν τη στοίβα του νέου επιπέδου. Τα επίπεδα 0, 1 και 2 που αφορούν το σύστημα, έχουν τη στοίβα τους σε ένα ειδικό τμήμα που ονομάζεται Task State.

## Slide 44: Στοίβα πριν/μετά κλήσης προστατευμένης ρουτίνας

## Slide 45: Πίνακας
Vector No | Mnemonic | Description | Source
0 | #DE | Divide Error | DIV and IDIV instructions
1 | #DB | Debug | Any code or data reference
2 |  | NMI Interrupt | Non maskable external interrupt
3 | #BP | Break Point | INT 3 instruction
4 | #OF | Overflow | INT 0 instruction
5 | #BR | BOUND Range Exceeded | BOUND instruction
6 | #UD | Invalid Opcode (Undefined Opcode) | UD2 instruction or reserved opcode 1
7 | #NM | Device Not Available (No Math Coprocessor) | Floating-point or WAIT/FWAIT instruction
8 | #DF | Double Fault | Any instruction that can generate an exception, an NMI, or an INTR
9 |  | Coprocessor Segment Overrun (reserved) | Floating-point instruction 2
10 | #TS | Invalid TSS | Task switch or TSS access
11 | #NP | Segment Not Present | Loading segment register or accessing system segments
12 | #SS | Stack Segment Fault | Stack operations and SS register loads
13 | #GP | General Protection | Any memory reference and other protection checks
14 | #PF | Page Fault | Any memory reference
15 |  | (Intel reserved. Do not use) | 
16 | #MF | Floating-Point Error (Math Fault) | Floating-point or WAIT/FWAIT instruction
17 | #AC | Alignment Check | Any data reference in memory 3
18 | #MC | Machine Check | Error codes (if any) and source are model dependent 4
19-31 |  | (Intel reserved. Do not use) | 
32-255 |  | Maskable Interrupts | External interrupt from INTR pin or INT n instruction
The UD2 instruction was introduced in the Pentium©Pro processor.
Intel Architecture processors after the Intel 386 ™ processor do not generate this exception.
This exception was introduced in the Intel 486 ™ processor.
This exception was introduced in the Pentium processor and enhanced in the Pentium Pro processor.

## Slide 46: Εμβέλεια μεταβλητών σε εμφωλευμένες κλήσεις

## Slide 47: Μετά την κλήση της C

## Slide 48: Κλήση ISR

## Slide 49: Βασικοί τύποι

## Slide 50: Διευθυνσιοδότηση ορισμάτων
        Immediate.
        Register.
        I/O:
          Άμεσα 64ΚΒ.
          Μέσω DX.

## Slide 51: Διευθυνσιοδότηση μνήμης
Type of reference | Register used | Segment used | Default selection rule
Instructions | CS | Code segment | All instruction fetches
Stack | SS | Stack segment | All stack pushes and pops. Any memory reference which uses the ESP or EBP register as a base register
Local data | DS | Data segment | All data references, except when relative to stack or string destination
Destination strings | ES | Data segment pointed to with the ES register | Destination of string instruction

## Slide 53: Προηγμένες λειτουργίες από Pentium FPU
Οι λύσεις μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης, μπορεί να είναι ασταθείς όταν οι λύσεις διαφέρουν λίγο, ή όταν οι συντελεστές είναι πολύ μικροί ή μεγάλοι.
Ο πολλαπλασιασμός δύο αριθμών και ακολούθως η διαίρεση του αποτελέσματος με ένα τρίτο, μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση, ενώ το αποτέλεσμα είναι στα επιτρεπτά όρια.
Υπολογισμοί σε οικονομικά και επιστημονικά θέματα είναι ευαίσθητοι σε στρογγυλοποιήσεις.
Χειρισμός διαιρέσεων με 0 και τετραγωνικές ρίζες αρνητικών αριθμών για να μη διακόπτεται το πρόγραμμα που τρέχει.

## Slide 54: Αναπαράσταση αριθμών
Πρόσημο (1 bit) | Εκθέτης (σε δυνάμεις του 2) | Ακέραιο μέρος (ενός J-bit) | Κλασματικό μέρος

## Slide 55: Καταχωρητές FPU
8 Registers R0-R7.
Χειρισμός των καταχωρητών αυτών σαν στοίβα.
Ο δείκτης TOP κορυφή της στοίβας.
Άμεση διευθυνσιοδότηση συγκεκριμένου καταχωρητή σε σχέση με TOP.
Πχ, FADD ST, ST(2) με TOP = 5, προσθέτει τον R5+R7  TOP (=R5).

## Slide 56
Computation: Dot product = (5.6 x 2.4) + (3.8 x 10.3)
Code: FLD value1 ; (a) value1 = 5.6
FMUL value2 ; (b) value2 = 2.4
FLD value3 ; value3 = 3.8
FMUL value4 ; (c) value4 = 10.3
FADD st(1) ; (d)

## Slide 59: I/O διευθύνσεις
ΜΙ/Ο γραμμή.
Προσπελάσεις σε Ι/Ο εκτελούνται με τη σειρά (δεν αρχίζει νέα αν δεν τελειώσει η προηγούμενη).
Δεν μεσολαβεί λανθάνουσα μνήμη.
64ΚΒ.

## Slide 60: Δικαίωμα Προσπέλασης Ι/Ο σε Protected Mode
Επιτρέπεται αν ο IOPL έχει κατάλληλη τιμή ή το επιτρέπει το Protection Bit Map.
Ο IOBASE του TSS δείχνει που αρχίζει το PBM.
Κάθε bit αντιστοιχεί σε ένα Ι/Ο port.
Τελειώνει με 8 άσσους.

## Slide 61: Task state segment

## Slide 62: NetBurst Architecture

## Slide 63: Χαρακτηριστικά NetBurst (1 από 3)
Γρήγορη εκτέλεση εντολών:
  Η ALU τρέχει με ταχύτητα διπλάσια από το ρολόι.
  Οι βασικές ακέραιες εντολές δρομολογούνται στο μισό ρολόι.
  Υψηλότερο throughput (ταχύτητα εκτέλεσης ανεξάρτητων εντολών), και latency (χρόνος μεταξύ εξαρτώμενων εντολών).

## Slide 64: Χαρακτηριστικά NetBurst (2 από 3)
Πολλαπλασιασμός των λειτουργιών pipeline.
Δυναμική εκτέλεση με προκαταβολική εκτέλεση μέχρι 126 εντολών. Μέχρι 48 φορτώσεις και αποθηκεύσεις στο pipeline.
Βελτιωμένη πρόβλεψη διακλαδώσεων με πίνακα 4Κ θέσεων.
Βελτιωμένο σύστημα λανθάνουσας μνήμης (με 64 bytes ανά γραμμή).

## Slide 65: Χαρακτηριστικά NetBurst (3 από 3)
Στην L1 cache ιχνηλατείτε η εκτέλεση των εντολών με το σύστημα Advanced Execution Trace Cache, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το latency και να εκτελούνται τα τμήματα μιας εντολής από μία γραμμή εκτέλεσης.
Βελτιωμένη διασύνδεση με εξωτερικό δίαυλο ικανή να διεκπεραιώνει 8.5GB/sec.
Επιπλέον καταχωρητές.
SIMD επεκτάσεις.

## Slide 67: Hyper Threading
Περισσότεροι «Λογικοί» επεξεργαστές αναλαμβάνουν ξεχωριστά threads (συνήθως 2).
Dual Cores.
Πχ, σε dual core με 2 λογικούς επεξεργαστές. Στο κάθε core εκτελούνται 4 threads.

## Slide 69: 64-bit memory Interface
IA32e επιπλέον κατάσταση λειτουργίας:
  Εκτέλεση σε κατάσταση συμβατότητας χωρίς μετατροπές κώδικα, που έχει γραφτεί για 32-bit επεξεργαστές.
  Την εκτέλεση 64-bit εφαρμογών.

## Slide 70: Εκτέλεση 64-bit
Προσπέλαση 64-bit γραμμικής διεύθυνσης.
8 επιπλέον καταχωρητές γενικής χρήσης.
8 καταχωρητές που υποστηρίζουν SIMD εκτέλεση (SSE, SSE2, SSE3).
64-bit καταχωρητές δεδομένων και δεικτών.
Ενιαία διευθυνσιοδότηση byte και καταχωρητών.
Γρήγορη ιεράρχηση διακοπών.
Νέο σχετικό τρόπο διευθυνσιοδότησης.

## Slide 71: Pentium Pin Out (1 από 4)
A[35-3]# | I/O | Δίαυλος Διευθύνσεων. Φέρουν την διεύθυνση μιας transaction (φάση 1) και τον τύπο της (φάσης 2). Προστατεύονται από ψηφία ισοτιμίας AP[1:0]
A20# | I/O | Σε Real Mode κάνει mask το bit A20 για εξομοίωση του 8086 που κάνει wrap around στο 1MB
ADS# | I/O | Address Strobe για την σωστή λήψη τιμών από τα A[35:3]
ADSTB[1:0] | I/O | Strobes για ανοδική και καθοδική ακμή όπου τα A[35:0] έχουν την διεύθυνση και τον τύπο του transaction
AP[1:0# | I/O | Ισοτιμία σχετικά με τα Α[35:3], REQ[4:0]. Διαφορετικό από αυτά τα bit δείχνει την ισοτιμία στη φάση 1 και 2
BCLK | I | Ρολόι Διαύλου
BINIT# | I/O | Αρχικοποίηση Διαύλου
BNR# | I/O | Μπλοκάρει την επόμενη αίτηση όταν κάποιο περιφερειακό δεν μπορεί να δεχτεί άλλα transactions
BOOTSELECT | I | Καθορίζει αν η πλατφόρμα είναι συμβατή. Ο επεξεργαστής δεν ξεκινάει αν είναι 0
BMP[5:0]# | I/O | Breakpoint Monitor. Δείχνουν την κατάσταση των breakpoints στα οποία σταματάει ο επεξεργαστής
BPRI# | I | Το σήμα αυτό το παρακολουθούν όλα τα περιφερειακά τα οποία δεν ζητούν εξυπηρέτηση από τον επεξεργαστή αν κάποιο άλλο έχει προλάβει να ενεργοποιήσει το σήμα

## Slide 72: Pentium Pin Out (2 από 4)
BRO# | I/O | Κανονικά οδηγείται από τον επεξεργαστή όταν ζητάει τον έλεγχο του συστήματος
BSEL[2:0] | O | Ρυθμίζουν την συχνότητα του ρολογιού
COMP[5:4, 1:0] | An | Αναλογικοί τερματισμοί
D[63:0] | I/O | Data Bus χωρισμένο σε 4 δεκαεξάδες. Το σύστημα αναφέρεται σε κάθε μία από αυτές με τα DSTBN#/DSTBP# και DBI#
DBI[3:0]# | I/O | Δείχνουν την πολικότητα της κάθε δεκαεξάδας του data bus
DBR# | O | Debug Reset
DBSY# | I/O | Δείχνει ότι το data bus είναι απασχολημένο
DEFER# | I | Ένα περιφερειακό δείχνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει με την σειρά τα transactions
DP[3:0]# | I/O | Ψηφίο ισοτιμίας για το data bus
DRDY# | I/O | Έγκυρα δεδομένα υπάρχουν στο data bus
DSTBN[3:0]# | I/O | Strobes για το κλείδωμα δεδομένων σε κάθε δεκαεξάδα του data bus (αρνητική ακμή)
DSTBP | I/O | Strobes για το κλείδωμα δεδομένων σε κάθε δεκαεξάδα

## Slide 73: Pentium Pin Out (3 από 4)
FERR# PBE# | O | Σφάλμα κινητής υποδιαστολής ή εκκρεμές break
IERR# | O | Εσωτερικό σφάλμα
IGNNE# | I | Ζητά από τον επεξεργαστή να αγνοήσει ένα αριθμητικό σφάλμα
INIT# | I | Αρχικοποιεί τους καταχωρητές και αφήνει ανέπαφη την cache
ITPCLK[1:0] | I | Ρολόγια για την υλοποίηση debug port
LINT[1:0] | I | Όταν δεν χρησιμοποιείται APIC οι γραμμές αυτές χρησιμοποιούνται σαν INT/NMI (το LIN0, LIN1 αντίστοιχα
LL_ID[1:0] | O | Τιμή που καθορίζει τον επεξεργαστή (00 για Pentium 4)
LOCK# | I/O | Επιβάλει την ατομική εκτέλεση μιας transaction
MCERR# | I/O | Machine Check Error δείχνει σφάλμα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί χωρίς να επηρεάζει το δίαυλο
PROCHOT# | I/O | Ενεργοποιείται αν η θερμοκρασία επεξεργαστή ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο
PWRGOOD | I | Δείχνει ότι το ρολόι και η τροφοδοσία έχουν σταθεροποιηθεί
REQ[4:0] | I/O | Καθορίζουν τον τύπο του transaction
RESET# | I | Επανεκκίνηση του επεξεργαστή

## Slide 74: Pentium Pin Out (4 από 4)
RS[2:0]# | I | Τα οδηγεί το περιφερειακό με κάποιο κωδικό που δηλώνει το τέλος μιας transaction
RSP# | I | Παρέχουν ψηφία ισοτιμίας για τα RS σήματα
SKTOCC | O | Αν ο επεξεργαστής είναι τοποθετημένος η έξοδος αυτή είναι 0
SMI# | I | Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση και εισέρχεται σε κατάσταση διαχείρισης συστήματος (SMM)
STPCLK# | I | Όταν ενεργοποιηθεί σταματάει το ρολόι σε όλα τα τμήματα εκτός του APIC και του FSB. Έτσι ο επεξεργαστής εισέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης
TCK | I | Test Clock (JTAG)
TDI | I | Data In (JTAG)
TDO | O | Data Out (JTAG)
TMS | I | Test Mode (JTAG)
TRTS# | I | Test Reset (JTAG). Πρέπει να είναι 0 κατά το reset
THERMDA, THERMDC | An | Άνοδος και κάθοδος της διόδου θερμικής αντίστασης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του επεξεργαστή
THERMTRIP# | O | Ενεργοποιείται όταν ο επεξεργαστής έχει θερμοκρασία που ξεπερνά τους 20ο από την μέγιστη επιτρεπτή οπότε έχει διακόψει την λειτουργία του
TRDY# | I | Δείχνει ότι ένα περιφερειακό είναι έτοιμο να δεχτεί μία εγγραφή

## Slide 75: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

## Slide 76: Σημειώματα

## Slide 77: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 78: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Νικόλαος Πετρέλλης, 2015. Νικόλαος Πετρέλλης. «Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 01/03/2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA112/index.php.

## Slide 79: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 80: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.