## Slide 1: Κινητές Επικοινωνίες
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα #4: Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
Γεώργιος Καρέτσος
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  υπολογίζει τις απώλειες διαδρομής ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης,
  υπολογίζει την μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης,
  διακρίνει τα διάφορα είδη διαλείψεων στο περιβάλλον κινητών επικοινωνιών,
  υπολογίζει την ολίσθηση Doppler.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας (1/2)
Μηχανισμοί διάδοσης στις κινητές επικοινωνίες
Διάδοση στον ελεύθερο χώρο
  Διάδοση πάνω από επίπεδη και αγώγιμη επιφάνεια
  Διάδοση μη-οπτικής επαφής
Σκίαση
Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας (2/2)
Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε επίπεδους διαύλους
Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε διαύλους ευρείας ζώνης
Παράμετροι των διαύλων με πολλαπλές διαδρομές
  Τύποι βραχυχρόνιων διαλείψεων

## Slide 6: Βασικές απαιτήσεις για αξιόπιστη επικοινωνία
Ομοιόμορφη κατανομή της μέσης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος σε συγκεκριμένη περιοχή.
Επαρκής ισχύς, όχι παρεμβολές.
Ενδιαφέρει όχι μόνο η μέση ισχύς αλλά και στατιστική συμπεριφορά της ισχύος, λόγω της κίνησης του τερματικού.
Ενδιαφέρει επίσης η ποιότητα του σήματος, ώστε να μην εμφανίζονται σφάλματα.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
6

## Slide 7: Μηχανισμοί διάδοσης στις κινητές επικοινωνίες (1/2)
Ενδιαφέρει να υπάρχει επαρκής γνώση για τη συμπεριφορά του διαύλου.
  Μοντέλα για τη μελέτη των ραδιοδιαύλων.
Παραμετρικά στατιστικά: απλά στη χρήση τους, αλλά σχετικά χονδρικά.
Ντετερμινιστικά: ειδικά για κάθε περιβάλλον, παρέχουν καλύτερη ακρίβεια.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
7

## Slide 8: Μηχανισμοί διάδοσης στις κινητές επικοινωνίες (2/2)
Οι μηχανισμοί που διέπουν τη διάδοση είναι πολύπλοκοι και ποικίλοι, και μπορεί να συνοψιστούν σε τρεις βασικούς:
  Ανάκλαση (reflection): διαστάσεις εμποδίων >>λ.
  περίθλαση (diffraction): παρεμβολή αδιαπέραστου σώματος στη διαδρομή διάδοσης.
  σκέδαση (scattering): διαστάσεις εμποδίων  λ.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
8

## Slide 9: Γενικές αρχές για τη διάδοση (1 από 4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
9

## Slide 10: Γενικές αρχές για τη διάδοση (2 από 4)
Καθώς το κινητό τερματικό κινείται σε μία περιοχή, οι τρεις μηχανισμοί διάδοσης επιδρούν κάθε στιγμή στο λαμβανόμενο σήμα κατά διαφορετικούς τρόπους.
Ακόμη και αν το κινητό τερματικό διανύει μικρές αποστάσεις, η λαμβανόμενη στιγμιαία ισχύς μεταβάλλεται απότομα, και εμφανίζονται βραχύχρονες διαλείψεις.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
10

## Slide 11: Γενικές αρχές για τη διάδοση (3 από 4)
Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε περιβάλλοντα κινητών επικοινωνιών, χαρακτηρίζεται από τρία επιμέρους φαινόμενα:
  απώλειες διαδρομής (path loss),
  σκίαση (shadowing),
  διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών (multipath fading).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
11

## Slide 12: Γενικές αρχές για τη διάδοση (4 από 4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
12

## Slide 13: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση στον ελεύθερο χώρο (1/4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών

## Slide 14: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση στον ελεύθερο χώρο (2/4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
14

## Slide 15: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση στον ελεύθερο χώρο (3/4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
15

## Slide 16: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση στον ελεύθερο χώρο (4/4)
Η διαφορά Δp σε dB των ισχύων δύο σημάτων που λαμβάνονται από δύο διαφορετικούς δέκτες σε αποστάσεις d1 και d2 από τον πομπό.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
16

## Slide 17: Σχετική στάθμη ισχύος ως προς στάθμη αναφοράς (1/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
17

## Slide 18: Σχετική στάθμη ισχύος ως προς στάθμη αναφοράς (2/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
18

## Slide 19: Σχετική στάθμη ισχύος ως προς στάθμη αναφοράς (3/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
19

## Slide 20: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση πάνω από επίπεδη επιφάνεια (1/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
20

## Slide 21: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση πάνω από επίπεδη επιφάνεια (2/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
21

## Slide 22: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση πάνω από επίπεδη επιφάνεια (3/3)
Παρατήρηση: Ενώ στον ελεύθερο χώρο, οι απώλειες διαδρομής μεταβάλλονταν αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης, κατά την διάδοση πάνω από επίπεδη επιφάνεια, η μεταβολή γίνεται αντιστρόφως ανάλογη της τετάρτης δύναμης της απόστασης.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
22

## Slide 23: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση μη-οπτικής επαφής (1/3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
23

## Slide 24: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση μη-οπτικής επαφής (2/3)
Βάσει εμπειρικών δεδομένων, έχει αναπτυχθεί ένα γενικό μοντέλο για διάδοση NLOS:
    n :2  n  6.5.
    d = Απόσταση μεταξύ κεραιών εκπομπής και λήψης.
    d0 = Απόσταση αναφοράς (1 km ή 1-3 m).
    Lf = Απώλειες διαδρομής σε απόσταση d0 και διάδοση LOS.
    L = Απώλειες διαδρομής για διάδοση LOS και NLOS.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
24

## Slide 25: Απώλειες διαδρομής: Διάδοση μη-οπτικής επαφής (3/3)
Απόλυτη μέση τιμή απωλειών διαδρομής (absolute mean path loss).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
25

## Slide 26: Σκίαση και απώλειες διαδρομής (1 από 2)
Η τιμή των απωλειών διαδρομής L(d) είναι τυχαία μεταβλητή, και έχει λογαριθμική - κανονική κατανομή γύρω από την απόλυτη μέση τιμή.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
26

## Slide 27: Σκίαση και απώλειες διαδρομής (2 από 2)
Η λογαριθμική - κανονική κατανομή, περιγράφει τις τυχαίες επιδράσεις σκίασης σε θέσεις που έχουν μεν την ίδια απόσταση από τον πομπό, αλλά έχουν διαφορετικούς βαθμούς αταξίας στη διαδρομή διάδοσης.
Η λογαριθμική - κανονική σκίαση συνεπάγεται ότι οι μετρούμενες στάθμες σήματος, για συγκεκριμένη απόσταση από τον πομπό, έχουν κατανομή Gauss γύρω από την απόλυτη μέση τιμή στάθμης L(d).
Οι απώλειες διαδρομής είναι η μέση τιμή της λογαριθμικής κανονικής σκίασης, που ονομάζεται επίσης και μέσος όρος περιοχής (area mean).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
27

## Slide 28: Μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
28

## Slide 29: Μέγιστη απόσταση ραδιοκάλυψης (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
29

## Slide 30: Παραδοχές (Ι)
        Ελεύθερος χώρος: Όλα τα σημεία του κύκλου έχουν την ίδια στάθμη λήψης, ή τον ίδιο S/N (uplink ή downlink).
        Ιδανικό επίπεδο έδαφος: Η ίδια θεώρηση.
NLOS (δηλαδή d-n) και λογαριθμική κανονική σκίαση:
Τα σημεία στην περιφέρεια θα έχουν την ίδια πιθανότητα για μία συγκεκριμένη στάθμη σήματος, ή για έναν συγκεκριμένο S/N.
Σε όλη την περιφέρεια, ο λόγος του μήκους του τόξου στο οποίο έχουμε σήμα πάνω (ή κάτω) από μία στάθμη προς το ολικό μήκος της περιφέρειας, θα έχει καθορισμένη τιμή.
Δεν αποτελεί ο κύκλος γεωμετρικό τόπο συγκεκριμένης στάθμης σήματος.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
30

## Slide 31: Παραδοχές (ΙΙ)
Ένα περίγραμμα όπου όλα τα σημεία του θα έχουν ίδια στάθμη σήματος ή ίδιον λόγο S/N, θα έχει ακανόνιστο σχήμα και μπορεί ακόμη να είναι πολλαπλά συνδεδεμένο.
Έτσι, ο όρος κάλυψη ή ο επιτρεπόμενος διαχωρισμός σταθμών βάσης (κυψελών) είναι στατιστικός, για το γενικό ασύρματο περιβάλλον.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
31

## Slide 32: Παραδοχές (ΙΙΙ)
Στην τυπική διάδοση στα επίγεια συστήματα κινητών επικοινωνιών ισχύουν τρία καθεστώτα, ανάλογα με τη χωρική κλίμακα:
Μέσος όρος περιοχής (area mean): χαρακτηρίζεται από τον εκθέτη n, με το οποίο μειώνεται η μέση ισχύς.
Τοπικός μέσος όρος (local mean): η ισχύς σε μια περιοχή είναι κατανεμημένη λογαριθμικά- κανονικά γύρω από την area mean (σ = 6 - 8 dB).
Σε αποστάσεις <100λ η μέση ισχύς είναι ουσιαστικά σταθερή. Οι μεταβολές στην περιβάλλουσα έχουν κατανομή Rayleigh).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
32

## Slide 33: Στάθμη του λαμβανόμενου σήματος
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
33

## Slide 34: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
34

## Slide 35: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών (2 από 2)
Το κινητό τερματικό γενικά λαμβάνει ένα άμεσο και πολλά ανακλώμενα κύματα.
Στατιστικό μοντέλο Rice:
  Το άμεσο κύμα παρουσιάζεται σχετικά πιο ισχυρό.
Κατανομή Rayleigh:
  Ο αριθμός των επιπέδων κυμάτων που καταφθάνουν από διάφορες κατευθύνσεις είναι αρκούντως μεγάλος, και δεν υπάρχει ισχυρή συνιστώσα από διάδοση οπτικής επαφής.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
35

## Slide 36: Διαλείψεις περιβάλλουσας (1 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
36

## Slide 37: Διαλείψεις περιβάλλουσας (2 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
37

## Slide 38: Διαλείψεις περιβάλλουσας (3 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
38

## Slide 39: Μακρόχρονες διαλείψεις (1 από 2)
Αφορούν τον μέσο όρο της περιβάλλουσας του λαμβανόμενου σήματος.
Ο μέσος όρος ονομάζεται επίσης τοπικός μέσος όρος.
Οι συνιστώσες των μακροχρόνιων διαλείψεων συνεισφέρουν μόνο στις απώλειες διαδρομής.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
39

## Slide 40: Μακρόχρονες διαλείψεις (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
40

## Slide 41: Τοπικός μέσος όρος (1/5)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
41

## Slide 42: Τοπικός μέσος όρος (2/5)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
42

## Slide 43: Τοπικός μέσος όρος (3/5)
Για περιοχές με επίπεδη επιφάνεια το m(y) είναι σταθερό σε όλη τη μετρούμενη περιοχή.
Σε μη επίπεδες περιοχές το m(y) παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογες με το περίγραμμα της περιοχής.
Οι διακυμάνσεις οφείλονται κυρίως στη μορφολογία του εδάφους της περιοχής, και στα κτίρια που υπάρχουν μεταξύ σταθμού βάσης και κινητού.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
43

## Slide 44: Τοπικός μέσος όρος (4/5)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
44

## Slide 45: Τοπικός μέσος όρος (5/5)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
45

## Slide 46: Βραχύχρονες διαλείψεις (1/2)
Οφείλονται κυρίως στις πολλαπλές διαδρομές.
Τρεις κυριότερες συνέπειες από τις πολλαπλές διαδρομές:
  Απότομες αλλαγές στη στάθμη του σήματος, όταν διανύονται μικρές αποστάσεις ή μεσολαβούν μικρά χρονικά διαστήματα.
  Τυχαία διαμόρφωση συχνότητας λόγω της ολίσθησης Doppler, που είναι διαφορετική για τα διάφορα σήματα πολλαπλών διαδρομών.
  Εξάπλωση χρονοκαθυστέρησης, η οποία προκαλείται από διαφορετική καθυστέρηση σε κάθε διαδρομή που ακολουθείται από το σήμα.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
46

## Slide 47: Βραχύχρονες διαλείψεις (2/2)
Παράγοντες που επηρεάζουν τις βραχύχρονες διαλείψεις:
  Πολλαπλές διαδρομές.
  Ταχύτητα κινητού.
  Ταχύτητα περιβαλλόντων αντικειμένων.
  Εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
47

## Slide 48: Ολίσθηση Doppler
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
48

## Slide 49: Επίπεδος δίαυλος (1 από 2)
Επίπεδος δίαυλος ή δίαυλος στενής ζώνης:
Το αντίστροφο του εύρους ζώνης του σήματος, είναι πολύ μεγαλύτερο από τη χρονική διασπορά των καθυστερήσεων, λόγω πολλαπλών διαδρομών.
Η διάρκεια των διαμορφωμένων συμβόλων είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διασπορά καθυστέρησης.
Όλες οι συχνότητες του μεταδιδόμενου σήματος θα υφίστανται την ίδια τυχαία εξασθένηση και μετατόπιση φάσης, λόγω πολλαπλών διαδρομών.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
49

## Slide 50: Επίπεδος δίαυλος (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
50

## Slide 51: Μοντελοποίηση επίπεδου διαύλου (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
51

## Slide 52: Μοντελοποίηση επίπεδου διαύλου (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
52

## Slide 53: Παράγοντες επιρροής των διαλείψεων
Επειδή η ποσότητα fc+fD,i(t) είναι πολύ μεγάλη, μικρή μεταβολή στο τi(t) προκαλεί μεγάλη μεταβολή στη φάση φi(t).
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή t, οι συνιστώσες με τις τυχαίες φάσεις προστίθενται εποικοδομητικά ή μη.
Το πλάτος Ai(t) εξαρτάται από την ενεργό επιφάνεια του i-στού σκεδαστή (δεν αλλάζει για μικρές αποστάσεις).
Συνεπώς οι διαλείψεις οφείλονται κυρίως στις χρονικές μεταβολές της φάσης φi(t), οι οποίες οφείλονται στην ολίσθηση Doppler.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
53

## Slide 54: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε επίπεδους διαύλους (1 από 4)
Για σήματα στενής ζώνης, η διασπορά των καθυστερήσεων είναι πολύ μικρότερη από την διάρκεια των διαμορφωμένων συμβόλων.
Όλες οι τυχόν διαλείψεις επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο (ίδια εξασθένηση και μετατόπιση φάσης) όλες τις συχνότητες του σήματος  Επίπεδος δίαυλος.
Θεωρώντας επίπεδους διαύλους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αδιαμόρφωτο φέρον για να μελετήσουμε την περιβάλλουσα.
54
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών

## Slide 55: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε επίπεδους διαύλους (2 από 4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
55

## Slide 56: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε επίπεδους διαύλους (3 από 4)
Για μεγάλο αριθμό πολλαπλών διαδρομών Ν:
Το σύνθετο σήμα στη λήψη αποτελείται από μεγάλο αριθμό επίπεδων κυμάτων, και η μιγαδική περιβάλλουσα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μιγαδική στοχαστική ανέλιξη Gauss.
Όταν δεν υπάρχει διάδοση οπτικής επαφής, οι συνιστώσες sc(t) και ss(t) έχουν μηδενική μέση τιμή.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
56

## Slide 57: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε επίπεδους διαύλους (4 από 4)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
57

## Slide 58: Κατανομή Rayleigh
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
58

## Slide 59: Μέση ισχύς του λαμβανόμενου σήματος
Η φάση φ του λαμβανόμενου σήματος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη από -π έως π
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
59

## Slide 60: Πιθανότητα υπέρβασης στάθμης
Η πιθανότητα ότι η περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος δεν υπερβαίνει δοθείσα τιμή R.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
60

## Slide 61: Στοχαστική ανέλιξη
Η διάδοση μέσω πολλαπλών διαδρομών είναι ουσιαστικά στοχαστική ανέλιξη στον χώρο, αφού οι διαδρομές είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων x, y, z.
Η κίνηση μέσω χωρικής μεταβολής παράγει μία χρονικά μεταβαλλόμενη στοχαστική ανέλιξη.
Η κίνηση vxt με ταχύτητα vx, μετατρέπει τις μεταβολές απόστασης σε χρονικές με ρυθμό μεταβολής (διαλείψεων):
.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
61

## Slide 62: Rayleigh
Η pdf Rayleigh περιγράφει τη στατιστική πρώτου βαθμού για την περιβάλλουσα του σήματος σε αποστάσεις σχετικά μικρές, ώστε η μέση τιμή της να εκλαμβάνεται ως σταθερή.
Ενδιαφέρει μια ποσοτική περιγραφή του ρυθμού διαλείψεων της περιβάλλουσας και η μέση διάρκειά τους κάτω από δοθείσα στάθμη.
Βοηθάει στην επιλογή του bit rate, του μήκους της κωδικής λέξης και επιτρέπει μια εκτίμηση της επίδοσης του συστήματος.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
62

## Slide 63: Ρυθμός υπέρβασης στάθμης
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
63

## Slide 64: Μέση διάρκεια διαλείψεων
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
64

## Slide 65: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε διαύλους ευρείας ζώνης (1/2)
Η διασπορά των καθυστερήσεων λόγω πολλαπλών διαδρομών, είναι μεγάλη σε σύγκριση με το αντίστροφο του εύρους ζώνης του σήματος.
Οι συνιστώσες συχνότητας του μεταδιδόμενου σήματος, θα υφίστανται διαφορετικές καθυστερήσεις φάσης κατά μήκος των διαφόρων διαδρομών.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
65

## Slide 66: Διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών σε διαύλους ευρείας ζώνης (2/2)
    Καθώς μεγαλώνουν οι διαφορές στις καθυστερήσεις, ακόμη και παραπλήσιες συχνότητες στο μεταδιδόμενο σήμα, μπορεί να υφίστανται σημαντικά διαφορετικές μετατοπίσεις φάσης.
    Οι ραδιοδίαυλοι εισάγουν παραμόρφωση πλάτους και φάσης στο σήμα πληροφορίας.
      Διαλείψεις επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα (frequency selective fading).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
66

## Slide 67: Κρουστική απόκριση διαύλου ευρείας ζώνης
Μεταδοθείς στενός παλμός καταφθάνει μέσω πολλαπλών διαδρομών με διαφορετικό εύρος και διαφορετικές καθυστερήσεις.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
67

## Slide 68: Απόκριση συχνότητας διαύλου ευρείας ζώνης
Εύρος ζώνης 200 MHz και φέρον 1 GHz.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
68

## Slide 69: Υποθέσεις
    Η έξοδος της κεραίας του δέκτη είναι άθροισμα πολλών εκδοχών του σήματος που καταφθάνουν μέσω διαφορετικών διαδρομών.
    Υποθέσεις:
    Κάθε διαδρομή είναι γραμμική, χρονικά αμετάβλητη και χωρίς διασπορά.
    Η απόσταση πομπού-δέκτη είναι αρκετά μεγάλη (επίπεδο κύμα).
    Η θέση του πομπού είναι σταθερή.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
69

## Slide 70: Δίαυλοι ευρείας ζώνης (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
70

## Slide 71: Δίαυλοι ευρείας ζώνης (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
71

## Slide 72: Μεταβολές μικρής κλίμακας (1 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
72

## Slide 73: Μεταβολές μικρής κλίμακας (2 από 3)
Αν η θέση στην περιοχή Ð είναι τυχαία, το θα είναι τυχαία μεταβλητή, ως σταθμισμένο άθροισμα Ν μιγαδικών ημιτονικών μεταβλητών με τυχαίες φάσεις και βάρη Ai·ũ(t-τi,0).
Οι τυχαίες μεταβλητές 2πfcτi(R) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, διότι το μήκος κύματος του φέροντος είναι συνήθως πολύ μικρό.
: μιγαδική στοχαστική ανέλιξη Gauss μηδενικής μέσης τιμής.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
73

## Slide 74: Μεταβολές μικρής κλίμακας (3 από 3)
Η , όταν λαμβάνεται στο σύνολο των χρονικών συναρτήσεων στις θέσεις έχει κατανομή Rayleigh, και η φάση της περιβάλλουσας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα [0, 2π).
Οι κατανομές της περιβάλλουσας και της φάσης του λαμβανόμενου αποδιαμορφωμένου σήματος, είναι ακριβώς όμοιες με εκείνες που παρατηρούνται κατά τη μετάδοση σήματος μιας συχνότητας (δηλαδή αδιαμόρφωτου φέροντος).
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
74

## Slide 75: Χρονικό φάσμα (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
75

## Slide 76: Χρονικό φάσμα (2 από 2)
Αν η θέση στην περιοχή Ð είναι τυχαία, επιλεγόμενη κατά ομοιόμορφο τρόπο, τότε το θα είναι μιγαδική στοχαστική ανέλιξη Gauss με μηδενική μέση τιμή, για συχνότητες f μέσα στο εύρος ζώνης του u(t).
Το πλάτος και η φάση του έχουν αντίστοιχα κατανομή Rayleigh και ομοιόμορφη κατανομή, όταν λαμβάνονται στο σύνολο των συναρτήσεων συχνότητας στη θέση R.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
76

## Slide 77: Χωρικό φάσμα (1 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
77

## Slide 78: Χωρικό φάσμα (2 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
78

## Slide 79: Χωρικό φάσμα (3 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
79

## Slide 80: Φάσμα Doppler (1 από 3)
Όταν το λαμβανόμενο σήμα μεταβάλλεται με τις θέσεις στον χώρο, η σχετική κίνηση μεταξύ πομπού και δέκτη έχει ως αποτέλεσμα μια φαινομενική αύξηση της συχνότητας του λαμβανόμενου σήματος.
Θεωρούμε ότι ο δέκτης κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κατά τη διεύθυνση +x και εκφράζουμε το μήκος της i-στής διαδρομής (x = 0 για t = 0.)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
80

## Slide 81: Φάσμα Doppler (2 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
81

## Slide 82: Φάσμα Doppler (3 από 3)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
82

## Slide 83: Παράμετροι των διαύλων με πολλαπλές διαδρομές
Έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την πραγματοποίηση μετρήσεων με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς των ραδιοδιαύλων.
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται είτε στο πεδίο του χρόνου με άμεση αποστολή παλμών RF, είτε στο πεδίο συχνότητας με σάρωση κατάλληλης περιοχής συχνοτήτων.
Από τις μετρήσεις υπολογίζονται παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των ραδιοδιαύλων, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και της συχνότητας.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
83

## Slide 84: Παράμετροι χρονικής διασποράς (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
84

## Slide 85: Παράμετροι χρονικής διασποράς (2 από 2)
Ο αναμενόμενος βαθμός διασποράς καθυστέρησης, καθορίζεται μέσω της μέτρησης του προφίλ καθυστέρησης ισχύος (power delay profile) του διαύλου.
Τα προφίλ καθυστέρησης ισχύος μετρούνται με διάφορες τεχνικές, και παριστάνονται γραφικά ως διαγράμματα της σχετικής λαμβανόμενης ισχύος συναρτήσει της επιπρόσθετης καθυστέρησης ως προς σταθερή χρονική αναφορά.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
85

## Slide 86: Προφίλ καθυστέρησης ισχύος (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
86

## Slide 87: Προφίλ καθυστέρησης ισχύος (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
87

## Slide 88: Εύρος ζώνης συνοχής
Το εύρος ζώνης μέσα στο οποίο οι φασματικές συνιστώσες των σημάτων επηρεάζονται κατά παρόμοιο τρόπο, ονομάζεται εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth, Bc).
Συσχέτιση >0.9
Συσχέτιση >0.5
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
88

## Slide 89: Εξάπλωση Doppler - χρόνος συνοχής (1 από 3)
Η εξάπλωση Doppler και ο χρόνος συνοχής περιγράφουν τη χρονικά μεταβαλλόμενη φύση του διαύλου σε περιοχή μικρής κλίμακας
Η εξάπλωση Doppler BDείναι ένα μέτρο της διεύρυνσης του φάσματος που προκαλείται από τον ρυθμό χρονικής μεταβολής του ραδιοδιαύλου.
Αν το εύρος ζώνης του σήματος είναι πολύ μεγαλύτερο από το BD οι επιδράσεις της εξάπλωσης Doppler στον δέκτη είναι αμελητέες.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
89

## Slide 90: Εξάπλωση Doppler - χρόνος συνοχής (2 από 3)
Ο χρόνος συνοχής (coherence time) CT είναι η αντίστοιχη προς την εξάπλωση Doppler έννοια στο πεδίο του χρόνου.
Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει, στο πεδίο του χρόνου, την ιδιότητα του διαύλου να εμφανίζει διασπορά συχνότητας.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
90

## Slide 91: Εξάπλωση Doppler - χρόνος συνοχής (3 από 3)
Ο χρόνος συνοχής είναι μία στατιστική μέτρηση του χρονικού διαστήματος, στο οποίο η απόκριση του διαύλου είναι ουσιαστικά αμετάβλητη.
Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο δύο λαμβανόμενα σήματα, έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίζουν συσχέτιση πλάτους.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
91

## Slide 92: Τύποι βραχυχρόνιων διαλείψεων
Ανάλογα με τη σχέση των παραμέτρων του σήματος και των παραμέτρων του διαύλου, τα διάφορα μεταδιδόμενα σήματα υφίστανται διαφορετικούς τύπους διαλείψεων.
Η εξάπλωση καθυστέρησης προκαλεί χρονική διασπορά και διαλείψεις επιλεκτικές ως προς συχνότητα.
Η εξάπλωση Doppler προκαλεί διασπορά συχνότητας και διαλείψεις επιλεκτικές ως προς χρόνο.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
92

## Slide 93: Χαρακτηριστικά διαύλου με επίπεδες διαλείψεις
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
93

## Slide 94: Διαλείψεις εξάπλωσης χρονοκαθυστέρησης
Ένα σήμα υφίσταται επίπεδες διαλείψεις όταν:
Ένα σήμα υφίσταται διαλείψεις επιλεκτικές ως προς συχνότητα, όταν:
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
94

## Slide 95: Χαρακτηριστικά διαύλου με διαλείψεις επιλεκτικές ως προς συχνότητα
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
95

## Slide 96: Διαλείψεις εξάπλωσης Doppler
Ένα σήμα υφίσταται ταχείες διαλείψεις όταν:
Ένα σήμα υφίσταται αργές διαλείψεις, όταν:
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
96

## Slide 97: Τύποι βραχυχρόνιων διαλείψεων (1 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
97

## Slide 98: Τύποι βραχυχρόνιων διαλείψεων (2 από 2)
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
98

## Slide 99: Αρχή της αντιστροφής
Η ένταση του σήματος που λαμβάνεται στην κεραία του σταθμού βάσης, και προέρχεται από κάποιον κινητό πομπό, είναι η ίδια με εκείνη που λαμβάνεται στην κεραία του κινητού και προέρχεται από τον σταθμό βάσης.
Ισχύει σε ασύρματο περιβάλλον κινητών επικοινωνιών για συγκεκριμένες καταστάσεις.
Δεν ισχύει για το λόγο σήματος προς θόρυβο, παρά μόνο για τις εντάσεις του πεδίου στο σταθμό βάσης και στο κινητό τερματικό.
Ασύρματο Περιβάλλον Κινητών Επικοινωνιών
99

## Slide 100: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

## Slide 101: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Γεώργιος Καρέτσος 2015. Γεώργιος Καρέτσος. «Κινητές Επικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA113/, 20/11/2015.

## Slide 102: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 103: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχουν).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 104: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Τα κείμενα και οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έργο, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα, προέρχονται από: Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, 2η έκδοση, Μ.Ε. Θεολόγου, ISBN: 978-960-418-278-7, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., 2010, Θεσ/νίκη.