## Slide 1: Κινητές Επικοινωνίες
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλίας
Ενότητα #9: Αρχιτεκτονική των κυψελωτών συστημάτων
Γεώργιος Καρέτσος
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Σκοποί ενότητας
Ο αναγνώστης να μπορεί να:
  σχεδιάζει αποδοτικά κυψελωτά συστήματα λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πλευρά των χρηστών όσο και την πλευρά των παρόχων,
  κατανοεί τους τρόπους υποστήριξης της κινητικότητας των χρηστών,
  αναγνωρίζει την λειτουργικότητα των στοιχείων της αρχιτεκτονικής των κυψελωτών συστημάτων,
  βελτιώνει την ασύρματη χωρητικότητα με χρήση ιεραρχικών και πολυεπιπέδων αναπτύξεων των κυψελών.

## Slide 4: Περιεχόμενα ενότητας
Σκοπός και λειτουργίες των κυψελωτών συστημάτων
Κυψελωτή διαδικτύωση
Υποστήριξη της κινητικότητας των χρηστών
Λειτουργική αρχιτεκτονική
Φυσική αρχιτεκτονική
Μοντέλα κινητικότητας

## Slide 5: Κυψελωτά συστήματα: Αντικειμενικός σκοπός
    Η υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ χρηστών κυψελωτών συστημάτων, αλλά και μεταξύ χρηστών κυψελωτών συστημάτων και χρηστών σταθερών δικτύων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
    Η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης των κλήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα από το αν κινούνται οι χρήστες ή όχι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

## Slide 6: Κυψελωτά συστήματα (1 από 5)

## Slide 7: Κυψελωτά συστήματα (2 από 5)
    Παρακολουθείται διαρκώς η θέση του κινητού τερματικού (χρήστη), ώστε να είναι εύκολο να εντοπισθεί όταν δέχεται κλήση.
    Κατά τη διάρκεια της κλήσης, αν η στάθμη ισχύος πέσει κάτω από μία συγκεκριμένη τιμή, λαμβάνει χώρα αυτόματα η διαπομπή:
Εξεύρεση του καλύτερου σταθμού βάσης για την κάλυψη του τερματικού.
Εκχώρηση ενός νέου διαύλου από τον καλύτερο σταθμό βάσης.
Μεταφορά της επικοινωνίας στον νέο σταθμό βάσης (νέα κυψέλη).

## Slide 8: Κυψελωτά συστήματα (3 από 5)
    Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται:
Όταν οι διαδοχικές κυψέλες από τις οποίες διέρχεται το κινητό βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου συστήματος.
Όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο διαφορετικών συστημάτων.
    Κατά την διαπομπή πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας υπηρεσίας.

## Slide 9: Κυψελωτά συστήματα (4 από 5)
    Άποψη των παρόχων:
Εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μεγιστοποίηση του κέρδος τους.

## Slide 10: Κυψελωτά συστήματα (5 από 5)
    Ο αντικειμενικός σκοπός των παρόχων επιτυγχάνεται:
Με αύξηση του χρόνου χρησιμοποίησης της ασύρματης διεπαφής.
Με αποκλεισμό της χρήσης του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Με τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Τιμολογιακή πολιτική.
Ελκυστικές υπηρεσίες.

## Slide 11: Κυψελωτή διαδικτύωση
    Μεταφορά κλήσεων μεταξύ συστημάτων τα οποία βρίσκονται γεωγραφικά σε πολύ μεγάλη απόσταση (περιαγωγή).
    Η κυψελωτή διαδικτύωση είναι μία αρχιτεκτονική κυψελωτών συστημάτων, που παρέχει σε ξεχωριστές ή επικαλυπτόμενες περιοχές κάλυψης ένα περιβάλλον, όπου οι κλήσεις αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο.
Notes: 11

## Slide 12: Βασική ιδέα της διαδικτύωσης
    Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις εύκολα και με τους ίδιους κωδικούς αριθμούς πρόσβασης, ανεξάρτητα από τη θέση του.
    Εκείνοι που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον συγκεκριμένο χρήστη, δεν χρειάζεται να θυμούνται μακριές ακολουθίες πληκτρολογήσεων, κωδικών πρόσβασης, κλπ.
    Τα διάφορα χαρακτηριστικά υπηρεσίας συνοδεύουν τον χρήστη, όταν αυτός μετακινείται σε άλλες χώρες.

## Slide 13: Άποψη παρόχων
    Το εμπορικό πλεονέκτημα της μεγάλης περιοχής εξυπηρέτησης.
    Την αύξηση των κερδών με τη βελτίωση του ποσοστού των κλήσεων που περατώνονται επιτυχώς, και τη βελτιωμένη ποιότητα εξυπηρέτησης μεταξύ δύο ανεξάρτητων, αλλά διαδικτυωμένων συστημάτων.

## Slide 14: Εμπόδια στη δικτύωση
    Εμπόδια για τη δικτύωση στα λειτουργούντα κυψελωτά συστήματα:
Η διαδικασία περιαγωγής ποικίλει από σύστημα σε σύστημα.
Τα διάφορα χαρακτηριστικά υπηρεσίας δεν συνοδεύουν τον χρήστη καθώς αυτός ταξιδεύει σε άλλες πόλεις ή χώρες.

## Slide 15: Κυψελωτά συστήματα

## Slide 16: Ασύρματη πρόσβαση (1 από 2)
    Κατάλληλη τοποθέτηση σταθμών βάσης σε όλη την περιοχή κάλυψης του συστήματος.
    Βελτίωση της φασματικής απόδοσης:
Διάσπαση κυψελών.
Χωρισμός κυψελών σε τομείς.
Μικροκυψελικά συστήματα.
Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές κάλυψης.

## Slide 17: Ασύρματη πρόσβαση (2 από 2)

## Slide 18: Μικροκυψελικά συστήματα (1 από 2)

## Slide 19: Μικροκυψελικά συστήματα (2 από 2)

## Slide 20: Ασύρματη πρόσβαση

## Slide 21: Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές (1 από 5)

## Slide 22: Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές (2 από 5)

## Slide 23: Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές (3 από 5)

## Slide 24: Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές (4 από 5)

## Slide 25: Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές (5 από 5)

## Slide 26: Διαχείριση κινητικότητας (1 από 2)
        Περιοχές εντοπισμού.
        Πληροφορία θέσης.
        Ενημέρωση θέσης.
        Εντοπισμός δεδομένων.
        Αναζήτηση.

## Slide 27: Διαχείριση κινητικότητας (2 από 2)
        Κινητικότητα τερματικού.
        Κινητικότητα χρήστη.
        Κινητικότητα με SIM.

## Slide 28: Λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την κλήση (1/2)
    Αφορούν διαδικασίες που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη ή όχι:
Διαδικασία ενημέρωσης θέσης.
Διαδικασία ενεργοποίησης τερματικού.
Διαδικασία απενεργοποίησης τερματικού.
Διαδικασία εγγραφής χρήστη.
Διαδικασία διαγραφής χρήστη.

## Slide 29: Λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την κλήση (2/2)
    Στόχος των λειτουργιών αυτών είναι να κρατούν ενήμερο το δίκτυο σχετικά με:
Τη θέση των τερματικών που βρίσκονται σε λειτουργία.
Την παρούσα κατάσταση των τερματικών.
Την κατάσταση εγγραφής των χρηστών.

## Slide 30: Διαχείριση κινητικότητας

## Slide 31: Λειτουργίες που σχετίζονται με την κλήση
    Αφορούν διαδικασίες που ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης προς κάποιο κινητό τερματικό/χρήστη, καθώς και κατά τη διάρκεια της κλήσης:
Διαδικασία εντοπισμού δεδομένων.
Διαδικασία αναζήτησης τερματικού.
Διαπομπή.

## Slide 32: Διαδικασία αναζήτησης

## Slide 33: Διαδικασία διαπομπής

## Slide 34: Λειτουργική αρχιτεκτονική
    Ομαδοποίηση των λειτουργιών των δικτύων κινητών επικοινωνιών, ανάλογα με την ομοιότητα του σκοπού τους.
    Μπορεί να τις εντάξουμε σε ομάδες, αν απαντήσουμε στο ερώτημα, ποιες λειτουργίες για ποιο σκοπό.
Notes: 34
Στο τελευταίο bullet να αναφέρω για παράδειγμα το ΜΤ

## Slide 35: Μοντέλο αναφοράς (1 από 3)
    Οι λειτουργίες ομαδοποιούνται σε λειτουργικά στρώματα, που παριστάνονται τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο.
    Το κατώτερο στρώμα αναφέρεται στη φυσική μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ απομακρυσμένων οντοτήτων, και βασίζεται σε φυσικά μέσα μετάδοσης, ενώ το ανώτερο στρώμα παριστάνει την άποψη των εξωτερικών χρηστών.
    Πέρα από αυτήν την ιεραρχική δομή, υπάρχει έμμεσα και χρονική ιεράρχηση.

## Slide 36: Μοντέλο αναφοράς (2 από 3)
    Σε κάθε στρώμα, οι ομότιμες οντότητες συνεργάζονται για να παράσχουν την απαιτούμενη υπηρεσία, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πληροφορίες.
    Οι κανόνες ανταλλαγής των πληροφοριών καθορίζονται στα σημεία αναφοράς, όπου η ροή πληροφοριών διέρχεται από μία διεπαφή μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων.
    Οι κανόνες αυτοί ονομάζονται πρωτόκολλα σηματοδοσίας.

## Slide 37: Μοντέλο αναφοράς (3 από 3)

## Slide 38: Στρώμα μετάδοσης
    Οι λειτουργίες του στρώματος αυτού εξαρτώνται:
Από τα διάφορα είδη πληροφορίας που μεταδίδονται.
Από τους ειδικούς περιορισμούς στις διάφορες διεπαφές.
    Λειτουργίες διασύνδεσης.
    Λειτουργίες μετατροπής.
    Μεταφορά πληροφορίας χρήστη και μηνυμάτων σηματοδοσίας.

## Slide 39: Στρώμα διαχείρισης ραδιοδιαύλων
    Εξασφαλίζει ευσταθείς συνδέσεις μεταξύ κινητών τερματικών και κέντρου μεταγωγής κινητών επικοινωνιών.
    Η διαχείριση των πόρων πρόσβασης στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών απαιτεί λειτουργίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στα σταθερά δίκτυα.
    Οι δυνατότητες σηματοδοσίας, που διατίθενται σε ΜΤ που δεν πραγματοποιεί κλήση, περιορίζονται στις απόλυτα ελάχιστες.
    Παρέχεται ασύρματος δίαυλος σε ΜΤ, όταν τούτο ζητηθεί, μόνο κατά τη διάρκεια της κλήσης και υπό τον διαρκή έλεγχο του δικτύου.

## Slide 40: Στρώμα διαχείρισης κινητικότητας
    Λειτουργίες λόγω κίνησης των τερματικών:
Τρόπος που το ΜΤ (χρήστης) αντιμετωπίζει την αλλαγή περιβάλλοντος.
Τρόπος με τον οποίο το δίκτυο διαχειρίζεται την πληροφορία θέσης των ΜΤ, ώστε να καθιστά δυνατή την αποτελεσματική εγκατάσταση των εισερχόμενων κλήσεων προς τα ΜΤ.
    Διαχείριση θεμάτων αυθεντικότητας.

## Slide 41: Στρώμα διαχείρισης επικοινωνίας
    Οι λειτουργίες του στρώματος αυτού αφορούν:
Εγκατάσταση κλήσεων μεταξύ των χρηστών, ύστερα από αίτησή τους.
Διατήρηση των κλήσεων.
Τερματισμός των κλήσεων.
    Το στρώμα περιλαμβάνει επίσης τις λειτουργίες διαχείρισης των επιπρόσθετων υπηρεσιών (supplementary services) από τον χρήστη.

## Slide 42: Στρώμα λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης
    Παρέχει τα μέσα για τη ροή της πληροφορίας παρατήρησης από τα μηχανήματα προς τον διαχειριστή δικτύου.
    Επιτρέπει στον διαχειριστή δικτύου να τροποποιήσει τη διάταξη των μηχανημάτων και των λειτουργιών του δικτύου.
    Βρίσκεται πάνω από τα άλλα στρώματα (δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους, αλλά μόνο τις βασικές λειτουργίες μετάδοσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών διαχείρισης).
    Οι λειτουργίες του στρώματος αυτού χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη χρονική κλίμακα (ώρες ή μέρες έως μερικά χρόνια).

## Slide 43: Λειτουργική αρχιτεκτονική (1 από 2)
    Η λειτουργική αρχιτεκτονική δικτύου προσδιορίζει:
Τις λειτουργικές οντότητες του συστήματος.
Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών των οντοτήτων.
Τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

## Slide 44: Λειτουργική αρχιτεκτονική (2 από 2)

## Slide 45: Λειτουργικό μοντέλο

## Slide 46: Φυσική αρχιτεκτονική (1 από 2)

## Slide 47: Φυσική αρχιτεκτονική (2 από 2)

## Slide 48: Διεπαφή - Πρωτόκολλα

## Slide 49: Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων GSM

## Slide 50: Φυσική αρχιτεκτονική του UMTS

## Slide 51: Ορολογία κυψελωτών δικτύων
    Οικείο σύστημα (Home system).
    Φιλοξενούν σύστημα (Visited system).
    Απερχόμενη κλήση.
    Εισερχόμενη κλήση.
    Ελέγχον κέντρο μεταγωγής (κέντρο μεταγωγής πρόσδεσης, anchor MSC).

## Slide 52: Κυψελωτή δικτύωση

## Slide 53: Μοντέλα κινητικότητας (1 από 2)
    Υπάρχουν δύο κατηγορίες μοντέλων κινητικότητας που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις των δικτύων: τα μοντέλα ιχνών και τα συνθετικά.
Τα ίχνη (traces) είναι τα σχέδια κινητικότητας που παρατηρούνται σε πραγματικά συστήματα. Τα ίχνη παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, ειδικά όταν εμπλέκουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων για μία κατάλληλα μεγάλη περίοδο.
Τα συνθετικά μοντέλα προσπαθούν να αναπαραστήσουν ρεαλιστικά την κίνηση των κινητών κόμβων (ΜΝs) χωρίς τη χρήση ιχνών.
    Είναι λιγότερο ρεαλιστικά και υπάρχει ανάγκη κατανόησης των μοντέλων πριν τα χρησιμοποιήσουμε.

## Slide 54: Μοντέλα κινητικότητας (2 από 2)

## Slide 55: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία

## Slide 56: Σημειώματα

## Slide 57: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.01.

## Slide 58: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Γεώργιος Καρέτσος 2015. Γεώργιος Καρέτσος. «Κινητές Επικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Λάρισα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://cdev.teilar.gr/courses/TMA113/, 20/11/2015.

## Slide 59: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή, 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
  που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο,
  που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο,
  που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 60: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
    το Σημείωμα Αναφοράς,
    το Σημείωμα Αδειοδότησης,
    τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων,
    το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχουν).
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 61: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Τα κείμενα και οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έργο, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα, προέρχονται από: Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, 2η έκδοση, Μ.Ε. Θεολόγου, ISBN: 978-960-418-278-7, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., 2010, Θεσ/νίκη.